广西壮族自治区

水土保持公报

Guangxi Bulletin of Soil and Water Conservation

2009-2010

广西壮族自治区水利厅

广西壮族自治区水土保持公报（2009-2010）

发布单位：广西壮族自治区水利厅

《广西壮族自治区水土保持公报》编委会

主    任：蔡德所

编　　委：刘  炀　俞  孜  刘丽滨  黄艳霞

主　　编：刘  炀

副 主 编：俞　孜

责任编辑：何衍海

编辑人员：梁志鑫   何衍海    潘钦钰

卢宝鹏   张  焘   刘　艳   梁艳琼

目  录

综  述	4

第一部分  水土流失状况	6

第二部分  水土流失防治情况	13

第三部分  开发建设项目水土保持	18

第四部分  水土保持监测	19

第五部分 重要水土保持事件……………………………23

综  述

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》规定，现将我区2009-2010年水土保持情况予以公布。

2009-2010年，广西水土保持工作在水利部的关心支持下，在自治区党委和政府的高度重视下，抓住扩大内需和全区掀起水利建设新高潮的有利时机，着力抓好综合治理、预防监督和监测预报等各项工作。目前，全区水土保持工作稳步推进。

一、加大水土流失治理力度。2009-2010年，全区共治理水土流失面积3159.3平方公里。其中水利部门治理772.2平方公里，完成水土保持投资21401.5万元。2009-2010年中央资金安排的水土保持项目，地方配套资金到位率100％。据统计，2009年自治区本级财政安排了2150万元用于水土流失综合治理项目建设，2010年自治区本级财政安排了1880.4万元用于水土流失综合治理项目建设，实现自治区财政对水土保持项目投入的逐年增长。

二、强化生产建设项目监管。2009-2010年，我区继续以落实水土保持“三同时”制度为核心，首先严把水土保持方案审批关，按照自治区党委和政府加快推进自治区重大项目前期工作的要求，加强部门协调合作，对重大项目进行联合审批。在严格审批程序的同时，加强了服务。2009年全区121个自治区级新开工或预备开工建设项目全部按要求编报水土保持方案；全区共审批945个水土保持方案，方案审批率达95％以上；各级水行政主管部门累计检查2381个生产建设项目；查处水土保持违法案件93起。2010年全区106个自治区级新开工或预备开工建设项目全部按要求编报水土保持方案；全区共审批1051个水土保持方案，方案审批率达90％以上；各级水行政主管部门累计检查2630个生产建设项目；查处水土保持违法案件60起。其次充分利用自治区党委、政府出台《关于掀起水利建设新高潮的决定》中给予的政策，加强了水土保持规费的征收工作。高速公路等过去拒交的老大难项目，开始足额缴纳。2009年全区共征收水土保持设施补偿费4017万元，2010年全区共征收水土保持设施补偿费5095万元。

三、加大水土保持监测工作力度。2010年7个珠治项目县继续实施重点工程水土保持监测工作。与此同时，开发建设项目水土保持监测工作继续开展。自治区水土保持监测总站对龙滩水电站、隆百高速公路等多个开发建设项目进行了水土保持监测。柳州、玉林等市级监测分站以及其他有监测资质的监测单位也相继开展了开发建设项目的水土保持监测工作。监测成果为项目水土流失防治工作和各级水行政主管部门的监督管理提供了重要依据。

# 第一部分  水土流失状况

## 一、全区水土流失状况

广西区内红壤丘陵和溶岩地貌广布，共有水土流失面积2.81万平方公里，占土地总面积的11.91%。据调查统计，全区崩塌面积在60平方米以上的崩岗有27767座，总面积为65.98平方公里；石漠化土地面积达2.38万平方公里，集中分布在经济落后、贫困人口集中的南盘江、红水河、右江、左江、柳江等珠江干流和一级支流上的少数民族地区。严重的水土流失，导致许多土地因表土流失殆尽而无法利用。同时水土流失所带来的泥沙还造成河流、渠道及水库严重淤积，加剧水旱灾害的发生，严重影响了我区经济社会的可持续发展。

经过多年的治理，全区水土流失进一步扩大的趋势得到了控制，生态环境逐步改善。目前全区水土流失的诱因除自然因素外，主要是人为的不合理的土地利用和开发建设项目“三同时”制度落实不到位。

水土流失在全区所有市、县（区）均有不同程度分布，以轻度水力侵蚀为主。水土流失类型以桂西北石灰岩地区和桂东南花岗岩地区最为严重。

各市水土流失面积表　　　　　　　　　　单位：km2

| 市 | 南宁市 | 柳州市 | 桂林市 | 梧州市 | 贺州市 | 北海市 | 钦州市 | 防城港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 2935.56 | 695.94 | 2325.53 | 626.16 | 755.06 | 196.19 | 557.47 | 125.99 |
| 市 | 贵港市 | 玉林市 | 来宾市 | 崇左市 | 百色市 | 河池市 | 合计 |
| 面积 | 774.26 | 972.13 | 1422.50 | 3074.14 | 5460.38 | 7201.25 | 28122.56 |

## 二、主要江河流域径流、泥沙状况

（一）全区水资源概况

广西地处低纬度区域，雨水充沛，河流众多。全区地表河流总长3.4万公里，其中集雨面积50平方公里以上的河流有986条；水域面积8026平方公里，占全区土地面积的3.38%。常年河流年径流量约1880亿立方米，约占全国地表水总量的6.4%，居各省、市、自治区的第4位；人均水资源近4000立方米。

广西境内河流分属珠江水系、长江水系、桂南沿海独流入海水系、百都河水系等四大水系，其中以珠江水系为主，其在广西的流域面积为202424平方公里，占广西总面积的85.2%。珠江水系干流西江，发源于云南省曲靖市马雄山，初称南盘江，经红水河段、黔江河段、浔江河段及西江河段，从梧州市出境流入广东省入海。流经广西境内的西江干流总长1239公里，其

中红水河段658公里，由于水能资源丰富，被誉为中国水电资源的“富矿”。西江在广西境内的主要支流有郁江、柳江和桂江，郁江为最大支流；长江水系在广西的主要河流有湘江和资江，流域面积约占广西土地总面积的3.5%。湘江发源于广西海洋山与都庞岭山区，通过人工运河——灵渠与西江支流漓江相连；桂南沿海独流入海水系主要河流有南流江、钦江、防城河、茅岭江、北仑河等，其中最大河流为南流江，流域约占土地总面积的10%。那坡县境内的百都河属越南红河水系，流入越南，经红河注入北部湾，流域面积约占土地总面积的0.7%。

（二）2010年广西流域分区水资源量情况

2010年广西流域分区水资源量与上年和多年比较

| 水资源分区 | 天然年径流量（亿m3） | 与上年比较（%） | 与多年平均比较（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1823.6 | 22.9 | -3.62 |
| 资水 | 11.3 | 11.1 | -41.3 |
| 湘江 | 90.9 | 51.3 | 16 |
| 南盘江 | 12.4 | 17.9 | -50.6 |
| 红水河 | 270.2 | 86.5 | -3.77 |
| 柳江 | 396.8 | 10.2 | -3.95 |
| 右江 | 120.3 | 10.3 | -14.6 |
| 左郁江 | 186.0 | 33.9 | -22.2 |
| 桂贺江 | 296.9 | 33.4 | 7.30 |
| 黔浔江 | 226.0 | 4.56 | 51.9 |
| 北江 | 0.42 | 99.6 | 10.8 |
| 粤西诸江 | 26.3 | 65.5 | 24.2 |
| 桂南诸江 | 178.4 | -5.28 | -23.8 |
| 盘龙江 | 7.54 | 0.98 | -47.6 |

## 三、重点地区水土流失概况

（一）岩溶地区水土流失状况

（1）广西岩溶区域分布范围广，涉及10个市，76个县，全区石灰岩（主要含量为碳酸岩）地区面积8.95万平方公里，占全区土地面积的37.76%，其中喀斯特地貌7.07万平方公里，是西南连片岩溶的重要组成部分。石灰岩地区地表切割强烈，地形奇特，峰林连绵；裸岩多，成土速度慢，土壤瘠薄；地下洞隙纵横，存在地表及地下双排水系统，水文动态变化大，旱涝交迭；环境条件差，生态系统十分脆弱。

（二）花岗岩地区水土流失状况

桂东、桂南地区是崩岗的多发区，崩岗是我区主要水土流失形式之一，因其切割山体，侵蚀量大，压埋耕地，淤塞库塘渠道，破坏水利设施，影响航运交通，危害十分严重。据普查，全区崩塌面积在60平方米以上的崩岗有27767座，总面积为65.98平方公里。

# 第二部分  水土流失防治情况

## 一、水土保持综合防治情况

2009年全区完成水土流失治理面积1425平方公里，其中水利部门治理水土流失496平方公里，实施了35项重点小流域水土保持综合治理项目，完成投资10231万元；完成的主要措施为：坡改梯6.47平方公里，营造水土保持林77.30平方公里、经济林22.18平方公里，种草16.21平方公里，封禁治理366平方公里，完成其他措施8.34平方公里，修建小型水利水保工程588处。

2009年重点小流域水土流失治理完成情况表

| 年度新增治理面积 （km2） | 坡改梯（hm2） | 营造水保林(乔木、灌木)、经济林（hm2） | 种草 (hm2) | 封育 面积（hm2） | 其它 (hm2) | 实施治理 小流域数(条) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 当年 竣工 | 正在 实施 |
| ②=(③+④+⑤+⑥+⑦)/100 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑩ |
| 496 | 647 | 9948 | 1620.8 | 36559 | 834 | 47 | 27 |

2009年重点小流域水土保持拦蓄工程建设情况表

| 小型蓄水保土工程 | 土石方工程量 | 投工 |
| --- | --- | --- |
| 座数(座) |  | 新增效益 |  |  |
| 合计 | 蓄水池 | 沉沙池 | 拦沙坝 | 沟渠 (m) | 田间道路 (m) | 蓄水 总量 (万m3) | 保土 总量(万m3) | （万m3） | (万工日) |
| 588 | 219 | 219 | 150 | 90380 | 21167 | 180.55 | 154.8 | 360 | 194 |

2010年全区完成水土流失治理面积1734.3平方公里，其中水利部门治理水土流失276.2平方公里，实施了34项重点小流域水土保持综合治理项目，完成投资11170.5万元；完成的主要措施为：坡改梯228.6平方公里，营造水土保持林、经济林421.7平方公里，种草8.9平方公里，封禁治理936.7平方公里，完成其他措施138.5平方公里，修建小型水利水保工程1414处。

2010年重点小流域水土流失治理完成情况表

| 累计治理面积（km2） | 年度 新增治理面积（km2） | 新建基本农田（hm2） | 营造水保林(乔木、灌木)、经济林（hm2） | 种草 (hm2) | 封育 面积（hm2） | 其它 (hm2) | 重点小流域累计治理面积（km2） | 实施治理 小流域数(条) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当年 竣工 | 正在 实施 |
| ① | ②=(③+④+⑤+⑥+⑦)/100 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 25683.9 | 1734.3 | 22862.0 | 42173.1 | 886.3 | 93666.4 | 13846.5 | 4776.2 | 45 | 21 |

2010年重点小流域水土保持拦蓄工程建设情况表

| 淤地坝(拦沙(泥)坝)工程 | 小型蓄水保土工程 | 土石方工程量（万m3） | 投工(万工日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 座数 | 新增效益 | 座数(座) | 水平阶(沟) (m) | 沟头 防护 (m) | 新增效益 |  |  |
| 合计 | 骨干坝 | 中小型坝 | 控制面积(km2) | 拦泥库容 (万m3) | 设计淤地面积（hm2） | 合计 | 塘坝(涝池) | 水窖(水凼) | 谷 坊 |  |  | 蓄水 总量 (万m3) | 保土总量(万m3) |  |  |
| 8 | 0 | 8 | 30.21 | 16.51 | 0 | 1414 | 21 | 281 | 1112 | 0 | 0 | 71.1 | 34.2 | 2296.1 | 878.6 |

## 四、防治效果

2009-2010年，按照“山、水、田、林、路综合治理”的原则，以小流域为单元，采取“集中连片、规模治理”的方式，以突出水土流失治理措施为重点，结合当地的自然环境条件，因地制宜，科学规划，把水土流失防治与农业综合开发等有效结合起来，注重生态效益、社会效益和经济效益的有机统一，取得了较好的水土保持效益，促进了小流域治理区的经济发展。各项治理措施发挥了一定的拦截泥沙和地表径流的作用，减少了土壤流失量，增加了降水有效利用量。全区实施的梯田(基本农田)、拦沙坝及小型蓄水保土工程。2009年水土保持工程措施共减少水土流失量102.92万吨，增加降雨有效利用187.83万立方米，新增蓄水量40.27万立方米。2010年水土保持工程措施共减少水土流失量151.64万吨，增加降雨有效利用112.79万立方米，新增蓄水量71.1万立方米。

# 第三部分  开发建设项目水土保持

## 一、水土保持方案审批情况

水土保持方案是开发建设项目立项、核准或备案的前置性条件，也是做好建设过程中水土流失防治工作的重要技术依据，2010年我区严格贯彻执行《行政许可法》、《水土保持法》等法律法规，全面推进依法行政，采取集中检查、人大调研监督等多种形式大力推进开发建设项目水土保持方案的编报审批，水土保持预防监督管理工作取得了较大进展。2009年全区审批开发建设项目水土保持方案945个（其中自治区审批的大中型开发建设项目121个），审批率达95%，设计投入水土保持工程治理资金147550.2万元，防治责任范围面积32134.9公顷，拦挡弃土弃渣5285.6万立方。2010年全区审批开发建设项目水土保持方案1051个（其中自治区审批的大中型开发建设项目106个），审批率达90%，设计投入水土保持工程治理资金2268325万元，防治责任范围面积44078公顷，拦挡弃土弃渣53190.2万立方。

2009 开发建设项目水土保持实施情况表

| 行政区 | 审批数量 | 投入水土保持 治理资金 （万元） | 防治责任 范围 （公顷） | 设计拦挡 弃土弃渣量 (万 m3) | 验收开发建设项目数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |  |
| 合计 | 945 | 121 | 385 | 439 | 147550.2 | 32134.9 | 5285.6 | 96 |

2010开发建设项目水土保持实施情况表

| 开发建设项目水土保持方案审批 | 实施返还治理示范工程 |
| --- | --- |
| 审批数量 | 投入水土保持治理资金 （万元） | 防治责任范围（公顷） | 设计拦挡弃土弃渣量（万方） |  |
| 合计 | 省级 | 地级 | 县级 |  |  |  | 项目（个） | 面积（hm2） | 投入资金（万元） |
| 1051 | 106 | 552 | 393 | 2268325 | 44078 | 53190.2 | 0 | 0 | 0 |

## 三、开发建设项目水土保持检查情况

2009全区水土保持监督预防工作取得较大进展，全年水行政主管部门进行项目检查达2957人次，检查项目2381个，查处违法案件93起。自治区水利厅在南宁市组织召开了《广西壮族自治区水土保持设施补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法》修订研讨会，形成修改稿并报送自治区物价局和财政厅。2010全区水土保持监督预防工作取得较大进展，全年水行政主管部门进行项目检查达2361人次，检查项目2630个，查处违法案件60起。自治区水利厅在南宁市组织召开了《广西壮族自治区水土保持设施补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法》修订研讨会，形成修改稿并报送自治区物价局和财政厅。高速公路等老大难项目，开始按要求缴纳水土保持设施补偿费。2009年全区征收水土保持设施4017万元，督促生产建设单位投入水土流失防治经费147550.2万元，防治面积32134.9公顷。2010年全区征收水土保持设施5095万元，督促生产建设单位投入水土流失防治经费2268325万元，防治面积44078公顷。检查过程中，也发现一些开发建设项目违规建设，在施工期间不落实水土保持“三同时”制度，弃土弃渣随意堆弃，有的甚至直接推向河道，人为造成的水土流失强度剧烈，水土流失危害相当严重。

在中铝股份有限公司广西分公司检查         在扶绥新宁海螺水泥公司检查

在信发铝电公司座谈                        在田东～德保铁路项目工地检查

在贺州电厂检查                        在天峨龙滩电站库区移民安置区检查

# 第四部分  水土保持监测

## 一、监测机构和网络建设

广西壮族自治区水土保持监测机构包括自治区水土保持监测总站和14个监测分站，其中南宁市、柳州市、玉林市、河池市、百色市和钦州市七个水土保持监测分站为全国水土保持监测网络和信息系统建设二期工程市级监测站。截止2010年底，我区共有16家单位取得了水土保持监测资质，其中甲级资质1家，乙级资质15家，包括自治区水土保持监测总站（甲级），9个水土保持监测分站、5个水文分局和广西水利科学研究院（乙级）。

根据全国水土保持监测网络和信息系统建设二期工程的内容，广西已经建设26个监测场点，其中12个利用已有水文站点，其余14个为新建或改建站点。以上监测场点包括1个观测场，16个控制站，9个径流场。监测场点已经建设完成，预计2011年开工建设并投入使用。

## 二、生态环境治理工程水土保持监测

为全面掌握珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理试点工程实施进展情况，并从技术和效益等方面对试点工程的实施情况进行科学合理的分析评价，我区对项目区的水土流失及水土保持设施的动态变化、项目实施的进度及质量、投资及效益等方面进行了动态监测。

小流域水土流失监测小区

## 三、开发建设项目水土保持监测

本年度对龙滩水电站、隆林至百色高速公路等20个开发建设项目实施了水土保持监测。根据水土保持监测技术规程和相关技术标准主要对项目建设区水土流失因子、工程建设造成的水土流失状况及水土流失防治效果进行监测。

开发建设项目监测结果显示：大中型开发建设项目建设单位对水土保持工作比较重视，设置专门机构、落实人员负责水土流失防治工作，在项目建设过中基本做到边施工边防护，注重施工区绿化美化，人为水土流失基本得到控制。但多数中小型开发建设项目在施工过程中的临时防护不到位，施工期间造成较严重水土流失，部分建设项目水土保持措施滞后，弃渣未及时拦挡、整治、并绿化、复垦。就行业来说，铁路、公路建设项目取土场的水土流失防治工作有待进一步加强。

长洲水利枢纽上坝公路边坡绿化

古顶电站的厂区绿化

# 马江到梧州高速公路取土场监测

# 隆林至百色高速公路边坡水土流失监测

# 隆林至百色高速公路边坡水土流失监测

# 洛湛铁路弃渣场水土流失严重

# 第五部分  重要水土保持事件

  - 2009年2月2-4日，《广西2009~2011年水土保持重点工程建设规划》顺利通过了水利部珠江水利委员会的审查，并得到自治区发改委批准实施。

  - 2009年2月12-14日平班电厂顺利通过水利部珠江水利委员会的水土保持设施验收。

  - 2009年3月2日，大唐集团在南宁召开龙滩水电站库区移民安置工程广西项目区水土保持实施方案审查会，水利厅副厅长蔡德所出席。

  - 2009年3月13-14日水利部水土保持司及珠江水利委员会水土保持处到我区进行石漠化试点工程实施情况调研。

  - 2009年６月9-11全区水土保持工作座谈会在百色市举行， 14个地级市分管水土保持工作的副局长及水土保持科（站）长参加了会议。副厅长蔡德所出席并讲话。

。

  - 2009年６月17-21日以水利部水土保持监测中心主任郭索彦任组长的水利部检查组，对我区的重点开发建设项目的水土保持方案的实施情况及“三同时”制度的落实情况进行了检查，对存在问题的建设单位提出具体限期整改措施和要求。

  - 2009年9月8-9日自治区水利厅在南宁召开《广西壮族自治区水土保持设施补偿费和水土流失防治费征收使用管理办法》）研讨会。会议通过了《广西壮族自治区水土保持设施补偿费征收使用管理办法》和《广西壮族自治区水土流失防治费征收使用管理办法》讨论稿，完善后报自治区物价局、财政厅。该办法的修订将使我区水土保持设施补偿费和水土流失防治费征收、使用与管理更具操作性。

  - 2009年10月12-15日由自治区人大农业与农村委员会主任委员覃远通任组长，自治区水利厅副厅长蔡德所、副巡视员何材强为副组长，成员由自治区人大农委、自治区物价局和自治区水利厅有关人员组成检查组，对扶绥新宁海螺水泥有限责任公司、中信大猛矿业有限责任公司（大新区域项目）、中国铝业股份有限公司广西分公司和广西信发铝电有限公司等单位贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的情况进行了检查。电视、报纸等媒体记者随同检查组跟踪报道。

  - 2009年10月27日自治区水利厅举行了全区水利执法车辆发车仪式，首批7辆水利执法专用车正式交付各有关市水利局使用。厅长钟想廷、副厅长蔡德所，厅机关各处室、厅属有关二级单位的主要领导以及部分市水利局负责人和水土保持保持科(站)长参加了仪式。这是自治区第一次专为水利（水保）执法工作配备执法交通工具。

  - 2009年11月，我区完成了“无人机”技术引进项目，确定了无人机技术在水土保持工作中的应用方向。通过该技术的引进，全面提高水土保持工作治理、监测、验收、执法技术水平。

  - 2009年12月15日至16日，水利部水土保持司在广西桂林市召开了《中国古梯田水土保持科技成果与现代坡改梯战略研究》研讨暨培训会。参加会议的有水利部水土保持司，水利部综合事业局，水利部珠江水利委员会，湖南、云南和广西区水利厅，以及古梯田所在地、县水利局，有关专家和代表共40多人参加了会议。水利部水土保持司巡视员张学俭、水利部综合事业局副局长郑通汉、自治区水利厅副厅长蔡德所到会并讲话。

  - 2009年12月17至19日，自治区举办水土保持规划设计三阶段规范培训班，全区237名从事水土保持规划设计的工作人员参加了培训，大大的提高了水土保持工作人员的业务水平。

  - 2010年2月4日下午，广西水利厅举行全国水土保持监测网络和信息系统建设二期工程广西水土保持监测车辆发放仪式，8辆水土保持监测专用车正式交付各有关监测单位使用。广西水利厅党组书记、厅长钟想廷，党组成员、副厅长蔡德所，厅机关各处室、厅属有关二层单位的主要领导以及各有关市水利局负责人和水土保持科(站)、水土保持监测分站站长参加了仪式。

  - 2010年4月23日至26日，水利部水土保持司刘震司长、水土保持监测中心郭索彦主任等一行深入百色市隆林、西林、凌云及乐业等边远山区县，考察指导 “珠治”工程水保建设工作，广西水利厅蔡德所副厅长、百色市人民政府徐永军副市长陪同考察。

  - 2010年9月16日至19日，水利部水土保持司牛崇桓副司长检查指导广西水土保持监督管理能力建设工作和平果铝水土保持工作。

  - 2010年12月22日至24日，水利部珠江水利委员会副主任陈泽健率水利部坡耕地水土流失综合治理试点工程检查组对广西壮族自治区2010年坡耕地水土流失综合治理试点工程实施情况进行了督促检查，厅副巡视员唐小勇等有关同志陪同检查。

  - 2010年12月30日，广西水土保持学会成立大会暨第一次会员代表大会在南宁隆重召开。水利部水土保持司司长刘震，中国水土保持学会常务副秘书长张焱，南方水土保持研究会秘书长李凤，自治区水利厅党组副书记、副厅长杨焱，自治区民政厅民间组织管理局刘社松局长等领导莅临大会祝贺并致辞，自治区相关厅、局、委、高等院校、科研院所和勘察设计各行业的27家单位和我区各市、县、区水利水保系统的会员216人参加了会议。

# Text boxes

各侵蚀等级面积为：

轻度：14665.57平方公里，

中度： 8741.21平方公里，

强度 ：3427.12平方公里，

极强度 ：746.81平方公里，

剧烈：541.85平方公里

桂东、桂南红壤丘陵区崩岗造成严

凤山仁顶河小流域

南丹陋里小流域

珠治工程凤山县水保林种植

珠治工程南丹项目

大化坡改梯工程

珠治工程隆林县砌墙保土

广西壮族自治区水土保持监测站分布图

监测总站

监测分站