2018年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2019年7月

广西壮族自治区水资源公报

2018年

(第22期)

编写单位：

广西壮族自治区水利厅

广西水资源管理服务中心

广西水利电力勘测设计研究院

广西水文水资源局

各市水利局

各市（沿海）水文水资源局

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述  01

二、水资源量  02

三、蓄水动态  13

四、供用耗排水量   16

五、用水指标  21

六、江河水库水质   22

七、三条红线控制指标   26

八、重要水事   28

# 一、综  述

2018年，广西年降水量1560mm，折合降水总量3692亿m³，比多年平均值偏多1.5%；地表水资源量1830亿m3，折合径流深773mm，比多年平均值偏少3.3%；地下水资源量为441亿m3，比多年平均值少3.4%，其中山丘区浅层地下水资源量为440亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为1.31亿m3；水资源总量1831亿m3，比多年平均值偏少3.2%，属平水年份。

2018年，广西入境总水量609亿m3，较2017年减少12.5%；出境总水量2251亿m3，比2017年减少22.9%。

2018年，广西有大型水库58座，中型水库230座，对其中有统计数据的39座大型水库和171座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为263亿m3，比年初减少9.75亿m3。

2018年广西总供水量287.8亿m3，比上年增加2.9亿m3，其中地表水供水量276.1亿m3，地下水供水量10.0亿m3，其他水源供水量1.8亿m3。总用水量287.8亿m3，其中农业用水量196.4亿m3，工业用水量47.6亿m3，生活用水量40.8亿m3，生态环境用水量3.0亿m3。用水消耗总量133.8亿m3，耗水率47%。废污水排放总量37.7亿t。

2018年，广西人均综合用水量584m3，万元地区生产总值用水量141m3。耕地实际灌溉亩均用水量807m3，农田灌溉水有效利用系数0.494，万元工业增加值用水量76m3。城镇人均生活用水量326L/d，农村人均生活用水量126L/d。

2018年，广西参与水质评价的河流共104条，共评价369个河段，全年期I～III类水河段比例92.7%；评价大中小型水库33座，全年期、汛期和非汛期水质均达到或优于III类水质量标准，对其中25座水库营养状况评价，其中4个为轻度富营养状态，其余均为中营养状态；评价14个设区市的26个重要饮用水水源地，合格率为84.6%；全年评价365个主要水功能区，按实行最严格水资源管理制度考核的高锰酸盐指数和氨氮双因子评价，全年水质达标的水功能区有355个，达标率为97.3%。

# 二、水资源量

# （一）降水量

2018年广西年降水量1560mm，折合降水总量3692亿m³，比2017年减少13.6%，比多年平均值偏多1.5%。

从行政分区看，与上一年相比，各市降水量均减少，变幅在-34.0%～-2.9%之间；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-18.8%～16.1%之间，南宁、防城港、百色、河池、崇左5个市偏多，其余9个市偏少。降水量最低的为北海市，仅1359mm，柳州、桂林、防城港、钦州、玉林、贺州6个市降水量高于全广西平均值，其中防城港降水量高于2000mm。

详见图1、表1。

图1   2018年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2018年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1560 | -13.6 | 1.5 |
| 南宁市 | 1398 | -14.5 | 0.5 |
| 柳州市 | 1585 | -15.4 | -4.5 |
| 桂林市 | 1689 | -13.6 | -3.8 |
| 梧州市 | 1539 | -10.3 | -0.7 |
| 北海市 | 1359 | -34.0 | -18.8 |
| 防城港市 | 2515 | -4.4 | 12.9 |
| 钦州市 | 1681 | -20.1 | -4.7 |
| 贵港市 | 1487 | -16.5 | -2.7 |
| 玉林市 | 1580 | -16.3 | -6.6 |
| 百色市 | 1506 | -6.2 | 16.1 |
| 贺州市 | 1663 | -2.9 | -1.2 |
| 河池市 | 1549 | -20.5 | 4.3 |
| 来宾市 | 1400 | -21.1 | -2.5 |
| 崇左市 | 1407 | -3.0 | 7.8 |

从水资源分区看，降水量最低的为南盘江，仅1319mm，资水、湘江、柳江、桂贺江、北江、粤西诸河、桂南诸河降水量高于全广西平均值。与2017年相比，各分区降水量均减少，变幅在-19.6%～-2.8%之间；与多年平均值相比，降水量变幅在-6.3%～16.9%之间，南盘江、红水河、右江、左郁江、盘龙江偏多，其余各分区偏少。

详见图2、表2。

图2   2018年广西水资源分区降水量与多年均值比较

表2   2018年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1560 | -13.6 | 1.5 |  | 左郁江 | 1458 | -6.9 | 5.1 |
| 资水 | 1706 | -13.5 | -3.4 |  | 桂贺江 | 1684 | -6.8 | -0.9 |
| 湘江 | 1624 | -6.0 | -3.6 |  | 黔浔江 | 1504 | -15.0 | -4.5 |
| 南盘江 | 1319 | -2.8 | 11.2 |  | 北江 | 1622 | -7.7 | -6.3 |
| 红水河 | 1510 | -18.8 | 4.2 |  | 粤西诸河 | 1773 | -12.1 | -2.9 |
| 柳江 | 1568 | -19.5 | -4.1 |  | 桂南诸河 | 1796 | -19.6 | -4.1 |
| 右江 | 1508 | -7.6 | 16.9 |  | 盘龙江 | 1505 | -7.2 | 1.8 |

2018年，各地降水分布不均，各雨量站年降水量在1090mm～1754mm之间，最大年降水量是最小年降水量的1.61倍。从区域降雨量分析，降雨高值区主要分布在百色隆林、桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在2000~4000mm之间，为广西最高；降雨低值区主要分布在来宾市和贵港市交界处，年降水量在900～1200mm之间，其它地区年降水量均在1200～2000mm之间。详见图3。

2018年，广西降水量年内分配也不均匀，全年强降雨过程出现时间较早，桂江流域连续最大4个月降雨出现在4～7月，湘江、郁江、柳江流域出现在5～8月，其他流域出现在6～9月。各主要河流水文雨量代表站实测连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在47.1%~69.0%之间。与多年平均相比，郁江南宁水文站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例提高5.4个百分点，其余水文雨量站下降0.5~13.7个百分点。

详见图4。

图3   2018年广西降水量等值线图

图4   2018年主要代表雨量站月降水量比较

# （二）地表水资源量

2018年广西地表水资源量1830亿m3，折合径流深773mm，径流系数为0.50。地表水资源量比上年减少23.3%，比多年平均值偏少3.3%，属平水年份。

广西地表水资源分布主要特点：各地地表水资源量与降水总量分布基本一致，降水总量丰沛地区地表水资源量相对丰富，反之亦然。主要水文代表站汛期径流量占年径流量的60.1%～83.8%，其中柳江柳州水文站汛期径流量占的比重最大，达83.8%，汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为60.1%。各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的41.1%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，湘江出现在3～6月，桂江出现在4～7月，红水河出现在5～8月，西江、郁江、柳江出现时间较晚，在6~9月。

从行政分区来看，与2017年相比，各市地表水资源量变幅在-40.4%～4.8%之间，其中防城港、崇左2个市略有增加，其余12个市均减少，减少幅度最大的是柳州市，达-40.4%；与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-28.9%～37.7%之间，其中百色、防城港、贵港、崇左、河池、南宁6个市偏多，偏多幅度最大的是百色市，达37.7%，其余8个市均偏少，偏少幅度最大的是贺州市，为-28.9%。

详见图5、6，表3。

图5  2018年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

图6  2018年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

表3  2018年广西行政分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1830 | -23.3 | -3.3 |
| 南宁市 | 144 | -5.9 | 3.0 |
| 柳州市 | 140 | -40.4 | -26.6 |
| 桂林市 | 257 | -33.9 | -17.9 |
| 梧州市 | 92.3 | -24.0 | -1.9 |
| 北海市 | 25.3 | -24.9 | -19.0 |
| 防城港市 | 89.0 | 0.7 | 21.9 |
| 钦州市 | 83.8 | -28.6 | -19.7 |
| 贵港市 | 81.9 | -15.4 | 17.8 |
| 玉林市 | 101 | -24.5 | -9.7 |
| 百色市 | 251 | -6.5 | 37.7 |
| 贺州市 | 85.3 | -20.2 | -28.9 |
| 河池市 | 262 | -35.6 | 4.2 |
| 来宾市 | 100 | -19.7 | -6.6 |
| 崇左市 | 117 | 4.8 | 12.6 |

从水资源分区看，与2017年相比，各分区水资源量均减少，变幅在-42.0%～-2.5%之间，减少幅度最大的是柳江，为-42.0%；与多年平均值相比，各分区水资源量变幅在-31.0%～47.5%之间，右江、红水河、南盘江、黔浔江、左郁江、盘龙江6个水资源三级区偏多，偏多幅度最大的是右江为47.5%，其余7个水资源三级区水资源量均偏少，偏少幅度最大的是北江为-31.0%。

详见图7、8，表4。

图7   2018年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

图8  2018年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

表4  2018年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1830 | -23.3 | -3.3 |
| 资水 | 18.0 | -8.2 | -6.4 |
| 湘江 | 62.4 | -27.9 | -20.3 |
| 南盘江 | 27.8 | -5.6 | 10.6 |
| 红水河 | 314 | -20.1 | 11.7 |
| 柳江 | 320 | -42.0 | -22.5 |
| 右江 | 208 | -5.0 | 47.5 |
| 左郁江 | 250 | -4.0 | 4.5 |
| 桂贺江 | 216 | -30.2 | -22.1 |
| 黔浔江 | 164 | -22.4 | 10.1 |
| 北江 | 0.260 | -21.2 | -31.0 |
| 粤西诸河 | 20.8 | -13.2 | -2.0 |
| 桂南诸河 | 215 | -19.9 | -8.2 |
| 盘龙江 | 14.6 | -2.5 | 1.4 |

# （三）出入境及入海水量

2018年，广西入境总水量609亿m3，较2017年减少12.5%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中从国境外（越南）流入广西境内的水量86.5亿m3，从云南省入广西境内的水量319亿m3，从贵州省入境170亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量32.9亿m3；流入国际界河（北仑河）的水量17.4亿m3。

2018年，广西出境总水量2251亿m3，比2017年减少22.9%，其中从广西境内流出国境外（越南）的水量14.1亿m³，从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量1950亿m3，从湘江、资水出境并进入湖南的水量74.7亿m3，广西入海水量213亿m³。

# （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2018年，山丘区浅层地下水资源量为440亿m3；用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为1.31亿m3，全年广西地下水资源总量为441亿m3，比上年减少1.3%，比多年均值偏少3.4%。

# （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。详见表5、6。

2018年广西水资源总量为1831亿m3。从1997～2018年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2017年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009、2011年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

详见图9。

图9  1997-2018年广西降水量、水资源总量变化

表5      2018年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) | 水资源 总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1560 | 3692 | 1830 | 773 | 441 | 440 | 1.31 | 1831 |
| 南宁市 | 1398 | 312 | 144 | 645 | 42.5 | 42.5 |  | 144 |
| 柳州市 | 1585 | 295 | 140 | 752 | 28.6 | 28.6 |  | 140 |
| 桂林市 | 1689 | 468 | 257 | 927 | 65.5 | 65.5 |  | 257 |
| 梧州市 | 1539 | 194 | 92.3 | 734 | 20.8 | 20.8 |  | 92.3 |
| 北海市 | 1359 | 45.3 | 25.3 | 758 | 7.84 | 6.53 | 1.31 | 26.6 |
| 防城港市 | 2515 | 149 | 89.0 | 1503 | 14.5 | 14.5 |  | 89.0 |
| 钦州市 | 1681 | 178 | 83.8 | 790 | 28.8 | 28.8 |  | 83.8 |
| 贵港市 | 1487 | 158 | 81.9 | 770 | 21.2 | 21.2 |  | 81.9 |
| 玉林市 | 1580 | 204 | 101 | 783 | 22.8 | 22.8 |  | 101 |
| 百色市 | 1506 | 544 | 251 | 695 | 44.5 | 44.5 |  | 251 |
| 贺州市 | 1663 | 194 | 85.3 | 730 | 24.9 | 24.9 |  | 85.3 |
| 河池市 | 1549 | 520 | 262 | 781 | 64.2 | 64.2 |  | 262 |
| 来宾市 | 1400 | 187 | 100 | 749 | 28.6 | 28.6 |  | 100 |
| 崇左市 | 1407 | 243 | 117 | 676 | 26.1 | 26.1 |  | 117 |

表6      2018年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) | 水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1560 | 3692 | 1830 | 773 | 441 | 440 | 1.31 | 1831 |
| 资水 | 1706 | 23.5 | 18.0 | 1311 | 4.83 | 4.83 |  | 18.0 |
| 湘江 | 1624 | 114 | 62.4 | 888 | 16.2 | 16.2 |  | 62.4 |
| 南盘江 | 1319 | 73.2 | 27.8 | 501 | 3.30 | 3.30 |  | 27.8 |
| 红水河 | 1510 | 582 | 314 | 813 | 88.2 | 88.2 |  | 314 |
| 柳江 | 1568 | 659 | 320 | 762 | 61.0 | 61.0 |  | 320 |
| 右江 | 1508 | 460 | 208 | 682 | 41.3 | 41.3 |  | 208 |
| 左郁江 | 1458 | 548 | 250 | 665 | 68.3 | 68.3 |  | 250 |
| 桂贺江 | 1684 | 446 | 216 | 813 | 61.7 | 61.7 |  | 216 |
| 黔浔江 | 1504 | 321 | 164 | 767 | 36.4 | 36.4 |  | 164 |
| 北江 | 1622 | 0.600 | 0.260 | 703 | 0.100 | 0.100 |  | 0.260 |
| 粤西诸河 | 1773 | 36.8 | 20.8 | 1001 | 4.25 | 4.25 |  | 20.8 |
| 桂南诸河 | 1796 | 401 | 215 | 963 | 53.2 | 51.9 | 1.31 | 216 |
| 盘龙江 | 1505 | 26.5 | 14.6 | 829 | 2.18 | 2.18 |  | 14.6 |

# 三、蓄水动态

2018年，广西有大型水库58座，中型水库230座，对其中有统计数据的39座大型水库和171座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为263亿m3，比年初减少9.75亿m3，其中大型水库年末蓄水量为246亿m3，比年初减少8.88亿m3；中型水库年末蓄水量为17.5亿m3，比年初减少0.862亿m3。

从行政分区来看，柳州、桂林、梧州、防城港、百色、贺州6个市水库的年末蓄水量比年初增加，增加最多的为百色市，共增加6.18亿m3；其它市的水库年末蓄水量均比年初减少，减少最多的为河池市，共减少15.2亿m3。

详见图10、表7。

图10   2018年广西行政分区大中型水库年蓄水变量

表7   2018年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 | 中型水库 | 大中型水库合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 255 | 246 | -8.88 | 171 | 18.3 | 17.5 | -0.862 | 210 | 273 | 263 | -9.75 |
| 南宁市 | 6 | 16.7 | 16.7 | 0.025 | 26 | 2.96 | 2.69 | -0.262 | 32 | 19.6 | 19.4 | -0.237 |
| 柳州市 | 5 | 10.8 | 10.9 | 0.083 | 11 | 0.848 | 0.808 | -0.040 | 16 | 11.6 | 11.7 | 0.043 |
| 桂林市 | 3 | 1.82 | 4.14 | 2.33 | 24 | 2.21 | 2.81 | 0.590 | 27 | 4.03 | 6.95 | 2.92 |
| 梧州市 | 2 | 1.27 | 1.54 | 0.273 | 6 | 0.644 | 0.665 | 0.020 | 8 | 1.91 | 2.21 | 0.294 |
| 北海市 | 3 | 10.9 | 9.54 | -1.37 | 4 | 0.629 | 0.527 | -0.102 | 7 | 11.5 | 10.1 | -1.48 |
| 防城港市 | 2 | 3.71 | 3.92 | 0.207 | 5 | 0.485 | 0.330 | -0.155 | 7 | 4.20 | 4.25 | 0.051 |
| 钦州市 | 1 | 0.688 | 0.578 | -0.110 | 9 | 0.894 | 0.587 | -0.307 | 10 | 1.58 | 1.16 | -0.417 |
| 贵港市 | 4 | 3.46 | 2.29 | -1.16 | 17 | 1.96 | 1.30 | -0.666 | 21 | 5.42 | 3.59 | -1.83 |
| 玉林市 | 1 | 0.607 | 0.656 | 0.048 | 29 | 2.74 | 2.20 | -0.537 | 30 | 3.34 | 2.85 | -0.489 |
| 百色市 | 2 | 48.4 | 53.9 | 5.52 | 15 | 2.85 | 3.52 | 0.664 | 17 | 51.3 | 57.4 | 6.18 |
| 贺州市 | 3 | 4.78 | 5.35 | 0.567 | 7 | 0.358 | 0.297 | -0.062 | 10 | 5.14 | 5.64 | 0.505 |
| 河池市 | 5 | 148 | 133 | -15.0 | 6 | 0.663 | 0.506 | -0.157 | 11 | 149 | 133 | -15.2 |
| 来宾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.185 | 0.098 | -0.086 | 2 | 0.185 | 0.098 | -0.086 |
| 崇左市 | 2 | 3.60 | 3.33 | -0.274 | 10 | 0.901 | 1.14 | 0.239 | 12 | 4.50 | 4.47 | -0.035 |

从水资源分区来看，除柳江、右江、桂贺江、粤西诸河、湘江和资水年末蓄水量比年初略有增加以外，其他各分区水库年末蓄水量均比年初减少，减少最多的为红水河，共减少14.5亿m3，北江、盘龙江在广西境内无大中型水库。

详见图11、表8。

图11   2018年广西水资源分区大中型水库年蓄水变量

表8   2018年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 | 中型水库 | 大中型水库合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 255 | 246 | -8.88 | 171 | 18.3 | 17.5 | -0.862 | 210 | 273 | 263 | -9.75 |
| 南盘江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.135 | -0.055 | 1 | 0.190 | 0.135 | -0.055 |
| 红水河 | 4 | 147 | 132 | -15.0 | 8 | 1.03 | 1.58 | 0.543 | 12 | 148 | 134 | -14.5 |
| 柳江 | 7 | 12.3 | 12.4 | 0.058 | 21 | 1.93 | 1.91 | -0.018 | 28 | 14.2 | 14.3 | 0.040 |
| 右江 | 3 | 48.6 | 54.1 | 5.53 | 21 | 3.00 | 3.30 | 0.295 | 24 | 51.6 | 57.4 | 5.83 |
| 左江及郁江干流 | 9 | 23.4 | 23.3 | -0.131 | 38 | 3.89 | 3.21 | -0.684 | 47 | 27.3 | 26.5 | -0.815 |
| 桂贺江 | 7 | 7.55 | 10.4 | 2.88 | 18 | 1.27 | 1.39 | 0.124 | 25 | 8.82 | 11.8 | 3.00 |
| 黔浔江及西江 | 2 | 2.81 | 1.78 | -1.03 | 17 | 2.14 | 1.88 | -0.260 | 19 | 4.95 | 3.65 | -1.29 |
| 北江大坑口以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.335 | 0.339 | 0.005 | 5 | 0.335 | 0.339 | 0.005 |
| 桂南诸河 | 6 | 12.5 | 11.1 | -1.43 | 32 | 3.52 | 2.54 | -0.985 | 38 | 16.0 | 13.6 | -2.41 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湘江 | 1 | 0.309 | 0.600 | 0.291 | 9 | 0.988 | 1.14 | 0.149 | 10 | 1.30 | 1.74 | 0.439 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.031 | 0.056 | 0.025 | 1 | 0.031 | 0.056 | 0.025 |

# 四、供用耗排水量

# （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2018年广西总供水量287.8亿m3，比上年增加2.9亿m3，其中地表水供水量276.1亿m3，占95.9%；地下水供水量10.0亿m3，占3.46%；其他水源供水量1.8亿m3，占0.63%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为140.3、57.6、77.6亿m3，其他工程供水量为0.5亿m3。

详见图12。

# （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2018年广西总用水量为287.8亿m3，其中农业用水量196.4亿m3，工业用水量47.6亿m3，生活用水量40.8亿m3，生态环境用水量3.0亿m3，与2017年相比，广西总用水量增加了2.9亿m3。详见图14、15，表9。

表9     2018年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 城市 名称 | 供水量 | 用水量 |
| --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 | 总用 水量 | 其 中 |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他水源 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业 用水 | 建筑业和服务业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 287.8 | 276.1 | 10.0 | 1.8 | 287.8 | 176.8 | 19.6 | 47.6 | 12.1 | 28.7 | 3.0 |
| 南宁市 | 41.89 | 39.80 | 1.95 | 0.15 | 41.89 | 22.83 | 1.78 | 9.29 | 2.71 | 4.58 | 0.70 |
| 柳州市 | 21.17 | 19.43 | 1.37 | 0.37 | 21.17 | 11.82 | 0.88 | 4.60 | 1.13 | 2.54 | 0.20 |
| 桂林市 | 38.71 | 37.80 | 0.60 | 0.32 | 38.71 | 27.33 | 2.99 | 3.59 | 1.48 | 2.99 | 0.33 |
| 梧州市 | 13.73 | 13.71 | 0.01 | 0.02 | 13.73 | 7.74 | 0.75 | 2.46 | 0.80 | 1.89 | 0.09 |
| 北海市 | 11.10 | 9.62 | 1.47 | 0.00 | 11.10 | 5.67 | 1.51 | 2.01 | 0.68 | 1.07 | 0.17 |
| 防城 港市 | 6.07 | 5.97 | 0.03 | 0.07 | 6.07 | 2.98 | 0.51 | 1.70 | 0.22 | 0.56 | 0.11 |
| 钦州市 | 15.59 | 15.22 | 0.31 | 0.06 | 15.59 | 10.67 | 0.71 | 1.88 | 0.68 | 1.62 | 0.04 |
| 贵港市 | 30.99 | 29.77 | 1.22 | 0.00 | 30.99 | 19.25 | 1.89 | 6.06 | 1.03 | 2.58 | 0.19 |
| 玉林市 | 25.16 | 24.34 | 0.82 | 0.00 | 25.16 | 15.42 | 2.29 | 2.97 | 1.20 | 3.26 | 0.03 |
| 百色市 | 19.78 | 18.99 | 0.56 | 0.24 | 19.78 | 11.88 | 1.93 | 3.23 | 0.50 | 2.13 | 0.11 |
| 贺州市 | 14.98 | 14.69 | 0.26 | 0.03 | 14.98 | 11.43 | 1.14 | 0.82 | 0.45 | 1.07 | 0.07 |
| 河池市 | 15.31 | 14.46 | 0.55 | 0.29 | 15.31 | 10.62 | 1.21 | 0.91 | 0.55 | 1.99 | 0.03 |
| 来宾市 | 21.09 | 20.57 | 0.36 | 0.15 | 21.09 | 11.07 | 0.95 | 6.77 | 0.44 | 1.20 | 0.67 |
| 崇左市 | 12.27 | 11.69 | 0.46 | 0.11 | 12.27 | 8.13 | 1.08 | 1.34 | 0.25 | 1.19 | 0.27 |

注：表中供用水量不含海水利用。

图15   2018年广西行政分区用水量组成

# （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2018年广西总耗水量为133.8亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量85.2亿m3，占总耗水量的64%。广西综合耗水率47%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为48%，林牧渔畜为63%，工业（含火电）为32%，建筑业和服务行业为33%，居民生活为53%。详见表10。

表10     2018年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政分区 | 耗水量 |
| --- | --- |
|  | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工业 | 建筑业和服务业 | 居民生活 | 生态环境 | 合计 |
| 广西 | 85.2 | 12.4 | 15.2 | 4.0 | 15.3 | 1.7 | 133.8 |
| 南宁市 | 10.93 | 1.07 | 2.07 | 0.87 | 2.21 | 0.36 | 17.50 |
| 柳州市 | 5.47 | 0.44 | 1.96 | 0.36 | 1.20 | 0.12 | 9.55 |
| 桂林市 | 12.52 | 2.02 | 1.63 | 0.46 | 1.55 | 0.20 | 18.39 |
| 梧州市 | 3.83 | 0.49 | 1.11 | 0.25 | 0.97 | 0.06 | 6.70 |
| 北海市 | 2.70 | 0.88 | 0.91 | 0.27 | 0.51 | 0.07 | 5.34 |
| 防城港市 | 1.40 | 0.34 | 0.78 | 0.09 | 0.27 | 0.06 | 2.94 |
| 钦州市 | 4.76 | 0.52 | 0.86 | 0.23 | 0.95 | 0.02 | 7.33 |
| 贵港市 | 10.85 | 1.25 | 0.80 | 0.37 | 1.37 | 0.12 | 14.75 |
| 玉林市 | 7.33 | 1.37 | 1.33 | 0.39 | 1.79 | 0.02 | 12.24 |
| 百色市 | 6.07 | 1.34 | 1.52 | 0.17 | 1.27 | 0.07 | 10.43 |
| 贺州市 | 5.05 | 0.60 | 0.43 | 0.15 | 0.60 | 0.04 | 6.87 |
| 河池市 | 4.96 | 0.82 | 0.41 | 0.21 | 1.18 | 0.02 | 7.60 |
| 来宾市 | 4.96 | 0.67 | 0.78 | 0.15 | 0.68 | 0.40 | 7.63 |
| 崇左市 | 4.39 | 0.61 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.16 | 6.56 |

# （四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2018年广西废污水排放总量为37.7亿t，其中工业污水排放量为17.9亿t，占47.3%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为19.9亿t，占52.7%。

详见表11。

表11   2018年广西行政分区废污水排放量表      单位：亿t

| 行政分区 | 用户废污水排放量 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 | 第三产业 |  |
|  |  | 工业 | 建筑业 | 小计 |  |  |
| 广西 | 11.8 | 17.9 | 0.44 | 18.3 | 7.6 | 37.7 |
| 南宁市 | 2.17 | 2.43 | 0.05 | 2.49 | 1.79 | 6.45 |
| 柳州市 | 1.25 | 2.36 | 0.02 | 2.38 | 0.75 | 4.38 |
| 桂林市 | 1.28 | 1.95 | 0.01 | 1.97 | 1.01 | 4.26 |
| 梧州市 | 0.82 | 1.35 | 0.01 | 1.36 | 0.54 | 2.72 |
| 北海市 | 0.51 | 1.09 | 0.08 | 1.17 | 0.32 | 2.01 |
| 防城港市 | 0.27 | 0.92 | 0.02 | 0.94 | 0.11 | 1.31 |
| 钦州市 | 0.56 | 1.02 | 0.02 | 1.04 | 0.43 | 2.03 |
| 贵港市 | 1.06 | 0.90 | 0.06 | 0.96 | 0.60 | 2.62 |
| 玉林市 | 1.27 | 1.63 | 0.03 | 1.66 | 0.78 | 3.71 |
| 百色市 | 0.71 | 1.72 | 0.02 | 1.74 | 0.30 | 2.75 |
| 贺州市 | 0.41 | 0.39 | 0.01 | 0.40 | 0.29 | 1.10 |
| 河池市 | 0.67 | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.30 | 1.51 |
| 来宾市 | 0.45 | 0.85 | 0.01 | 0.87 | 0.28 | 1.59 |
| 崇左市 | 0.40 | 0.74 | 0.02 | 0.76 | 0.13 | 1.30 |

# 五、用水指标

2018年广西人均（常住人口，下同）综合用水量为584m3，比2017年减少2m3；万元地区生产总值用水量为141m3，比2017年增加1m3；万元工业增加值用水量为76m3，比2017年增加16m3；农田灌溉亩均用水量为807m3，比2017年减少4m3；农田灌溉水有效利用系数为0.494，比2017年提高0.008。城镇人均生活用水量326L/d，比2017年减少3L/d，农村人均居民生活用水量126L/d，比2017年增加1L/d。

详见表12。

表12      2018年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 农田灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  | 生活 | 居民 |  |
| 广西 | 3717 | 584 | 141 | 76 | 807 | 326 | 192 | 126 |
| 南宁市 | 1988 | 578 | 104 | 119 | 730 | 357 | 193 | 140 |
| 柳州市 | 3460 | 524 | 69 | 32 | 673 | 310 | 192 | 137 |
| 桂林市 | 5045 | 761 | 193 | 85 | 894 | 362 | 202 | 120 |
| 梧州市 | 3014 | 449 | 133 | 69 | 708 | 341 | 204 | 129 |
| 北海市 | 1584 | 661 | 91 | 38 | 1063 | 398 | 210 | 123 |
| 防城港市 | 9334 | 636 | 87 | 59 | 704 | 299 | 192 | 118 |
| 钦州市 | 2537 | 472 | 121 | 48 | 872 | 310 | 170 | 110 |
| 贵港市 | 1858 | 703 | 265 | 153 | 879 | 320 | 193 | 127 |
| 玉林市 | 1725 | 430 | 156 | 80 | 748 | 291 | 177 | 129 |
| 百色市 | 6848 | 539 | 168 | 71 | 795 | 310 | 210 | 129 |
| 贺州市 | 4117 | 723 | 249 | 62 | 1016 | 299 | 170 | 117 |
| 河池市 | 7400 | 432 | 194 | 50 | 796 | 310 | 199 | 127 |
| 来宾市 | 4487 | 944 | 305 | 409 | 991 | 301 | 180 | 120 |
| 崇左市 | 5556 | 584 | 121 | 35 | 587 | 280 | 196 | 128 |

注：1、地区生产总值和工业增加值按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量。2、表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、江河水库水质

2018年，水利部门对广西境内104条主要河流、33座水库、26个国家级重要饮用水水源地、365个重要水功能区进行水质监测评价。

# （一）主要河流水质状况

2018年度广西境内共评价104条河流的369个河段，其中，珠江区参评352个河段，长江区参评15个河段，西南诸河区参评2个河段。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择pH值、溶解氧、高锰酸盐指数等21项指标①进行分析评价，全年期I～III类水河段有342个，占总评价河段个数的92.7%，比2017年下降1.1个百分点；IV～V类水河段有21个，占总评价河段个数的5.7%；劣V类水河段有6个，占总评价河段个数的1.6%。

汛期I～III类水河段有339个，占总评价河段个数的91.9%；IV～V类水河段有24个，占总评价河段个数的6.5%；劣V类水河段有6个，占总评价河段个数的1.6%。非汛期I～III类水河段有343个，占总评价河段个数的93.0%；IV～V类河段有19个，占总评价河段个数的5.1%；劣V类水河段有7个，占总评价河段个数的1.9%。详见图16。

图16  2018年广西主要河流全年各水质类别河段所占比例图

①指《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的24项基本项中的21项：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物等21项检测项目。

表13      2018年广西主要河流水质评价

| 时间 | 分类河段占评价河段比例 (%) |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅰ～Ⅲ类 河段比例 | Ⅳ～劣Ⅴ类 河段比例 |
| 全年 | 8.9 | 75.1 | 8.7 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 92.7 | 7.3 |
| 汛期 | 3.8 | 72.1 | 16.0 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 91.9 | 8.1 |
| 非汛期 | 15.4 | 69.6 | 7.9 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 93.0 | 7.0 |

# （二）水库水质状况

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择pH值、溶解氧、高锰酸盐指数等21项指标①，对广西境内常规监测的33座水库的水质状况进行分析评价（2017年评价29座），水库型饮用水水源地补充评价硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁和锰5个项目。经监测评价，33座水库全年期、汛期和非汛期水质均达到或优于III类水质量标准。与2017年相比，除岩滩、澄碧河、百色、启文河、龙潭、拉浪水库水质略有下降，龟石、武思江、六陈、大化水库水质有不同程度好转外，其余水库水质基本持平。

2018年对常规监测的25座水库进行营养状态评价（评价项目为叶绿素α、总磷、总氮、高锰酸盐指数、透明度），除武思江水库、启文河水库、洪潮江水库、牛尾岭水库处于轻度富营养状态外，其余21个水库均处于中营养状态。与2017年度监测的24座水库相比，除启文河、洪潮江水库营养状况有所下降，达开、平龙水库营养状况有所好转外，其余水库营养状况与上年度持平。

# （三）主要城市饮用水水源地水质状况

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），城市饮用水地表水水源地选择pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、铁、锰等26项指标②，地下水源地选择有色度、嗅和味、浑浊度等27项指标③，对广西14个地级市的26个国家级重要饮用水水源地水质进行评价。26个重要饮用水水源地中，除河池市的肯冲、加辽、城西、城北水厂地下水水源地因总大肠菌群超标不合格外，其余22个饮用水水源地均为I～III类水，水源地水质合格率为84.6%，其中全年期I类水的水源地有1个，占水源地总数的3.8%；II类水的水

②指即在①的基础上增加《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2所列集中式生活饮用水地表水源地补充项目，具体补充项为硫化物、氯化物、硝酸盐、铁和锰5个项目，共计26个检测项目；

③指地下水水源地检测项目：有色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、细菌总数等27项。

源地有18个，占水源地总数的69.2%；全年期III类水的水源地有3个，占水源地总数的11.5%。与2017年相比，贺州市龟石水库水源地由III类水好转为II类水，崇左市左江木排村水源地由II类水好转为I类水；梧州市岑溪义昌江水源地、百色市澄碧河水库水源地由II类水下降为III类水，造成水质下降的影响因子均为总磷；河池市的加辽、城北水厂地下水水源地由III类水分别下降为IV类、Ⅴ类水，城西水厂地下水水源地由IV类水下降为Ⅴ类水，超标项目均为总大肠菌群；其余饮用水源地水质均持平。详见表14。

表14  2018年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表

| 序号 | 供水 城市 | 水源地名称 | 全年期 | 汛期 | 非汛期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质 类别 | 主要超标项目 | 水质 | 主要超标 | 水质 | 主要超标项目 |
|  |  |  |  |  | 类别 | 项目 | 类别 |  |
| 1 | 南宁 | 南宁市邕江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 2 | 柳州 | 柳州市柳江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 3 | 桂林 | 桂林市漓江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 4 | 梧州 | 梧州市浔江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 5 |  | 梧州市桂江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 6 |  | 岑溪市赤水水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 7 |  | 岑溪市义昌江水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 8 |  | 梧州市浔江藤县水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 9 | 北海 | 北海市龙潭村水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 10 |  | 北海市牛尾岭水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |
| 11 | 防城港 | 防城港市防城河木头滩水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 12 | 钦州 | 钦州市钦江青年水闸水源地 | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |
| 13 | 贵港 | 贵港市郁江泸湾江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 14 |  | 贵港市黔江桂平水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 15 |  | 贵港市浔江平南县水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 16 | 玉林 | 玉林市苏烟水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 17 | 百色 | 百色市澄碧河水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 18 |  | 百色市右江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 19 | 贺州 | 贺州市龟石水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 20 | 河池 | 河池市肯冲地下水水源地 | IV | 总大肠菌群 | Ⅳ | 总大肠菌群 | IV | 总大肠菌群 |
| 21 |  | 河池市加辽地下水水源地 | IV | 总大肠菌群 | Ⅱ |  | IV | 总大肠菌群 |
| 22 |  | 河池市城西地下水水源地 | Ⅴ | 总大肠菌群 | Ⅳ | 总大肠菌群 | Ⅴ | 总大肠菌群 |
| 23 |  | 河池市城北地下水水源地 | Ⅴ | 总大肠菌群 | Ⅳ | 总大肠菌群 | Ⅴ | 总大肠菌群 |
| 24 |  | 宜州市土桥水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 25 | 来宾 | 来宾市红水河水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 26 | 崇左 | 崇左市左江木排村水源地 | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |

注：表中水源地为纳入“全国重要饮用水水源地名录（2016年）的水源地”；因北海市龙潭村水源地受到原生地质结构影响，造成pH值偏低，非人为污染因素，故pH值不参与评价；当pH值参与评价时则为Ⅴ类水。

# （四）水功能区水质状况

2018年全年评价365个主要水功能区，按实行最严格水资源管理制度考核的高锰酸盐指数和氨氮双因子评价，全年水质达标的水功能区有355个，达标率为97.3%，比上一年度下降0.8个百分点。不达标的10个水功能区分别位于九洲江、罗江、南流江、黑水河、下雷河、义昌江和钦江等7条河流的局部水域，超标项目均为氨氮。其中，全区233个国控水功能区达标个数为228个，达标率为97.9%，比上一年度下降0.4个百分点；132个省控水功能区达标率为96.2%，比上一年度达标率下降1.5个百分点。

# （五）重点入河排污口水质状况

2018年对全区14个设区市的515个重点入河排污口的废污水进行了监督性监测，并对监测结果进行水质评价，达标排放率为70.6%，超标项目为pH值、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、磷酸盐、五日生化需氧量等。按照10%的比例，抽查55个入河排污口的水样，进行同步对比监测，抽测因子数为2682项，比对合格率为83%。

# （六）主要水污染事件

2018年没有发生重大水污染环境事件。

# 七、三条红线控制指标

# （一）用水总量

2018年广西用水总量控制目标为307亿m3，实际用水总量为287.8亿m3，其中农业用水量196.4亿m3，工业用水量47.6亿m3，生活用水量40.8亿m3，生态环境用水量3.0亿m3。按照国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径折算，用水总量为275.8亿m3，低于年度控制目标10.2%，达到控制要求。

# （二）用水效率

2018年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为19.8%（与2015年同比），按2015年不变价计算，2018年广西万元地区生产总值用水量实际为133.5m3/万元，比2015年（169.7m3/万元）同比下降21.3%，降幅高于年度控制目标。

2018年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为15.0%（与2015年同比）。按2015年不变价计算，2018年万元工业增加值用水量为46.7m3/万元，比2015年（65.2m3/万元）下降28.4%，降幅远高于控制目标。

2018年广西农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.490。2018年全区综合农田灌溉水有效利用系数达到0.494，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别达到0.501、0.465、0.507。

（三）水功能区水质达标率

2018年广西重要江河湖泊水功能区水质达标率目标值为88.4%。依据我区对纳入考核的233个水功能区监测评价结果，广西重要江河湖泊水功能区达标个数228个，达标率达到97.9%，高于年度控制目标，重要江河湖泊水功能区水质继续保持优良。

# （四）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况

2018年全区各市河流交接断面水质水量达标率目标值均为100%，2018年全区对14个市43个跨设区市界河流交接断面开展水质水量监测，从监测结果来看，全区河流交界断面达标率为97.9%，其中柳州市3月（柳州→来宾，穿山河交界处）水量不达标，达标率为97.2%；玉林市2、3、5月（玉林→钦州，南流江交界处）氨氮超标，达标率为93.8%；百色市1、2、5月（百色→崇左，下雷河交界处）氨氮超标，达标率为93.8%；钦州市2月钦江入海口氨氮超标，9月大风江入海口铁超标，达标率为96.7%；河池市6月（河池→百色，田州河交界处）高锰酸盐指数超标，达标率为97.9%；防城港市2月（防城港→南宁，凤亭河水库交界处）锰超标，达标率97.2%，其余8个设区市达标率均为100%。

表15         2018年各行政分区三条红线控制指标

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） | 用水效率 | 水功能区水质 达标率 | 河流交界断面水质水量 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万元地区生产总值用水量比2015年下降 | 万元工业增加值用水量比2015年下降 | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 307 | 275.8 | 19.8% | 21.3% | 15.0% | 28.4% | 0.480 | 0.494 | 88.4% | 97.9% | 100% | 97.9% |
| 南宁市 | 38.96 | 37.10 | 19.20% | 19.32% | 13.80% | 16.07% | 0.495 | 0.497 | 88.4% | 100.00% | 100% | 100% |
| 柳州市 | 22.72 | 20.90 | 19.20% | 18.44% | 10.80% | 12.79% | 0.493 | 0.495 | 91.2% | 100.00% | 100% | 97.2% |
| 桂林市 | 43.71 | 38.71 | 19.20% | 15.17% | 13.20% | 18.05% | 0.522 | 0.522 | 91.2% | 100.00% | 100% | 100% |
| 梧州市 | 15.55 | 13.73 | 19.20% | 19.62% | 12.00% | 13.65% | 0.491 | 0.492 | 91.2% | 96.20% | 100% | 100% |
| 北海市 | 12.38 | 10.51 | 22.20% | 26.77% | 14.40% | 20.66% | 0.496 | 0.496 | 91.2% | 100.00% | 100% | 100% |
| 防城港市 | 8.08 | 6.10 | 22.20% | 25.86% | 15.60% | 29.03% | 0.499 | 0.503 | 88.4% | 100.00% | 100% | 97.2% |
| 钦州市 | 16.40 | 15.04 | 22.20% | 20.49% | 16.80% | 21.21% | 0.489 | 0.491 | 78.0% | 90.00% | 100% | 96.7% |
| 贵港市 | 29.75 | 26.63 | 20.40% | 21.29% | 15.00% | 28.53% | 0.486 | 0.486 | 91.2% | 100.00% | 100% | 100% |
| 玉林市 | 26.93 | 25.16 | 19.20% | 19.42% | 14.40% | 19.32% | 0.486 | 0.489 | 78.0% | 81.80% | 100% | 93.8% |
| 百色市 | 22.06 | 20.48 | 22.80% | 21.27% | 14.40% | 17.12% | 0.485 | 0.488 | 88.4% | 93.80% | 100% | 93.8% |
| 贺州市 | 16.59 | 14.98 | 22.80% | 21.69% | 17.40% | 23.76% | 0.486 | 0.488 | 88.4% | 100.00% | 100% | 100% |
| 河池市 | 19.03 | 15.23 | 16.80% | 18.00% | 13.80% | 22.37% | 0.488 | 0.491 | 88.4% | 100.00% | 100% | 97.9% |
| 来宾市 | 19.51 | 15.95 | 18.60% | 19.20% | 13.80% | 38.39% | 0.492 | 0.493 | 91.2% | 100.00% | 100% | 100% |
| 崇左市 | 15.33 | 12.81 | 18.60% | 24.02% | 14.40% | 25.81% | 0.504 | 0.510 | 91.2% | 100.00% | 100% | 100% |

注：1、表中广西实际值为国家考核口径，各市级行政分区实际值为自治区考核口径。

2、农业用水均折算成平水年。

3、2018年广西直流火电用水14.78亿m3，按国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径，2000年以前广西直流火电用水2.54亿m3，2000年以后新增部分按1.5%计耗水为0.18亿m3，按此口径核算2018年广西直流火电用水计为2.72亿m3，加上0.54亿m3循环火电用水及32.30亿m3非火核电用水后，工业用水量35.55亿m3。

# 八、重要水事

# （一）最严格水资源管理制度考核

根据“十三五”实行最严格水资源管理制度要求，广西继续开展2018年度自治区对各设区市考核工作，崇左市、柳州市、河池市、防城港市、贺州市、北海市、南宁市、梧州市、来宾市、钦州市获“优秀”等级，其余各市均为“良好”等级。

# （二）水生态文明建设成效显著

# 桂林市和玉林市作为全国第二批水生态文明城市试点，以实现山、水、绿、城与人和谐共处为目标，不断完善水资源优化配置格局，积极打造具有南国特色的水生态格局，试点工作成效和示范带动作用显著。桂林市和玉林市于2018年通过水利部和自治区政府验收，其中桂林市以96.1分全国高分，获得水利部魏山忠副部长和自治区方春明副主席充分肯定和高度评价。

# （三）河湖水系连通项目建设深入推进

# 柳州市汽车城官塘核心区莫道江南支连通综合整治工程等4个项目在2017年获得水利部1亿元资金支持的基础上，2018年继续获得自治区财政水利发展资金5000万元的支持。蒙山县、贺州市、阳朔县3个河湖水系连通工程项目列入2018年度实施计划并获得1亿元中央水利发展资金的支持。

# （四）县域节水型社会建设全面开展

2018年，全区共有北流市、德保县、金城江区、藤县、江州区、隆林县、灵川县、宾阳县、灵山县、钟山县等10个县（市、区）达到水利部《节水型社会评价标准（试行）》要求。

# （五）国家水资源监控能力建设广西二期项目全面完成

2018年，国家水资源监控能力建设广西二期项目顺利推进，完成投资7319万元，完成1174个取用水监测站点、22个水源地水质监测站建设，累计接收监测数据近2500万条，监控水量达130亿m3，监控规模正逐步形成。

# （六）广西水利建设获水利部表彰及资金奖励

2018年，大藤峡、落久水利枢纽、桂中治旱二期、驮英水库及灌区等4个续建项目累计完成投资242.82亿元，超额完成水利部下达我区年度建设目标任务。2018年全区总体完成年度计划投资87.9亿元，总体完成率95.6%；年度水利固定资产投资完成同比增长21.2%。水利部评定广西等5个省份作为2018年度水利建设激励省份，在全国范围进行表彰并给予1000万元中央资金奖励。

# （七）全面推行河长制湖长制

2018年，对照中央“四个到位”总体要求，自治区、市、县、乡级河长制工作方案和配套制度全部出台；自治区、市、县、乡、村五级河长湖长体系全面建立，各级党政主要领导任总河长，实行“双总河长制”，全区共落实各级总河长2710名，各级河长25861名、湖长94名。

资料来源

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用自治区统计局数据。

2、农田、林果、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用各市水利局水利统计数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用自治区水文水资源局水文测验整编成果。

4、江河水库水质采用自治区水环境监测中心监测评价数据。

5、《2018年广西壮族自治区水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956～2000年同步水文系列的平均值。

《广西水资源公报》编委会成员

主任：刘中奇

编委：蒋晓军   甘  幸  许林波   李桂新  韦恩斌  覃安培

黄华爱   梁才贵  韦河山   莫义斌  农卫红  阮清波

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主  编 ：许林波

副主编 ：韦河山   何素萍  顾  森  何素明

主要编辑人员：陈锦云  廖春明   黄惠佳   苏  灵

彭  斌  李传科   张龙辉   谢升申

孙夏平  陈雅琼   唐  婕   房  晶

赵  辉

# Text boxes

说明：本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，分别按市级行政分区和三级水资源分区进行统计分析。行政分区为南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等14个设区市；流域分区为资水冷水江以上、湘江衡阳以上、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）、北江大坑口以下、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江等13个水资源三级区。

6

图13  2018年广西地表水供水组成

图12  2018年广西供水组成

图14  2018年广西用水组成