2020年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2021年8月

广西壮族自治区水资源公报

2020年

(第24期)

编写单位：

广西壮族自治区水利厅水资源处（自治区节约用水办公室）

广西壮族自治区水资源管理服务中心

广西壮族自治区水文中心（广西壮族自治区水环境监测中心）

各市水利局

各市（沿海）水文中心

广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述  01

二、水资源量  02

三、蓄水动态  14

四、供用耗水量   15

五、用水指标  19

六、“双控”指标   20

七、重要水事   24

# 一、综  述

2020年，广西年降水量1669.4mm，折合降水总量3950.9亿m3，比多年平均值偏多8.6%；地表水资源量2113.7亿m3，折合径流深893.1mm，比多年平均值偏多11.7%；地下水资源量为445.4亿m3，比多年平均值偏少2.4%，其中山丘区浅层地下水资源量为444.3亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为1.09亿m3；水资源总量2114.8亿m3，比多年平均值偏多11.7%。

2020年，广西入境总水量536.1亿m3，较2019年减少6.0%；出境总水量2414.6亿m3，较2019年减少11.2%。

2020年，对有统计数据的60座大型水库和244座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为365.7亿m3。

2020年广西总供水量261.1亿m3，较2019年减少22.4亿m3，其中地表水供水量249.8亿m3，地下水供水量9.1亿m3，其他水源供水量2.2亿m3。总用水量261.1亿m3，其中农业用水量186.9亿m3，工业用水量34.7亿m3，生活用水量35.4亿m3，生态环境用水量4.1亿m3。用水消耗总量121.0亿m3，综合耗水率46%。

2020年，广西人均年综合用水量520m3，万元地区生产总值用水量117.8m3，万元工业增加值用水量66.5m3。耕地实际灌溉亩均用水量764m3，农田灌溉水有效利用系数0.509。城镇人均综合用水量249L/d，城镇人均居民生活用水量183L/d，农村人均居民生活用水量128L/d。

# 二、水资源量

# （一）降水量

2020年广西年降水量1669.4mm，折合降水总量3950.9亿m3，比2019年增加4.2%，比多年平均值偏多8.6%。

从行政分区看，与上一年相比，各市降水量变幅在-16.8%~28.2%之间，其中南宁、柳州、桂林、防城港、钦州、贵港、河池、来宾8个市有所增加，其余6个市减少；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-19.5%~40.1%之间，其中柳州、桂林、防城港、贵港、百色、贺州、河池、来宾8个市偏多，其余6个市偏少。降水量最少的为崇左市，仅1166.2mm，降水量最多的为柳州市，达2324.8mm。

详见图1、表1。

图1   2020年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2020年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 当年降水量 | 与上年比较变幅（±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 亿m3 |  |  |
| 广西 | 1669.4 | 3950.9 | 4.2 | 8.6 |
| 南宁市 | 1387.9 | 310.2 | 19.2 | -0.2 |
| 柳州市 | 2324.8 | 432.2 | 28.2 | 40.1 |
| 桂林市 | 2268.3 | 628.1 | 2.9 | 29.2 |
| 梧州市 | 1480.7 | 186.2 | -16.8 | -4.4 |
| 北海市 | 1346.0 | 44.9 | -11.3 | -19.5 |
| 防城港市 | 2263.8 | 134.0 | 9.4 | 1.6 |
| 钦州市 | 1552.3 | 164.8 | 3.8 | -12.0 |
| 贵港市 | 1566.9 | 166.7 | 2.2 | 2.6 |
| 玉林市 | 1413.4 | 182.2 | -12.6 | -16.5 |
| 百色市 | 1340.6 | 484.5 | -0.6 | 3.4 |
| 贺州市 | 1880.8 | 219.7 | -4.5 | 11.8 |
| 河池市 | 1777.2 | 597.1 | 12.2 | 19.7 |
| 来宾市 | 1487.8 | 199.0 | 8.4 | 3.6 |
| 崇左市 | 1166.2 | 201.2 | -10.2 | -10.6 |

从水资源分区看，降水量最少的为南盘江，仅1240.0mm，降水较多的为资水、湘江、柳江、桂贺江，年降水量均达到2000mm以上。与2019年相比，降水量变幅在-21.5%~20.0%之间，其中红水河、柳江、右江、桂南诸河4个分区降水量有所增加，其余9个水资源三级区降水量比去年有所减少。

与多年平均值相比，降水量变幅在-15.3%~32.9%之间，其中资水、湘江、南盘江、红水河、柳江、右江、桂贺江7个水资源三级区降水量有所增加，其中柳江降水量较多年平均偏多达30%以上，其余6个水资源三级区均偏少。

详见表2、图2。

表2   2020年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 当年降水量 | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 亿m3 |  |  |
| 广西 | 1669.4 | 3950.9 | 4.2 | 8.6 |
| 资水 | 2076.0 | 28.5 | -10.2 | 17.6 |
| 湘江 | 2028.0 | 142.4 | -11.4 | 20.4 |
| 南盘江 | 1240.0 | 68.8 | -1.4 | 4.6 |
| 红水河 | 1612.3 | 621.7 | 11.9 | 11.3 |
| 柳江 | 2170.8 | 912.7 | 20.0 | 32.9 |
| 右江 | 1332.3 | 406.1 | 1.0 | 3.3 |
| 左郁江 | 1292.4 | 485.6 | -0.1 | -6.8 |
| 桂贺江 | 2021.2 | 535.9 | -1.4 | 19.0 |
| 黔浔江 | 1510.9 | 322.7 | -7.8 | -4.0 |
| 北江 | 1486.0 | 0.5 | -21.5 | -14.1 |
| 粤西诸河 | 1546.0 | 32.0 | -17.3 | -15.3 |
| 桂南诸河 | 1663.6 | 371.2 | 0.1 | -11.2 |
| 盘龙江 | 1286.0 | 22.6 | -0.6 | -13.0 |

图2   2020年广西水资源分区降水量与多年均值比较

从区域降水量分析，2020年广西各地降水分布不均，降水高值区主要分布在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在3000~4000mm之间，为广西最高；降水低值区主要分布在崇左市宁明、江州一带，年降水量在800~1000mm之间，其它大部分地区年降水量在1200~2000mm之间。全区降水等值线图详见图3。

2020年，广西降水量年内分配也不均匀，全年强降水过程出现时间较早。从主要河流水文代表站实测降水量情况看，连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在52.7%~65.6%之间。其中，湘江、西江、桂江流域连续最大4个月降水出现在3~6月，柳江流域出现在4~7月，郁江流域出现在5~8月，红水河流域出现在6~9月。与多年平均值相比，湘江全州水文站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例较多年平均高7.2个百分点，红水河天峨水文站、柳江柳州水文站、西江梧州水文站、郁江南宁水文站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例分别较多年平均低3.2、3.6、5.7、7.1个百分点，桂江桂林水文站与多年平均相差不大。

主要河流代表站年内降水过程详见图4。

图3   2020年广西降水量等值线图

图4   2020年主要代表雨量站月降水量比较

# （二）地表水资源量

2020年广西地表水资源量2113.7亿m3，折合径流深893.1mm，径流系数为0.53。地表水资源量比2019年增加0.5%，比多年平均值偏多11.7%。

广西地表水资源分布主要特点：各地地表水资源量与降水总量分布基本一致，降水总量丰沛地区地表水资源量相对丰富，反之亦然。主要水文代表站汛期【注】径流量占年径流量的54.7%~80.5%，其中湘江全州水文站、桂江桂林水文站、柳江柳州水文站汛期径流量占的比重较大，均达78%以上，汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为54.7%。

2020年各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的40.4%以上，其中，湘江流域连续最大4个月径流量出现的较早，在3~6月，桂江、红水河流域出现时间在4~7月，西江、柳江流域出现时间较晚，在6~9月，郁江流域出现时间最晚，在7~10月。

从行政分区来看，与2019年相比，各市地表水资源量变幅在-31.7%~22.7%之间，其中柳州、桂林、百色、河池、来宾5个市增加，其余9个市均减少，增加幅度较大的是柳州市、河池市，分别为22.7%、20.9%；减少幅度较大的是玉林市、北海市、崇左市，分别为-31.7%、-29.7%、-29.6%。详见表3，图5。

表3  2020年广西行政分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 当年地表水资源量 | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | mm |  |  |
| 广西 | 2113.7 | 893.1 | 0.5 | 11.7 |
| 南宁市 | 118.8 | 531.6 | -4.2 | -15.1 |
| 柳州市 | 264.9 | 1425.0 | 22.7 | 39.0 |
| 桂林市 | 425.5 | 1536.9 | 7.5 | 36.2 |
| 梧州市 | 101.8 | 809.6 | -7.7 | 8.2 |
| 北海市 | 18.1 | 543.6 | -29.7 | -41.9 |
| 防城港市 | 67.6 | 1142.1 | -7.6 | -7.4 |
| 钦州市 | 66.0 | 621.7 | -10.5 | -36.8 |
| 贵港市 | 83.6 | 785.7 | -12.1 | 20.2 |
| 玉林市 | 74.8 | 580.1 | -31.7 | -33.1 |
| 百色市 | 227.0 | 628.0 | 4.7 | 24.3 |
| 贺州市 | 120.9 | 1034.7 | -17.0 | 0.7 |
| 河池市 | 354.7 | 1055.7 | 20.9 | 40.9 |
| 来宾市 | 106.2 | 793.8 | 0.4 | -1.1 |
| 崇左市 | 83.8 | 485.6 | -29.6 | -19.1 |

图5  2020年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-41.9%~40.9%之间，其中柳州、桂林、梧州、贵港、百色、贺州、河池7个市偏多，其余7个市均偏少，其中偏多幅度较大的是河池市、柳州市、桂林市，分别达40.9%、39.0%、36.2%，偏少幅度较大的是北海市、钦州市、玉林市，分别达-41.9%、-36.8%、-33.1%。详见表3，图6。

图6  2020年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

从水资源分区看，与2019年相比，各水资源三级区水资源量变幅在-32.0%~21.6%之间，其中红水河、柳江、桂贺江、盘龙江有所增加，其余9个水资源三级区均有所减少，其中增加幅度最大的是柳江，为21.6%，减少幅度最大的是资水，达-32.0%。详见表4、图7。

表4  2020年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 当年地表水资源量 | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | mm |  |  |
| 广西 | 2113.7 | 893.1 | 0.5 | 11.7 |
| 资水 | 15.7 | 1144.0 | -32.0 | -18.3 |
| 湘江 | 93.7 | 1333.7 | -21.7 | 19.6 |
| 南盘江 | 29.4 | 530.3 | -5.6 | 17.1 |
| 红水河 | 361.4 | 937.2 | 14.0 | 28.7 |
| 柳江 | 565.1 | 1344.0 | 21.6 | 36.8 |
| 右江 | 165.7 | 543.5 | -1.3 | 17.6 |
| 左郁江 | 197.1 | 524.5 | -21.9 | -17.6 |
| 桂贺江 | 333.1 | 1256.3 | 5.5 | 20.3 |
| 黔浔江 | 160.3 | 750.6 | -14.0 | 7.8 |
| 北江 | 0.4 | 945.9 | -22.2 | -7.1 |
| 粤西诸河 | 18.2 | 879.9 | -15.5 | -13.9 |
| 桂南诸河 | 163.0 | 730.4 | -15.7 | -30.4 |
| 盘龙江 | 10.7 | 609.2 | 0.3 | -25.5 |

图7   2020年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

与多年平均值相比，各水资源三级区水资源量变幅在-30.4%~36.8%之间，其中湘江、南盘江、红水河、柳江、右江、桂贺江、黔浔江7个水资源三级区偏多，其余6个水资源三级区偏少，偏多幅度最大的是柳江，为36.8%，偏少幅度最大的为桂南诸河，为-30.4%。详见表4、图8。

图8  2020年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

# （三）出入境及入海水量

2020年，广西入境总水量536.1亿m3，较2019年减少6.0%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境。其中，从国境外（越南）流入广西境内的水量57.0亿m3；从云南省入广西境内的水量221.8亿m3；从贵州省入境222.3亿m3；少量从广东、湖南入境，入境水量35.0亿m3。

2020年，广西出境总水量2414.6亿m3，比2019年减少11.2%。其中从广西境内流出国境外（越南）的水量7.9亿m³；从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量2153.5亿m3；从湘江、资水出境并进入湖南的水量105.8亿m3；广西入海水量134.0亿m³；从防城港流入国际界河（北仑河）的水量13.4亿m3。

# （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2020年，山丘区浅层地下水资源量为444.3亿m3，用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为1.09亿m3，全年广西地下水资源总量为445.4亿m3，与2019年基本相当，比多年均值（456.5亿m3）偏少2.4%。

# （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源非重复计算量即为水资源总量。详见表5、6。

2020年广西水资源总量为2114.8亿m3，比2019年增加0.5%，比多年平均值偏多11.7%。

从1997~2020年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2017、2020年降水量、水资源总量均明显大于多年平均值，2000、2004、2007、2009、2011年降水量、水资源总量均明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值，水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

详见图9。

图9  1997-2020年广西降水量、水资源总量变化

表5      2020年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表 水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) | 当年水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 | 地下水资源非重复计算量 |  |
| 广西 | 1669.4 | 3950.9 | 2113.7 | 893.1 | 445.4 | 444.3 | 1.09 | 2114.8 |
| 南宁市 | 1387.9 | 310.2 | 118.8 | 531.6 | 35.9 | 35.9 |  | 118.8 |
| 柳州市 | 2324.8 | 432.2 | 264.9 | 1425.0 | 40.6 | 40.6 |  | 264.9 |
| 桂林市 | 2268.3 | 628.1 | 425.5 | 1536.9 | 74.1 | 74.1 |  | 425.5 |
| 梧州市 | 1480.7 | 186.2 | 101.8 | 809.6 | 17.1 | 17.1 |  | 101.8 |
| 北海市 | 1346.0 | 44.9 | 18.1 | 543.6 | 6.5 | 5.5 | 1.09 | 19.2 |
| 防城港市 | 2263.8 | 134.0 | 67.6 | 1142.1 | 18.3 | 18.3 |  | 67.6 |
| 钦州市 | 1552.3 | 164.8 | 66.0 | 621.7 | 15.4 | 15.4 |  | 66.0 |
| 贵港市 | 1566.9 | 166.7 | 83.6 | 785.7 | 24.5 | 24.5 |  | 83.6 |
| 玉林市 | 1413.4 | 182.2 | 74.8 | 580.1 | 19.8 | 19.8 |  | 74.8 |
| 百色市 | 1340.6 | 484.5 | 227.0 | 628.0 | 50.4 | 50.4 |  | 227.0 |
| 贺州市 | 1880.8 | 219.7 | 120.9 | 1034.7 | 15.8 | 15.8 |  | 120.9 |
| 河池市 | 1777.2 | 597.1 | 354.7 | 1055.7 | 74.9 | 74.9 |  | 354.7 |
| 来宾市 | 1487.8 | 199.0 | 106.2 | 793.8 | 28.9 | 28.9 |  | 106.2 |
| 崇左市 | 1166.2 | 201.2 | 83.8 | 485.6 | 23.4 | 23.4 |  | 83.8 |

表6      2020年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表 水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) | 当年水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 | 地下水资源非重复计算量 |  |
| 广西 | 1669.4 | 3950.9 | 2113.7 | 893.1 | 445.4 | 444.3 | 1.09 | 2114.8 |
| 资水 | 2076.0 | 28.5 | 15.7 | 1144.0 | 6.4 | 6.4 |  | 15.7 |
| 湘江 | 2028.0 | 142.4 | 93.7 | 1333.7 | 16.0 | 16.0 |  | 93.7 |
| 南盘江 | 1240.0 | 68.8 | 29.4 | 530.3 | 5.7 | 5.7 |  | 29.4 |
| 红水河 | 1612.3 | 621.7 | 361.4 | 937.2 | 84.5 | 84.5 |  | 361.4 |
| 柳江 | 2170.8 | 912.7 | 565.1 | 1344.0 | 100.3 | 100.3 |  | 565.1 |
| 右江 | 1332.3 | 406.1 | 165.7 | 543.5 | 46.5 | 46.5 |  | 165.7 |
| 左郁江 | 1292.4 | 485.6 | 197.1 | 524.5 | 53.7 | 53.7 |  | 197.1 |
| 桂贺江 | 2021.2 | 535.9 | 333.1 | 1256.3 | 46.9 | 46.9 |  | 333.1 |
| 黔浔江 | 1510.9 | 322.7 | 160.3 | 750.6 | 35.8 | 35.8 |  | 160.3 |
| 北江 | 1486.0 | 0.5 | 0.4 | 945.9 | 0.1 | 0.1 |  | 0.4 |
| 粤西诸河 | 1546.0 | 32.0 | 18.2 | 879.9 | 3.2 | 3.2 |  | 18.2 |
| 桂南诸河 | 1663.6 | 371.2 | 163.0 | 730.4 | 43.5 | 42.4 | 1.09 | 164.1 |
| 盘龙江 | 1286.0 | 22.6 | 10.7 | 609.2 | 2.9 | 2.9 |  | 10.7 |

# 三、蓄水动态

2020年，共监测统计60座大型水库和244座中型水库，相对2019年新增统计大型水库1座（天生桥一级），中型水库13座。经统计分析，2020年年末蓄水总量为365.7亿m3，比年初增加7.4亿m3。其中，大型水库年末蓄水量为341.3亿m3，比年初增加7.8亿m3；中型水库年末蓄水量为24.4亿m3，比年初减少0.4亿m3。

广西各市级行政分区大中型水库年蓄水变量详见表7，水资源分区大中型水库年蓄水变量详见表8。

表7   2020年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 | 中型水库 | 大中型水库合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 60 | 333.6 | 341.3 | 7.8 | 244 | 24.8 | 24.4 | -0.4 | 304 | 358.4 | 365.7 | 7.4 |
| 南宁市 | 9 | 16.97 | 12.96 | -4.01 | 27 | 2.92 | 2.48 | -0.44 | 36 | 19.89 | 15.44 | -4.45 |
| 柳州市 | 5 | 11.31 | 10.72 | -0.59 | 31 | 2.43 | 3.51 | 1.08 | 36 | 13.74 | 14.22 | 0.48 |
| 桂林市 | 6 | 3.92 | 6.42 | 2.49 | 32 | 3.46 | 3.76 | 0.29 | 38 | 7.39 | 10.17 | 2.78 |
| 梧州市 | 4 | 21.20 | 22.01 | 0.82 | 10 | 1.48 | 0.85 | -0.63 | 14 | 22.68 | 22.86 | 0.19 |
| 北海市 | 3 | 8.20 | 8.30 | 0.10 | 4 | 0.50 | 0.48 | -0.02 | 7 | 8.70 | 8.78 | 0.08 |
| 防城港市 | 2 | 1.69 | 2.04 | 0.34 | 5 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 7 | 1.98 | 2.33 | 0.35 |
| 钦州市 | 1 | 0.53 | 0.47 | -0.06 | 9 | 0.56 | 0.56 | 0.004 | 10 | 1.09 | 1.03 | -0.06 |
| 贵港市 | 6 | 8.29 | 9.65 | 1.37 | 17 | 1.03 | 1.42 | 0.38 | 23 | 9.32 | 11.07 | 1.75 |
| 玉林市 | 1 | 0.32 | 0.47 | 0.14 | 29 | 1.85 | 0.74 | -1.11 | 30 | 2.18 | 1.21 | -0.97 |
| 百色市 | 8 | 117.11 | 116.84 | -0.26 | 24 | 3.78 | 3.64 | -0.14 | 32 | 120.89 | 120.49 | -0.40 |
| 贺州市 | 4 | 4.16 | 5.33 | 1.17 | 9 | 1.02 | 0.70 | -0.33 | 13 | 5.19 | 6.03 | 0.84 |
| 河池市 | 6 | 131.48 | 134.78 | 3.30 | 14 | 1.37 | 1.58 | 0.20 | 20 | 132.85 | 136.36 | 3.51 |
| 来宾市 | 2 | 5.34 | 5.36 | 0.02 | 13 | 0.96 | 1.89 | 0.93 | 15 | 6.30 | 7.25 | 0.95 |
| 崇左市 | 3 | 3.04 | 5.98 | 2.94 | 20 | 3.13 | 2.52 | -0.61 | 23 | 6.16 | 8.50 | 2.33 |

表8   2020年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 | 中型水库 | 大中型水库合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 60 | 333.6 | 341.3 | 7.8 | 244 | 24.8 | 24.4 | -0.4 | 304 | 358.4 | 365.7 | 7.4 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 1 | 0.02 | 0.09 | 0.07 |
| 湘江 | 1 | 0.33 | 0.37 | 0.04 | 11 | 0.85 | 1.45 | 0.61 | 12 | 1.18 | 1.83 | 0.64 |
| 南盘江 | 3 | 61.04 | 68.51 | 7.47 | 1 | 0.17 | 0.12 | -0.05 | 4 | 61.20 | 68.63 | 7.43 |
| 红水河 | 7 | 135.88 | 139.63 | 3.75 | 19 | 1.31 | 1.35 | 0.04 | 26 | 137.19 | 140.98 | 3.79 |
| 柳江 | 8 | 13.53 | 12.63 | -0.90 | 50 | 4.43 | 6.84 | 2.42 | 58 | 17.95 | 19.47 | 1.52 |
| 右江 | 7 | 57.39 | 49.75 | -7.64 | 30 | 3.86 | 3.83 | -0.03 | 37 | 61.26 | 53.59 | -7.67 |
| 左郁江 | 13 | 25.86 | 24.78 | -1.08 | 49 | 5.47 | 4.52 | -0.94 | 62 | 31.32 | 29.30 | -2.02 |
| 桂贺江 | 12 | 10.45 | 15.53 | 5.08 | 23 | 3.11 | 2.29 | -0.82 | 35 | 13.56 | 17.82 | 4.26 |
| 黔浔江 | 3 | 19.85 | 20.52 | 0.66 | 23 | 2.85 | 2.27 | -0.59 | 26 | 22.71 | 22.78 | 0.08 |
| 北江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.26 | 0.26 | 0 | 5 | 0.26 | 0.26 | 0 |
| 桂南诸河 | 6 | 9.24 | 9.63 | 0.39 | 32 | 2.47 | 1.37 | -1.11 | 38 | 11.71 | 11.00 | -0.72 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 四、供用耗水量

# （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2020年广西总供水量261.1亿m3，比2019年减少22.4亿m3。其中，地表水供水量249.8亿m3，占95.7%；地下水供水量9.1亿m3，占3.5%；其他水源供水量2.2亿m3，占0.8%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为115.2、52.9、81.3亿m3，其他工程供水量为0.43亿m3。

详见图10、图11。

# （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2020年广西总用水量为261.1亿m3，其中农业用水量186.9亿m3，工业用水量34.7亿m3，生活用水量35.4亿m3，生态环境用水量4.1亿m3。与2019年相比，广西总用水量减少了22.4亿m3。广西及各市用水组成详见图12、13，表9。

图12   2020年广西用水组成

图13   2020年广西行政分区用水量组成

表9      2020年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 行政区名称 | 供水量 | 用水量 |
| --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 | 总用 水量 | 农业用水 | 工业用水 | 生活用水 | 生态环境用水 |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他 水源 |  | 小计 | 耕地 灌溉 | 林园牧渔畜 | 小计 | 其中火(核)电直流式 | 小计 | 建筑业和服务业 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 小计 | 城乡环境 | 河湖补水 |
| 广 西 | 261.1 | 249.8 | 9.1 | 2.2 | 261.1 | 186.9 | 167.9 | 18.9 | 34.7 | 19.7 | 35.4 | 6.6 | 18.1 | 10.7 | 4.1 | 4.0 | 0.05 |
| 南宁市 | 37.95 | 35.87 | 1.90 | 0.17 | 37.95 | 23.61 | 22.18 | 1.43 | 6.02 | 4.86 | 7.44 | 2.14 | 4.06 | 1.24 | 0.88 | 0.84 | 0.0329 |
| 柳州市 | 17.55 | 16.17 | 0.90 | 0.48 | 17.55 | 11.60 | 10.86 | 0.74 | 1.96 | - | 3.70 | 0.93 | 2.15 | 0.62 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 桂林市 | 33.28 | 32.36 | 0.55 | 0.37 | 33.28 | 27.67 | 24.95 | 2.72 | 1.19 | - | 3.90 | 0.76 | 2.01 | 1.13 | 0.51 | 0.51 | 0.0031 |
| 梧州市 | 11.67 | 11.55 | 0.01 | 0.11 | 11.67 | 8.54 | 7.68 | 0.86 | 0.69 | - | 2.18 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 0.26 | 0.26 | 0 |
| 北海市 | 8.84 | 7.36 | 1.35 | 0.14 | 8.84 | 6.75 | 5.48 | 1.27 | 0.67 | - | 1.29 | 0.26 | 0.73 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 防城港市 | 5.59 | 5.53 | 0.03 | 0.03 | 5.59 | 3.29 | 2.84 | 0.45 | 1.28 | - | 0.86 | 0.23 | 0.45 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 钦州市 | 13.94 | 13.57 | 0.30 | 0.07 | 13.94 | 10.79 | 10.00 | 0.78 | 1.05 | - | 1.66 | 0.15 | 0.73 | 0.78 | 0.45 | 0.44 | 0.0098 |
| 贵港市 | 27.80 | 26.59 | 1.14 | 0.07 | 27.80 | 19.52 | 17.94 | 1.57 | 5.08 | 4.25 | 2.94 | 0.57 | 1.39 | 0.99 | 0.26 | 0.26 | 0.0004 |
| 玉林市 | 22.45 | 21.74 | 0.70 | 0.01 | 22.45 | 17.62 | 14.91 | 2.70 | 1.63 | - | 3.06 | 0.24 | 1.60 | 1.22 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 百色市 | 17.89 | 17.04 | 0.61 | 0.24 | 17.89 | 13.65 | 11.75 | 1.90 | 1.80 | - | 2.29 | 0.27 | 0.96 | 1.07 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 贺州市 | 13.53 | 13.17 | 0.29 | 0.08 | 13.53 | 11.68 | 10.65 | 1.03 | 0.57 | - | 1.12 | 0.10 | 0.58 | 0.45 | 0.17 | 0.17 | 0.0003 |
| 河池市 | 14.37 | 13.63 | 0.44 | 0.30 | 14.37 | 11.48 | 10.32 | 1.17 | 0.48 | - | 2.25 | 0.30 | 0.97 | 0.99 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 来宾市 | 24.89 | 24.49 | 0.37 | 0.03 | 24.89 | 12.05 | 10.75 | 1.30 | 11.34 | 10.56 | 1.35 | 0.09 | 0.72 | 0.54 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 崇左市 | 11.31 | 10.73 | 0.47 | 0.12 | 11.31 | 8.62 | 7.61 | 1.01 | 0.98 | - | 1.38 | 0.15 | 0.65 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 0.0010 |

注：表中供用水量不含海水利用。

# （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2020年广西总耗水量为121.0亿m3，其中耕地灌溉耗水量82.0亿m3，占总耗水量的68%，各用水类型耗水量详见表10。广西综合耗水率46%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中耕地灌溉为49%，林牧渔畜为63%，工业直流式火（核）电冷却用水为1.5%，工业循环火（核）电用水为80%，非火（核）电工业用水为46%，建筑业和服务行业为32%，城镇居民生活为32%，农村居民生活为32%。

表10                              2020年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政区名称 | 总耗水量 | 农业用水 | 工业用水 | 生活用水 | 生态环境用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 耕地灌溉 | 林园牧渔畜 | 小计 | 其中火(核)电直流式 | 小计 | 建筑业和服务业 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 小计 | 城乡环境 | 河湖补水 |
| 广 西 | 121.0 | 94.0 | 82.0 | 11.9 | 7.5 | 0.30 | 17.2 | 2.1 | 5.8 | 9.2 | 2.4 | 2.4 | 0.01 |
| 南宁市 | 15.77 | 11.59 | 10.73 | 0.86 | 0.61 | 0.07 | 3.06 | 0.69 | 1.31 | 1.07 | 0.51 | 0.51 | 0.0049 |
| 柳州市 | 8.02 | 5.40 | 5.03 | 0.37 | 0.92 | - | 1.53 | 0.31 | 0.69 | 0.53 | 0.18 | 0.18 |  |
| 桂林市 | 16.25 | 13.51 | 11.66 | 1.85 | 0.58 | - | 1.86 | 0.25 | 0.65 | 0.97 | 0.31 | 0.31 | 0.0005 |
| 梧州市 | 5.96 | 4.44 | 3.86 | 0.58 | 0.31 | - | 1.06 | 0.11 | 0.37 | 0.57 | 0.16 | 0.16 |  |
| 北海市 | 4.33 | 3.36 | 2.61 | 0.75 | 0.31 | - | 0.58 | 0.08 | 0.23 | 0.26 | 0.08 | 0.08 |  |
| 防城港市 | 2.70 | 1.63 | 1.33 | 0.30 | 0.60 | - | 0.37 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |  |
| 钦州市 | 6.85 | 5.14 | 4.57 | 0.58 | 0.49 | - | 0.96 | 0.05 | 0.23 | 0.67 | 0.26 | 0.26 | 0.0015 |
| 贵港市 | 13.38 | 11.31 | 10.28 | 1.03 | 0.44 | 0.06 | 1.47 | 0.18 | 0.45 | 0.85 | 0.16 | 0.16 | 0.0001 |
| 玉林市 | 11.30 | 8.81 | 7.24 | 1.57 | 0.75 | - | 1.65 | 0.09 | 0.51 | 1.05 | 0.09 | 0.09 |  |
| 百色市 | 9.76 | 7.40 | 6.10 | 1.30 | 0.96 | - | 1.31 | 0.08 | 0.31 | 0.92 | 0.09 | 0.09 |  |
| 贺州市 | 6.29 | 5.25 | 4.71 | 0.54 | 0.34 | - | 0.60 | 0.03 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 0.10 | 0.00005 |
| 河池市 | 7.18 | 5.61 | 4.81 | 0.80 | 0.22 | - | 1.25 | 0.09 | 0.31 | 0.85 | 0.10 | 0.10 |  |
| 来宾市 | 7.11 | 5.78 | 4.92 | 0.86 | 0.51 | 0.16 | 0.72 | 0.03 | 0.23 | 0.46 | 0.10 | 0.10 |  |
| 崇左市 | 6.14 | 4.75 | 4.17 | 0.57 | 0.45 | - | 0.75 | 0.05 | 0.21 | 0.49 | 0.20 | 0.20 | 0.0002 |

注：来宾市工业直流式火（核）电冷却用水量占总用水量的42.4%，因此综合耗水率较其他市偏低。

# 五、用水指标

2020年广西人均（常住人口，下同）年综合用水量为520m3，比2019年减少51m3；万元地区生产总值用水量为117.8m3，比2019年减少15m3；万元工业增加值用水量为66.5m3，比2019年减少26m3；耕地灌溉亩均用水量为764m3，比2019年减少23m3；农田灌溉水有效利用系数为0.509，比2019年提高0.008。城镇人均综合用水量249L/d，比2019年减少76L/d；城镇人均居民生活用水量183L/d，比2019年减少10L/d；农村人均居民生活用水量128L/d，比2019年增加2L/d。

详见表11。

表11      2020年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 耕地灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  | 综合 | 居民 |  |
| 广西 | 4214 | 520 | 117.8 | 66.5 | 764 | 249 | 183 | 128 |
| 南宁市 | 1357 | 434 | 80.3 | 103.1 | 720 | 282 | 185 | 125 |
| 柳州市 | 6364 | 422 | 55.2 | 15.3 | 618 | 290 | 202 | 135 |
| 桂林市 | 8619 | 674 | 156.2 | 41.1 | 796 | 293 | 212 | 132 |
| 梧州市 | 3604 | 413 | 107.9 | 22.3 | 703 | 259 | 196 | 149 |
| 北海市 | 1036 | 477 | 69.3 | 15.9 | 1029 | 275 | 203 | 95 |
| 防城港市 | 6455 | 534 | 76.3 | 45.0 | 683 | 289 | 191 | 122 |
| 钦州市 | 1996 | 422 | 100.4 | 38.3 | 816 | 174 | 144 | 112 |
| 贵港市 | 1935 | 643 | 205.5 | 132.3 | 815 | 248 | 176 | 125 |
| 玉林市 | 1288 | 387 | 127.5 | 57.3 | 727 | 174 | 151 | 115 |
| 百色市 | 6347 | 500 | 134.2 | 41.5 | 786 | 216 | 169 | 144 |
| 贺州市 | 6011 | 673 | 179.5 | 33.3 | 948 | 186 | 160 | 120 |
| 河池市 | 10365 | 420 | 154.9 | 23.0 | 773 | 225 | 172 | 143 |
| 来宾市 | 5113 | 1198 | 352.7 | 891.4 | 938 | 220 | 196 | 137 |
| 崇左市 | 4007 | 541 | 139.8 | 58.9 | 545 | 240 | 194 | 134 |

注：1、地区生产总值和工业增加值按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量。2、表中“人均生活用水量”中的“城镇综合”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、“双控”指标

根据《广西壮族自治区“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》，广西水资源消耗总量和强度双控考核指标包括：年用水总量和万元地区生产总值用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数3项用水强度控制指标。

# （一）用水总量

2020年广西用水总量控制目标为309亿m3，实际直接用水总量为261.1亿m3，其中农业用水量186.9亿m3，工业用水量34.7亿m3，生活用水量35.4亿m3，生态环境用水量4.1亿m3。

按照国家考核要求的统计口径折算，实际用水总量为247.4亿m3，低于年度控制目标。其中，农业用水量189.9亿m3【注1】，工业用水量18.0亿m3【注2】，生活用水量35.4亿m3，生态环境用水量4.1亿m3。

# （二）用水强度

2020年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为比2015年下降33%，按2015年不变价计算，2020年广西万元地区生产总值用水量为124.5m3/万元，比2015年（192.7m3/万元）下降35.4%，降幅高于年度控制目标。

2020年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为比2015年下降25.0%，按2015年不变价计算，2020年万元工业增加值用水量为36.4m3/万元，比2015年（99.4m3/万元）下降63.4%，降幅高于控制目标。

2020年广西农田灌溉水有效利用系数目标为0.500，经统计，2020年广西综合农田灌溉水有效利用系数达到0.509，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别为0.513、0.479、0.524。

表12      2020年各行政分区“双控”指标表

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） | 用水强度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 万元地区生产总值 用水量降幅（%） | 万元工业增加值 用水量降幅（%） | 农田灌溉水 有效利用系数 |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 309.0 | 247.4 | 33.0 | 35.4 | 25.0 | 63.4 | 0.500 | 0.509 |
| 南宁市 | 39.14 | 33.16 | 32.0 | 33.4 | 23.0 | 73.1 | 0.497 | 0.505 |
| 柳州市 | 22.91 | 17.73 | 32.0 | 33.2 | 18.0 | 58.6 | 0.502 | 0.504 |
| 桂林市 | 43.71 | 34.19 | 32.0 | 35.6 | 22.0 | 78.1 | 0.505 | 0.550 |
| 梧州市 | 15.55 | 11.58 | 32.0 | 39.1 | 20.0 | 76.7 | 0.500 | 0.507 |
| 北海市 | 12.55 | 8.76 | 37.0 | 42.2 | 24.0 | 71.2 | 0.506 | 0.506 |
| 防城港市 | 8.54 | 5.59 | 37.0 | 37.9 | 26.0 | 51.1 | 0.503 | 0.511 |
| 钦州市 | 16.53 | 13.60 | 37.0 | 34.4 | 28.0 | 51.2 | 0.503 | 0.505 |
| 贵港市 | 29.75 | 23.61 | 34.0 | 39.9 | 25.0 | 69.3 | 0.496 | 0.508 |
| 玉林市 | 26.93 | 22.17 | 32.0 | 35.0 | 24.0 | 50.0 | 0.494 | 0.506 |
| 百色市 | 22.18 | 17.89 | 38.0 | 40.3 | 24.0 | 60.1 | 0.493 | 0.503 |
| 贺州市 | 16.59 | 13.74 | 38.0 | 39.9 | 29.0 | 58.4 | 0.496 | 0.499 |
| 河池市 | 19.03 | 14.42 | 28.0 | 30.0 | 23.0 | 63.4 | 0.499 | 0.503 |
| 来宾市 | 20.17 | 14.54 | 31.0 | 33.0 | 23.0 | 63.4 | 0.503 | 0.505 |
| 崇左市 | 15.42 | 11.22 | 31.0 | 40.8 | 24.0 | 55.7 | 0.510 | 0.524 |

注：1、表中广西的实际值为国家考核结果，各市的实际值为自治区考核结果。

2、农业用水按平水年折算。

# 七、重要水事

# （一）水旱灾害

2020年，全区发生12次洪涝灾害，桂江、柳江、西江等91条河流132个站点217站次出现超警洪水，最大超警6.37米。其中，西江出现1次编号洪水；洛清江、桂江中下游出现10~20年一遇洪水；桂江支流马岭河出现50年一遇特大洪水，贺江上游富阳水文站出现建站以来第2大洪水，为接近50年一遇大洪水。2020年，全区发生2次干旱灾害，10个设区市44个县（市、区）出现旱情。

# （二）最严格水资源管理制度考核

自治区对各设区市“十三五”期末实行最严格水资源管理制度情况进行考核，全区有柳州市、桂林市、崇左市、贵港市、贺州市、梧州市、南宁市、百色市共8个市获“优秀”等级，其余6个市均为“良好”等级。

（三）发放全区首张取水许可电子证照，取水许可证进入数字化电子证照时代

12月8日，自治区水利厅为本级管理取用水户环江理昂农林废弃物热电有限公司核发广西首张取水许可电子证照，标志着广西取水许可管理进入数字化电子证照时代，在优化水利政务服务，提高服务效能上实现重要转变。为加快推进取水许可电子证照应用，广西按照水利部部署要求，以抓试点为带动引领，以点带面全面加快推进取水许可电子证照应用推广工作，取水许可电子证照全面实现省、市、县三级贯通，各市均已成功发放取水许可电子证照。截至12月31日，全区取水许可电子证照发放数量突破100宗。推行取水许可电子证照应用是落实党中央、国务院和省委、省政府推进转变政府职能，深化“放管服”改革的重要举措；对于深入落实水利行业强监管，依法加强取用水管理具有重要意义。

（四）用水统计调查制度全面实施

广西2020年度全面实施用水统计调查制度，初步建成全区用水统计调查体系，建立了覆盖全区工业、农业、服务业等行业的基本取用水单位名录库，用水统计实现由“计量+估算”向“计量+调查推算”转变。

（五）印发首批河湖生态流量保障方案，实施生态流量监测预警

2020年8月，自治区水利厅明确了广西到2025年实施生态流量保障的主要任务，公布了我区第一批生态流量保障重点河湖名录，将具备生态流量监测、调度条件的，且流域面积500平方公里以上的跨市县行政区、涉及生态敏感区的72条河流列入自治区级第一批生态流量保障重点河湖名录，并进行生态流量管控。经自治区人民政府批准同意，2020年11月自治区水利厅印发了西江、郁江、柳江、桂江、明江、洛清江、茅岭江等7条重要河流生态流量保障实施方案，确定各重点河流主要控制断面，并提出各河流生态流量保障目标及保障方案。

（六）全面完成全区跨市县河流水量分配工作

12月，经自治区人民政府同意，明确了广西流域面积在1000平方公里以上的37条主要跨市河流市级行政区水量分配指标，以及48个主要控制断面的最小下泄流量和年度下泄水量控制指标。截至12月31日，全区14个设区市基本完成了流域面积在1000平方公里以上的主要跨县河流水量分配工作。

（七）流域上下游生态保护补偿机制实现新突破

9月，自治区水利厅与自治区发展和改革委员会、财政厅、生态环境厅联合印发《关于建立广西区内右江、漓江流域上下游横向生态保护补偿试点机制的通知》（桂发改振兴〔2020〕1048号），推动百色市与南宁市之间、桂林市与漓江流域各区县之间签订补偿协议。由自治区本级财政安排右江、漓江流域上下游横向生态保护补偿试点奖励资金4000万元，河流水生态保护补偿金实现零的突破。

资料来源

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用自治区统计局数据。

2、耕地、林园、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用各市水利局水利统计数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用自治区水文中心水文测验整编成果。

4、《2020年广西壮族自治区水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956~2000年同步水文系列的平均值。

# Text boxes

说明：本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，分别按市级行政分区和三级水资源分区进行统计分析。行政分区为南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等14个设区市；流域分区为资水冷水江以上（简称“资水”）、湘江衡阳以上（简称“湘江”）、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流（简称“左郁江”）、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）（简称“黔浔江”）、北江大坑口以下（简称“北江”）、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江等13个水资源三级区。

6

图11  2020年广西地表水供水组成

图10  2020年广西供水组成