附件1

广西第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）技术指南

广西水旱灾害风险普查项目组

2021.07

目  录

1普查工作任务及要求	1

1.1目标	1

1.2任务及分工	1

1.3工作组织	6

1.4 市、县完成时间要求	11

2 干旱灾害致灾调查与评估	13

2.1干旱灾害致灾调查	13

2.2干旱灾害评估	16

2.3成果要求	20

3洪水灾害隐患调查	22

3.1目标及范围	22

3.2技术方法	22

3.3工作内容	24

3.4成果要求	29

4中小河流洪水淹没图编制	31

4.1 总体要求	31

4.2 资料整理	32

4.3洪水分析	33

4.4 淹没分析	34

4.5成果合理性分析	35

4.6 淹没图绘制	35

4.7成果提交	40

5信息采集系统操作指南	41

5.1概述	41

5.2主要功能	43

6质检与核查系统操作指南	45

6.1  基本情况	45

6.2  数据审核流程	46

6.3 系统使用流程	47

7成果汇交与共享	51

7.1 普查成果的汇交	51

7.2 普查成果的共享	63

附表1   供用水情况调查表	63

附表2   现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表	65

附表3   现状（2020年）城镇水源情况调查表	68

附表4    2008~2020年旱情及旱灾损失调查表	70

附表5   水库（水电站）安全隐患调查表	73

附表6    水闸工程安全隐患调查表	77

附表7    堤防工程安全隐患调查表	81

附表8   成果审核表	85

附件1   XX县干旱灾害致灾调查与评估报告编制提纲	87

附件2   XX县洪水灾害隐患调查报告编制提纲	89

附件3   XX县中小河流洪水淹没图编制提纲	91

附件4  质检报告编制提纲	93

附件5 《洪水灾害隐患调查技术要求（试行）》（2021.06）	99

附件6 《山丘区中小河流洪水淹没图编制技术要求（试行）》（2021年6月）	99

附件7 《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》（FXPC/SL D-05）	99

附件8 《水旱灾害风险普查成果数据质检审核技术要求（试行）》	99

附件9 《水旱灾害风险普查数据质检与核查系统操作手册》	99

## 1普查工作任务及要求

### 1.1目标

利用2021～2022年两年时间，完成水旱灾害致灾调查与评估、隐患调查、风险评估与区划等各项任务，摸清全区水旱灾害风险底数，查明重点区域水旱抗灾能力，客观认识灾害风险水平，为全区自然灾害防治和应急管理工作提供风险信息和科学决策依据。

### 1.2任务及分工

#### 1.2.1总体任务

按照《广西第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）实施方案（修订稿）》的要求，全区水旱灾害风险普查主要任务是：

（1）水旱灾害致灾调查与评估。主要任务是编制暴雨频率图、中小流域洪水频率图和大江大河主要控制断面洪水特征值图表；开展干旱灾害致灾调查、分析与评估。

（2）洪水灾害隐患调查。洪水灾害隐患调查以流域、区域防洪规划（防洪预案）、工程设计、工程安全评价/鉴定、工程运行管理等资料为基础，调查水库、水闸、堤防等工程现状防洪能力，防洪工程达标情况或安全运行状态等。

（3）水旱灾害风险评估与区划。对水旱灾害风险进行分析、评估、区划与制图，主要包括洪水风险评估与区划、干旱灾害风险评估与区划等任务。洪水风险评估与区划主要包括中小河流洪水淹没图编制、全区洪水风险区划和洪水灾害防治区划等，干旱灾害风险评估与区划主要包括以县级行政区为单元的自治区级干旱灾害风险评估、自治区级干旱灾害风险区划和干旱灾害防治区划等。

（4）审核汇集及其他。采用统一开发部署的信息采集软件、质检审核软件进行审核、汇集、汇交，结合人工审核，保证成果的合理性、准确性。

#### 1.2.2任务分工

（1）自治区水利厅

组织实施全区水旱灾害风险普查工作，开展自治区本级普查工作，按时完成水利部、自治区普查办下达的工作任务；组织编制技术指南，开展培训和工作指导；组织对有关成果进行审核汇集、上报。

（2）设区市水利局

落实本辖区内的具体普查任务，指导各县（市、区）开展具体普查工作，对辖区内各县（市、区）普查成果进行质量把关和进度控制。主要任务如下：

①洪水灾害隐患调查：对市本级直接管理的水库、水闸、堤防工程，填报水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表，编制洪水灾害隐患调查报告（详见本指南第3章 洪水灾害隐患调查）。

②洪水灾害风险评估：对市领导担任河长的集水面积50～10000km2的河段，绘制本辖区内河流（河段）的洪水淹没图，编制洪水淹没图报告（详见本指南第4章 中小河流洪水淹没图中小河流洪水淹没图编制）。

③市级质检审核与汇集：负责自审本级普查成果；汇集辖区各县级水利部门上报成果和本级成果；开展本市普查成果质检与审核，编制质检审核报告，上报自治区水利厅。

（3）县（市、区）水行政主管部门

落实本辖区内的具体普查任务，组织开展水旱灾害风险普查，形成县级普查成果，上报市水利局，并根据市、自治区审核意见进行修改完善。主要任务如下：

①干旱灾害致灾调查与评估：负责填报供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020年）城镇水源情况调查表、2008~2020年旱情及旱灾损失调查表（详见本指南第2章 干旱灾害致灾调查与评估）。

②洪水灾害隐患调查：对辖区内的水库、堤防、水闸三类工程（自治区、设区市直管的除外），填报水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表，编制洪水灾害隐患调查报告（详见本指南第3章 洪水灾害隐患调查）。

③洪水灾害风险评估：对县领导及乡镇领导担任河长的集水面积50～10000km2的河段，绘制本辖区内河流（河段）的洪水淹没图，其中50～200km2河流洪水淹没图可在山洪灾害补充调查工作中完成，编制洪水淹没图报告（详见本指南第4章 中小河流洪水淹没图中小河流洪水淹没图编制）。

④干旱灾害风险评估：按农业干旱灾害风险、因旱人饮困难风险、城镇干旱灾害风险三类评估本县的风险程度，编制干旱灾害致灾调查与评估报告（详见本指南第2章 干旱灾害致灾调查与评估）。

⑤县级审核汇集：负责自审本级普查成果，并编制质检报告；上报至市水利局。

各级的任务及分工情况见图1-2-1。

图1-2-1  广西水旱灾害风险普查任务及分工图

### 1.3工作组织

项目管理采用分级负责、协调推进的方式，各级做好与本级政府、普查办的沟通与对接，明确职责与分工，落实工作经费。可通过委托具有水利行业勘测设计、水文水资源调查资质或相应能力的第三方开展相应工作。

#### 1.3.1 组织机构

市、县要成立水旱灾害风险普查项目组，落实相对固定的管理人员，负责组织实施本级普查工作，协调处理有关普查工作中出现的问题，做好质量管理和控制。按照相关技术要求、技术指南组织开展工作，执行第一次全国自然灾害综合风险普查成果质检与核查、汇交、审核等制度，按时保质完成各项工作。

图1-3-1 组织机构框架图

#### 1.3.2 组织实施

各市、县（区、市）水利部门要按照技术指南明确的时间节点完成相关普查内容，普查工作及成果必须满足相关技术标准。

各市水利局为本市水旱灾害风险普查工作的责任主体，依据自治区实施方案和技术指南要求，落实本市范围内的具体普查任务，指导辖区内各县（市、区）开展具体普查工作，对辖区内各县（市、区）普查成果进行质量把关和进度控制，将成果（详见本指南7.1 普查成果的汇交）及时报本级普查领导小组和自治区水利厅。

各县（市、区）水利局为本辖区内水旱灾害风险普查工作的责任主体，依据自治区实施方案和技术指南要求，落实本县（市、区）范围内的具体普查任务，组织开展水旱灾害风险普查，形成县级普查成果，并将成果上报市、自治区，并根据市、自治区审核意见进行修改完善，将成果（详见本指南7.1 普查成果的汇交）及时报本级普查领导小组和市水利局。

为保证整体推进实施进度，各市、县应报请本级政府、普查领导小组、财政部门落实好工作经费。对于50~200km2河流淹没图编制的费用，可在山洪灾害防治专项资金中列支。

#### 1.3.3委托管理

为保证质量、进度以及技术要求，按照任务分工，市、县水利局可委托水利行业勘测设计、水文水资源调查资质或相应能力的的第三方专业技术单位负责完成有关工作内容，委托的内容参见表1-3-1。

表1-3-1   市、县水旱灾害风险普查委托项目清单

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干旱致灾调查与评估 | 填报供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020年）城镇水源情况调查表、2008～2020年旱情及旱灾损失调查表及审核汇集工作 | 县水利部门 |
| 2 | 洪水灾害隐患调查 | 填报水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表，标绘工程位置，开展审核汇集工作，编制洪水灾害隐患调查报告。 | 县水利部门 |
|  |  | 填报市本级水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表及审核汇集工作，编制市本级洪水灾害隐患调查报告。 | 市水利部门 |
| 3 | 洪水灾害风险评估 | 对县领导及乡镇领导担任河长的集水面积50～10000km2的河段，绘制本辖区内河流（河段）的洪水淹没图，编制洪水淹没图报告。 | 县水利部门 |
|  |  | 对市领导担任河长的集水面积50～10000km2的河段，绘制本辖区内河流（河段）的洪水淹没图，编制洪水淹没图报告。 | 市水利部门 |
| 4 | 干旱灾害风险评估 | 以县级行政区为评估单元，组织实施干旱频率分析、 旱灾影响分析等， 分析评估不同频率下（5 年一遇、 10 年一遇、20 年一遇、 50 年一遇、 100 年一遇） 的农业干旱灾害风险、 因旱人饮困难风险以及城镇干旱灾害风险，编制干旱灾害致灾调查与评估报告。 | 县水利部门 |
| 5 | 质检审核与汇集 | 负责自审本级普查成果，并编制质检报告；上报至市水利局。 | 县水利部门 |
|  |  | 汇集本市下辖各县级水利部门上报成果和本级成果；开展本市普查成果质检与审核；编制质检审核报告；上报自治区水利厅。 | 市水利部门 |

#### 1.3.4 质量管理

为保障普查成果的科学性、客观性、完整性，全面加强质量控制工作，根据国家和自治区建立的过程质量控制、分类分级质量控制、质量管理督查和抽查机制，运用质检软件系统中的质检功能和人工审核相结合，对普查成果开展质检与核查、汇交、审核，开展质量管理工作。

（1）过程质量控制

普查实行全过程质量控制，各项内容根据实施环节和成果特点，确定过程质量控制的工作节点和程序，根据国家和自治区制定的各阶段质量控制的内容、技术方法和要求、组织实施质量抽查，做好工作记录。过程质量控制重点包括：

①原始资料的质量核查；

②外业调查的质量控制；

③普查数据汇交的质量控制；

④风险评估的质量控制；

⑤成果上报前的质量控制。

（2）分级质量管理

为保证普查成果的真实性和准确性，按照普查技术规范要求，建立分级质量管理体系，即市、县对普查成果进行质量逐级汇集审核。自治区水利厅对市、县的普查质量管理工作进行监督和指导。

（3）质量控制的监督抽查

监督抽查方式以自治区级不定期对市、县展开抽查为主，以县级交叉检查等方式为辅；监督抽查的内容包括普查质量管理工作的开展情况、质量检查执行情况、成果质量状况等，监督检查采取现场巡视、调查与座谈、质量记录查阅、成果质量抽检等形式不定期开展，检查的范围覆盖全区各市、县。

#### 1.3.5 审核管理

市、县水利局按要求自审本级普查成果，汇集辖区内各级水利部门上报成果和本级成果，开展普查成果质检与审核，水旱灾害风险普查承担单位配合。

（1）审核内容

①是否完成既定调查任务量：通过审核汇集；

②洪水灾害隐患调查报告：通过专家审核；

③中小河流洪水淹没图编制审核：通过专家审核；

④干旱灾害风险评估审核：通过专家审核；

⑤其他调查内容是否符合技术要求规定。

（2）审核管理

各成果报告均要求通过技术审核，并出具成果审核表（见附表8）。对提交的成果材料，检查是否完成相应的工作量，成果应满足水利部印发的洪水灾害隐患调查技术要求、中小河流洪水淹没图编制技术要求、干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求、水旱灾害风险普查成果数据质检审核技术要求（试行），详见附件5～附件8。

（3）提交材料

县水利局完成普查任务后，应自行组织汇集、审核，按时间节点要求向市水利局报送普查成果。

市水利局应及时汇集、审核本级和各县汇交的普查成果，按时间节点要求向水利厅报送普查成果。

提交材料包括：

①干旱灾害致灾调查与评估。1）供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020年）城镇水源情况调查表、2008~2020年旱情及旱灾损失调查表，通过信息采集系统生成电子文档提交；2）干旱灾害致灾调查与评估报告、附图、附表，包括终版纸质版4套（自治区水利厅2套、设区市水利局2套）和电子版（包括word、excel、PDF等格式）。

②洪水灾害隐患调查。1）水库（水电站）安全隐患、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表通过信息采集系统生成电子文档提交；2）洪水灾害隐患调查报告、附图、附表，包括终版纸质版4套（自治区水利厅2套、设区市水利局2套）和电子版（包括word、excel、PDF等格式）。

③中小河流洪水淹没图。中小河流洪水淹没图报告、附图、附表，包括终版纸质版4套（自治区水利厅2套、设区市水利局2套）和电子版（包括word、excel、PDF等格式，淹没图成果应采用地理信息软件生成shp格式文件）。

### 1.4 市、县完成时间要求

#### 1.4.1 设区市

2021年10月底完成本市辖区内供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020年）城镇水源情况调查表、2008~2020年旱情及旱灾损失调查表、水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表的填报、审核，并上报至自治区水利厅。

2021年12月底汇集本市集水面积200～3000km2中小河流洪水淹没图报告及相关数据并上报至自治区水利厅； 2022年4月底汇集本市其他河流洪水淹没图报告及相关数据并上报至自治区水利厅。

2022年1月底完成干旱灾害致灾调查与评估报告、洪水灾害隐患调查报告，并上报至自治区水利厅。

#### 1.4.2 县（市、区）

2021年9月底完成供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020年）城镇水源情况调查表、2008~2020年旱情及旱灾损失调查表、水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表的填报、审核，并上报至设区市水利局。

2021年11月底完成集水面积200～3000km2中小河流洪水淹没图报告及相关数据，并上报至设区市水利局；2022年3月底完成其他河流洪水淹没图报告及相关数据，并上报至设区市水利局。

2021年12月底完成干旱灾害致灾调查与评估报告、洪水灾害隐患调查报告，并上报至设区市水利局。

## 2 干旱灾害致灾调查与评估

### 2.1干旱灾害致灾调查

#### 2.1.1目标及范围

（1）工作目标

以县级行政区为统计单元，针对不同受旱对象，开展干旱灾害致灾调查。调查内容包括干旱灾害背景、历史干旱灾害以及抗旱工程和非工程措施等情况调查，进而分析不同地区干旱灾害危险性来源、程度等，为干旱灾害致灾分析提供数据支撑，为干旱灾害风险评估及区划工作提供基础支撑，推进干旱灾害风险管理。

（2）工作范围

广西全区111县（市、区），总面积23.67万km2。

#### 2.1.2技术方法

（1）调查原则

一是真实可靠性。调查对象的信息必须真实反映干旱灾害致灾的自然条件、社会经济、水利工程等情况，填报的信息须真实可靠。

二是规范统一性。各县应在统一的技术路线和方法指导下，采用统一标准、统一要求、统一方法开展调查工作。

三是充分利用现有成果。调查要充分利用已有成果，如现有统计年鉴资料、已有相关规划收集资料等。对已有成果，满足要求的可直接引用，也可作为复核和调查评估的参考。

（2）规范性引用文件

①《区域旱情等级》（GB/T 32135-2015）

②《干旱灾害等级标准》（SL 663-2014）

③《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》（FXPC/SL D-05）

（3）工作流程

县级水利局按照统一设计的数据库表结构、数据录入系统和要求，开展干旱灾害致灾调查，填报干旱灾害致灾调查表，共计4个，包括：供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020年）城镇水源情况调查表、2008~2020年旱情及旱灾损失调查表，表格具体内容与填报注意事项见附表1~附表4。调查成果整理、审核后，通过水旱灾害调查填报系统录入，上报设区市水利局。设区市水利局通过质检系统对县级调查成果进行审核、汇总后，连同本级调查成果一同上报自治区水利厅。

干旱灾害致灾调查工作流程见图2-1-1。

| 干旱灾害致灾调查 |
| --- |
| 序号 | 调查地区 | 工作内容 |
| 1 | 县级行政区 | 调查水资源及供用水 历史旱情旱灾、城镇供水水源、抗旱工程/非工程措施等内容，并上报至设区市水利局。 |

| 2 | 市级行政区 | 通过质检系统对县级调查成果进行审核、汇总，并上报至自治区水利厅 |
| --- | --- | --- |

| 3 | 省级行政区 | 通过质检系统对市级调查成果进行审核、汇总，并上报至水利部 |
| --- | --- | --- |

图2-1-1  干旱灾害致灾调查流程图

（4）技术方法

采用典型调查与统计上报相结合的方法，收集整理县级行政区不同统计单元的水资源及供用水资料，调查历史旱情旱灾资料，蓄、引、提、调等抗旱水源工程能力，监测、预警、预报、预案、服务保障等非工程措施防御能力等基础资料。以县级行政区为单位，按照统一的技术要求、数据格式和要求填报普查表，并通过信息采集系统录入相关信息，将调查信息进行整理、审核，并上报至设区市水利局、自治区水利厅。自治区水利厅对市级和县级调查成果进行审核、汇总，分析不同地区干旱灾害致灾因素等，以县级行政区为单元形成全区干旱灾害危险性分布图等，为干旱灾害风险评估及区划提供基础支撑。

#### 2.1.3工作内容

干旱灾害致灾调查主要任务包括：以县级行政区为调查单元， 收集整理广西水资源量、供用水结构等基础资料；蓄、引、提、调等工程防御能力及监测、预案、服务保障等非工程措施防御能力资料；城镇供水水源结构现状；多年旱情旱灾及抗旱情况资料。在整理汇总各县区调查资料的基础上，以县级行政区为单元，开展全区干旱灾害致灾分析与评估。在此基础之上，建立全区干旱灾害致灾调查数据库。

在全区范围内开展干旱灾害致灾调查，调查范围包括111个县级行政区，具体内容如下：

（1）供用水资料：现状（2020年）蓄、引、提、调、灌区等抗旱水源工程防御能力，监测、预案、服务保障等非工程措施防御能力；现状（2020年）城镇供水水源情况。调查内容表格分别见附表1、附表2、附表3。

##### （2）灾害事件资料 ：灾害事件资料：2008-2020年各次干旱灾害事件的发生时间、原因、范围、气象水文情况、农业和城镇等受灾及损失情况，以及历年实施的抗旱措施、投入人力物力、抗旱效果效益等。调查内容表格见附表4。

### 2.2干旱灾害评估

#### 2.2.1	工作目标

以县级行政区为单元开展干旱灾害风险评估，掌握不同干旱频率下的干旱灾害影响，进而获得不同地区干旱灾害风险严重程度及其空间分布情况，有助于积极主动预防和应对风险，切实推进干旱灾害风险管理进程。

#### 2.2.2 技术方法

##### 2.2.2.1 评估范围

以县级行政区为评估单元，对全区111个县进行干旱频率分析、旱灾损失评估等，进而进行干旱灾害风险评估。

##### 2.2.2.2规范性引用文件

①《区域旱情等级》（GB/T 32135-2015）

②《干旱灾害等级标准》（SL 663-2014）

③《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》（FXPC/SL D-05）

##### 2.2.2.3工作流程

图2-2-1  干旱灾害评估工作流程图

##### 2.2.2.4计算方法

以县级行政区为评估单元，进行干旱频率分析、旱灾影响评估等，分析判断不同频率下（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）不同承灾对象干旱灾害风险，包括如下三类：

农业干旱灾害风险、因旱人饮困难风险、城镇干旱灾害风险。

具体计算方法如下：

（1）计算不同干旱频率下的水资源量

基于全国第三次水资源调查评价1956-2016年的水资源量成果，以年水资源量为指标进行水资源频率计算，得到县级行政区5年一遇（75%来水频率）、10年一遇（90%来水频率）、20年一遇（95%来水频率）、50年一遇（97%来水频率）、100年一遇（99%来水频率）干旱情形下的水资源量。具体为先通过经验频率排频，再进行P-Ⅲ曲线拟合，进而读取得到不同频率下对应水资源量。

（2）不同干旱频率下的供水能力分析

当供水水源工程有设计供水能力资料时，根据设计供水能力相关参数，计算出县级行政区现状年5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇不同干旱频率下的供水能力。

当供水水源工程缺乏设计供水能力资料时，考虑水源类型、水源结构等因素，折算出县级行政区现状年5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇不同干旱频率下的供水能力。

（3）不同干旱频率下的影响分析

首先，基于1990-2020年旱情旱灾统计数据，逐年进行历史旱灾影响分析，进而通过典型年法找出县级行政区不同频率下（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）的历史旱灾影响。其中农业主要选择农业受灾率（即受灾面积占播种面积的比例）为指标，人饮主要选择因旱人饮困难率（即因旱饮水困难人口占农村人口的比例）为指标。

其二，考虑到随着水利工程建设，各地供水能力均有了较大提升，同一干旱频率下的影响随之减轻，为此需要建立不同干旱频率下现状年旱灾影响与历史典型年旱灾影响之间的关系。通过分析不同干旱频率下现状年供水与历史典型年供水能力的差异，确定干旱灾害影响折算系数。

1）采用经验频率法计算不同频率下的水资源量并选取典型年，典型年的选取原则为：①确保当年有受灾数据；②向水资源量减小的方向选择；③选取典型年应尽量靠近现状年；④百年一遇典型年为水资源量频率最大年；⑤使计算得到的现状年Id随频率增加呈上升趋势(后面检验需要)。

2）计算影响折算系数，按以下公式计算：

𝒙：典型年对应的水资源量；

𝒘𝒊：所求第i年的大中型水库蓄量、调水量；

𝒘𝟐𝟎𝟐𝟎：2020年的大中型水库蓄量、调水量，代表现状年供水情况；

其三，计算现状年不同频率下（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）的旱灾影响。

1）综合不同干旱频率下选取典型年的农业旱灾影响及影响折算系数，得到不同干旱频率下现状年的农业旱灾影响、因旱人饮困难影响，按以下公式计算：

现状年Id= 典型年Id 影响折算系数

2）将全区各县级行政区现状年不同频率下（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）的农业受灾率分别作为样本，采用百分位数法，将农业干旱灾害风险等级划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险5个等级。因旱人饮困难风险等级确定同农业旱灾风险。风险等级如表2-2-1所示。

表2-2-1     农业干旱灾害风险等级表

| 风险等级 | 低 | 中低 | 中 | 中高 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分位数 | P分位数灾 | 50%< P≤65% | 65%< P≤80% | 80%< P≤95% | P>95% |

3）对于城镇而言，考虑是否有双水源、应急备用水源等因素，按照两源一备、两源、一源一备、一源稳定、一源不稳定等不同水源情况，判断城镇干旱灾害风险等级。风险等级划分等级标准如表2-2-2所示。

表2-2-2     城镇干旱灾害风险等级划分标准

| 风险等级 | 低 | 中低 | 中 | 中高 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源状况 | 两源一备 | 两源 | 一源一备 | 一源稳定 | 一源不稳定 |

#### 2.2.3工作内容

提交干旱灾害风险评估成果数据，为广西干旱灾害风险评估报告编制提供数据支撑。

### 2.3成果要求

干旱灾害致灾调查及风险评估的成果包括填报的干旱灾害致灾调查表格、干旱灾害风险评估技术报告及成果数据。

（1）数据成果

汇总《干旱灾害致灾调查表》，内容包括：2017-2020年供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020 年）城镇水源情况调查表、2008～2020 年旱情及旱灾损失调查表；

调查成果应填写规范、完整；在汇入成果数据库之前，各级水利局应进行审核汇总。

（2）报告成果

各县（市、区）干旱灾害致灾调查及风险评估报告；

报告编制提纲见附件1。

（3）成果审核、汇集与提交

干旱灾害致灾调查由所在县级水利局组织有关单位填报完成所管辖范围的调查表，并通过信息采集系统汇总后逐级上报。调查工作中须采用规范的表格、图样，以便审核。

各设区市对所辖县（区、市）上报数据的规范性、完整性、合理性进行审核；自治区对各设区市上报数据的规范性、完整性、合理性进行审核。

审核主要基于软件自动审核与人工审核相结合的方式，以县级行政区为基本工作单元，将调查成果导入到信息采集系统中，在本级开展数据审核工作，审核合格后导出上报。

各设区市负责本市质检审核与汇集工作。设区市接收各县（市、区）上报成果数据，开展质量审核工作，成果不合格的，要求上报单位修改重报，审核合格后的成果上报至自治区水利厅。

## 3洪水灾害隐患调查

### 3.1目标及范围

（1）目标

完成全区水库工程、水闸工程、堤防工程等现状防洪能力、防洪工程达标情况或安全运行状态等的调查，摸清全区洪水灾害风险隐患底数。

（2）范围

水库工程：全区总库容10万m3及以上的水库（有挡水建筑物的水电站）。

水闸工程：全区过闸流量5m3/s及以上、且失事可能造成严重洪涝灾害的水闸。

堤防工程：全区5级及以上堤防（不包括生产堤、渠堤和排涝堤）。

### 3.2技术方法

（1）工作流程

采用自治区和各市县分工协作，逐级审核汇集，形成全区统一的数据库。洪水灾害隐患调查的工作流程见图3-2-1。调查工作分为三个阶段：

①调查阶段

市、县水利部门以县级政区为单位组织规划、设计、工程管理等单位对实施所管辖范围的水库工程、水闸工程、堤防工程等开展洪水灾害隐患调查。通过资料整编、内业调查、现场调查等方法，开展水库工程、水闸工程、堤防工程等洪水灾害隐患调查，并通过审核汇集系统逐级上报。

②审核汇集阶段

各级完成调查任务后，通过信息采集系统汇总后逐级上报。各设区市对管辖范围内的各县（市、区）上报数据进行规范性、完整性、合理性审核，各设区市以县为单位汇总所辖范围全部数据后，上报至自治区；自治区对各设区市上报数据进行规范性、完整性、合理性审核，并提出审核意见，经修改完善后，自治区以县为单位汇总全区数据，形成全区成果。

图3-2-1洪水灾害隐患调查流程图

（2）技术方法

洪水灾害隐患调查充分利用已有工作基础和成果，以内业调查和资料整编为主，辅助必要的现场调查，完成各调查任务内容。充分利用流域、区域防洪规划（防洪预案）、工程设计、工程安全评价/鉴定、工程安全建设状况等进行整理和总结、运行管理等资料，整编水库工程、水闸工程、堤防工程的洪水安全隐患。各市县可根据实际情况，在资源条件允许的情况下，结合专业分析开展专业调查和分析评价工作。

### 3.3工作内容

#### 3.3.1水库工程隐患调查

##### 3.3.1.1调查依据

调查填表需要利用的基础资料、规范文件目录（不仅限于所列，可根据当地资料情况补充）如下：

（1）基础资料

①第一次全国水利普查水库数据；

②2011年以来最近一次水库大坝安全评价/鉴定成果；

③2011年以来最近一次水库除险加固成果；

④其他有关水库设计、安全评价/鉴定、除险加固成果。

（2）规程规范

①《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2016）；

②《中国水库名称代码》（SL259-2000）；

③《水文调查规范》（SL196-2015）；

④《防洪标准》（GB50201—2014）；

⑤《水利水电工程技术术语》（SL 26-2012）；

⑥《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017）；

⑦《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）；

⑧其它相关规范。

##### 3.3.1.2调查内容

以第一次全国水利普查水库数据为基础，补充普查以来新增工程，对全区总库容10万m3及以上的水库（有挡水建筑物的水电站）进行隐患调查。

每一座水库（有挡水建筑物的水电站）为一个调查对象。调查整理水库的空间属性、工程结构特性、水库大坝安全评价/鉴定开展情况及评价/鉴定结果（详见附表5）。同时需借助信息采集系统，把水库大坝的位置标绘在工作底图上，水库位置的标绘以挡水主坝中间位置为准。

#### 3.3.2水闸隐患调查

##### 3.3.2.1调查依据

调查填表需要利用的基础资料、规范文件目录（不仅限于所列，可根据当地资料情况补充）如下：

（1）基础资料

①第一次全国水利普查水闸数据；

②2011年以来最近一次水闸安全评价/鉴定成果；

③2011年以来最近一次水闸除险加固成果；

④其他有关水闸设计、安全评价/鉴定、除险加固成果。

（2）规程规范

①《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2016）；

②《水文调查规范》（SL196-2015）；

③《防洪标准》（GB50201—2014）；

④《水利水电工程技术术语》（SL 26-2012）；

⑤《水闸设计规范》（SL265-2016）；

⑥《水闸安全评价导则》（SL 214-2015）；

⑦《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）；

⑧其他相关规范。

##### 3.3.2.2调查内容

以第一次全国水利普查水闸数据为基础，补充普查以来新增工程，对全区过闸流量5m3/s及以上、且失事可能造成严重洪涝灾害的水闸进行隐患调查。

以每一座水闸工程为单元，调查整理水闸工程的空间属性、工程结构特性、水闸安全评价/鉴定开展情况及评价/鉴定结果（详见附表6）。同时需借助信息采集系统，把水闸位置标绘在工作底图上。

#### 3.3.3堤防隐患调查

##### 3.3.3.1调查依据

调查填表需要利用的基础资料、规范文件目录（不仅限于所列，可根据当地资料情况补充）如下：

（1）基础资料

①第一次全国水利普查堤防数据；

②全区主要支流治理以及中小河流治理设计成果；

③其他有关堤防设计成果。

（2）规程规范

①《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2016）；

②《中国河流名称代码》（SL249-2012）；

③《水文调查规范》（SL196-2015）；

④《防洪标准》（GB50201—2014）；

⑤《水利水电工程技术术语》（SL 26-2012）；

⑥《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)；

⑦《堤防工程安全评价导则》（SL679/Z -2015）；

⑧其它相关规范。

##### 3.3.2.2调查内容

以第一次全国水利普查堤防数据为基础，补充普查以来新增工程，全区5级及以上堤防（不包括生产堤、渠堤和排涝堤）进行隐患调查。

以同一名称同一规划标准的堤防为一个自然段，一个自然段为一个调查对象。调查整理每一个调查对象的空间属性、工程结构特性以及堤防建设达标情况（详见附表7）。同时需借助信息采集系统，把堤防的空间位置标绘在工作底图上。

### 3.4成果要求

洪水灾害隐患调查的成果包括基础数据和工作底图制作的成果、在基础底图上标绘的信息、现场调查和填报的表格、洪水灾害隐患调查报告等。

#### 3.4.1 工作底图、基础数据及调查成果数据

采用电子图和数据库形式。工作底图和基础数据由中央统一下发，各调查单位可在此基础上根据调查成果进行补充完善。

#### 3.4.2 洪水灾害隐患调查报告

以县为单位编写洪水灾害隐患调查报告，报告以“调查报告+行政区代码+年份”进行编号，采用纸质版和电子版两种形式。附表包括水库（水电站）安全隐患调查表、水闸工程安全隐患调查表、堤防工程安全隐患调查表。

#### 3.4.3 标绘信息

在工作底图上标绘的信息，包括水库大坝、水闸位置坐标，堤防位置范围。

#### 3.4.4审核汇集与成果提交

洪水灾害隐患调查由所在县级水利局组织有关单位完成所管辖范围的调查任务，并通过信息采集系统汇总后逐级上报。调查工作中须采用规范的表格、图样，以便审核和汇总。

各设区市对所辖县（区、市）上报数据的完整性、规范性、一致性、合理性进行审核；自治区对各设区市上报数据的完整性、规范性、一致性、合理性进行审核。

洪水灾害隐患调查审核汇集目的在于保证数据质量，使成果满足完整性、规范性、一致性、合理性要求，具体要求如下。

（1）完整性：调查成果满足相关技术要求的内容，无缺漏，调查成果与内业统计的名录清单一一对应。

（2）规范性：调查成果的内容与方法、过程与成果规格等均满足相关技术要求规定。

（3）一致性：数据的隶属关系一致；图形与属性之间关系一致，不同类型的调查成果之间编码名称对应一致；调查指标之间存在逻辑运算关系一致；空间拓扑关系一致。

（4）合理性：调查对象空间分布合理，不同行政区划之间同类要素分布及数量达到平衡；调查指标符合行业规范及经验判断；符合相关统计资料。

审核主要基于软件自动审核与人工审核相结合的方式，以县级行政区为基本工作单元，将调查成果导入到信息采集系统中，在本级开展数据审核工作，审核合格后导出上报。

各设区市负责本市审核与汇总工作。设区市接收各县（市、区）上报成果数据，开展质量审核工作，成果不合格的，要求上报单位修改重报，审核合格后上报。

## 4中小河流洪水淹没图编制

### 4.1 总体要求

#### 4.1.1 编制目标

基于暴雨时空特征数据、流域及其河道地形地势、沿河村落及城（集）镇、库闸坝等基础资料，以及遥感影像、基础地理信息数据、设计暴雨洪水等成果，针对中小河流流域单元，获取中小河流水系及河道地形，分析典型频率洪水和工程超标准洪水淹没情况，绘制洪水淹没范围图，为规划编制、灾害防治、监测预警、应急响应、灾后评估等防灾减灾工作提供信息支撑。

#### 4.1.2 工作内容

（1）资料整理：按照中小河流洪水淹没图编制要求整理资料，绘制工作底图，保证完整性、配套性、合理性。

（2）计算范围确定：以中小河流所在流域为单元，将两岸有人居住或农田等防洪保护对象的河段确定为计算范围。

（3）河道地形处理：在计算范围内合理布设河道横断面，并对河道纵横断面进行处理。

（4）洪水分析：没有库闸坝等防洪工程的，采用已有资料或通过分析计算获得典型频率（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）设计暴雨洪水成果，进而分析各频率洪水淹没情况，有库闸坝等防洪工程措施的，分析超标准洪水淹没情况。

（5）淹没图绘制：按照《防汛抗旱用图图式》（SL73.7-2013）等行业和相关地图及测绘的标准要求，绘制洪水淹没范围图件。

（6）成果整编：按照电子数据、报告、附表及附图整编成果。

#### 4.1.3 编制范围

以水利普查为基础，结合河长制名录调查的成果，确定本市、县范围的需编制的中小河流名录。原则上编制范围为集水面积50~10000km2的河流。

### 4.2 资料整理

#### 4.2.1 基础资料

以编制河流所在流域为单元，收集和整理水文气象、流域边界、河道（网）、河道比降、土地利用、植被覆盖、土壤类型、遥感影像、历史洪水等基本数据。

#### 4.2.2 工程资料

收集并明确库闸坝堤等防洪工程措施的防洪设计标准，收集现有工程设计资料等。

#### 4.2.3 资料评估修正

评估资料的一致性、完整性、合理性；根据遥感影像资料和DEM资料，并结合可用的地形实测资料，对计算范围内河道纵横断面地形进行检查与修正。

#### 4.2.4 空间数据整理

将空间数据投影系统一维高斯-克吕格投影系（CGCS2000，6度带），在此基础上，绘制工作底图。

采用分辨率不低于 0.6m 的卫星影像图（可采用天地图或其他影像图）或自然资源部门收集到的沿河范围内影像图数据、DOM 数据作为底图，DEM/DLG电子地图采用1:10000比例尺。便于后续成果汇集工作。

### 4.3洪水分析

#### 4.3.1 设计暴雨

分析典型暴雨频率（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）的设计暴雨。

#### 4.3.2 设计洪水

基于已有资料、设计成果，或根据查算图表等提供的方法，分析设计洪水。

本流域或下垫面相似、流域面积相差不大的临近流域有水文观测资料的，资料系列达到30年以上可采用水文比拟法搬水文站设计洪水成果。

如果计算范围集水面积较大，应注意根据相关水文资料，适当调整和组合上下游各支流设计洪水频率，使各支流叠加后的典型频率洪水洪峰与实际情况相符合。若上游水库的调蓄对下游洪水影响较大，还应考虑水库的调蓄作用。

假设各支流流域洪水同频率，将同频率下各支流流域设计洪水作为边界条件，采用一维恒定流水力学方法或其他实用方法推算，基于评估与修正后的河道地形资料，计算河段典型频率洪水水面线。

### 4.4 淹没分析

（1）对没有防洪工程的河段，基于已有资料或通过洪水分析计算洪水水面线，结合历史水灾及局地地形等资料和DEM数据，运用gis技术，获取洪水淹没范围信息。

（2）淹没范围按照5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇控制。

（3）对于有库闸坝堤等防洪工程的河段，分析超标准洪水的淹没范围。

淹没分析应包括淹没面积，城镇、村庄、农田、道路及其他重要设施淹没情况。

### 4.5成果合理性分析

（1）与历史洪水资料或调查大洪水资料进行比较分析；

（2）与本地区实测水文资料成果进行比较分析；

（3）与气候条件、地形地貌、植被、土壤、流域面积和形状、河流长度等方面均高度相似流域的设计洪水成果进行比较分析。

### 4.6 淹没图绘制

中小河流洪水淹没图图式应符合《防汛抗旱用图图式》（SL73.7-2013）等行业和相关地图及测绘的标准要求，包括基础底图信息、主要信息和辅助信息3类。

#### 4.6.1 基础信息

遥感底图信息，行政区划、居民区范围、危险区、控制断面、河流流向、对象在县级行政区的空间位置。

#### 4.6.2核心信息

（1）各频率洪水或超标准洪水淹没范围信息。

（2）编制说明：采用的数据、分析方法及风险情景（含流域基本情况、设计暴雨、库闸坝工程调度）等。

#### 4.6.3 辅助信息

（1）保护对象在全流域的地理位置。

（2）编制单位与时间：编制单位、编制时间。

（3）地图辅助信息：图名、图例、比例尺、指北针等。图名格式为广西XX县XX河洪水淹没图（编号：XXXX），编号采用河流编码；图例应包括各级行政区、水利工程、水文站、道路、各频率淹没范围、比例尺等主要信息；比例尺应采用适当的比例尺，使重要的版面内容清晰合理。图幅宜采用A3图幅，流域面积较大的可分幅显示。

淹没图绘制主要步骤：

（1）工作底图

采用分辨率不低于 0.6m 的卫星影像图（可采用天地图或其他影像图）或自然资源部门收集到的沿河范围内影像图数据、DOM 数据。平 面 控 制 系 统 采 用高斯—克吕格投影系（CGCS2000，6度带），高程控制系统采用 1985 国家高程基准。添加收集到的行政区划、居民区等矢量数据。

（2）地形处理

如收集到DLG等高线数据，可直接叠加至工作底图上。如只收集到DEM数据，则可通过处理DEM数据生成等高线数据。处理步骤如下：

①把DEM栅格数据拖入Arcmap软件

②运用“等值线”工具，设置等高线间距，生成等高线数据

③把生成的等高线数据拖入原工作底图上，即可完成地形处理。

（3）标注水文大断面

根据洪水分析计算成果，在工作底图上标绘水文大断面位置。

（4）绘制淹没范围

根据洪水分析计算成果不同频率的洪水位、依据对应等高线绘制淹没范围。

（5）防洪工程标绘

根据调查收集到的成果，在工作底图上绘制堤防、水库、水闸等防洪工程。

（6）成图

在布局模式下，设置图幅，添加图名、图例、比例尺、指南针以及必要的标注信息。图幅大小根据流域形状，合理安排版面，既体现全流域分析河段淹没情况，又凸显重点区域受淹信息。为了便于汇总，图幅宜采用A3图幅，采用适当的比例尺，使重要的版面内容清晰合理，流域范围较大的，可分幅。绘图样式见下图。

### 4.7成果提交

（1）电子数据

5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇共5种典型频率和超标准洪水淹没范围图数据（*.shp）。高斯—克吕格投影系（CGCS2000，6度带）。

（2）中小河流洪水淹没图报告

以市、县级行政区为单元编制报告，提纲详见附件3。

（3）附表附图

中小河流名录表，含中小河流名称、编码、所在流域片、所在县市等Excel形式。

中小河流典型频率洪水淹没图，包含基础信息、核心信息和辅助信息。

## 5信息采集系统操作指南

### 5.1概述

（1）下载网址

2021年4月底水利部发布了第7版全国自然灾害综合风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统（信息采集系统），软件通过全国山洪灾害防治网（http://qgshzh.com），在首页中点击水旱灾害风险普查专栏下载软件；

（http://qgshzh.com/show/pc/706525ff-88eb-45f6-a9a6-f7c06a561b42），如图：

图5-1-1  水旱灾害风险普查采集系统下载界面

（2）软件注册

软件首次启动，显示软件许可申请窗口，输入姓名、单位、部门、手机号码、邮箱、有效期，选择县级行政区划、市级行政区划、所在省份，信息填写完成，点击申请，通过审核后，即可成功申请相应权限的许可。如图所示：

图5-1-2  水旱灾害风险普查采集系统许可申请界面

（3）软件登录

软件登录界面如图所示，输入默认的管理员账号：admin，默认的密码：123456，即可登录。

图5-1-3  水旱灾害风险普查采集系统登录界面

### 5.2主要功能

软件主要包含洪水灾害隐患调查、干旱致灾调查、洪水致灾调查和数据审核等业务模块。软件界面如图所示：

图5-2-1  水旱灾害风险普查采集系统功能界面

（1）洪水灾害隐患调查

初始使用系统，需先下载水库、水闸、堤防的水普数据，如果发现无法下载或数据明显缺失较多，可能是因为现有水普数据编码与政区不对应，请尽快与项目组联系核对。系统默认使用水普现有编码，该编码可人工修改。

洪水灾害隐患调查模块中有位置标绘、基础信息编辑、隐患信息填报等功能。

（2）干旱致灾调查

干旱致灾调查模块主要包含2017-2020年供用水情况调查表、现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020 年）城镇水源情况调查表、2008～2020 年旱情及旱灾损失调查表；可通过软件导出模板功能导出表格，依据相关技术要求填报表格内容，并通过软件导入功能将填报完成的表格导入数据库。

（3）洪水致灾调查

洪水致灾调查模块主要包含防洪特征值表、设计洪水特征值表；可通过软件导出模板功能导出表格，依据相关技术要求填报表格内容，并通过软件导入功能将填报完成的表格导入数据库。

（4）数据审核

数据导入系统后，可通过软件数据审查功能自动审核数据，然后生成自动审核报告和数据错误明细，结合人工进行自审，修正错误。

数据审核完成后，导出离线包，并提交上级水利部门审核。其中洪水灾害隐患调查导出文件目录结构为：6位行政区划编码_行政区划名称_隐患调查_日期.zip，干旱致灾调查导出文件目录结构为：6位行政区划编码_行政区划名称_干旱危险性调查_日期.zip，洪水致灾调查导出文件目录结构：6位行政区划编码_行政区划名称_洪水危险性调查_日期.zip。

软件各功能如图所示：

图5-2-2  水旱灾害风险普查采集系统主要功能

## 6质检与核查系统操作指南

### 6.1  基本情况

（1）账户密码：各市的账户、密码由自治区水利厅防御处统一下发；

（2）网络要求：水利专网；

（3）浏览器：火狐、Google chrome、QQ浏览器等都可以（IE浏览器不支持）；

（4）登录网址：水旱灾害风险普查数据质检与核查系统（10.45.252.179:8280）；

（5）基础数据：县一级先通过信息采集系统（http://www.qgshzh.com/ 下载、注册）填报县本级的相关数据，导出“干旱灾害致灾调查”、“隐患调查”两个数据压缩包（如下图所示），可通过邮箱等形式提供给市级审核。

### 6.2  数据审核流程

我区水旱灾害风险普查审核工作涉及工作层级包括县、地市、自治区。

县级水利部门可通过水旱灾害调查系统，在本级开展数据审核工作，审核不合格，通过水旱灾害调查系统进行修改数据，然后再次进行审核，复审合格后，进行成果导出，上报给地市级水利部门。

地市级水利部门负责接收县级水利部门成果数据，对成果进行质量审核，成果不合格的，要求上报单位修改重报。将复审合格的上报数据备份、上报到地市级水旱灾害风险普查数据库中，自检合格后，将成果数据上报自治区级水利部门。

自治区级水利部门接收地市级水利部门上报成果数据，开展质量审核工作，成果不合格的，要求上报单位修改重报，将审核合格的成果进行汇总，自检合格后，将自治区级成果数据导出上报流域级水利部门。

图6-2-1 水旱灾害风险普查系统质检与核查工作流程

### 6.3 系统使用流程

#### 6.3.1 系统登录

输入登录网址，输入账户，密码，登录系统，如图所示：

图6-3-1 水旱灾害风险普查系统质检与核查系统登录界面

#### 6.3.2 数据导入

市级审核员通过质检与核查系统导入县级上报上来的数据，数据格式为压缩文件。在菜单栏点击“数据导入”，点击“导入”按钮，弹出框展示导入选择，单击“点击上传”，弹出本地选择文件夹，选择县级上报的压缩包数据导入数据，如图所示，分别导入“干旱灾害致灾调查”、“隐患调查”两个压缩包数据。

图6-3-2 系统数据导入操作示意图

#### 6.3.3 数据审核

对各县提供数据的完整性、准确性、合理性进行检查，经确认无误后，点击生成审核报告，输入审核意见，选择通过或者驳回。

图6-3-3 系统数据审核操作示意图

#### 6.3.4 数据的导出与上报

对上一步审核已通过的基础数据，进行导出上报至广西壮族自治区水利厅防御处。其中“隐患调查数据”审核无误，在“生成审核报告”页面选择“通过”（见上图）按钮后，后头会直接把结果反馈到上级审核单位；“致灾调查”的审核无误后，选择“旱情导出”，将导出的压缩包数据文件上报至广西壮族自治区水利厅防御处指定邮箱。

图6-3-4 系统数据导出与上报操作示意图

#### 6.3.5 其他

具体审核时的操作步骤参考附件8《水旱灾害风险普查数据质检与核查系统操作手册》（水旱灾害风险普查项目组，2020年12月）的相关内容。

## 7成果汇交与共享

### 7.1 普查成果的横向共享与汇交

根据国务院普查办制订的《第一次全国自然灾害综合风险普查数据与成果共享管理办法》，作为参与普查的行业部门，市、县水利部门既是普查数据的提供者，也是普查数据的使用者。市、县水利部门应主动向本级普查办申请使用本次普查基础数据、承灾体调查及其他灾种普查成果数据，提出数据和成果共享需求，并以表 7-1-1、表7-1-2为基础与同级普查办书面确认普查数据横向汇交的成果要求。

表7-1-1            广西水旱灾害普查成果横向共享与汇交清单（县级）

| 序号 | 数据成果项 | 数据对象名称 | 数据对象 细化名称 | 汇交、共享范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致灾调查与评估 | 供用水情况调查表 | 供用水情况调查表 | 县级行政单元 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 2 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 县级行政单元 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 3 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 县级行政单元 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 4 | 致灾调查与评估 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 县级行政单元 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 5 | 致灾调查与评估 | 干旱灾害致灾调查与评估报告 | 干旱灾害致灾调查与评估报告 | 县级行政单元 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 6 | 重点隐患评估 | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 县级行政单元 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 7 | 重点隐患评估 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 县级行政单元 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 8 | 重点隐患评估 | 水闸工程安全隐患调查表 | 水闸工程安全隐患调查表 | 县级行政单元 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 9 | 重点隐患评估 | 洪水灾害隐患调查报告 | 洪水灾害隐患调查报告 | 县级行政单元 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 10 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没范围图（包括100年、50年、20年、10年、5年一遇） | 中小河流淹没范围图 （200-3000km2） | 县级行政单元 | 所属任务：中小河流洪水淹没图编制 |
| 11 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没图报告编制成果 | 中小河流淹没图报告编制成果 | 县级行政单元 | 所属任务：中小河流洪水淹没图编制 |

表7-1-2            广西水旱灾害普查成果横向共享与汇交清单（市级）

| 序号 | 数据成果项 | 数据对象名称 | 数据对象 细化名称 | 汇交、共享范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致灾调查与评估 | 供用水情况调查表 | 供用水情况调查表 | 市本级、所属县 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 2 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 市本级、所属县 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 3 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 市本级、所属县 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 4 | 致灾调查与评估 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 市本级、所属县 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 5 | 致灾调查与评估 | 干旱灾害致灾调查与评估报告 | 干旱灾害致灾调查与评估报告 | 市本级、所属县 | 所属任务：干旱灾害致灾调查与评估 |
| 6 | 重点隐患评估 | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 市本级、所属县 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 7 | 重点隐患评估 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 市本级、所属县 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 8 | 重点隐患评估 | 水闸工程安全隐患调查表 | 水闸工程安全隐患调查表 | 市本级、所属县 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 9 | 重点隐患评估 | 洪水灾害隐患调查报告 | 洪水灾害隐患调查报告 | 市本级、所属县 | 所属任务：洪水灾害隐患调查 |
| 10 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没范围图（包括100年、50年、20年、10年、5年一遇） | 中小河流淹没范围图 （200-3000km2） | 市本级、所属县 | 所属任务：中小河流洪水淹没图编制 |
| 11 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没图报告编制成果 | 中小河流淹没图报告编制成果 | 市本级、所属县 | 所属任务：中小河流洪水淹没图编制 |

### 7.2 普查成果的纵向共享与汇交

县级水利局向市水利局、市水利局向自治区水利厅汇交普查成果清单见表7-2-1、表7-2-2。

表7-2-1        县水利局汇交市水利局普查成果清单

| 序号 | 数据成果项 | 数据对象名称 | 数据对象 细化名称 | 空间属性 | 合法性检验规则 | 时间范围 | 空间范围 | 时间分辨率 | 提交范围 | 比例尺 | 计量单位 | 属性指标 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致灾调查与评估 | 供用水情况调查表 | 供用水情况调查表 | 表格 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | — |
| 2 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 表格 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | — |
| 3 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 表格 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | — |
| 4 | 致灾调查与评估 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 表格 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | — |
| 5 | 致灾调查与评估 | 干旱致灾调查与评估报告 | 干旱致灾调查与评估报告 | 报告 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | 文本型 |
| 6 | 重点隐患评估 | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 矢量线 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | 堤防名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防编码 | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在河流（湖泊、海岸）名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在河流（湖泊、海岸）编码 | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起点地理坐标 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 终点地理坐标 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河流岸别 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防长度 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防型式 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防级别 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划防洪（潮）标准（重现期/年） | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状防洪（潮）标准（重现期/年） | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防是否达标 | 逻辑型 |
| 7 | 重点隐患评估 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 矢量点 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | 水库名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水库编码 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水库位置 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡水主坝类型 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定开展情况 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定完成时间 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定结论 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除险加固是否完成 | 逻辑型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 | 文本型 |
| 8 | 重点隐患评估 | 水闸工程安全隐患调查表 | 水闸工程安全隐患调查表 | 矢量点 | — | 2020 | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | 工程名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程编码 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程位置 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程等别 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水闸类型 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定开展情况 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定完成时间 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定结论 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除险加固是否完成 | 逻辑型 |
| 9 | 重点隐患评估 | 洪水灾害隐患调查报告 | 洪水灾害隐患调查报告 | 报告 | - | - | 县级行政单元 | - | 县级行政单元 | - | - | - | 文本型 |
| 10 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没范围图（包括100年、50年、20年、10年、5年一遇） | 中小河流淹没范围图 | 矢量面 | 5a,10a, 20a,50a,100a | — | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | .shp |
| 11 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没图编制报告 | 中小河流淹没图编制报告 | 报告 | — | — | 县级行政单元 | — | 县级行政单元 | — | — | — | 文本型 |

表7-2-2        市水利局汇交自治区水利厅成果清单

| 序号 | 数据成果项 | 数据对象名称 | 数据对象 细化名称 | 空间属性 | 合法性检验规则 | 时间范围 | 空间范围 | 时间分辨率 | 提交范围 | 比例尺 | 计量单位 | 属性指标 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致灾调查与评估 | 供用水情况调查表 | 供用水情况调查表 | 表格 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | — |
| 2 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表 | 表格 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | — |
| 3 | 致灾调查与评估 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 | 表格 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | — |
| 4 | 致灾调查与评估 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 | 表格 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | — |
| 5 | 致灾调查与评估 | 干旱致灾调查与评估报告 | 干旱致灾调查与评估报告 | 报告 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | 文本型 |
| 6 | 重点隐患评估 | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 堤防工程安全隐患调查表（包含海堤） | 矢量线 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | 堤防名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防编码 | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在河流（湖泊、海岸）名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在河流（湖泊、海岸）编码 | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起点地理坐标 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 终点地理坐标 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河流岸别 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防长度 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防型式 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防级别 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划防洪（潮）标准（重现期/年） | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状防洪（潮）标准（重现期/年） | 整数型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤防是否达标 | 逻辑型 |
| 7 | 重点隐患评估 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 水库（水电站）大坝安全隐患调查表 | 矢量点 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | 水库名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水库编码 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水库位置 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挡水主坝类型 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定开展情况 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定完成时间 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定结论 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除险加固是否完成 | 逻辑型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 | 文本型 |
| 8 | 重点隐患评估 | 水闸工程安全隐患调查表 | 水闸工程安全隐患调查表 | 矢量点 | — | 2020 | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | 工程名称 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程编码 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程位置 | 浮点型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程等别 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水闸类型 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定开展情况 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定完成时间 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全评价/鉴定结论 | 文本型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除险加固是否完成 | 逻辑型 |
| 9 | 重点隐患评估 | 洪水灾害隐患调查报告 | 洪水灾害隐患调查报告 | 报告 | - | - | 市本级、所属县 | - | 市本级、所属县 | - | - | - | 文本型 |
| 10 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没范围图（包括100年、50年、20年、10年、5年一遇） | 中小河流淹没范围图 | 矢量面 | 5a,10a, 20a,50a,100a | — | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | .shp |
| 11 | 重点隐患评估/行业与综合风险评估 | 中小河流淹没图编制报告 | 中小河流淹没图编制报告 | 报告 | — | — | 市本级、所属县 | — | 市本级、所属县 | — | — | — | 文本型 |

## 附表1                   供用水情况调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 年份 | 水资源总量 | 实际供水量（万m³） | 实际用水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 合计 | 居民生活 | 生产 | 生态环境用水 | 合计 |
|  |  |  |  | 蓄水工程 | 引提水工程 | 调水工程 |  |  |  | 农村 | 城镇 | 农业 | 工业 | 建筑业及第三产业 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 县（区、市） |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、按县级行政区和地级行政区分别填报 2017 年以来的实际供、用水量。
2、供水量按地表水源供水量、地下水源供水量和其它水源供水量三种类型分别统计。

3、地表水源供水量按蓄、引提、调三种形式统计。

4、地下水源供水量指水井工程的开采量。
5、其它水源包括集水工程、污水处理再利用、微咸水利用、海水利用。
6、用水量按居民生活用水、生产用水和生态环境用水三大类分别进行统计。
7、表格为系列数据调查，调查时段 2017-2020 年，水资源总量可联系各市水文中心，供用水量可查阅各市《水资源公报》。

8、填报所需基础资料：数据可查阅各市《水资源公报》以及现场调查。

指标解释

【水资源总量】指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。

【总供水量】指各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的毛水量。按照地表水源、地下水源和其它水源分别统计。

【地表水供水量】指地表水体工程的取水量，按蓄、引提、调三种形式统计。从水库、塘坝中引水或提水，均属蓄水工程供水量；引提水是指从河道或湖泊中自流引水的工程供水量以及利用扬水站从河道或湖泊中直接取水的水量；跨流域调水指水资源一级区或独立流域之间的跨流域调配水量，不包括在蓄、引、提水量中。

【地下水供水量】指水井工程的开采量。

【其它水源供水量】包括污水处理再利用、集水工程、海水淡化等水源工程的供水量。对利用未经处理的污水和海水的直接利用量也需调查统计，但要求单列，不计入总供水量中。

【用水总量】指各类用水户取用的包括输水损失在内的毛水量。

【居民生活用水量】包括城镇生活用水和农村生活用水。

【农业生产用水量】包括农田灌溉用水、林果地灌溉用水、草地灌溉用水、鱼塘补水和畜禽用水。

【工业生产用水量】指一般工业用水量和火（核）电工业用水量。

【建筑业及第三产业用水量】建筑业及第三产业的总用水量。第三产业用水量指服务业、商饮业、货运邮电业等行业的用水量。

## 附表2              现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 蓄水工程 | 引提水工程 | 调水工程 | 水井工程 | 抗旱应急（备用） 水源工程 | 抗旱服务组织 | 县级抗旱预案 | 抗旱物资库 | 土壤墒情站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 总库容 | 现状供水能力 | 数量 | 现状供水能力 | 数量 | 现状供水能力 | 水井数 | 现状供水能力 | 农村供水 能力 | 城镇供水能力 | 总供水能力 | 县级服务组织 | 人数 | 应急抗旱 能力 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人饮 | 灌溉 |  |  |  |  | 激动浇地能力 | 应急送水能力 |  |  |  |
| 单位 |  | 座 | 万m³ | 万m³ | 处 | 万m³ | 处 | 万m³ | 眼 | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 万m³ | 有√ | 人 | 亩/天 | 吨/次 | 有√ | 有√ | 个 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 县（区、市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、按县级行政区和地级行政区分别统计，可查阅各市水利统计年报。供水基础设施根据工程所在地填写。
2、地表水源工程分为蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程，应按供水系统分别统计。
3、地下水源工程指利用地下水的水井工程。
4、其它水源工程包括集水工程、污水处理再利用、微咸水利用和海水利用等供水工程。
5、现状抗旱应急水源工程供水能力分别按城镇应急备用水源工程供水能力和农村抗旱应急水源工程供水能力填写。农村抗旱应急水源工程供水量按 人饮和灌溉分别填写。
6、表格为现状数据调查，调查年度为 2020 年。

7、填报所需基础资料：查阅各市《水利统计年报》或《水利统计年鉴》等及现场调查。

指标解释

【供水能力】现状条件下相应供水保证率的可供水量，与来水状况、工程条件、需水特征和运行调度方式有关。除了对水利部门所属的水源工程进行统计外，对其它部门所属的水源工程及工矿企业的自备水源工程均需进行统计。为简化计算，现在供水能力可用近10年期间工程实际最大供水量填写。

【地表水源工程】分为蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程，应按供水系统分别统计，避免重复计算。

【蓄水工程】指水库和塘坝（不包括专为引水、提水工程修建的调节水库）。

【总库容】校核洪水位以下的水库容积称为总库容。是死库容、兴利库容和调洪库容（减掉和兴利库容重复部分）之总和。

【现状供水能力】根据来水条件，供水工程系统在考虑工程状态变化和供水对象的需水要求以及相应的调度运用规划情况下所得到的与设计供水能力具有相同保证率的供水量称之为现状供水能力。

【引提水工程】引水工程是指从河道、湖泊等地表水体自流引水的工程，以及利用扬水泵站从河道、湖泊等地表水体提水的工程（不包括从蓄水工程中引提水的工程）。

【调水工程】指水资源二级区或独立流域之间的跨流域调水工程，蓄、引、提工程中均不包括调水工程的配套工程。

【地下水源工程】指利用地下水的水井工程。

【其它水源工程】包括集水工程、污水处理再利用、微咸水利用和海水利用等供水工程。

【抗旱应急备用水源工程供水能力】指现有抗旱应急备用水源工程的设计应急供水能力、按照城镇和农村分别填写。

【抗旱服务组织】包括人员组成、机具或设备、应急送水能力和机动浇地能力等。

【应急抗旱能力】本行政区内所有抗旱服务组织的应急抗旱能力，主要包括每天浇地能力和每次应急送水能力。应急送水能力指发生干旱时临时解决群众饮水困难的最大日送水量。机动浇地能力是指发生干旱时机动抗旱设备的最大日浇灌面积。

【抗旱预案】主要调查抗旱预案的编制情况。

## 附表3                  现状（2020年）城镇水源情况调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 现状供水水源构成 | 现状供水情况 | 现状应急备用水源情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源类型 | 供水格局 | 是否存在供水不足情况 | 是否存在地表水挤占情况 | 是否存在地下水超采情况 | 是否存在水质不合格情况 | 是否有应急备用水源 | 应急供水能力是否满足需求 |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 多水源供水 | 双水源供水 | 单水源供水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄水工程 | 引提水工程 | 调水工程 | 浅层地下水 | 深层地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 县（区、市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、 逐县填报各县城区供水情况，填报范围为城镇集中供水管网能覆盖的城区范围，以城镇为主；本表填“Y/N”，不填数据。2、水源类型，填报该县城区供水水源所属的类型，如该县水源为水库供水，则在蓄水工程栏下填写“Y”，如为水库和浅层地下水供水，则在蓄水工程和浅层地下水栏下均填报“Y”
3、 供水格局考虑水源，而非供水工程；在多水源供水、双水源供水、单水源供水中选择一栏填写“Y”，一个县城仅能选择一个。多水源、双水源供水中的水源指的是相互独立的水源，如一个县城的供水水源为同一河流上的水库和引提水供给，则该县城为单水源供水，在单水源供水栏下填报“Y” 。
4、 现状供水情况，是否存在相关问题，是，则在相应栏目下填报“Y”；否，则在相应栏目下填报“N” 。
5、现状应急备用水源情况，是，在相应栏目下填报“Y”；否，在相应栏目下填报“N” 。

6、填报所需基础资料：查阅各市《2020年度全区供水企业基本情况统计表》及现场调查。

## 附表4                   2008~2020年旱情及旱灾损失调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 年份 | 农作物播种面积 | 有效灌溉面积 | 实际灌溉面积 | 粮食产量 | 农村人口 | 农业 | 城镇 | 牧业 | 抗旱投入 | 农业抗旱效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 旱情发生时间 | 受旱面积 | 受灾面积 | 成灾面积 | 绝收面积 | 因旱饮水困难人口 | 因旱粮食损失量 | 农业直接经济损失 | 因旱减少供水量 | 影响人口 | 影响工业增加值 | 草场受旱面积 | 人数 | 资金 | 抗旱灌溉面积 | 解决临时饮水困难人口 | 减少农业经济损失 | 减少粮食损失 |
|  |  |  | 千公顷 | 千公顷 | 千公顷 | 万kg | 万人 | 月 | 千公顷 | 千公顷 | 千公顷 | 千公顷 | 万人 | 万kg | 万元 | 万m³ | 万人 | 万元 | 千公顷 | 万人次 | 万元 | 千公顷 | 万人 | 万元 | 万kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 县（区、市） |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、 “旱情发生时间”是指旱情开始至结束的时间段，填写开始月份～结束月份，如旱情从 3 月开始至 5 月结束，同年 7 月又开始至 8 月结束，可填写“3～5”， “7～8”。
      2、受旱、受灾、成灾和绝收面积应为各地(市)水利局上报水利厅的数据；同一块耕地多季作物受旱，只计一次。
      3、农业直接经济损失包括粮食因旱减产值、经济作物减产值和林、渔业、牲畜经济损失值。
      4、因旱粮食损失量是受旱当年的粮食产量与前 3 年粮食产量的平均值相比后的减少量。
      5、牧业旱灾影响以草场受旱面积来统计。
      6、抗旱投入分为人员投入及资金投入，其中资金投入由中央级、地方级和群众自筹构成。
      7、农业抗旱效益包括解决临时饮水困难人口及牲畜数量，农业挽回粮食因旱损失。
      8、表格为长系列数据调查，调查时段 2008-2020 年，数据来源于《水旱灾害统计报表》。对于没有旱情旱灾的年份，相关数据可填“0”，不可为空。

9、填报所需基础资料：数据来源于《水旱灾害统计报表》以及现场调查。

指标解释

【播种面积】指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的播种或移植面积。凡是本年内收获的农作物，无论是本年还是上年播种，都算为播种面积，但不包括本年播种，下年收获的农作物面积。

【粮食产量】包含谷物、豆类和薯类。除列出粮食产量总量外，还应填写其中的谷物产量（即稻谷、小麦和玉米三大类的合计产量。）

【受旱面积】由于降水少、河川径流及其它水源短缺，致使农作物正常生长受到影响的耕地面积。同一块耕地一季作物多次受旱，只计最严重的一次；同一块耕地本年度内多季作物受旱，统计各季作物的受旱面积之和。

【受灾面积】在作物累计受旱面积中，因旱造成作物产量比正常年产量减产一成及以上的面积。同一块耕地多季作物受灾，统计各季作物的受灾面积之和。作物受灾面积中包含成灾面积，成灾面积中包含绝收面积。

【成灾面积】在受灾面积中，因旱造成作物产量比正常年产量减产三成及以上的面积。

【绝收面积】在成灾面积中，因旱造成作物产量比正常年产量减产八成及以上的面积。

【因旱临时饮水困难人口】本年度因干旱缺水造成的农村居民饮水困难累计值。本年度内同一人多次因旱发生饮水困难只算一人。

【因旱粮食损失量】当年因旱减收的粮食产量。即与正常年相比因旱减收的粮食数量。

【农业直接经济损失】因干旱灾害造成农业直接经济损失的总和。

【因旱减少供水量】该统计年度内城镇因旱造成的缺水总量，可通过缺水天数乘以相应的日缺水量来计算。

【影响人口】自发生干旱开始，受定时、定量、减压等限水措施影响的城镇人口数量最大值。

【影响工业增加值】统计时段内城镇因干旱缺水造成的工业损失，可通过供水正常情况下工业产值减去干旱缺水情况下工业产值来测算。也可用因旱减少供水量与工业用水定额乘积来测算。

【草场受旱面积】牧区因降水不足影响牧草正常生长的草场面积。

【抗旱投入人数】统计时段内投入抗旱人数的最大值。

【抗旱投入资金】本年度以来各级财政拨款和群众投入抗旱的资金累计数量，不包括群众投劳折算资金。

【抗旱灌溉面积】本年度以来实际完成的抗旱浇地面积累计数。同一块耕地一季作物抗旱浇灌多次，按面积统计时只计一次，按面积·次统计时计多次。

【解决临时饮水困难人口】本年度以来，针对已经发生因旱饮水困难的人，通过采取临时性抗旱应急措施解决的饮水困难人数。多次解决的同一人的饮水困难，只算一人。

【抗旱减少农业经济损失】采取抗旱措施后，与不采取抗旱措施相比减少损失的农业经济产值。

【抗旱减少粮食损失】采取抗旱措施后，与不采取抗旱措施相比减少损失的粮食产量。

## 附表5                 水库（水电站）安全隐患调查表

| 1.调查所在行政区 | 省（自治区、直辖市） 地（区、市、州、盟） 县（市、区、旗） |
| --- | --- |
| 2.行政区代码 |  |
| 序号 | 3.水库名称 | 4.水库编码 | 5.水库位置 | 6.挡水坝类型 | 7.安全评价/鉴定开展情况 | 8.安全评价/鉴定完成时间 | 9.安全评价/鉴定结论 | 10.除险加固是否完成 |
| 1 |  |  |  | □重力坝 □拱坝 □支墩坝 □均质坝 □心墙坝 □斜墙坝 □面板坝 □其它 | □未开展 □开展过 | 年 月 | □一类坝 □二类坝 □三类坝 | □是 □否 |

调查表有关填报指标解释及说明：

【1.调查所在行政区】填写水库（有挡水建筑物的水电站）所在的市、县（区、市）的名称。

【2.行政区代码】按照全国统一规定的行政区划代码填写。

【3.水库名称】填写水库工程日常运行管理的现用名称，如：“××水库（水电站）”，如果工程现用名称是“××水利枢纽”，则在表中填写“××水利枢纽-水库工程”。

【4.水库编码】按第一次全国水利普查水库工程的统一编码及规则填写。原则上对第一次全国水利普查水库工程已有的编码维持不变，新增工程按顺序往下排，由于行政区调整以及原有水库降等报废等原因需要调整的，调查人员须根据现在实际情况按照以下编码规则对行政区范围内的水库重新编码。

【5.水库位置】填写主坝坝址（或闸址）所在的乡（镇）名称，并在全国自然灾害风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统中标绘大坝位置，标绘位置以主坝中心为准。

【6.挡水坝类型】填写水库（水电站）挡水主坝的结构类型，分为重力坝、拱坝、支墩坝、均质坝、心墙坝、斜墙坝、面板坝。当挡水主坝类型为上述分类之外的坝型时，选择“其它”。当挡水主坝类型为上述分类中两种或两种以上的组合坝型时，选择建在主河道上的挡水坝坝型填写。

①重力坝：指用混凝土或块石修建的，主要靠自重维持稳定的坝。

②拱坝：指通过拱的作用将大部分水平荷载传递至两岸岩体的坝。

③支墩坝：指由一系列支墩和挡水构建组成的坝。

④均质坝：指坝体的绝大部分由均一的土料填筑组成的坝。

⑤心墙坝：指在坝体中部设置心墙作为防渗体的土石坝。

⑥斜墙坝：指土质防渗体位于坝体中部且稍倾向上游坝壳的土石坝。

⑦面板坝：指以面板作为土石坝上游防渗面板的坝，例如混凝土面板坝、沥青混凝土面板坝。

【7.安全评价/鉴定开展情况】根据近10年内（自2011年1月1日以来），水库（水电站）大坝安全鉴定/评价开展的实际情况，在相应项“□未开展”或 “□开展过”内打“√”。

【8.安全评价/鉴定时间】对于近10年内（自2011年1月1日以来）开展过安全鉴定/评价的水库（水电站）大坝，填写最近一次完成的时间，填写到月，未开展过安全鉴定/评价则不填。

【9.安全评价/鉴定结论】对于近期开展过安全鉴定/评价的水库（水电站）大坝，填写最近一次安全鉴定/评价得出的水库（水电站）大坝安全类别结论，未开展过安全鉴定/评价则不填。

根据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271号）和《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017），大坝安全状况分为三类，分类标准如下：

一类坝：大坝现状防洪能力满足GB50201规定和SL252要求，无明显工程质量缺陷，各种复核计算结果均能满足规范要求，安全监测等管理设施完善，维修养护到位，管理规范，能按设计标准正常运行的大坝。

二类坝：大坝现状防洪能力不满足GB50201规定和SL252要求，但满足水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准；大坝整体结构安全、渗流安全、抗震安全满足规范要求，运行性态基本正常，但存在工程质量缺陷，或安全监测等管理设施不完善，维修养护不到位，管理不规范，在一定控制运用条件下能安全运行的大坝。

三类坝：大坝现状防洪能力不满足水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，或者工程存在严重质量缺陷与安全隐患，不能按设计正常运行的大坝。

经评价，防洪能力、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构等各项评价结果均达到A级，且工程质量合格、运行管理规范的，可评为一类坝；有一项（含一项）是B级的，可评为二类坝；有一项（含一项）是C级的，应评为三类坝。

【10.除险加固是否完成】对于经安全鉴定/评价为不满足安全要求的水库（水电站）大坝，是否采取了除险加固措施，在相应项“□是”或“□否”内打“√”。

## 附表6            水闸工程安全隐患调查表

| 1.调查所在行政区 | 省（自治区、直辖市） 地（区、市、州、盟） 县（市、区、旗） |
| --- | --- |
| 2.行政区代码 |  |
| 序号 | 3.工程名称 | 4.工程编码 | 5.工程位置 | 6.工程等别 | 7.水闸类型 | 8.安全评价/鉴定开展情况 | 9.安全评价/鉴定完成时间 | 10.安全评价/鉴定结论 | 11.除险加固是否完成 |
| 1 |  |  |  | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ□Ⅳ □Ⅴ | □分(泄)洪闸 □节制闸 □排(退)水闸 □引(进)水闸□挡潮闸 □橡胶坝 | □未开展 □开展过 | 年 月 | □一类闸 □二类闸 □三类闸 □四类闸 | □是 □否 |

调查表有关填报指标解释及说明：

【1.调查所在行政区】填写水闸工程所在的市、县（区、市）的名称。

【2.行政区代码】按照全国统一规定的行政区划代码填写。

【3.工程名称】填写水闸工程日常运行管理的现用名称，由水闸工程和其它水利工程联合组成的工程，表中水闸名称应填写：“工程现用名称-水闸工程”。

如：某工程日常运行管理的现用名称为“××水闸”，但其组成为水闸和泵站工程，表中水闸名称应填写“××水闸-水闸工程”；某工程日常运行管理的现用名称为“××闸站”，由泵站和水闸工程组成，表中水闸名称应填写“××闸站-水闸工程”。

【4.工程编码】按第一次全国水利普查水闸工程的统一编码及规则填写。原则上对第一次全国水利普查水闸工程已有的编码维持不变，新增工程按顺序往下排，由于行政区调整以及原有水闸报废等原因需要调整的，调查人员须根据现在实际情况按照以下编码规则对行政区范围内的水闸重新编码。

【5.工程位置】填写水闸所在的乡镇和行政村名称。并在全国自然灾害风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统中标绘水闸位置。

【6.工程等别】按照工程设计文件中规定的等别填写，无法查阅工程设计文件的，根据最大过闸流量和防护对象重要性确定相应等别。

水闸枢纽工程分类指标

| 工程类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 大（1）型 | 大（2）型 | 中型 | 小（1）型 | 小（2）型 |
| 最大过闸流量（m3/s） | ≥5000 | 5000~1000 | 1000~100 | 100~20 | <20 |
| 防护对象重要性 | 特别重要 | 重要 | 中等 | 一般 | — |

【7.水闸类型】选择分（泄）洪闸、节制闸、排（退）水闸、引（进）水闸、挡潮闸、橡胶坝六类之一，若水闸为海堤上的闸，应填写挡潮闸。

①分（泄）洪闸：指建于河道一侧，分泄河道容纳不下的洪水入沿岸的湖泊、洼地或其它河道，以消减洪峰的水闸。

②节制闸：指拦河、渠建造，控制闸前水位和过闸流量，以满足上游取水或通航要求的水闸。

③排（退）水闸：指修建在江河沿岸、渠道末端、重要渠系建筑物或险工渠段上游，排除江河两岸低洼地区积水，洪水期防止江河洪水倒灌，或用以安全泄空渠水的水闸。

④引（进）水闸：指修建在河、湖、水库的岸边，用来引水，以满足灌溉、发电、航运等用水需要的水闸。

⑤挡潮闸：指建在河流入海的河口段，防止涨潮时海水倒灌成灾的水闸。海堤上的闸具有挡潮和纳潮的作用，本次调查将海堤上的闸纳入挡潮闸一项。

⑥橡胶坝：指向锚固于混凝土底板上的横贯河床的橡胶坝带内充水（气）所形成的挡水结构物，又称纤维坝。

【8.安全评价/鉴定开展情况】根据近10年内（自2011年1月1日以来）水闸安全鉴定/评价开展的实际情况，在相应项“□未开展”或 “□开展过”内打“√”。

【9.安全评价/鉴定完成时间】对于近10年内（自2011年1月1日以来）开展过安全鉴定/评价的水闸工程，填写最近一次完成的时间，填写到月；未开展过安全鉴定/评价则不填。

【10.安全评价/鉴定结论】对于近期开展过安全鉴定/评价的水闸工程，填写最近一次安全鉴定/评价得出的水闸安全类别结论，未开展过安全鉴定/评价则不填。

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号）和《水闸安全评价导则》（SL214-2015），水闸类别划分为四类：

一类闸：运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保证正常运行。

二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。

三类闸：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。

四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

水闸安全类别应主要根据安全监测评价的工程质量和安全复核分析的安全性分级结果，进行综合评价；工程质量与各项安全性分级均为A级，评定为一类闸；工程质量与各项安全性分级有一项为B级（不含C级），可评定为二类闸；工程质量与抗震、金属结构、机电设备三项安全性分级有一项为C级，可评定为三类闸；防洪标准、渗流、结构安全性分级中有一项为C，可评定为四类闸。

【11.除险加固是否完成】对于经安全鉴定/评价为不满足安全要求的水闸工程，是否采取了除险加固措施，在相应项“□是”或 “□否”内打“√”。

## 附表7                        堤防工程安全隐患调查表

| 1.调查所在行政区 | 省（自治区、直辖市） 地（区、市、州、盟） 县（市、区、旗） |
| --- | --- |
| 2.行政区代码 |  |
| 序号 | 3.堤防名称 | 4.堤防编码 | 5.所在河流(湖泊）名称 | 6.所在河流(湖泊）编码 | 7.河流岸别 | 8.起点地理坐标 | 9.终点地理坐标 | 10.堤防长度（km） | 11.堤防型式 | 12.堤防级别 | 13.规划防洪（潮）标准（重现期年） | 14.现状防洪（潮）标准（重现期年） | 15.是否达标 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | □土堤 堤砌石堤 □土石混合堤 □混凝土防洪墙 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |  | □达标□未达标□待评价 |

调查表有关填报指标解释及说明：

【1.调查所在行政区】填写堤防工程所在的省（自治区、直辖市）、市、县（区、市）的名称。

【2.行政区代码】按照全国统一规定的行政区划代码填写。

【3.工程名称】填写堤防工程日常运行管理的现用名称。

【4.堤防编码】填写第一次全国水利普查的统一编码。原则上对第一次全国水利普查堤防工程已有的编码维持不变，新增工程按顺序往下排，由于行政区调整以及原有堤防报废等原因需要调整的，调查人员须根据现在实际情况按照以下编码规则对行政区范围内的堤防重新编码。

【5.所在河流（湖泊）名称】填写堤防所在河流或湖泊名称；

【6.所在河流（湖泊）编码】填写第一次全国水利普查堤防所在河流或湖泊的统一编码。

【7.河流岸别】堤防位于河流岸边时，选择在河流左岸或右岸填写。若堤防为海堤或围堤，不填写此项。

【8.起点地理坐标】填写堤防起点断面的堤顶中心位置处地理坐标的经度和纬度。若堤防为围堤且闭合，则填写任意断面堤顶中心坐标；单位：度分秒（°′″）。并在全国自然灾害风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统中标绘堤防位置。

【9.终点地理坐标】填写堤防终点断面的堤顶中心位置处地理坐标的经度和纬度。若堤防为围堤且闭合则不填写；单位：度分秒（°′″）。

【10.堤防长度（km）】填写设计文件中堤防的总长度。没有设计文件的，按日常运行管理的堤防总长度填写，对于跨界的堤防工程，应填写县级行政区内的堤防长度，单位：km。

【11.堤防型式】选择土堤、砌石堤、土石混合堤、混凝土防洪墙四项之一填写，并在相应项□内打“√”。当堤防由多种材料构成时，允许多选。

堤防型式按材料可分为土堤、砌石堤、土石混合堤和混凝土防洪墙。

①土堤指由土料筑成的堤防，包括粘性土和非粘性土（沙子）。

②砌石堤指由石料筑成的堤防，用混凝土勾缝防渗。

③土石混合堤指由土和石料混合筑成的堤防。

④凝土防洪墙指由混凝土（包括钢筋混凝土）筑成的挡水墙。

【12.堤防级别】按照工程设计文件中规定的级别选择五项之一在相应的级别□内打“√”；无法查阅工程设计文件的，根据防护区内防洪标准较高防护对象的防洪标准确定，按照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）确定，选择五项之一在相应的级别□内打“√”。

堤防工程级别

| 防洪标准[重现期（年）] | ≥100 | <100，且≥50 | <50，且≥30 | <30，且≥20 | <20，且≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防工程的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

【13.规划防洪（潮）标准（重现期年）】填写设计文件中的防洪（潮）标准。单位：年。填写具体重现期，如 10、20、30、50、100、200、500、1000 等。

防洪标准指各种防洪保护对象或工程本身要求达到的防御洪水的标准，通常以频率法计算的某一重现期的设计洪水位防洪标准，或以某一实际洪水（或将其适当放大）作为防洪标准。

【14.现状防洪（潮）标准（重现期年）】填写现状条件下堤防能防御的防洪（潮）标准。具体填写洪水重现期，如 10、20、30、50、100、200、500、1000 等。

【15.是否达标】堤防达标是指堤防的防洪标准、工程质量、安全性等达到现行有关标准规定要求。结合堤防工程建设、运行的实际情况，或最近安全评价的结果，在相应项“达标”、“未达标”和“待评价”前的□内打“√”。

## 附表8       成果审核表

| 序号 | 任务 | 要求提交成果 | 审核意见 | 系统中是否完成提交（是打√，否打×） | 电子版或纸质版是否提交（是打√，否打×） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 干旱致灾调查与评估 | 供用水情况调查表 |  |  |  |
|  |  | 现状（2020）抗旱工程及非工程能力调查表 |  |  |  |
|  |  | 现状（2020年）城镇水源情况调查表 |  |  |  |
|  |  | 2008~2020年旱情及旱灾损失调查表 |  |  |  |
| 二 | 洪水灾害隐患调查 | 水库（水电站）安全隐患调查表 |  |  |  |
|  |  | 水闸工程安全隐患调查表 |  |  |  |
|  |  | 堤防工程安全隐患调查表 |  |  |  |
|  |  | 水库（水电站）、水闸、堤防标绘图层（*.shp） |  |  |  |
|  |  | 洪水灾害隐患调查报告 |  |  |  |
| 三 | 洪水灾害风险评估 | 中小河流洪水淹没图报告及附图附表 |  |  |  |
|  |  | 洪水淹没范围图数据（*.shp） |  |  |  |
| 四 | 干旱灾害风险评估 | 干旱灾害致灾调查及风险评估报告及附图附表 |  |  |  |
| 市（县）项目组意见（签字盖章）： 联系电话： 年 月 日 |
| 市（县）水利局分管领导（签字签章）： 联系电话： 年 月 日 |

## 附件1   XX县干旱灾害致灾调查与评估报告编制提纲

1区域概况

1.1自然地理

1.2气象水文

1.3 社会经济概况

1.4 水资源

1.5干旱灾害基本情况

2 调查组织实施

2.1 调查目标与范围

2.2 调查原则

2.3调查任务与内容

2.4 调查开展组织形式

2.5基础资料

包括：2017-2020年水资源总量、地表水供水、地下水供水， 居民生活、生产等供用水资料；现状（2020年）蓄、引、提、调、灌区等抗旱水源工程防御能力，监测、预案、服务保障等非工程措施防御能力；现状（2020年）城镇供水水源情况。灾害事件情况调查等。

3供用水情况调查结果

4 抗旱工程及非工程能力调查结果

5城镇水源情况调查结果

6 旱情及旱灾损失调查结果

7干旱风险评估

7.1农业旱灾风险评估

7.1.1 不同干旱频率下的水资源量计算

7.1.2 不同干旱频率下的农业影响评估

7.2 因旱人饮困难风险评估

7.3城镇旱灾风险评估

8总结

8.1 主要成果

8.2 存在问题

8.3 主要建议

## 附件2   XX县洪水灾害隐患调查报告编制提纲

1区域概况

1.1自然地理

1.2气象水文

1.3洪水及灾害概况

1.4洪水灾害隐患调查工作开展情况

包括工作开展组织形式，针对不同的调查工作采取的调查方法，如资料整编、内业调查、现场调查等，采取的调查组织形式，如自行组织工程管理单位调查或委托第三方调查等。工作开展流程及相应过程，明确工作开展流程，描述工作开展过程，可附调查工作照片。

2水利工程基本情况

2.1水库工程情况

包括数量、规模、空间分布、在防洪中的作用、历年出现的险情等。

2.2水闸工程情况

包括数量、规模、空间分布、在防洪中的作用、历年出现的险情等。

2.3堤防工程情况

包括数量、规模、空间分布、在防洪中的作用、历年出现的险情等。

3隐患调查成果

3.1水库安全隐患调查成果

对全县水库安全隐患调查成果进行总结。

3.2水闸工程安全隐患调查成果

对全县水闸工程安全隐患调查成果进行总结。

3.3堤防工程安全隐患调查成果

4结论与建议

4.1结论

对全县堤防工程安全隐患调查成果进行总结。

4.2建议

## 附件3   XX县中小河流洪水淹没图编制提纲

1基本情况

1.1 流域概况

1.2 两岸保护区基本情况

1.3 防洪工程建设情况

1.4 洪涝灾害情况

2资料的收集与补充

包括资料收集情况，断面的测量情况，资料的一致性、完整性、合理性评估。

3 实施情况

介绍全县（市、区）中小河流洪水淹没图编制工作的实施情况，如承担单位、工作阶段、工作方式、阶段成果等内容。

4编制范围、目标与任务

介绍全县（市、区）中小河流洪水淹没图编制工作的范围、目标与任务、工作量等。

5洪水分析

5.1 水文分析

5.2 水面线计算

5.3 淹没分析

包括淹没面积，城镇、村庄、农田、道路及其他重要设施淹没情况。

6淹没图制作

包括淹没底图、淹没图的制作等。

7结论与建议

7.1 结论

7.2建议

## 附件4  质检报告编制提纲

（1）××县（区、市）干旱灾害致灾调查成果自审报告

编制提纲

1调查成果情况

简述干旱灾害致灾调查开展及成果情况，包括调查组织方式、调查过程、调查结论、调查中存在的问题等。

2工作组织实施情况

简述质量审核的组织开展情况，包括审核机构（单位\人员）、审核方式、审核开展过程等。

3技术路线

3.1审核原则

提出审核的原则。

3.2审核指标

明确各项数据（成果）质量检查的指标。

3.3评价方法

明确各项数据（成果）质量的评价方法。

3.4技术流程

4成果自查情况

4.1基础资料填报自检情况

分别针对各填报表格数据的内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性等维度进行自查自评，提出检查评价的结论。

4.2灾害事件资料自检情况

针对灾害损失、效益等数据检查内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性，提出检查评价的结论。

4.3总体情况

在基础资料填报、灾害事件资料自检基础上，结合干旱调查与评价报告编制的质量情况，提出总体的评价结论。

5主要问题和建议

提出相关数据填报存在的问题和建议等。

（2）××县（区、市）洪水灾害隐患调查成果自审报告

编制提纲

1调查成果情况

简述洪水灾害隐患调查开展及成果情况，包括调查组织方式、调查过程、调查结论、调查中存在的问题等。

2工作组织实施情况

简述质量审核的组织开展情况，包括审核机构（单位\人员）、审核方式、审核开展过程等。

3技术路线

3.1审核原则

提出审核的原则。

3.2审核指标

明确各项数据（成果）质量检查的指标。

3.3评价方法

明确各项数据（成果）质量的评价方法。

3.4技术流程

4成果自查情况

4.1水库工程自检情况

针对水库工程表格填报数据的内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性等维度进行自查自评，并检查核对工程位置标绘的合理性，提出检查评价的结论。

4.2、水闸工程自检情况

针对水闸工程表格填报数据的内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性等维度进行自查自评，并检查核对工程位置标绘的合理性，提出检查评价的结论。

4.3堤防工程自检情况

针对堤防工程表格填报数据的内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性等维度进行自查自评，并检查核对工程位置标绘的合理性，提出检查评价的结论。

4.4总体情况

在各类工程质量自检评价的基础上，结合隐患调查的报告编制质量情况，提出总体评价的结论。

5主要问题和建议

提出相关数据填报存在的问题和建议等。

（3）××市干旱灾害致灾调查成果质检审核报告

编制提纲

1调查成果情况

简述干旱灾害致灾调查开展及成果情况，包括调查组织方式、调查过程、调查结论、调查中存在的问题等。

2工作组织实施情况

简述质量审核的组织开展情况，包括审核机构（单位\人员）、审核方式、审核开展过程等。

3技术路线

3.1审核原则

提出审核的原则。

3.2审核指标

明确各项数据（成果）质量检查的指标。

3.3评价方法

明确各项数据（成果）质量的评价方法。

3.4技术流程

4成果审核情况

4.1质检系统审核情况

采用质量审核软件，对各数据（成果）的内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性等维度进行质量检查，提出评价结论。

4.2人工审核情况

对于部分数据（成果）应采用人工进行审核，提出评价结论。

5主要问题和建议

提出相关数据填报、成果存在的问题和建议等。

（4）××市洪水灾害隐患调查成果质检审核报告

编制提纲

1调查成果情况

简述洪水灾害隐患调查开展及成果情况，包括调查组织方式、调查过程、调查结论、调查中存在的问题等。

2工作组织实施情况

简述质量审核的组织开展情况，包括审核机构（单位\人员）、审核方式、审核开展过程等。

3技术路线

3.1审核原则

提出审核的原则。

3.2审核指标

明确各项数据（成果）质量检查的指标。

3.3评价方法

明确各项数据（成果）质量的评价方法。

3.4技术流程

4成果质检审核情况

4.1质检系统审核情况

采用质量审核软件，对水库工程、水闸工程、堤防工程表格填报数据的内容完整性、要素完备性和一致性、数据客观性和合理性等进行评价，并检查核对工程位置标绘的合理性，提出检查评价的结论。

4.2人工审核情况

对于部分数据（成果）应采用人工进行审核，提出评价结论。

4.3总体情况

在各类工程质量自检评价的基础上，结合隐患调查的报告编制质量情况，提出总体评价的结论。

5主要问题和建议

提出相关数据填报、成果存在的问题和建议等。

## 附件5 《洪水灾害隐患调查技术要求（试行）》（2021.06）

## 附件6 《山丘区中小河流洪水淹没图编制技术要求（试行）》（2021年6月）

## 附件7 《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》（FXPC/SL D-05）

## 附件8 《水旱灾害风险普查成果数据质检审核技术要求（试行）》

## 附件9 《水旱灾害风险普查数据质检与核查系统操作手册》

# Text boxes

不同干旱频率下水资源量分析

不同干旱频率下供水能力分析

不同干旱频率下旱灾影响分析

广西干旱灾害风险评估成果