桂水资源〔2020〕19号

自治区水利厅关于印发《建设项目水资源

论证表》（2020年修订）的通知

各市水利局，各县（市、区）水利局：

为深化水利“放管服”改革，提高取水许可行政审批效能，根据水利部《取水许可管理办法》（第34号令）和《取用水管理专项整治行动方案》（水资管〔2020〕79号），参照《长江流域（含太湖流域）取水工程（设施）核查登记整改提升工作有关问题的处理意见》（办资管〔2020〕112号）以及《水利部取用水管理专项整治行动业务指导手册》，结合我区实际，我厅对建设项目水资源论证表（试行）进行了修订，适用于流域管理机构取水许可范围以外的建设项目取水许可审批，现印发给你们，并就有关事项通知如下，请认真贯彻执行。

一、需要申请取水许可的新建、改建、扩建建设项目应当编制建设项目水资源论证报告书或者建设项目水资源论证表。《建设项目水资源论证表》（2020年修订）包括《建设项目水资源论证表（A）》（附件1）和《建设项目水资源论证表（B）》（附件2）。

二、符合“取水量较少且对周边环境影响较小”的建设项目，可填写《建设项目水资源论证表（A）》：

（一）取水量较少的情形。

1．取用地表水，年总取水量小于50万m3；

2．取用地下水，年总取水量小于20万m3，且不在地下水限制开采区内；

3．总库容小于100万m3的水库、塘坝；

4．总装机容量小于1000kW的水电站（不包括引水式电站）。

（二）对周边环境影响较小的情形。

1．取水口不在县级以上边界河流，不属于跨市级或县级行政区域的取水；取水水源未发生水事纠纷；

2．不属于冶炼、采选矿、钢铁、纺织、印染、制浆造纸、建材、化工石化、皮革、电镀、制糖、电力生产（不含水力发电）等高耗水、高污染行业的建设项目。

三、根据我区优化营商环境、深化水利“放管服”改革要求，以下情况也可对应填写建设项目水资源论证表：

（一）根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）等有关文件精神，在各类开发区、工业园区、新区和其他有条件的区域，已完成规划水资源论证或水资源区域评估，对该区域范围内符合水资源消耗总量和消耗强度准入条件和准入标准的建设项目，除公用事业取水和高耗水、高污染行业建设项目外，可实行告知承诺制，填写《建设项目水资源论证表（A）》。
    列入《广西壮族自治区发展和改革委员会等7部门关于推行区域评估试点的实施意见》（桂发改重大〔2019〕639号）的14个试点园区内的建设项目，按《自治区水利厅关于印发区域水资源论证工作指导意见和操作规范（试行）的通知》（桂水资源〔2019〕37号）执行。

（二）涉及农村地区的小型饮水工程（日供水规模1000m3/d以下或供水人口10000人以下）、小型农业灌溉取水工程（灌溉面积1万亩以下）、以及其他农村分散性取水工程类建设项目，可填写《建设项目水资源论证表（B）》；

（三）本通知印发之日前已建成但未办理取水许可，且由投资主管部门或者其他有关部门批准建设的水资源调蓄和配置工程、内河航运工程、农业灌溉工程、农村饮水工程、生态补水工程（含河湖水系连通工程）等建设项目，如项目实际建成规模与投资主管部门或者其他有关部门审批的可行性研究报告、初步设计、竣工验收等文件基本一致的建设项目，可填写《建设项目水资源论证表（B）》；

（四）利用农业灌溉工程或者其他取水户的许可水量作为水源，经该灌溉工程或者其他取水户取水审批机关同意取水权转让的建设项目，受让方可填写《建设项目水资源论证表（B）》；

（五）对直接利用已取得取水许可的中小型水库工程作为水源的公共供水企业和灌区，如果其申请的取水量、取水用途、供水范围、用水指标等均符合该水库工程水资源论证和取水许可意见，可填写《建设项目水资源论证表（B）》。

四、根据水利“放管服”改革要求，对填写建设项目水资源论证表的建设项目，其取水许可审批统一下放到项目所在地的县级水行政主管部门。

五、对于建设项目水资源论证表，可不组织技术审查，由县级水行政主管部门结合其他取水申请材料一并审查，根据审查结论作出是否批准取水申请的决定。

六、实行行政审批制度改革试点的地区，由具有权限的行政审批机关参照本办法执行。

附件：1．建设项目水资源论证表（A）

2．建设项目水资源论证表（B）

广西壮族自治区水利厅

# 2020年8月14日

附件1

建设项目水资源论证表（A）

项目名称：

项目代码：

建设单位或个人：

（盖章或签字）

社会信用代码:

联系人：                   联系电话：

填表时间：

编制单位（盖章）：

联系人：                   联系电话：

填表时间：

广西壮族自治区水利厅制

填  表  说  明

1.表格空间不够的，可另附页说明。

2.各市、县级水行政主管部门可根据管理工作实际，对本表内容进行补充完善。

3.有关内容说明：

（1）项目名称：申请取水的项目名称，应与项目主管部门审批、核准、备案的项目名称一致。

（2）建设地点：项目所在行政区，填写至乡镇、街道办、村屯。

（3）建设规模：工业项目填写主要产品、产量；水库填写设计总库容；引水、调水、补水工程填写设计年引调水量；公共供水项目填写设计年供水量；灌区填写设计灌溉面积；水电站填写总装机容量；航运填写船闸设计通航能力。

（4）行业分类：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）标准填写，包括对应的3位代码。

（5）水平年：在建设、规划建设项目，填写达到设计生产能力的规划水平年；已建成项目填写现状水平年。

（6）取水用途：按照工业、农业、生活、生态、其他等填写，多种用途的一并注明。

（7）取水水源类别：包括地表水源、地下水源、其他水源。

①地表水源指陆地水，主要有河流、湖泊、沼泽湿地等。

②地下水源主要包括浅层淡水、深层承压水和微咸水。浅层淡水指埋藏相对较浅，与当地大气降水和地表水体有直接水力联系的潜水（淡水）以及与潜水有密切联系的承压水，是容易更新的地下水。深层承压水是指地质时期形成的地下水，埋藏相对较深，与当地大气降水和地表水体没有密切水力联系且难以补给更新的承压水；微咸水利用量指矿化度为2～5g/L的地下水利用量。

③其他水源：主要包括再生水、雨水利用、海水淡化等供水量。再生水指经过污水处理厂集中处理后的回用水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量；雨水指通过修建集雨场地和微型蓄雨工程（水窖、水柜等）取得的供水量；海水淡化指海水经过淡化设施处理后供给的水量。

（8）取水水源名称：取地表水的填写江河湖库名称；取地下水可不填；取再生水（包括中水和矿坑涌水）的填相应的再生水供应单位。

（9）取水方式：包括蓄、引、提、调四种形式。从水库、塘坝中引水或提水，均属蓄水工程取水；从河道或湖泊中自流引水的，无论有闸或无闸，均属引水工程取水；利用水泵从河道、湖泊或地下直接取水的，属提水工程取水；调水是指无天然河流联系的独立流域之间的跨流域调水。

（10）取水地点：指取水工程所在地点名称，须填写到村或街道一级，同时应填写取水口的地理坐标。

（11）年取水量：填写达到设计生产规模的多年平均年取水量。

（12）日最大取水量：填写达到设计生产规模的日最大取水量。

（13）最大取水流量：填写达到设计生产规模的瞬时最大取水量。

（14）取水保证率：根据项目用水要求，提出年取水保证率。

（15）计量（器具）类型：是指取水口安装的计量设施类型。

（16）计量数据传输方式：分为在线和非在线。“在线”是指计量设施有水量数据定时上传功能，数据可直接上传至水行政主管部门系统平台；“非在线”是指计量设施无数据上传功能，需通过人工查表方式获取水量信息。

（17）取水年内月分配：根据项目多年平均年取水量，填写逐月分配情况。

建设项目基本情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 |  |
| 建设规模 |  | 行业分类 |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □已建 | 水平年 |  |
| 取水水源类别 |  | 取水用途 | □工业□农业□生活 □生态□其他 |
| 取水水源名称 |  | 取水方式 |  |
| 取水地点 | （东经 ° ´，北纬 ° ´） |
| 年取水量（m3） |  | 日最大取水量（m3/d） |  |
| 最大取水流量（m3/s） |  | 取水保证率（%） |  |
| 计量（器具）类型 | □管道计量 | □机械水表 □电子水表 □电磁流量计 □超声波流量计 |
|  | □明渠计量 | □依水位推流 □水工建筑物法 □剖面流速仪（ADCP测流） |
|  | □其他计量 | □用发电机或泵效率曲线推流 □以电、柴油和其他动力消耗折算水量 |
| 计量数据传输方式 | □在线 □非在线 |
| 取水年内月分配表（m3） |
| 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  |
| 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  |
| 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  |
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |

| 项目简介 | 介绍项目基本情况，包括： 项目建设地址、建设规模、项目组成、所属行业、主要产品及产量、投资规模、及实施计等情况； 2、项目审批或备案等情况，并附项目批准（备案）、可研或者初步设计批文等项目实施的依据文件； 3、属于改、扩建项目的，应说明已建工程工程概况、取水许可情况、历年实际取退水量情况、水资源费缴纳情况、用水水平分析、节水和水资源保护措施等； 4、介绍项目符合国家产业政策、水资源规划、配置和管理要求的情况； 5、介绍用水总量控制指标的情况。 |
| --- | --- |
| 项目取退水 方案 | 1、介绍项目取水用途、取水水源、取水地点、取水量、取水流量、取水保证率（水质、水量、水位保证）要求、取水工程或者设施设计方案有关情况； 2、介绍取水计量设施安装方案；有最小下泄流量和生态流量的，介绍保障最小下泄流量和生态流量的工程措施与监测设计方案； 3、介绍项目退水量、退水地点、退水所含主要污染物等情况； 4、属于水源工程或者供水工程或者灌溉工程的，介绍受水区域、供水需求、主要用水单位及其用水量、设计灌溉面积、主要作物及对应需水量等情况。 |
| 水资源及开发利用现状 | 提出水资源分析范围、取水水源论证范围、取水影响范围，分析水资源量、水质、开发利用现状、区域用水水平、节水潜力、水功能区划、地下水超（限）采区情况等；提供附件（项目批准文件、用水协议或分配方案等与项目水资源论证有关的材料）、附图（包含项目地理位置、取水口、河流水系、水功能区划、影响范围内主要取水口分布、水资源论证范围及分析范围等，取用地下水项目还应提供水文地质图） |
| 取用水合理性 | 分析与产业政策、行业发展政策、有关水资源规划和最严格水资源管理“三条红线”控制指标等要求的相符性，分析主要用水过程、用水指标，评价取水的必要性、可行性，分析用水指标、用水规模的合理性，提出节水目标指标、节水措施等）,提出核定的合理用水量，明确用水、节水指标（包括用水定额、万元增加值用水量、水消耗率、水循环利用率、水计量率等具体指标。 |
| 取水水源论证 | 采用的资料，可供水量或可开采量计算，取水水源水量保证率、水质评价，取水口位置或开采井布设方案合理性，取水口是否满足水功能区和地下水开采管理要求。 |
| 取水影响分析与补偿措施 | 取水影响及补偿措施、水资源保护措施 |
| 结论 | 对建设项目取用水的合理性、取水水源的可靠性与可行性、取水方案及影响等主要情况及针对取水许可申请需要的取水相关数据给出结论性意见。 |
| 承诺 | 我单位（本人）承诺： 1.我单位（本人） 项目取水不影响第三方，如因取水对第三方造成不利影响，我单位承诺自行与第三方协商解决，并承担相应的责任，不利影响消除前停止取水。 2.建立节水“三同时”（节水减污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）和“四到位”（用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位）制度，确保制度落实到位。 3.按照计量技术规范的要求，安装取水计量设施，保证计量设施正常运行。 4.建立用水节水统计报表制度，用水统计数据按时向水行政主管部门上报，积极配合水行政主管部门的日常监督管理。 5.其他承诺： 6.上述提供的水资源论证数据和结论真实有效，并对此负责。 以上各项承诺真实自愿，我单位（本人）将严格履行各项承诺和管理要求，确保取水、用水、节水符合国家法律法规规定和水利部门的管理要求。 承诺人（法人代表签章）： |
| 县级水行政 主管部门 审查意见 | 明确年取水量，最大取水流量、取水方案（取水用途、取水地点及经纬度、取水水源名称、取水设施设备及其取水能力等）、形成是否通过审查的意见，提出取水计量措施、节水措施、最小下泄流量等取用水监督管理要求。 经办： 审核： 批准： （单位盖章） 年 月 日 |

附件2

建设项目水资源论证表（B）

建设项目名称：

申请人（盖章）：

编制单位（盖章）：

编制时间：          年        月

广西壮族自治区水利厅制

填  表  说  明

1.表格空间不够的，可另附页说明。

2.各市、县级水行政主管部门可根据管理工作实际，对本表内容进行补充完善。

3.有关内容说明：

- 项目名称：申请取水的项目名称，应与项目主管部门审批、核准、备案的项目名称一致。

- 项目业主：填写建设项目的所有权人。

- 行业类别：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）标准填写，包括对应的3位代码。

- 水平年：在建设、规划建设项目，填写达到设计生产能力的规划水平年；已建成项目填写现状水平年。

- 建设地点：项目所在行政区，填写至乡镇、街道办、村屯。

- 建设规模：工业项目填写主要产品、产量；水库填写设计总库容；引水、调水、补水工程填写设计年引调水量；公共供水项目填写设计年供水量；灌区填写设计灌溉面积；水电站填写总装机容量；航运填写船闸设计通航能力。

- 取水用途：按照工业、农业、生活、生态、其他等填写，多种用途的一并注明。

- 用水指标及用水定额复核情况。结合项目用水情况，提出项目用水规模及主要产品的单位产品取用水指标；并说明是否符合用水定额管理要求。

- 取水水源类别：包括地表水源、地下水源、其他水源。

①地表水源指陆地水，主要有河流、湖泊、沼泽湿地等。

②地下水源主要包括浅层淡水、深层承压水和微咸水。浅层淡水指埋藏相对较浅，与当地大气降水和地表水体有直接水力联系的潜水（淡水）以及与潜水有密切联系的承压水，是容易更新的地下水。深层承压水是指地质时期形成的地下水，埋藏相对较深，与当地大气降水和地表水体没有密切水力联系且难以补给更新的承压水；微咸水利用量指矿化度为2～5g/L的地下水利用量。

③其他水源：主要包括再生水、雨水利用、海水淡化等供水量。再生水指经过污水处理厂集中处理后的回用水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量；雨水指通过修建集雨场地和微型蓄雨工程（水窖、水柜等）取得的供水量；海水淡化指海水经过淡化设施处理后供给的水量。

- 取水水源名称：取地表水的填写江河湖库名称；取地下水可不填；取再生水（包括中水和矿坑涌水）的填相应的再生水供应单位。

- 取水保证率：根据项目用水要求，提出年取水保证率。

- 取水地点：指取水工程所在地点名称，须填写到村或街道一级，同时应填写取水口的地理坐标。

- 年取水量：填写达到设计生产规模的多年平均年取水量。

- 日最大取水量：填写达到设计生产规模的日最大取水量。

- 取水水源可靠性稳定性情况。对项目取水以来，取水水源的可靠性和稳定性进行简要说明。

- 退水去向和地点：填写退入江河湖泊的名称、具体地点及经纬度坐标；退入市政污水处理厂的，须填写污水处理厂的名称。

- 计量（器具）类型：是指取水口安装的计量设施类型。

- 安装位置：计量设施安装的具体位置。

- 计量数据传输方式：分为在线和非在线。“在线”是指计量设施有水量数据定时上传功能，数据可直接上传至水行政主管部门系统平台；“非在线”是指计量设施无数据上传功能，需通过人工查表方式获取水量信息。

- 取水方案的说明：涉及多水源的，应明确不同的取水水源的取水量、取水保证率等。取用地下水水源的，说明地下水开采方案，包括取水目标含水岩组、取水构筑物类型、开采量等。

| 一、建设项目概况 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目业主 |  |
| 行业类别 |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □已建 | 水平年 |  |
| 建设地点 |  |
| 建设规模 |  | 取水用途 | □工业□农业□生活 □生态□其他 |
| 二、供用水情况分析 |
| 已建项目近3年生产和供水情况 | 年实际灌溉（生产）规模 |  |  |  |
|  | 年实际取（供）水量（m3） |  |  |  |
| 设计取水情况 | 生活供水 | 年取水量 | m3 | 保证率 | % |
|  |  | 供水人口 |  | 用水指标 |  |
|  |  | 供水区域 |  |
|  | 农业供水 | 年取水量 | m3 | 保证率 | % |
|  |  | 设计灌溉面积 | 亩 | 有效灌溉 面积 | 亩 |
|  |  | 主要作物品种 | （作物1） | （作物2） | （作物3） |
|  |  | 灌溉用水指标 |  |  |  |
|  | 工业取水 | 主要产品 | （产品1） | （产品2） | （产品3） |
|  |  | 设计年产量 |  |  |  |
|  |  | 用水指标 |  |  |  |
|  |  | 年取水量 |  |
|  | 发电取水 | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；贯流式水冷（ ）； 其它： |
|  |  | 机组台数与 装机容量 |  | 年发电量 | kW(h |
|  |  | 设计年利用 小时 | h | 年取水量 | m3 |
|  |  | 水电分类的最小机组发电 流量 | 万m3/s | 火电分类的最高小时用水量 | 米m3/h |
|  | 其他取水 | 年取水量 | m3 | 用途： |
| 用水指标及用水定额复核 情况 |  | 年取（供）水量核定(m3) |  |
| 三、取水水源分析 |
| 取水水源 类别 | □地表水 □地下水 □其他水源 | 取水水源名称 |  | 取水保证率 | % |
| 取水地点 | (东经 ° ´)(北纬 ° ´) |
| 年取水量(m3) |  | 日最大取水量（m3/d） |  |
| 取水水源可靠性稳定性情况 |  |
| 四、退水情况说明 |
| 年退水量(m3) |  | 日退水量 （m3/d） |  |
| 退水去向和地点 | (东经 ° ´)(北纬 ° ´) |
| 五、监测计量情况 |
| 计量（器具）类型 | □管道计量 | □机械水表 □电子水表 □电磁流量计 □超声波流量计 |
|  | □明渠计量 | □依水位推流 □水工建筑物法 □剖面流速仪（ADCP测流） |
|  | □其他计量 | □用发电机或泵效率曲线推流 □以电、柴油和其他动力消耗折算水量 |
| 安装位置 |  |
| 计量数据传输方式 | □在线 □非在线 |
| 六、其他需要说明 |
| 1.取水方案的说明： （如取用地下水水源的，说明地下水开采方案，包括取水目标含水岩组、取水构筑物类型、开采量） 2.取水水质情况： 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）：□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）：□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 符合其他标准 当水质不能满足用水要求时，进一步处理后的水质是否能够达到用水要求。（□是□否） |
| 七、承诺 |
| 我单位（本人）承诺： 1.我单位（本人） 项目取水不影响第三方，如因取水对第三方造成不利影响，我单位承诺自行与第三方协商解决，并承担相应的责任，不利影响消除前停止取水。 2.建立节水“三同时”（节水减污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）和“四到位”（用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位）制度，确保制度落实到位。 3.按照计量技术规范的要求，安装取水计量设施，保证计量设施正常运行。 4.建立用水节水统计报表制度，用水统计数据按时向水行政主管部门上报，积极配合水行政主管部门的日常监督管理。 5.其他承诺： 6.上述提供的水资源论证数据和结论真实有效，并对此负责。 以上各项承诺真实自愿，我单位（本人）将严格履行各项承诺和管理要求，确保取水、用水、节水符合国家法律法规规定和水利部门的管理要求。 承诺人（法人代表签章）： |

| 县级水行政 主管部门 审查意见 | 明确年取水量，最大取水流量、取水方案（取水用途、取水地点及经纬度、取水水源名称、取水设施设备及其取水能力等）、形成是否通过审查的意见，提出取水计量措施、节水措施、最小下泄流量等取用水监督管理要求。 经办： 审核： 批准： （单位盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |

信息公开选项：主动公开

广西壮族自治区水利厅办公室              2020年8月17日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件