桂水函〔2021〕262号

自治区水利厅关于印发广西钦州保税港区区域水资源论证报告书技术审查意见的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局：

经你单位申请，我厅委托广西水资源管理服务中心对《广西钦州保税港区区域水资源论证报告书》进行了技术审查。经审核确认，现将审查意见印发你单位并提出如下要求：

一、请根据技术审查意见，认真落实园区及入园企业水资源消耗总量和强度准入标准及管理要求。

二、动态掌握和监管入园企业取用水情况，统计园区年度涉水控制指标完成情况，确保年度指标的可达性。

三、对入园企业履行承诺情况进行检查，对未按承诺条件取用水的，及时报告当地水行政主管部门并限期整改。

四、积极创建节水型园区、节水型企业。

五、园区产业结构布局、水资源条件发生较大变化的，应重新开展水资源论证区域评估。

广西壮族自治区水利厅

2021年12月27日

# 广西钦州保税港区区域水资源论证报告书

# 技术审查意见

广西水资源管理服务中心组织对《广西钦州保税港区区域水资源论证报告书》进行了技术审查，技术审查意见如下。

一、基本情况

广西钦州保税港区2008年5月经国务院批准设立，位于钦州市钦南区东南部，北至金光工业园启动区（第八大街）、西至钦州港10万t级进港航道、东至大环作业区后方陆域、南至大榄坪南作业区，规划区总面积为10km2，由码头作业区、保税仓储区、生产物流综合区和配套服务区组成，2011年2月正式开港运营，2014年8月实现整体封关运营，主要发展国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和出口加工等业务。园区已实施工业项目30多个，2019年、2020年总用水量约136万m3和147万m3，由广西钦州北投水务有限公司钦州港水厂供水。

开展园区区域水资源论证，科学评估区域水资源条件、分析园区合理需水规模、水资源配置、提出项目准入标准和相关管理要求，对指导园区产业合理布局与水资源承载能力相适应、实现落实该区域的各类项目共享区域评估成果具有十分重要的意义。

二、工作等级、论证范围及水平年

同意《报告书》提出的论证范围、水平年。水资源分析范围为钦州市；取水水源论证范围为金窝水库坝址以上集雨面积24.6km2及大风江调水取水口东场挡潮闸以上大风江流域1201km2；取水影响范围为郁江调水工程沙坪河取水口以下至郁江西津水库坝址河段、大风江东场挡潮闸以下至出海口河段、金窝水库坝址以下河段。基本同意以2018年为现状水平年、2025年为近期规划水平年、2030年为远期规划水平年。

三、区域水资源状况及水资源开发利用状况

同意钦州市及钦南区水资源状况及其开发利用现状的分析结论。钦州市多年平均水资源量104.4亿m3，现状水平年总用水量15.59亿m3，水资源开发利用率约为14.9%。钦南区现状水平年实际总用水量3.17亿m3，用水总量控制指标为3.63亿m3，近期、远期规划水平年用水总量控制指标分别为3.70亿m3、3.77亿m3，区域水资源开发利用状况及节水潜力基本可以满足保税港区用水需求。

四、需水合理性

基本同意需水预测及需水合理性分析结论。保税港区规划总面积约10km2，其中物流、仓储用地面积约为274.04ha，工业用地213.84ha，对外交通用地为316.95ha，道路广场用地为133.12ha，公共设施、市政公用设施、绿地用地为62.05ha。

采用不同类别用地面积用水量指标预测法，各类用地用水量指标参照《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），且均低于最高限值，预测保税港区近期2025年规划需水量522万m3/a（日最高取水量1.86万m3/d），远期2030年规划需水量747万m3/a（日最高取水量2.66万m3/d）。

五、节水评价

基本同意节水评价结论，现状节水水平较低，提出的规划年节水指标基本符合要求。

（一）现状节水水平。保税港区内现状主要入驻企业单位产品用水定额均低于广西地方标准中规定的通用值。现状保税港区万元GDP用水量为10.5m3/万元、万元工业增加值用水量为17.6m3/万元、城市供水管网漏损率为11.9%、节水器具普及率为90%，均优于西南地区和广西平均节水水平；工业用水重复利用率为85%、非常规水源利用率0%，劣于西南地区和广西平均节水水平。

（二）近期规划节水水平。规划2025年保税港区万元GDP用水量为6.4m3/万元、万元工业增加值用水量为8.7m3/万元、城市供水管网漏损率为10%、工业用水重复利用率为85%，节水器具普及率为100%、用水计量率为100%、非常规水源利用率为20%，均符合2025年钦州市控制目标（万元GDP用水量75m3、万元工业增加值用水量45m3、城市供水管网漏损率10%、工业用水重复利用率为85%、节水器具普及率为100%、用水计量率为100%、非常规水源利用率为20%）要求，符合用水效率控制要求。

（三）远期规划节水水平。规划2030年保税港区万元GDP用水量为5.7m3/万元、万元工业增加值用水量为5.9m3/万元、城市供水管网漏损率为8%、工业用水重复利用率为90%、节水器具普及率为100%、用水计量率为100%、非常规水源利用率为20%，均符合钦州市控制目标（万元GDP用水量40m3、城市供水管网漏损率8%、工业用水重复利用率为90%、节水器具普及率为100%、用水计量率为100%、非常规水源利用率为20%）要求，符合用水效率控制要求。

六、水源配置方案

# 基本同意水源配置方案论证成果。园区统一由公共管网供应水资源（原水）。

（一）近期规划。保税港区近期（2025年）规划由广西钦州北投水务有限公司钦州港水厂进行供水，供水水源为承接郁江～钦江～大风江调水的金窝水库，广西钦州北投水务有限公司钦州港水厂最大日供水量为10万m3/d，扣除其他部门用水户用水需求后，满足保税港区近期规划的1.86万m3/d的用水需求，水资源配置方案的水量是可靠的。

（二）远期规划。保税港区远期（2030年）规划由广西钦州北投水务有限公司进行供水，供水水源为承接郁江～钦江～大风江调水的金窝水库，广西钦州北投环保水务有限公司规划在大榄坪区建立新的大榄坪水厂，规划最大供水能力为20万m3/d。钦州港水厂、大榄坪水厂远期供水能力合计达30万m3/d，扣除其他部门用水户用水需求后，满足保税港区远期规划的2.66万m3/d的用水需求，水资源配置方案的水量是可靠的。

七、规划实施影响论证

# 基本同意规划实施影响分析结论。园区总取水量已包含在广西钦州北投水务有限公司批复的取水许可水量中，园区生活、生产废水通过市政污水管网进入大榄坪污水处理厂进行深度处理后排入钦州港大榄坪污水深海排放区。区域规划实施对论证范围内的水资源状况、水资源配置、水生态系统、其他用水户的影响很小，规划不确定性对保障供水安全影响不大，污水排入深海排放区需按生态环境部门要求排放。

八、水资源节约、保护及管理措施

基本同意《报告书》提出水资源节约、保护、管理措施。保税港区的节水用水措施和水资源保护措施基本合理。《报告书》提出的合理调整工业布局和产业结构、强化企业计划用水和内部用水管理、加强港区供水管网管理、全面推广使用节水型器具，加强节水设施“三同时”工作等措施基本可行。园区应加快建设节水性企业、节水型港区，实现水资源高效利用。

# 九、园区及入园企业水资源消耗总量和强度准入标准

基本同意《报告书》提出的园区及入园企业水资源消耗总量和强度准入标准及相关管理要求。

（一）园区用水总量和用水效率控制目标及管理要求

# 1. 园区各年度用水总量必须满足钦州市钦南区年度用水总量控制指标，至2025年，用水总量应控制在522万m3以内，至2030年，用水总量应控制在747万m3以内。

# 2. 园区万元GDP用水量应逐年下降，至2025年，万元GDP用水量应控制在6.4m3/万元以下，至2030年，万元GDP用水量应控制在5.7m3/万元以下；园区万元工业增加值用水量至应逐年下降，至2025年，万元工业增加值用水量应控制在8.7m3/万元以下，至2030年，万元工业增加值用水量应控制在5.9m3/万元以下；工业用水重复利用率应逐年提高，至2025年，提高到85%以上，至2030年，提高到90%以上；节水器具普及率和用水计量率应在2025年提高至100%；公共管网漏损率应逐年下降，至2025年，下降至10%，至2030年，下降至8%。

# 3. 园区应明确入园企业的用水定额准入标准和用水节水管理措施要求，要创建节水型企业、节水型单位和节水型园区。

# 4. 园区应适时组织开展水平衡测试评价工作，限制或停止用水效率不达标的项目新增取、用水，并进一步强化节水措施。

（二）入园企业水资源消耗总量和强度准入标准及相关管理要求

# 1. 单位产品用水量应符合国家或广西规定的所属行业用水定额准入标准值。

# 2. 年度用水量需符合园区年度用水总量分配指标，具体指标可由园区自行调控。

# 3. 万元工业增加值用水量不得高于园区现状17.6m3/万元，且应逐年下降，并符合区域万元工业增加值用水量降幅控制目标要求。

# 4. 工业用水重复利用率不得低于国家相关行业标准，规模以上工业用水重复利用率应达到90%以上。

5. 入区项目应制定节水措施方案，并与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，按《用水单位计量器具配备和管理通则》（国家标准GB 24789）强制性条款第5条“水计量器具的管理要求”规定，落实用水计量器具配备及管理要求，并按《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452）定期开展水平衡测试。

抄送：钦州市水利局、钦南区水利局、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会。

# Text boxes

广西壮族自治区水利厅