桂水审批〔2020〕36号

自治区水利厅关于准予新建南宁至

玉林铁路百合郁江特大桥工程水行政许可的函

广西南玉铁路有限公司：

因桥梁设计方案变更，你单位就新建南宁至玉林铁路百合郁江特大桥（项目代码：2019-450000-53-01-000373）水行政许可重新提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于新建南宁至玉林铁路百合郁江特大桥防洪评价报告的审查意见》（技审〔2020〕35号），我厅同意就变更后新建南宁至玉林铁路百合郁江特大桥建设方案向你单位重新出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2020〕7号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。  《自治区水利厅关于准予新建南宁至玉林铁路百合郁江特大桥水行政许可的函》（桂水河长函〔2019〕14号）作废。

附件：《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2020〕7号）

广西壮族自治区水利厅

2020年4月23日

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、广西壮族自治区水利厅行政许可权限内的河道管理范围内建设项目，凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，在征得我厅同意后方可施工。有重大变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权为广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2020〕7号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》及有关规定，特制定本决定书。 |
| --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |
| 名 称 | 新建南宁至玉林铁路百合郁江特大桥 |
| 项目代码 | 2019-450000-53-01-000373 |
| 项目法人 （建设单位） | 广西南玉铁路有限公司 |
| 项目选址 | 工程位于广西南宁市横县百合镇石山村附近，在G209国道那阳大桥下游约13公里处跨越郁江。 |
| 建设规模 （等级） | 特大桥 |
| 许 可 核 定 意 见 |
| 一、工程建设方案 同意变更后工程建设方案。百合郁江特大桥桥长612.7米，跨径组合为36+40+64+330+64+40+36米。变更后桥梁主桥上部结构为钢－混凝土双塔双索面混合梁斜拉桥，桥塔采用钢筋混凝土双柱式钻石塔，下部结构桥墩、塔均采用钻孔灌注桩基础，左岸4#主墩采用钢板桩围堰施工，右岸5#主墩及其余桥墩均为陆域施工。 二、工程主要控制点坐标 桥梁主要控制坐标（CGCS2000坐标系）： 墩号 X Y 桥梁起点 （DK107+393.65） 2516722.1274 491857.4985 桥梁终点（DK108+006.35） 2516729.5097 492468.4539 三、防洪要求 （一）桥梁设计洪水标准采用100年一遇，验算洪水标准为300年一遇，符合国家《防洪标准》（GB50201-2014）及《铁路桥涵设计规范》（TB 1000-2017 ）的要求。 （二）根据变更后编制的《新建南宁至玉林铁路百合郁江特大桥防洪评价报告（报批稿）》计算成果及结论，桥梁建成后，发生10~100年一遇洪水，最大阻水比为2.30%，上游水位最大雍高0.02米，河道流速变化不超过0.75m/s。100年一遇洪水时，河槽一般冲刷深度为1.78米，桥墩局部冲刷最大深度为3.03米，采取防护措施后，对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得弃置、堆放或加工物料，保证防汛抢险通道畅通。工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 拟建百合郁江特大桥桥梁建设不满足平福岸线安全距离相关要求，项目业主须按约定调整岸线位置。同时，为确保岸坡稳定安全，建设单位要对桥址左岸上下游各50米范围内的岸坡进行防护，防护方案须与主体工程同步实施、验收。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知水行政主管部门参加，并在竣工验收后6个月内将竣工资料报自治区水利厅备案。未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2020年4月23日 |
| 附 图 | 百合郁江特大桥主桥桥址平面图 百合郁江特大桥主桥桥型布置图 百合郁江特大桥主桥堤岸防护平面布置图 4. 百合郁江特大桥主桥堤岸防护立面布置图 |

信息公开选项：主动公开

抄送：南宁市水利局、横县水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室            2020年4月26日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件