桂水审批〔2020〕63号

自治区水利厅关于陆川县横山镇龙河

防洪治理工程初步设计的批复

陆川县水利局：

你局《关于申请广西重点山洪沟防洪治理项目陆川县横山镇龙河防洪治理工程初步设计报告书审批的函》收悉（项目代码：2020-450922-76-01-026716），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

龙河又名古旦河，控制集雨面积82平方公里，是九洲江在陆川县境内的集雨面积最大的支流。龙河在横山圩镇处分两支，一支为陆塔河，控制集雨面积19.7平方公里；一支为横山河，控制集雨面积8.8平方公里。陆川县横山镇龙河防洪治理工程位于龙河主支陆塔河上。山洪主要由暴雨形成，具有来势凶猛、暴发快的特点。现状河道弯曲，河岸防护措施较少，基本处于不设防状态，每次遭遇山洪，凹岸、堰坝和桥涵下游等冲刷严重，造成局部河岸崩塌，冲毁农田，危及房屋安全；而凸岸淤积严重，造成河床断面缩窄，影响过洪。为保护沿岸的农田和群众生命财产安全，对陆川县横山镇龙河进行山洪治理是十分必要的。

二、水文

（一）同意采用暴雨推求洪水。1小时、6小时、24小时各时段P=20%设计暴雨分别为81.6毫米、143.6毫米和214.8毫米。

（二）同意设计洪水成果。陆塔河控制断面5年一遇设计洪峰流量为126立方米每秒。

（三）基本同意施工洪水成果。11月～次年3月陆塔河口断面5年一遇设计洪峰流量为15.9立方米每秒。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.1g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）基本同意河岸坡及护岸工程地质条件评价及结论。岸坡为砂砾土质岸坡，高多为1米左右，少数岸坡高约2米，岸坡多为陡坎，岸坡土层结构大体相似，上部为耕植土，下部为砂卵石，岸坡稳定性较差，建议对岸坡进行防护。护岸工程地基位于两岸坡脚，底部为砂卵石，基本同意以砂卵石作为挡墙基础持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（三）基本同意天然建筑材料评价。砂石料需外购解决。

四、工程治理方案与规模

（一）基本同意工程治理任务以护岸为主,稳固河岸，防止河岸崩塌,保护沿河农田及村镇民房免遭冲毁。

（二）基本同意工程治理标准：岸坡高于5年一遇洪水标准的按5年一遇防护，岸坡低于5年一遇洪水标准的按平岸防护。

（三）基本同意水面线计算成果。上游5#陂坝以上400米处至坳子塘陂坝处河段5年一遇洪水位为93.29～85.10米。

（四）工程治理规模：治理河段总长2.715公里，新建护岸长5.124公里，疏浚河道长0.95公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

本工程等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度7度进行设防。

本工程合理使用年限为30年，各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本次整治河段总长2.715公里，新建护岸总长5.124公里，疏浚河长0.95公里，保留己建护岸长0.191公里；沿河岸设置排水涵14座，下河步级23座，改建人行便桥1座，安全警示牌10块。

（三）护岸布置

基本同意护岸布置方案。

护岸沿河道左、右岸坡脚布置，起点始于陆塔河上的高垌队支流汇入口下游100米，终点止于横山河和陆塔河汇合口下游90米的坳子塘陂坝。护岸总长5.315公里，其中左岸长2.611公里，右岸长2.704公里。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

治理河段两侧护岸采用C15重力式埋石混凝土挡墙型式。挡墙高2～3.15米，顶宽0.5米，墙前直立，墙背坡1：0.4，挡墙基础埋深1～1.4米，墙脚前利用开挖河卵石料回填。

（五）河道疏浚设计

基本同意河道疏浚设计方案。疏浚河段长度为0.95公里。

（六）附属建筑物

1．基本同意沿治理河段布置排水涵14座。其中，圆管涵11座，采用钢筋混凝土预制管，直径分别有500毫米和800毫米；矩形排水涵3座，断面宽2.76～4.0米、高1.0～1.2米，边墙采用C15埋石混凝土重力式挡墙，底板采用C20混凝土结构。

2．基本同意沿治理河段布置下河步级23座。步级宽2米，均采用C20混凝土结构。

3．基本同意改建人行便桥一座。桥长12.5米，桥面宽1.5米，采用C25钢筋混凝土结构。

4．基本同意在群众经常出入的河段设置安全警示牌10块。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流标准采用枯水期3年一遇洪水标准，导流时段为11月～次年3月。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。工程总占地合计81.34亩，其中永久占地25.98亩，临时占地55.36亩，无移民安置。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、补偿标准。工程征地补偿总投资124.18万元。工程征地补偿投资由地方政府自筹资金解决。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、工程建设及运行管理

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建设管理机构为横山镇水利站。

（二）基本同意工程运行管理制度及经费来源。

十、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《玉林市建设工程造价信息》2019年第11期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1298.55万元。

十一、施工组织

陆川县横山镇龙河防洪治理工程项目应按照基本建设程序，实行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，认真组织实施设计批复的建设内容。

附件：广西重点山洪沟防洪治理项目陆川县横山镇龙河防洪治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2020年6月17日

# 附件

广西重点山洪沟防洪治理项目陆川县横山镇龙河

防洪治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 989.29 | 989.59 | 0.30 |  |
| （一） | 护岸工程 | 941.94 | 947.6 | 5.66 | 结构调整 |
| （二） | 附属工程 | 37.55 | 32.19 | -5.36 | 排水涵调整 |
| （三） | 其他建筑工程 | 9.79 | 9.80 | 0.01 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 64.55 | 66.96 | 2.41 |  |
| （一） | 导流工程 | 24.83 | 20.38 | -4.45 | 方案调整 |
| （二） | 施工临时道路 | 13.86 | 17.46 | 3.60 | 方案调整 |
| （三） | 施工用电工程 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 核增项目 |
| （四） | 临时房屋建筑 | 15.42 | 15.46 | 0.04 |  |
| （五） | 其他临时工程 | 10.43 | 10.46 | 0.03 |  |
| 五 | 独立费用 | 140.38 | 140.69 | 0.31 |  |
| （一） | 建设管理费 | 60.29 | 60.43 | 0.14 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 31.46 | 31.53 | 0.07 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 15.65 | 15.68 | 0.03 | 相应调整 |
| （2） | 工程管理经常费 | 15.81 | 15.85 | 0.04 | 相应调整 |
| 2 | 工程建设监理费 | 25.11 | 25.17 | 0.06 | 相应调整 |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.72 | 3.73 | 0.01 | 相应调整 |
| （二） | 科研勘察设计费 | 51.54 | 51.66 | 0.12 |  |
| 1 | 工程勘测费 | 25.76 | 25.82 | 0.06 | 相应调整 |
| 2 | 工程设计费 | 25.78 | 25.84 | 0.06 | 相应调整 |
| （三） | 其他 | 28.55 | 28.60 | 0.05 |  |
| 1 | 工程保险费 | 5.27 | 5.28 | 0.01 | 相应调整 |
| 2 | 招标业务费 | 6.74 | 6.75 | 0.01 | 相应调整 |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.16 | 3.17 | 0.01 | 相应调整 |
| 4 | 工程平行检测费 | 4.22 | 4.23 | 0.01 | 相应调整 |
| 5 | 其他税费 | 9.16 | 9.17 | 0.01 | 相应调整 |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.16 | 3.17 | 0.01 |  |
| （2） | 水利工程确权划界费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1194.22 | 1197.24 | 3.02 |  |
|  | 基本预备费（5%） | 59.71 | 59.86 | 0.15 |  |
|  | 工程部分总投资 | 1253.93 | 1257.10 | 3.17 | 核增 |
| Ⅱ | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持工程 | 32.21 | 30.24 | -1.97 | 核减 |
| 三 | 环境保护工程 | 11.21 | 11.21 | 0.00 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 43.42 | 41.45 | -1.97 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 1297.35 | 1298.55 | 1.20 | 核增 |
|  | 总投资 | 1297.35 | 1298.55 | 1.20 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：玉林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2020年6月17日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件