桂水审批〔2020〕129号

自治区水利厅关于广西钦州市近期防洪（潮）

排涝工程钦江东Ⅱ堤初步设计的批复

钦州市钦江防洪堤管理处：

你单位《关于申请批准广西钦州市近期防洪（潮）排涝工程钦江东Ⅱ堤初步设计报告书的请示》收悉，广西水利技术中心对《广西钦州市近期防洪（潮）排涝工程钦江东II堤初步设计报告》进行了审查，根据审查意见，现批复如下：

一、项目代码：2017-450700-76-01-000571

二、水文

（一）基本同意以青年水闸（二）站作为主要水文参证站，青年水闸（二）站50年一遇设计洪水洪峰流量为3070立方米每秒。

（二）基本同意龙门站和康熙岭站等潮位站设计潮位成果。

（三）基本同意钦江东Ⅱ堤保护片区设计暴雨成果以及排涝水文分析计算方法。

（四）基本同意支流施工洪水设计成果。

（五）基本同意青年水闸（二）站水位流量关系成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程区地震动峰值加速度为0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）基本同意堤基主要工程地质问题的评价意见。工程区揭露地层岩性为填筑土、粉质粘土、淤泥质土、中粗砂、含砾粉质粘土、泥岩等，大部分堤段堤基工程地质条件较好，对部分存在填土、淤泥质土等不良地质地段需采取工程处理措施。

（三）基本同意穿堤建筑物的工程地质评价意见。穿堤建筑物的基础置于中粗砂或强风化基岩上，可满足工程设计要求，砂层需考虑采取防渗措施。

（四）本工程区域土料储量丰富，质量满足要求。砂砾料和石料均需外购。

四、工程任务和规模

（一）同意本工程任务为防洪、排涝与护岸。通过新建堤防、护岸、防洪排涝闸等工程措施，使滨海新城白石湖片区防洪能力达到50年一遇洪水标准。

（二）同意防洪堤按50年一遇洪水标准设计，排涝工程自排标准为50年一遇最大24小时暴雨洪水不致灾。

（三）基本同意设计河段水面线采用钦西Ⅰ堤可研成果。

（四）基本同意排涝闸设计水位和流量成果。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1. 同意钦江东Ⅱ堤堤防按50年一遇标准设防，排涝闸自排情况下按50年一遇最大24小时暴雨洪水标准，抽排条件下按雨洪同期20年一遇最大24小时暴雨洪水标准。

2. 同意堤防、护岸等主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级；穿堤建筑物与所在堤防级别同为2级。

3. 工程区地震基本烈度为Ⅶ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度7度进行设计。

4. 同意本工程的合理使用年限为50年，永久性水工建筑物的合理使用年限为50年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）主要建筑物轴线选择。

1. 基本同意根据城市防洪要求在钦江三桥至南北高速公路桥钦江左岸布设堤防，沿线经沙港村、独屋山、东村、下南山村、大埠头村、山木坝村等，上游与钦江东I堤连接，下游与南北高速公路桥左岸对接形成闭合，防洪堤长5.2公里。

2. 基本同意在低洼处或冲沟处设置涵闸，共布置排涝闸5座，排水涵3座。

（三）工程总体布置。

基本同意工程总布置方案。钦江东Ⅱ堤从上游钦州三桥开始至南北高速公路桥止，沿线经沙港村、独屋山、东村、下南山村、大埠头、山木坝等村庄，上游与钦江东I堤连接，下游与南北高速公路桥左岸闭合，堤防长5.2公里，大部分堤防与滨江东路相结合布置；在桩号K0+060～K0+220和K1+190～K1+270设置护岸，总长0.24千米；新建排涝闸5座，排水涵3座，下河台阶17座。

（四）堤防工程。

基本同意堤防的结构设计和堤基处理方案。

防洪堤采用土堤结构型式。堤顶宽6米，采用0.1米厚沥青混凝土路面，下设0.2米厚水泥稳定碎石层和0.2米厚砂砾、碎石垫层，堤顶外侧设C25混凝土路肩和高1.1米C25钢筋混凝土防浪墙，内侧设C25混凝土路肩；迎水坡和背水坡坡比均为1:2，均采用草皮护坡，迎水坡坡脚设M7.5浆砌石齿墙或C20混凝土排水沟，背水坡坡脚接已建道路或设C20混凝土排水沟。

对位于砂层的堤段基础采用粘土齿槽进行防渗，齿槽底宽2米，深入下部相对不透水层1米。

（五）护岸工程。

基本同意护岸的结构设计。

护岸采用混凝土生态框笼护岸。护岸坡脚采用C25混凝土基座和C30混凝土阶梯式生态框，框腔内部回填块石；护岸采用C30混凝土平铺式生态框，框体呈梅花形布置，框腔内回填块石和碎石腐殖土，面层种植绿植，岸坡根据现状坡比按不陡于1:3进行修坡。

（六）排涝工程。

1. 基本同意排涝闸结构布置。

（1）通江排涝闸利用原两孔过路涵进行改造，利用其中一孔箱涵布置市政规划雨水排水管，对未利用另外一孔箱涵进行封堵。通江排涝闸由进口段、涵身段、闸室段、出口段四部分组成，涵身采用C30钢筋混凝土箱涵结构，闸室内布置1孔1扇工作闸门，孔口尺寸均为3×3米（宽×高）。

（2）环头、大埠头上、大埠头下和山木坝5座排涝闸由进口段、涵身段、闸室段、出口段四部分组成，涵身采用C30钢筋混凝土箱涵结构，闸室内均布置1孔1扇工作闸门，孔口尺寸均为1.5×1.5米（宽×高）。

2. 基本同意排涝涵管结构布置。在桩号K0+672.214布置2根管径1米的排涝涵管，桩号K0+930.103布置2根管径1.5米的排涝涵管，桩号K2+200.0布置1根管径1米的排涝涵管。排涝涵管均采用预制钢筋混凝土管，管道出口设置圆形侧翻式拍门。

（七）附属建筑物。

基本同意下河台阶的结构设计。下河台阶宽3.1米，采用C20混凝土结构。

（八）安全监测设计。

基本同意工程安全监测方案。

六、机电及金属结构

（一）电气。

1. 基本同意工程负荷级别为三级，供电电源采用架空线路从附近0.4千伏线路T型接入。

2. 基本同意5座排涝闸启闭机房主要电气设备的选择。

3. 基本同意防雷接地的设计。

（二）金属结构。

1. 基本同意新建5座排涝闸金属结构设备的布置和选型。采用平面铸铁闸门和手电两用螺杆启闭机进行启闭。

2. 基本同意新建3座排涝涵出口拍门的布置。采用圆形侧翻式铸铁拍门。

3. 基本同意金属结构防腐设计。

（三）采暖通风。

基本同意启闭机室通风设计方案。

七、消防设计

基本同意工程消防设计方案和消防设施配置。

八、施工组织设计

（一）基本同意导流标准和施工导流设计方案。导流标准为枯水期（12月～次年2月）10年一遇洪水，导流建筑物级别为4级；生态护岸及排涝闸设置围堰，通江排涝闸采用DN900HDPE管导流，环头排涝闸、大埠头上排涝闸、大埠头下排涝闸、山木坝排涝闸均采用明渠导流。

（二）基本同意主体工程施工方法。

（三）基本同意施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为25个月。

九、建设征地与移民安置

（一）基本同意采用的设计依据。

（二）基本同意实物调查方式，基本同意实物调查成果。钦江东Ⅱ堤防洪治涝工程建设永久占地215.18亩，其中耕地54.75亩，林地9.5亩，农村宅基地4.03亩，其他土地17.92亩，坑塘水面61.62亩。搬迁住户37户，人口175人（农业人口）。拆迁房屋4033平方米，其中砖混结构3511平方米，砖木结构12平方米，简易结构510平方米。水表37个，电表37个，空调40台/次。涉及的地上附着物有猪栏30平方米，临时房屋380平方米（红砖墙瓦面180平方米，泥砖结构200平方米），水井类池（机钻井）210米，小葬坟山66丘，鱼、虾（蟹）、龟鳖塘土石方7649立方米，水泥护墙46233平方米。受影响的专业项目有0.4千伏输电线路310米，广电线路210米。临时用地实物：耕地29.08亩，林地2.26亩，坑塘水面21.62亩。

（三）基本同意采用的基准年2019年，设计水平年2020年。

（四）基本同意耕地占补平衡计算，基本同意土地复垦方案。

（五）基本同意专业项目设计。

（六）基本同意投资计算的依据和标准，基本同意移民征地补偿投资。

（七）应进一步复核需补偿房屋及附属建筑物、就业安置及搬迁补助的投资。

十、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十二、节能设计

基本同意工程能源消耗用量分析和工程节能降耗措施。

十三、工程管理设计

（一）基本同意管理机构设置和人员编制。堤防建成后由广西钦州市钦江防洪堤管理处管理，管理处隶属于钦州市水利局的全额拨款事业单位。本段堤防无需增加管理人员。

（二）基本同意《报告》提出的工程管理范围及保护范围。

（三）基本同意工程监测及观测仪器设施等设置方案。

（四）基本同意运行管理经费测算内容。

十四、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《钦州市建设工程造价信息》2020年第6期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为14681.54万元。

十五、经济评价

基本同意国民经济评价的依据、方法。经测算，本工程经济内部收益率10.64%，大于社会折现率8%，经济净现值4209.11万元，大于零，国民经济评价可行。

附表：广西钦州市近期防洪（潮）排涝工程钦江东II堤初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2020年10月30日

附表

广西钦州市近期防洪（潮）排涝工程钦江东II堤

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  | 价格信息调整，工程量优化调整 |
| 一 | 建筑工程 | 4117.36 | 4381.07 | 263.71 |  |
| (一) | 防洪堤工程 | 3824.90 | 4082.40 | 257.50 | 渣场料场运距调整 |
| (二) | 防洪闸工程 | 280.14 | 284.72 | 4.58 |  |
| (三) | 其他建筑工程 | 12.32 | 13.96 | 1.64 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 64.83 | 82.30 | 17.47 |  |
| (一) | 电气设备及安装 | 15.45 | 12.38 | -3.07 |  |
| (二) | 观测设备 | 2.50 | 23.04 | 20.54 |  |
| (三) | 管理设备 | 28.88 | 28.88 | 0.00 |  |
| (四) | 防汛交通设备 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 80.07 | 39.30 | -40.77 | 设备优化调整 |
| (一) | 闸门设备 | 69.68 | 30.26 | -39.42 |  |
| (二) | 启闭设备 | 10.39 | 9.04 | -1.35 |  |
| 四 | 施工临时工程 | 237.44 | 264.51 | 27.07 |  |
| (一) | 导流工程 | 36.24 | 37.72 | 1.48 |  |
| (二) | 施工交通工程 | 40.91 | 57.63 | 16.72 |  |
| (三) | 施工房屋建筑工程 | 95.66 | 100.07 | 4.41 |  |
| (四) | 其他施工临时工程 | 64.62 | 69.09 | 4.47 |  |
| 五 | 独立费用 | 645.34 | 698.90 | 53.56 | 相应核增 |
| (一) | 建设管理费 | 153.04 | 163.63 | 10.59 |  |
| (二) | 工程建设监理费 | 113.97 | 119.88 | 5.91 |  |
| (三) | 生产准备费 | 17.20 | 18.03 | 0.83 |  |
| (四) | 科研勘测设计费 | 338.63 | 373.51 | 34.88 |  |
| (五) | 其他 | 22.50 | 23.84 | 1.34 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 5145.03 | 5466.08 | 321.05 |  |
|  | 基本预备费 | 257.25 | 273.30 | 16.05 |  |
|  | 工程部分总投资 | 5402.28 | 5739.39 | 337.11 |  |
| II | 移民与环境投资 | 8911.54 | 8942.15 | 30.61 |  |
| 一 | 建设征地移民补偿 | 8697.05 | 8728.30 | 31.25 |  |
| 二 | 水土保持工程 | 116.89 | 116.25 | -0.64 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 97.60 | 97.60 | 0.00 |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 14313.82 | 14681.54 | 367.72 |  |
|  | 总投资 | 14313.82 | 14681.54 | 367.72 |  |

GSYZ

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区发展改革委、钦州市水利局、钦州市水利电力勘测设计

院、厅行政审批处、建设处、建管中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室              2020年11月5日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件