桂水审批〔2020〕136号

自治区水利厅关于广西国家基本水文站

提档升级改造（一期）工程初步设计的批复

自治区水文中心：

你中心《关于审批广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程初步设计报告的请示》（桂水文计〔2020〕22号）及由广西水利电力勘测设计研究院编制的《广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程初步设计报告》（以下简称《报告》）等资料收悉（项目代码：2020-450000-76-01-032950）。经审查，现批复如下：

一、工程建设的必要性

水文作为水利的先锋，只有加快发展，才能更好地为广西经济社会发展提供可靠的保障。根据水利部相关工作要求，统筹规划，优先升级改造一批水文站，再带动一批水文站发展，加快推进水文现代化发展，着力提升水文服务水利工作和经济社会的现代化水平，实施广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程是必要的。

二、建设目标、原则和标准

（一）同意本工程的建设目标。对西江流域内的南宁、柳州、融水、迁江、武宣、梧州、金鸡、京南、贵港、大湟江口、百色等11个国家基本水文站基础设施设备进行标准化改造，重点解决不同水位级水文要素自动监测的问题，实现水文要素监测自动化、水文数据管理智能化、设施设备监控视频化、站容站貌管理规范化、水文文化呈现可视化，全面提升水文测验对防洪减灾、水资源开发利用、水环境监测、水生态改善等方面的支撑能力。

（二）基本同意本工程的建设原则。充分利用现有设备设施原则、设施设备自动化原则、水文信息智能化原则、水文服务智慧化原则、水文文化融入原则。

（三）基本同意本工程的建设标准。水文站测验设施建设应同时满足防洪标准和测洪标准。当出现防洪标准相应洪水时，能保证设施设备、建筑物不被淹没、冲毁，人身安全有保障；当发生测洪标准相应洪水时，水文设施设备能正常运行，测报工作能正常开展。

广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程所涉及的11个站点均为大河重要控制站，且均为对原有水文测站的技术升级改造，基本同意本工程所涉站点的建设标准，其防洪和测洪标准仍采用建站时标准，主要设备设施配置标准根据《水利部水文司关于印发基于侧扫雷达在线流量监测系统等6项新技术成果应用指南的通知》（水文技函〔2019〕36号）和《广西水文测站基础设施规范化建设指导意见（试行）》确定。

三、建设任务与规模

（一）基本同意本工程的建设任务。本项目的建设任务主要包括测验河段基础设施、视频监测设施、水位测验设施、流量测验设施、泥沙监测设施、降水蒸发观测设施、水质自动监测设施、水文辅助项目监测设施、据采集传输基础设施和业务用房改造等10项任务。

（二）基本同意本工程的建设规模。本工程11个国家基本水文站的建设规模，包括基础设施、技术装备、业务应用与服务系统三部分进行建设。

四、建设内容与方案

基本同意广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程初步设计报告的建设内容和方案设计。建设主要内容如下：

1．基础设施

①测验河段基础设施

新建测站标志（大理石）11个、测站简介牌11块、行业/党建/廉政/各种规章及简介牌等宣传文化建设4个、广西水文标志2处、断面桩65个、断面界桩18个、断面标志牌59块、断面标志杆13个、基线起点桩4个、基线终点桩4个、基线标志牌和方向指示牌3块、保护标志牌（桩）156个、安全警示牌89块、基本水准点7个、校核水准点7个、水准点盖板9块、水准点指示桩21个、水位测验码头3个、绑船桩2根、流量测验观测道路80m、进出站道路50m、河岸护岸（坡）20m、水位台护岸（坡）20m、观测码头护岸（坡）25m。

改造测站标志（大理石）1个、测站简介牌1块、断面桩4个、基线起点桩1个、保护标志牌（桩）3个、安全警示牌3块、基本水准点10个、校核水准点1个、水准点盖板11块、水准点指示桩3个、水位测验码头3个、测船码头1个、水位台进水口1项、站院下河边楼梯码头改造1项、流量测验观测道路120m、进出站道路1070m、修复开裂道路80m、地基塌方处设挡土墙14m。

②水位观测设施

新建水位井筒洪水预警标识8处、低水水位台1座、仪器室改造1项、水位台亮化3项、直立式水尺5组、水位井筒水尺板2组；改造比降水位台1处、直立式水尺9组。

③流量、泥沙测验设施

新建H-ADCP安装平台5项、驱动式雷达测流系统安装平台1项、侧扫雷达安装平台8项、OBS浊度仪安装平台3项；改造H-ADCP安装平台1项、OBS浊度仪安装平台1项。

④降水、蒸发观测设施

新建观测场标志牌（大理石）10块、观测场简介牌10块、观测场内仪器标识牌22块；改造观测场草坪144m²。

⑤水质监测设施

水质自动监测仪器室装修2项、配套污水处理装置2套。

⑥生产业务用房

新建泥沙室60m²、水质自动监测仪器室60m²；改造泥沙室130m²、值班室75 m²、缆道房外观7处；改造办公用房671m²、生产业务用房220 m²；拆除原生产业务用房2项共96 m²。

⑦供电、给排水、通信设施

新建供电设施3项、给排水设施1项、通信设施3项；改造供电设施4项、给排水设施1项、通信设施1项。

⑧其他设施

新建大门1个、围墙1项、栏杆141m、新建大院环境整治及绿化工程1项共441 m²、防雷设施11项、测站及保护区用地1亩、站院亮化（安装太阳能路灯）8个、铝扣板吊顶350 m²；改造大门2个、围墙1项、大院地面硬化及铺装改造1404m²、改造大院环境整治及绿化工程1项共800 m²、站内防浪墙240m。

2．技术装备

①水位信息采集设备：购置浮子式自记水位计2套；

②流量、泥沙采集仪器设备：购置H-ADCP 4套、走航式ADCP 6套（按本项目涉及6个地市水文中心各1套配置）、驱动式雷达自动测流系统1套、侧扫雷达自动测流系统8套、转子流速仪14台、OBS浊度仪3套、泥沙采样器1个、强迫过滤器2套、电子天平2台、烘箱4台、烘杯200只、沙样架2台、6000ml不锈钢沙样筒60只、探照灯1台；改造缆道测流控制系统1套、动船测流控制系统1套。

③降水、蒸发等气象信息采集处理仪器设备：购置水温自动观测系统7套、气温遥测系统1套。

④水质监测分析仪器设备：购置水质在线监测系统4套、便携式多参数监测仪1台、水质等比例采样器1个。

⑤实时水文图像监控设备：购置安防监控23套、工况监控10套（共含红外网络高清枪机8套、红外网络高清球机39套、网络硬盘录像机（NVR）10套、网络设备10套、显示器10套、辅助设施10套），智能水尺识别20套（含数据采集与无线传输系统20套、红外网络高清球机22套、辅助设施22套）。

⑥通信与水文信息传输设备：购置对讲机10对、卫星电话2部，遥测终端机（RTU）3台、无线传输模块（DTU）3台、交流/太阳能双电源供电系统3套、网络光纤租用4项、下一代防火墙3台；

⑦供电、供水设备：购置10kV供电线路3.5km、低压供电线路3km、景观地埋式箱变1台、油浸式变压器2台、跌落式熔断器2组、氧化锌避雷器2组、0.4kV配电箱9台、照明7项、0.4kV电力电缆8km。

⑧其他设备：购置LED显示系统6套、投影仪1台、空调8台、台式电脑5台、手提电脑3台、打印机1台、维修工具3套、值班工作台5套、应急仓库货架1组。

3．业务应用与服务系统

业务应用与服务系统的升级改造已在“广西大江大河水文监测（三期）建设工程实施方案”项目中实施，能满足项目需求，故本期无此项建设内容。本期项目建设的自动遥测设备，依托标准规范、数据交换及鉴权方式方法，将测验数据上传到拟建成的广西水文测验管理公共数据平台，实现互联互通。

五、施工组织设计

基本同意施工组织设计方案。

六、环境保护设计

基本同意环境影响评价结论及保护措施。

七、工程管理及招标设计

（一）基本同意工程管理设计方案。提出的建设管理和运行管理方案基本合理。

（二）基本同意工程招投标设计方案。

八、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的设计概算总投资为3968.29万元，其中：建筑工程924.81万元，仪器设备及安装工程2131.01万元，施工临时工程130.08万元，独立费用541.07万元，基本预备费186.35万元，用地及环境部分投资54.97万元。

附件：广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程初步设计报告设计概算表

广西壮族自治区水利厅

2020年11月11日

附件

广西国家基本水文站提档升级改造（一期）工程

初步设计报告设计概算表

单位：万元

| 编号 | 工程名称 | 南宁站 | 柳州站 | 融水站 | 迁江站 | 武宣站 | 梧州站 | 金鸡站 | 京南站 | 贵港站 | 大湟 江口站 | 百色站 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 437.65 | 346.79 | 557.74 | 103.75 | 453.20 | 369.70 | 425.66 | 257.46 | 210.98 | 294.99 | 455.39 | 3913.31 |
| 一 | 第一部分：建筑工程 | 145.75 | 77.79 | 132.95 | 35.89 | 67.36 | 77.10 | 88.37 | 52.51 | 18.96 | 96.47 | 131.67 | 924.81 |
| 二 | 第二部分：仪器设备及安装工程 | 188.82 | 208.22 | 284.31 | 40.17 | 311.33 | 224.11 | 230.61 | 154.84 | 156.02 | 125.17 | 207.42 | 2131.01 |
| 三 | 第三部分：施工临时工程 | 12.22 | 4.85 | 33.54 | 2.32 | 4.63 | 4.90 | 19.10 | 5.46 | 1.61 | 18.11 | 23.32 | 130.08 |
| 四 | 第四部分：独立费用 | 70.02 | 39.41 | 80.37 | 20.44 | 48.30 | 45.98 | 67.31 | 32.39 | 24.35 | 41.20 | 71.29 | 541.07 |
| (一) | 建设管理费 | 15.81 | 10.26 | 17.73 | 3.81 | 11.69 | 10.59 | 14.00 | 9.49 | 4.85 | 10.99 | 15.84 | 125.04 |
| 1 | 项目建设管理费 | 7.12 | 5.15 | 8.48 | 1.67 | 6.28 | 5.36 | 6.55 | 4.31 | 2.74 | 4.94 | 7.25 | 59.85 |
|  | 建设单位管理费 | 4.49 | 3.76 | 5.83 | 1.01 | 4.96 | 3.96 | 4.38 | 2.75 | 2.29 | 3.10 | 4.69 | 41.23 |
|  | 工程管理经常费 | 2.63 | 1.38 | 2.64 | 0.66 | 1.32 | 1.40 | 2.18 | 1.56 | 0.46 | 1.84 | 2.56 | 18.62 |
| 2 | 工程建设监理费 | 6.94 | 3.65 | 6.97 | 1.74 | 3.47 | 3.68 | 5.74 | 4.10 | 1.21 | 4.84 | 6.75 | 49.10 |
| 3 | 前期工作咨询费 | 0.74 | 0.62 | 0.97 | 0.17 | 0.82 | 0.66 | 0.72 | 0.46 | 0.38 | 0.51 | 0.78 | 6.83 |
| 4 | 项目技术经济评审费 | 1.01 | 0.85 | 1.31 | 0.23 | 1.11 | 0.89 | 0.98 | 0.62 | 0.51 | 0.70 | 1.05 | 9.26 |
| (二) | 生产准备费 | 1.24 | 1.35 | 1.90 | 0.26 | 1.96 | 1.44 | 1.35 | 0.78 | 0.96 | 0.85 | 1.36 | 13.44 |
|  | 管理用具购置费 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.99 |
|  | 备品备件购置费 | 0.86 | 0.99 | 1.37 | 0.17 | 1.48 | 1.06 | 0.97 | 0.55 | 0.73 | 0.59 | 0.96 | 9.72 |
|  | 工器具及生产家具购置费 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.05 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.27 | 2.72 |
| (三) | 勘测设计费 | 21.39 | 17.94 | 27.80 | 4.83 | 23.64 | 18.88 | 20.85 | 13.13 | 10.89 | 14.79 | 22.35 | 196.50 |
|  | 前期工作费 | 3.87 | 3.25 | 5.04 | 0.88 | 4.28 | 3.42 | 3.78 | 2.38 | 1.97 | 2.68 | 4.05 | 35.59 |
|  | 勘测设计费(初设、招标、施工图阶段) | 17.51 | 14.69 | 22.77 | 3.96 | 19.36 | 15.46 | 17.08 | 10.75 | 8.92 | 12.11 | 18.30 | 160.91 |
| (四) | 其他 | 31.59 | 9.87 | 32.94 | 11.54 | 11.01 | 15.08 | 31.11 | 9.00 | 7.65 | 14.57 | 31.74 | 206.10 |
|  | 工程保险费 | 1.73 | 1.45 | 2.25 | 0.39 | 1.92 | 1.53 | 1.69 | 1.06 | 0.88 | 1.20 | 1.81 | 15.93 |
|  | 招标业务费 | 2.75 | 2.31 | 3.58 | 0.62 | 3.04 | 2.43 | 2.68 | 1.69 | 1.40 | 1.90 | 2.88 | 25.28 |
|  | 工程验收抽检费 | 0.88 | 0.46 | 0.88 | 0.22 | 0.44 | 0.47 | 0.73 | 0.52 | 0.15 | 0.61 | 0.85 | 6.21 |
|  | 工程平行检测费 | 0.70 | 0.37 | 0.70 | 0.18 | 0.35 | 0.37 | 0.58 | 0.41 | 0.12 | 0.49 | 0.68 | 4.96 |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.31 | 0.09 | 0.37 | 0.51 | 3.72 |
|  | 通航论证费 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 | 60.00 |
|  | 行洪论证专题费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 | 5.00 | 35.00 |
|  | 水土保持方案编制费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 |
| 五 | 一至四部分合计 | 416.81 | 330.27 | 531.18 | 98.81 | 431.62 | 352.09 | 405.39 | 245.20 | 200.94 | 280.94 | 433.70 | 3726.97 |
| 六 | 基本预备费 | 20.84 | 16.51 | 26.56 | 4.94 | 21.58 | 17.60 | 20.27 | 12.26 | 10.05 | 14.05 | 21.69 | 186.35 |
| Ⅱ | 用地及环境部分投资 | 7.61 | 4.22 | 7.99 | 2.22 | 3.74 | 4.19 | 5.84 | 3.11 | 1.43 | 7.16 | 7.47 | 54.97 |
|  | 用地投资 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 7.50 |
|  | 水土保持投资 | 4.74 | 2.48 | 4.99 | 1.15 | 2.16 | 2.46 | 3.22 | 1.74 | 0.62 | 3.44 | 4.65 | 31.65 |
|  | 环境保护投资 | 2.37 | 1.24 | 2.50 | 0.57 | 1.08 | 1.23 | 1.61 | 0.87 | 0.31 | 1.72 | 2.32 | 15.82 |
| Ⅲ | 总投资合计 | 445.26 | 351.01 | 565.73 | 105.97 | 456.94 | 373.89 | 431.50 | 260.57 | 212.41 | 302.14 | 462.86 | 3968.29 |
| 一 | 总投资 | 445.26 | 351.01 | 565.73 | 105.97 | 456.94 | 373.89 | 431.50 | 260.57 | 212.41 | 302.14 | 462.86 | 3968.29 |

信息公开选项：主动公开

广西壮族自治区水利厅办公室             2020年11月12日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件