桂水审批〔2021〕9号

自治区水利厅关于广西那坡县者利河团结河段

防洪治理工程初步设计的批复

那坡县水利局：

你局《关于申请批准〈广西那坡县者利河团结河段防洪治理工程初步设计报告书〉（报批稿）的请示》（那水报〔2021〕13号）收悉，项目代码：2101-450000-04-01-818914。广西水利技术中心对广西业恒勘测设计有限公司编制的《广西那坡县者利河团结河段防洪治理工程初步设计报告》进行了技术审查，根据审查意见，经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

者利河是珠江流域西江水系右江的二级支流，流域属亚热带季风气候区，河流具有山区性洪水特性，源短流急，洪水暴涨暴落，洪涝灾害频繁。本工程拟治理的那坡县者利河团结河段位于百色市那坡县者利河上游河段的团结桥至平达桥之间，部分河段属于城南规划片区范围，该河段沿岸分布村庄和农田。近年来，该河段已修建约2公里长的浆砌石护岸挡墙。由于缺乏统一规划，部分已建护岸挡墙未按防洪要求设置，因而导致耕地不断遭受洪水侵蚀，水土流失严重，局部河段河道淤堵，影响行洪，对沿岸群众生产、生活安全造成威胁。因此，为保护那坡县规划城区及城郊乡村人民群众生命财产安全，防止河道岸坡坍塌，减少水土流失，维护河势稳定，促进当地经济发展，对那坡县者利河团结河段进行整治是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意报告推求的设计洪水成果。考虑上游水库影响后，者利河整治河段的5年一遇、20年一遇洪峰流量分别为78.5立方米每秒、121立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意者利河团结河段的工程地质评价。该河段沿线覆盖土层分布广泛，为人工填土、粉质粘土、卵石等，下伏基岩为泥岩、灰岩及辉绿岩等。河道两侧岸坡多为土质边坡，土体抗冲刷能力较差，除局部河岸已建有浆砌石挡墙为基本稳定岸坡之外，其它河岸多为稳定性较差岸坡。者利河团结河段洪水流速较大，沿岸多为耕地，岸坡坍塌严重，局部淤积。同意该河段进行岸坡防护处理及局部河道清淤，建议护岸挡墙基础置于卵石层上，且满足防冲埋深要求。

（三）基本同意排水涵管工程地质评价。

（四）天然建筑材料。本工程所需回填土料可利用开挖土料，砂料、石料需外购解决。质量和储量满足要求。

四、工程任务和规模

（一）基本同意本工程任务为对稳定性较差或差的河岸进行护岸，以防止岸坡冲刷和坍塌，稳定河势，保护居民生产生活及农田安全。本工程部分河段属城区规划范围，鉴于目前该区域经济社会发展尚未达到相应城市规模，本阶段工程设计仅对河道岸坡进行防护，待该区域社会经济发展达到相应城市规模后，再实施淹没区防洪工程的建设。

（二）同意本工程防洪标准。规划城区河段采用20年一遇洪水标准，自排采用20年一遇最大24小时暴雨洪水；乡村河段采用5年一遇洪水标准，自排采用5年一遇最大24小时暴雨洪水。

（三）基本同意设计水面线采用成果。整治后，者利河在K0+000、K2+500、K4+150断面的20年一遇洪水位分别为882.46米、862.04米、852.79米；5年一遇洪水位分别为881.99米、861.63米、851.77米。

（四）基本同意本工程建设规模：治理河段总长3.30公里，新建护岸总长2.732公里，疏浚清淤1.617公里，沿河岸设置排水涵、下河步级等附属建筑物。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

本工程部分护岸位于那坡县规划城区内，考虑护岸对远期规划城区建设的堤防工程起到保护的作用，同意本工程规划城区河段护岸建筑物级别为4级，乡村河段护岸建筑物级别为5级。同意规划城区防洪标准采用20年一遇洪水设防。同意护岸工程的设计洪水标准，规划城区河段采用20年一遇洪水标准设计，乡村河段采用5年一遇洪水标准设计，护岸顶均按平岸设计。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意按地震基本烈度进行设防。

同意规划城区河段工程的合理使用年限为30年，乡村河段工程的合理使用年限为20年。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。本工程整治范围为那坡县城郊和规划城区河段的左右岸，起于团结水库下游约400米处的团结桥，终于平达村委的平达桥，综合治理河长3.3公里。新建护岸2.732公里（其左岸1.41公里，右岸1.322公里）；河道清淤1.617公里，新建排水涵8座，下河码头14座等。

（三）护岸布置。

基本同意护岸布置方案。

1．城郊河段。

新建护岸沿者利河团结桥至坡谢桥河段左、右岸分4段布置。护岸总长1.035公里，其中左岸长0.61公里（A段0.244公里，B段0.122公里，C段0.244公里）；右岸长0.425公里（A段）。

2．规划城区河段。

新建护岸沿者利河坡谢桥至平达桥河段左、右岸分7段布置。护岸总长1.697公里，其中左岸长0.8公里（D段0.161公里，E段0.213公里，F段0.426公里）；右岸长0.897公里（B段0.098公里,C段0.185公里，D段0.211公里，E段0.403公里）。

（四）护岸结构。

基本同意护岸结构设计方案。

1．城郊河段。

左岸桩号AZK0+000.00～AZK0+243.53、BZK0+000.00～BZK0+122.06及右岸桩号AYK0+000.00～AYK0+425.21共3段护岸采用格宾石笼挡墙结构型式。挡墙顶宽1.0米，临水面为台阶式，背水面垂直，基础前采用抛填块石护脚，墙背铺设反滤土工布后回填合格的开挖料。

左岸桩号CZK0+000.00～CZK0+243.89段护岸采用混凝土重力式挡墙结构型式。挡墙顶宽0.5米，迎水面垂直，背水面坡比为1:0.4，常水位以上墙体采用C15埋石砼，常水位以下墙体及挡墙基础采用C20水下砼，墙背回填合格的开挖料，基础厚0.5m，基础前采用抛填块石护脚。

2．规划城区河段。

左岸桩号DZK0+000.00～DZK0+161.46、EZK0+000.00～EZK0+213.19、FZK0+000.00～FZK0+426.31及右岸桩号BYK0+000.00～BYK0+097.82、CYK0+000.00～CYK0+185.25、DYK0+000.00～DYK0+210.90、EYK0+000.00～EYK0+403.28、共7段护岸采用混凝土重力式挡墙结构型式。挡墙顶宽0.5米，迎水面垂直，背水面坡比为1:0.4，常水位以上墙体采用C15 埋石砼，常水位以下墙体及挡墙基础采用C20水下砼，墙背回填合格的开挖料，基础厚0.5m，基础前采用抛填块石护脚。

3．下阶段进一步优化各段挡墙结构设计。

（五）河道清淤。

基本同意在河道中心桩号K0+436.00～K0+550.00、K1+518.00～K2+200.00、K2+474.00～K2+577.00、K2+765.00～K3+483.00四段河道进行清淤清障。下阶段优化河道清淤范围及深度，避免由于清淤致使原挡墙基础埋深不满足抗冲刷要求，影响挡墙安全。

（六）附属建筑物。

基本同意附属建筑物布置及结构型式。郊区河段新建排水涵5座，规划城区河段新建排水涵3座，沿河布置下河步级14座。

六、消防设计

基本同意消防设计方案。

七、施工组织设计

基本同意主体工程施工导流设计方案、施工方法、施工总布置及施工总进度安排；工程施工总工期为10个月。

八、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程总占地合计62.07亩，其中永久征地6.45亩（其中耕地5.92亩），临时征地55.62亩（其中耕地45.58亩），不涉及基本农田。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。本期工程征地补偿总投资为185.23万元，计入本工程设计概算投资2.04万元，在自治区和地方配套资金中支付，余下部分由地方政府自筹资金解决。

九、环境保护设计

基本同意对环境影响的分析以及环境保护措施设计。

十、水土保持设计

基本同意水土流失预测、防治责任范围分区以及水土保持方案设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计方案。

十二、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十三、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建设管理机构为那坡县水利局。本工程暂不考虑管理设施、管理设备配置。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。确权划界工作应与工程建设同步进行。

十四、设计概算

同意工程设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《百色建设工程造价信息》2020年第3季度价格水平。经审查，核定本工程设计概算总投资为699.03万元。

附件：广西那坡县者利河团结河段防洪治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年2月5日

附件

广西那坡县者利河团结河段防洪治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+)核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 664.89 | 679.95 | 15.06 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 497.00 | 536.17 | 39.17 |  |
| 一 | 护岸工程 | 483.61 | 525.18 | 41.57 |  |
| 二 | 河道清障 | 8.47 | 10.99 | 2.53 |  |
| 三 | 其它建筑工程 | 4.92 |  | -4.92 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 | 3.12 |  | -3.12 | 设计方案调整取消拍门 |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 53.42 | 27.76 | -25.66 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 23.96 |  | -23.96 |  |
| 二 | 施工临时交通工程 | 15.95 | 16.65 | 0.70 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 8.06 | 5.53 | -2.53 |  |
| 四 | 其它临时工程 | 5.45 | 5.58 | 0.13 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 79.70 | 83.64 | 3.94 |  |
| 一 | 建设管理费 | 33.23 | 33.72 | 0.49 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 16.56 | 16.92 | 0.36 |  |
|  | 建设单位管理费 | 8.30 | 8.46 | 0.16 |  |
|  | 工程管理经常费 | 8.26 | 8.46 | 0.20 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 14.36 | 14.54 | 0.18 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 2.31 | 2.26 | -0.05 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 | 29.01 | 32.08 | 3.07 |  |
| 1 | 勘测设计费 |  |  |  |  |
|  | 勘测费 | 14.50 | 14.73 | 0.23 |  |
|  | 设计费 | 13.19 | 15.77 | 2.58 |  |
|  | 施工图预算编制费 | 1.32 | 1.58 | 0.26 |  |
| 四 | 其 他 | 17.46 | 17.83 | 0.37 |  |
| 1 | 工程保险费 | 2.77 | 2.82 | 0.05 |  |
| 2 | 招标业务费 | 4.09 | 4.25 | 0.16 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 2.75 | 2.82 | 0.07 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.20 | 2.26 | 0.06 |  |
| 5 | 其他税费 | 5.65 | 5.69 | 0.04 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 1.65 | 1.69 | 0.04 |  |
|  | 水利工程确权划界费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 第六部分:预备费 | 31.66 | 32.38 | 0.72 |  |
|  | 基本预备费 | 31.66 | 32.38 | 0.72 |  |
|  | 工程静态总投资 | 664.89 | 679.95 | 15.06 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 26.28 | 19.08 | -7.20 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 5.55 | 2.04 | -3.51 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 13.82 | 11.36 | -2.46 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 6.91 | 5.68 | -1.23 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 691.17 | 699.03 | 7.86 |  |
|  | 静态总投资 | 691.17 | 699.03 | 7.86 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，百色市水利局、财政局，那坡县财政局，广西业恒勘测设计有限公司，厅行政审批处、建设处、工河中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室               2021年2月7日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件