桂水审批〔2021〕11号

自治区水利厅关于广西上林县大丰镇

思览江云温村河段整治工程初步设计的批复

上林县水利局：

你单位《关于审批广西上林县大丰镇思览江云温村河段整治工程初步设计报告书的请示》（上水报〔2020〕201号）收悉，项目代码：2019-450125-48-01-002440。广西水利技术中心对南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司编制的《广西上林县大丰镇思览江云温村河段整治工程初步设计报告》进行了技术审查，自治区财政厅财政投资评审中心对工程概算进行了评审，根据技术审查意见及概算评审结论，现批复如下：

一、工程建设的必要性

思览江属红水河一级支流，澄江为其右岸一级支流，分别自北部流经和贯穿上林县城，流域属南亚热带季风型气候，暴雨常引发洪涝灾害，对县城造成严重的损失。思览江及澄江两岸地势低平，抵御洪水灾害的能力较低，澄江上游县城城区部分河段已建有防洪堤，但未形成封闭，发洪水时仍会对未封闭区域造成洪涝灾害。因此，为了与已建的防洪堤衔接，形成县城规划城区的防洪封闭体系，保障人民群众生命财产安全，促进当地经济社会发展，尽早发挥县城防洪体系工程效益，对上林县大丰镇思览江云温村河段进行整治是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。思览江上林水文（一）站（F=347平方公里）及支流澄江（F=50.56平方公里）的20年一遇洪峰流量分别为851立方米每秒、428立方米每秒。

（二）基本同意治涝洪水成果。

（三）基本同意施工洪水成果。

（四）基本同意水位流量关系成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。本区域构造相对稳定。

（二）基本同意对思览江大丰镇云温村河段堤基工程地质条件的评价意见。整治堤线布置于思览江右岸及其支流澄江左右岸，地处河流Ⅰ级阶地前缘，沿线分布岩土层主要有冲洪积粉质粘土、砂卵砾石以及下伏基岩砂质泥岩等，各土层承载力均可满足土堤地基要求。堤基地质结构类型为双层（Ⅱ）或多层（Ⅲ）结构，属工程地质条件较差（C类），堤基下部砂卵砾石层较厚、透水性强，可能存在渗透变形等问题，建议设计上经渗流及渗透稳定计算后考虑是否采取堤基防渗措施。

（三）基本同意大丰镇云温村河段的岸坡稳定性评价。拟整治河段岸坡不高、一般在3米以内，为粉质粘土、砂卵砾石组成的土质边坡，土体抗冲刷能力较差，多属稳定性较差岸坡。同意以砂卵砾石层为堤岸护脚挡墙基础持力层，基础埋深应满足抗冲刷的要求。

（四）基本同意对各穿堤排水涵管工程地质条件的评价意见。

（五）基本同意对天然建筑材料的评价意见。土堤所需土料可在附近山坡开采，块石料及砂砾料均需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）基本同意本工程的主要任务为防护思览江右岸及支流澄江左、右岸的上林县城规划城区。同意城区防洪标准采用20年一遇洪水，排涝标准采用自排20年一遇24小时暴雨洪水。

（二）基本同意设计洪水水面线采用成果。建堤后思览江高秋村二级公路桥（思Y1-662）断面、澄江汇合口（思Y0-000）断面、云温村孟成桥下游370米（思Y0+980）断面20年一遇洪水位分别为118.84米、114.79米、113.33米；建堤后支流澄江河汇合口（河道中心线桩号4+925）断面、云温桥（河道中心线桩号3+440）断面20年一遇洪水位分别为114.66米、120.39米。

（三）基本同意本工程建设规模：整治河道长度约3.8公里，新建防洪堤总长5.286公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

核定本工程等别为Ⅳ等，同意防洪堤等主要建筑物按4级设计。穿堤建筑物级别与所在的堤防级别相同。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物可不进行抗震计算。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。本工程防洪堤布置于思览江高秋村至云温村孟成桥下游约370米河段右岸和思览江支流澄江河云温桥下游约400米处至两河汇合口河段左、右岸。本工程综合治理河道长度约3.8公里，新建防洪堤5.286公里（含下游封闭子堤0.35公里），沿防洪堤共设置排水涵4座，引水闸1座，下河步级17座等。

（三）堤线布置。

基本同意设计推荐的堤线布置方案。堤线分澄江左、右岸整治河段和思览江右岸整治河段布置。

1.澄江左、右岸整治河段堤线从云温桥（上马二级公路桥）下游约400米处起（即上游正在实施的广西上林县大丰镇思览江云温桥至云陈桥段防洪整治工程终点处）至汇合口（澄江与思览江交汇处）,即桩号澄Z3+508～4+630段和澄Y3+550～4+717段，堤线总长2.289公里，其中左岸堤线长1.122公里、右岸堤线长1.167公里。

2.思览江右岸整治河段堤线从高秋村二级公路桥起，经汇合口至云温村孟成桥下游约370米处接临时封闭子堤，即桩号思Y1-647～0-000段和思Y0+000～1+000段，堤线总长2.647公里。

3.思览江右岸整治河段下游临时封闭子堤起于思览江右岸整治河段堤线末端，终于云温村一处小山丘，子堤长0.35公里。

（四）堤型结构。

基本同意堤型结构设计方案。

1.防洪堤均采用土堤结构，堤顶总宽4.5米，采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.2米厚碎石垫层，路面两侧设路缘石。堤顶迎水侧设防护栏杆，背水侧设混凝土防护墩。防洪堤迎水堤坡坡比1:2，背水堤坡坡比1:1.5，迎、背水堤坡坡面均采用草皮护坡。防洪堤内、外侧坡脚均设M7.5浆砌石齿墙（局部采用M7.5浆砌石重力式挡墙）。防洪堤临河侧设亲水平台段的坡脚设M7.5浆砌石重力式挡墙，挡墙基础前抛填块石护脚，墙顶设2.5米宽亲水平台，平台采用青石板路面，下设0.15米厚C15混凝土垫层，平台两侧设混凝土路缘石和安全防护墩，平台以上岸坡按1:2的边坡修整后采用0.3米厚的绿滨垫护坡。下阶段优化亲水平台顶路面结构设计。

2.临时封闭子堤采用土堤结构，堤顶宽3.5m，迎水堤坡坡比为1:2，背水堤坡坡比为1:1.5，坡面均采用草皮护坡，土堤内、外侧坡脚均设M7.5浆砌石齿墙。下阶段优化子堤路面设计。

3.因防洪堤布置截断了支流高秋河，同意在思览江上游段桩号Y1-450截断处附近新开挖河道与思览江连接，河长180米，宽18米，河底高程为115.20米。左岸桩号Z0+000～0+030和右岸桩号Y0+000～0+085共2段采用浆砌石挡墙的护岸结构型式，左岸桩号Z0+030～0+190和右岸桩号Y0+085～0+265共2段岸坡按1:1.5的坡比削坡，坡面采用草皮护坡。下阶段应进一步优化堤防细部结构。

4.土堤、护脚挡墙墙背回填料及其填筑标准应满足《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求。

（五）附属建筑物。

1.基本同意沿防洪堤低洼地共布置排水涵4座，其中1座位于澄江河河段，3座位于思览江河段。排水涵采用预制混凝土管结构，管径0.8～1.5米，排水涵出口均设拍门。

2.基本同意在思览江防洪堤桩号Y1-450处设引水闸1座，采用钢筋混凝土箱涵结构，断面尺寸为1.2×1.5米（宽×高），在引水闸进口设控制闸门。

3.基本同意沿防洪堤共设置下河步级17座。下河步级净宽2米，均为混凝土结构。

六、机电及金属结构

1.基本同意在排水涵出口共设置铸铁拍门8个。

2.基本同意引水闸进口设平面铸铁闸门1扇，采用手动螺杆启闭机操作。

七、施工组织设计

（一）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为12个月。

（二）下阶段进一步落实护脚挡墙施工导流措施。

八、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地168.4亩（其中耕地99.2亩），临时征用土地15亩（其中耕地5亩）。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准，本工程征地补偿总投资1072.48万元，计入本工程设计概算投资20.96万元，在自治区和地方配套资金中支付，余下部分由地方政府自筹资金解决。

九、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十一、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十二、工程管理

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建成后由上林县农林水利局落实管理机构负责管理，本工程暂不考虑管理房及相应管理设备的配置。

（二）基本同意工程管理范围和保护范围，堤防工程确权划界应与防洪工程建设同步进行。

十三、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《南宁市建设工程造价信息》2018年第6期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为2070.19万元。

附件：广西上林县大丰镇思览江云温村河段整治工程初步设计概

算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年2月8日

附件

广西上林县大丰镇思览江云温村河段整治工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 2804.46 | 1993.80 | -810.66 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 2269.95 | 1625.79 | -644.16 | 设计方案调整 |
| 一 | 澄江左岸长1122米 | 528.10 | 362.19 | -165.91 |  |
| 二 | 澄江右岸长1167米 | 569.95 | 472.70 | -97.25 |  |
| 三 | 思览江汇合口至孟成桥下游长1000米 | 532.72 | 242.48 | -290.24 |  |
| 四 | 思览江汇合口至新二级公路右岸1647米 | 572.02 | 445.46 | -126.57 |  |
| 五 | 临时封闭子堤 |  | 14.31 | 14.31 |  |
| 六 | 新增引水河道工程 |  | 15.86 | 15.86 |  |
| 七 | 排涝闸工程 | 44.68 | 53.59 | 8.91 |  |
| 八 | 引水涵工程 |  | 13.09 | 13.09 |  |
| 九 | 其他建筑工程 | 22.48 | 16.10 | -6.38 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 9.71 | 11.55 | 1.84 |  |
|  | 第四部分 临时工程 | 104.25 | 54.09 | -50.16 |  |
| 一 | 施工围堰工程 | 30.95 | 12.84 | -18.11 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 15.00 | 0 | -15.00 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 34.77 | 24.60 | -10.17 |  |
| 四 | 其他施工临时工程 | 23.53 | 16.65 | -6.88 |  |
|  | 第五部分 独立费用 | 287.00 | 207.44 | -79.57 |  |
| 一 | 建设管理费 | 127.85 | 91.53 | -36.33 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 67.25 | 48.52 | -18.73 |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 31.61 | 23.30 | -8.31 |  |
| 3 | 工程管理经常费 | 35.64 | 25.22 | -10.42 |  |
| （二） | 工程建设监理费 | 50.65 | 37.36 | -13.29 |  |
| （三） | 项目技术经济评审费 | 9.95 | 5.65 | -4.30 |  |
| 二 | 科研勘察设计费 | 114.77 | 77.89 | -36.88 |  |
| 1 | 工程勘察费 | 57.23 | 38.93 | -18.30 |  |
| 2 | 工程设计费 | 57.54 | 38.96 | -18.58 |  |
| 三 | 其他 | 44.38 | 38.02 | -6.36 |  |
| 1 | 工程保险费 | 10.73 | 7.61 | -3.12 |  |
| 2 | 招标业务费 | 11.39 | 8.97 | -2.43 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 7.13 | 5.04 | -2.09 |  |
| 4 | 工程平行检测费 |  | 3.36 | 3.36 |  |
| 5 | 建筑工程意外伤害保险费 | 7.13 | 5.04 | -2.09 |  |
| 6 | 水利工程确权划界费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 第六部分 基本预备费 | 133.55 | 94.94 | -38.61 |  |
|  | 静态总投资 | 2804.46 | 1993.80 | -810.66 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 106.89 | 76.39 | -30.50 |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 30.79 | 20.96 | -9.83 |  |
| 二 | 水土保持工程 | 56.17 | 35.50 | -20.67 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 19.93 | 19.93 |  |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 2911.35 | 2070.19 | -841.16 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，南宁市水利局，上林县财政局，南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司，厅行政审批处、建设处、工河中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室               2021年2月9日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件