桂水审批〔2021〕13号

自治区水利厅关于全州县鲁塘江山洪沟治理工程

初步设计的批复

全州县防洪排涝工程管理站：

你单位《关于申请全州县鲁塘江山洪沟治理工程初步设计报告书审批的函》（全防排〔2020〕1号）收悉（项目代码：2101-450300-04-01-422438），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

鲁塘江属长江流域湘江上游的一级支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落，冲刷性强。鲁塘江山洪沟集雨面积79.56平方公里，长期未得到系统治理，部分河段由于非法采砂，深坑遍布，卵石堆积，河岸杂乱无序，影响行洪。拟治理的鲁塘村上游至邓家村河段，两岸为山区中平坦地带，遍布耕地，岸坡多处崩塌严重，河道不稳定，对沿岸耕地、居民生活构成严重威胁。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对全州县鲁塘江山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。本工程治理河段设计断面（集雨面积50.27平方公里）5年一遇洪峰流量为231立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。拟治理河段位于鲁塘村段，以河流堆积地貌为主，两岸为Ⅰ级阶地；上部覆盖层有素填土、杂填土、砂卵石层、粉质黏土等，下伏基岩为灰岩，基岩局部出露。无大的断裂构造通过，地质构造简单，岩溶对工程建设影响不大，总体上没有制约性工程地质问题。

（三）基本同意护岸工程地质评价。拟防护段两岸岸坡高1.5～5.5米，均为土质边坡，为人工堆填砂卵石层、粉质黏土和冲积砂卵石层等，局部基岩埋深浅，抗冲刷能力总体较差，多为稳定性较差边坡，应结合乡村发展进行必要的防护。护岸地质结构以双层结构为主，局部单层或多层结构，以下部较密实的冲积砂卵石层或基岩作为护岸基础持力层，基本满足承载力要求，基础埋深需满足防冲要求。

（四）天然建筑材料。土料用量不多，可就地取材，优先利用开挖弃料，其次在下游附近小山包取土，为粉质黏土，基本满足要求；块石料、砂砾料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本项目的工程任务是通过新建护岸，防止岸坡坍塌，保护村庄和农田，维护河势稳定。

（二）基本同意本工程排涝及河道治理标准为5年一遇洪水，岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计。

（三）基本同意水面线计算成果。鲁塘江治理河段的5年一遇洪水位为205.41～230.55米。

（四）工程治理规模：治理河段总长2.25公里，新建护岸长4.32公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1．核定本工程建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。本工程整治范围为全州县咸水镇鲁塘江鲁塘村河段，综合治理河道长度2.25公里，新建护岸4.32公里，其中左岸2.24公里，右岸2.08公里；沿护岸共设置排水涵3座、下河码头10座。

（三）护岸结构。

基本同意护岸的结构设计方案。

1．左岸桩号0+000～1+740和右岸桩号0+000～1+040、1+160～1+740共3段护岸采用重力式挡墙护脚+混凝土框格草皮护坡的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.5米，迎水面竖直，背水面坡比为1:0.4；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填；墙顶以上回填坡面采用C25混凝土框格草皮护坡。

2．左岸桩号1+740～1+780和右岸桩号1+740～1+780共2段护岸采用重力式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.5米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.4；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填。

3．左岸桩号1+780～2+190、2+200～2+250和右岸桩号1+780～2+160、2+210～2+250共4段护岸采用格宾网笼挡墙的结构型式。挡墙顶宽1米，临水面为台阶式，背水面竖直，基础前采用抛填块石护脚，墙背采用开挖料回填。

下阶段完善格宾网笼墙背反滤层设计，并进一步优化各段护脚挡墙及混凝土框格梁结构设计。

（四）附属建筑物。

1．基本同意在右岸桩号0+075、0+460、1+445处各布置排水涵1座。采用钢筋混凝土预制管结构。

2．基本同意沿治理河段布设下河码头10座。码头宽1.2米，采用C20混凝土结构。

六、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计方案，施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地26.5亩（其中耕地0.3亩），临时征用土地18.0亩（均为荒地）。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、补偿标准。工程征地补偿总投资23.12万元。工程征地补偿投资由地方政府自筹资金解决。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案，工程建成后由全州县咸水镇水利站负责管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2020年第7期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1413.15万元。

十三、施工组织

全州县鲁塘江山洪沟治理工程项目应按照基本建设程序，实行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，认真组织实施设计批复的建设内容。

附件：全州县鲁塘江山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年2月23日

附件

全州县鲁塘江山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增（+）核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1403.82 | 1368.76 | -35.05 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 1133.33 | 1105.28 | -28.04 |  |
| 一 | 主体工程 | 1080.68 | 1055.35 | -25.33 | 方案修改、工程量及单价的调整 |
| 二 | 附属建筑物 | 41.83 | 39.38 | -2.46 |  |
| 三 | 其他工程 | 10.81 | 10.55 | -0.25 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 54.41 | 52.32 | -2.08 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 2.77 | 1.82 | -0.94 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 22.50 | 22.10 | -0.40 |  |
| 三 | 施工临时房屋 | 17.38 | 16.94 | -0.44 |  |
| 四 | 其它临时工程 | 11.76 | 11.46 | -0.30 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 149.24 | 145.98 | -3.26 |  |
| 一 | 建设管理费 | 67.61 | 66.08 | -1.53 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 39.97 | 39.04 | -0.93 |  |
|  | 建设单位管理费 | 17.25 | 16.89 | -0.36 |  |
|  | 工程管理经常费 | 22.72 | 22.15 | -0.57 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 23.53 | 23.04 | -0.49 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 4.10 | 4.00 | -0.10 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 | 57.08 | 55.83 | -1.24 |  |
| 1 | 勘察费 | 28.53 | 27.91 | -0.62 |  |
| 2 | 设计费 | 28.55 | 27.93 | -0.62 |  |
| 三 | 其 他 | 24.56 | 24.07 | -0.49 |  |
| 1 | 工程保险费 | 5.34 | 5.21 | -0.13 |  |
| 2 | 招标业务费 | 9.71 | 9.60 | -0.11 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.56 | 3.47 | -0.09 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.38 | 2.32 | -0.06 |  |
| 5 | 其他税费 | 3.56 | 3.47 | -0.09 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.56 | 3.47 | -0.09 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 66.85 | 65.18 | -1.67 |  |
|  | 基本预备费 | 66.85 | 65.18 | -1.67 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1403.82 | 1368.76 | -35.05 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 67.51 | 44.39 | -23.12 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 23.12 | 0 | -23.12 | 工程建设征地补偿费23.12万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算 |
| 二 | 水土保持投资 | 29.69 | 29.69 | 0 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 14.70 | 14.70 | 0 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1471.33 | 1413.15 | -58.17 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1471.33 | 1413.15 | -58.17 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：桂林市水利局、全州县水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2021年2月25日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件