桂水审批〔2021〕40号

自治区水利厅关于广西靖西市庞凌河龙暖屯至

过境公路桥河段整治工程初步设计的批复

靖西市水利局：

你局《关于批准广西靖西市庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段整治工程项目初步设计报告书的请示》收悉，项目代码2103-451081-04-01-958378。广西水利技术中心对广西聚海工程勘察设计有限公司的《广西靖西市庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段整治工程项目初步设计报告书》进行了技术审查，并由自治区财政厅财政投资评审中心对工程概算进行了评审，根据技术审查意见和概算评审结论，现批复如下：

一、工程建设的必要性

庞凌河是龙潭河一级支流，发源于新甲乡庞凌村头布屯石山脚下，整治工程河段以上集雨面积187平方公里，河流长度15.5公里。庞凌河流域涉及靖西市城区、新靖镇及新甲乡，流域两岸共保护人口1.67万人，保护耕地0.1万亩，保护城区面积17.06平方公里。庞凌河流域属亚热带季风气候区，暴雨洪水频发。庞凌河自西北向东南蜿蜒穿过靖西市城区，由于城区地势较低，极易形成洪涝灾害，多次造成较大的经济损失，严重制约了当地社会经济的发展。目前庞凌河城区段仅修建了少部分防洪堤，大部分城区河段未设堤封闭，不能充分发挥防洪效益。庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段堤防系靖西市城区防洪体系的重要组成部分。为尽快完善靖西市城区防洪体系，保障国家及人民群众生命财产安全，促进当地经济社会发展，加快城区建设，抓紧建设及完善庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段整治工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水采用成果。庞凌河过境公路桥断面20年一遇设计洪峰流量为121.5立方米每秒。

（二）基本同意治涝分区及排涝洪水计算成果。

（三）基本同意施工洪水计算成果。

（四）基本同意各控制断面水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意堤防工程地质条件评价。堤基地层结构为双层结构（Ⅱ）及多层结构（Ⅲ）类型，上部为人工填土或淤泥质土，厚度0.2～1.5米，下部为粘土，厚度5～8米，下伏基岩为弱风化灰岩夹白云质灰岩，建议堤基置于粘土层。堤基工程地质条件分类为B类，适宜防洪堤建设。

（三）基本同意河岸工程地质分段评价及结论。治理河段沿岸为土质岸坡，上部为填土、粘土层，下伏基岩为灰岩，坡脚表层为淤泥质土，多为稳定性较差～稳定性差岸坡，需要采取护岸措施。建议以粘土层为基础持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（四）基本同意堤防附属涵闸工程地质条件评价。

（五）基本同意天然建筑材料评价。土料场选在五隆村S210公路西北侧的山丘，平均运距约4.6公里。块石料、碎石料到靖西市西北侧的磊兴石场购买，砂料采用人工砂。

四、工程任务和规模

（一）工程主要任务为新建堤防、护岸工程，完善靖西市城区防洪体系。

（二）同意城区防洪标准采用20年一遇洪水，排涝标准采用自排20年一遇年最大24小时暴雨洪水。

（三）基本同意设计水面线成果。实施后，上游起始断面（龙暖一桥）、下游终点断面（过境公路桥）20年一遇洪水位分别为746.07米和742.50米。

（四）基本同意排涝规模及排涝闸特征水位。

（五）同意本工程建设规模：整治河段长2.288公里，右岸新建防洪堤2.293公里，左岸新建护岸2.197公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1. 同意堤防、护岸工程级别为4级，穿堤建筑物级别与所在的堤防级别相同。

2. 工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意各建筑物可不进行抗震计算，按地震基本烈度进行设防。

3. 本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。整治范围起始于龙暖屯龙暖一桥，终止于过境公路桥，治理河长2.288公里。沿庞凌河右岸新建防洪堤，与下游已建堤防衔接，从而形成封闭的防洪保护区，使靖西市城区保护区河段防洪能力达到20年一遇洪水标准。右岸新建防洪堤总长2.293公里，左岸新建护岸2.197公里。新建排涝涵4座，引水涵1座，排水涵1座，人行桥1座，下河码头步级19座，堤身步级17座。

（三）堤线及护岸布置。

基本同意设计推荐的堤线及护岸布置方案。堤线及护岸自上游端的龙暖屯龙暖一桥起，沿庞凌河两岸平顺布设，至过境公路桥止，其中左岸布置护岸全长2.197公里；右岸布置防洪堤全长2.293公里。

（四）堤型及护岸结构。

基本同意设计推荐的土堤作为基本堤型，采用“堤岸结合”或“堤岸分离”方案。土堤堤顶高程按设计洪水标准不允许越浪考虑，堤顶高程为746.70～742.82米，堤顶宽4.5米，采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.2米厚6%水泥碎石稳定层。土堤迎水坡和背水坡坡比均为1:1.75，内外坡均采用草皮护坡。桩号YE0+306～YE0+452、YF0+000～YF0+100河段堤型采用防洪墙型式。防洪墙采用C15埋石混凝土仰斜式结构，墙顶宽0.8米，墙高4.54～5.57米，迎水侧坡比1:0.75，背水侧坡比为1:0.5，亲水平台采用C25混凝土梁板柱结构。

两岸护岸挡墙采用C15埋石混凝土重力式结构，墙高2.02～3.59米，墙顶宽0.6米，迎水面铅直，背水面坡比1:0.4，墙前抛填大块石护脚，墙背利用开挖素土回填。墙顶设亲水平台，平台高程为常水位以上0.8米，平台宽3米，采用0.03米厚青石板路面，下设0.1米厚C15混凝土垫层及0.15米厚碎石垫层。亲水平台外侧设栏杆。

（五）排涝工程。

基本同意排涝分区和排涝涵的布置及结构设计方案。新建排涝涵共4座，其中断面尺寸1.0×1.2米（净宽×净高）单孔涵1座、双孔涵2座，断面尺寸1.0×1.6米（净宽×净高）3孔涵1座。排水涵均采用C25钢筋混凝土结构。下阶段进一步完善出水口消能防冲设计。

（六）附属建筑物。

基本同意沿堤防布置人行桥、引水涵、排水涵、下河码头及堤身步级等附属建筑物。

1. 原龙暖二桥（人行桥）阻水严重，同意拆除重建。重建龙暖二桥净跨34米，桥面宽为2.5米，桥面高程为746.86米，采用现浇钢筋混凝土梁板式结构。

2. 同意4#拦河坝右坝肩（桩号YE0+121处）恢复重建穿堤引水涵1座。引水涵采用C25混凝土箱涵结构，涵身断面尺寸为1.0×1.6米（净宽×净高），进口设闸门控制水流，手动螺杆式启闭机启闭。堤背设引水渠接至原灌溉渠道，引水渠长50米，矩形断面，净宽1.5米，净深1.41米，两侧采用C15埋石混凝土重力式边墙，渠道底板采用0.1米厚C20混凝土防渗。

3. 基本同意在左岸桩号ZF0+234原排水渠道出口处设置排水涵。排水涵采用预制钢筋混凝土管，内径0.8米。

4. 同意沿岸坡布设下河码头19座。步级总宽1.9米，均采用C15埋石混凝土结构。

5. 基本同意沿防洪堤布设堤身步级17座。步级总宽1.9米，均采用C15混凝土结构。

（七）工程安全监测设计。

基本同意本工程安全监测设计方案。

六、机电及金属结构

基本同意4座排涝涵和右岸引水涵的金属结构设计。排涝涵出口选用自由上轴翻板门式不锈钢拍门。引水涵进口采用平板钢闸门，闸孔尺寸为1.0×1.6米（净宽×净高），选用手动螺杆式启闭机启闭。

七、施工组织设计

（一）基本同意导流标准和施工导流设计方案。导流标准为枯水期（11月～次年3月）3年一遇洪水，导流建筑物级别为5级。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为12个月。

八、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程建设征地总面积83.89亩，其中永久占地43.31亩，临时用地40.58亩。下阶段须对土地地类及各项实物成果进一步复核，并提供当地县级以上人民政府对实物调查成果的确认函。

（二）基本同意征地移民安置补偿投资概算的编制依据、方法和成果。工程征地概算总投资为300.74万元，由地方政府筹措解决，不列入工程概算总投资。

九、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十一、节能设计

基本同意工程能源消耗用量分析和工程节能降耗措施。

十二、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由靖西市水利水土保持站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意工程管理、保护范围及工程运行原则、办法和措施。

十三、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用2020年第6期当地信息价作为本工程设计概算的价格水平。根据《广西壮族自治区财政厅关于下达广西靖西市庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段整治工程初步设计概算评审结论的函》（桂财办函〔2021〕46号），核定本工程初步设计概算总投资为2276.16万元。

十四、实施效果评价

基本同意实施效果及评价结论。本工程保护城区面积1.13平方公里，保护人口3.9万人，保护耕地0.17万亩，工程实施具有较好的社会效益和生态环境效果。

附件：广西靖西市庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段整治工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年5月10日

（此件公开发布）

附件

广西靖西市庞凌河龙暖屯至过境公路桥河段

整治工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 3312.27 | 1731.27 | -1581.00 |  |
| （一） | 左岸护岸工程 | 1743.63 | 568.90 | -1174.73 | 优化堤型，左岸防洪堤改为护岸 |
| （二） | 右岸防洪堤工程 | 1535.84 | 1145.23 | -390.61 |  |
| （三） | 其他建筑工程 | 32.79 | 17.14 | -15.65 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备安装工程 | 45.83 | 24.85 | -20.98 |  |
| 四 | 临时工程 | 150.02 | 103.51 | -46.51 |  |
| （一） | 拦河坝破坝导流及恢复 |  | 0.63 | 0.63 | 核增项目 |
| （二） | 施工围堰 | 55.83 | 40.49 | -15.34 |  |
| （三） | 施工临时道路 | 9.15 | 17.35 | 8.20 |  |
| （四） | 办公生活及文化福利建筑 | 50.72 | 26.86 | -23.86 |  |
| （五） | 其他施工临时工程 | 34.32 | 18.18 | -16.14 |  |
| 五 | 独立费用 | 476.21 | 245.28 | -230.93 |  |
| （一） | 建设管理费 | 178.86 | 99.55 | -79.31 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 97.10 | 52.86 | -44.24 |  |
| (1) | 项目建设管理费 | 45.10 | 25.32 | -19.78 |  |
| (2) | 工程管理经常费 | 52.00 | 27.54 | -24.46 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 71.16 | 40.58 | -30.58 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 10.60 | 6.11 | -4.49 |  |
| （二） | 勘察设计费 | 219.81 | 108.62 | -111.19 |  |
| 1 | 工程勘察费 | 115.02 | 49.89 | -65.13 |  |
| 2 | 工程设计费 | 95.26 | 53.39 | -41.87 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 9.53 | 5.34 | -4.19 |  |
| （三） | 其他 | 77.54 | 37.11 | -40.43 |  |
| 1 | 工程保险费 | 17.54 | 8.37 | -9.17 |  |
| 2 | 招标业务费 | 15.33 | 9.56 | -5.77 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 13.87 | 5.51 | -8.36 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 10.40 | 3.67 | -6.73 |  |
| 5 | 其他税费 | 20.40 | 10.00 | -10.40 |  |
| (1) | 建筑工程意外伤害保险费 | 10.40 | 0.00 | -10.40 |  |
| (2) | 水利工程确权划界 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 3984.33 | 2104.91 | -1879.42 |  |
|  | 基本预备费 5% | 199.22 | 105.25 | -93.97 |  |
|  | 静态投资 | 4183.55 | 2210.16 | -1973.39 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持工程 | 86.00 | 44.00 | -42.00 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 43.00 | 22.00 | -21.00 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 129.00 | 66.00 | -63.00 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 4312.55 | 2276.16 | -2036.39 | 核减 |
|  | 总投资 | 4312.55 | 2276.16 | -2036.39 |  |

抄送：自治区财政厅，百色市水利局，靖西市财政局，广西聚海工程勘察设计有限公司，厅科技处（审批处）、建设处、工河中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室              2021年5月11日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件