桂水审批〔2021〕44号

自治区水利厅关于贵港市港南区甘塘水库

除险加固工程初步设计的批复

港南区水利局：

《港南区水利局关于申请批准贵港市港南区甘塘水库除险加固工程初步设计报告的请示》（港南水报〔2021〕37号）收悉，项目代码2105-450000-04-01-654148。广西水利技术中心对河南灵捷水利勘测设计研究有限公司编制的《贵港市港南区甘塘水库除险加固工程初步设计报告（送审稿）》进行了技术审查，根据审查意见，现批复如下：

一、除险加固的必要性

甘塘水库位于贵港市港南区八塘街道新蒙村以东，坐落在西江水系的武思江支流横岭河中上游，水库主坝位于贵港市东环路内，距贵港城区15公里，是一座以灌溉为主的小（1）型水库。水库设计灌溉面积0.94万亩。甘塘水库于1966年11月动工兴建，1972年竣工，水库建成至今已运行近50年，经过历年多次维修和加固，水库枢纽建筑物较为完整，但由于工程建成年代久远，工程逐年老化，加上城市建设不断的扩展，水库运行过程中依然存在诸多安全隐患，影响到水库的安全运行。2020年10月贵港市水利局鉴定甘塘水库为“三类坝”病险水库，2021年3月自治区水利厅核查同意甘塘水库为“三类坝”的鉴定结论。因此，为了消除工程存在的病险隐患，保障水库的安全运行，充分发挥工程应有的效益，对甘塘水库进行除险加固是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意水库采用暴雨推求洪水的设计成果。水库30年一遇洪水、50年一遇洪水和500年一遇洪水的洪峰流量分别为23.2立方米每秒、27.9立方米每秒和39.8立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意对主坝、副坝的坝体及坝基工程地质条件的评价结论。主、副坝为均质土坝，坝体填筑土主要为残坡积含砾石粘土，坝体填土压实度不满足规范要求，填土的渗透性属弱透水等级，坝体的渗透性满足规范要求。主、副坝坝基及坝肩主要由第四系残坡积粘土和白垩系下统新隆组下段泥质粉砂岩等组成，其中残坡积粘土属弱透水性，隔水性较好，2016年除险加固后主、副坝未见有渗漏现象。

（三）基本同意溢洪道的工程地质评价。溢洪道基础置于第四系坡积粘土层上，下伏基岩为全～强风化泥质粉砂岩。土层和基岩强度均可满足加固要求。

（四）天然建筑材料。本工程土料可在附近开采，砂石料需外购解决。

四、工程任务与规模

（一）甘塘水库是一座以灌溉为主的小（1）型水库。同意按原规模、原功能进行除险加固设计。

（二）同意水库按50年一遇洪水标准设计，500年一遇洪水标准校核，消能防冲按20年一遇洪水标准设计。

（三）基本同意水库调洪计算成果。洪水起调水位为正常蓄水位54.12米，经过调洪，30年一遇坝前洪水水位为54.44米,相应下泄流量为3.0立方米每秒；50年一遇坝前洪水设计水位为54.50米，相应下泄流量为3.55立方米每秒；500年一遇坝前洪水校核水位为54.65米，相应下泄流量为5.09立方米每秒，相应的水库总库容为291.58万立方米。

五、建筑物除险加固设计

（一）工程等级和标准。

1. 核定水库工程规模属小（1）型，工程等别为Ⅳ等，同意大坝、溢洪道等主要建筑物级别为4级。

2. 工程区地震基本烈度为Ⅵ度，本工程各建筑物可不进行抗震计算，但应按基本烈度设防。

（二）建筑物加固设计。

1. 主、副坝加固设计。

（1）基本同意主坝加固设计方案：对主坝原坝顶砼路面进行凿毛清理，然后铺筑0.2米厚C25砼路面；局部拆除上游侧坝坡已开裂的原有砼护坡1238平方米，采用现浇C20砼护坡，厚度0.1米；上游坝脚处新建C20砼齿墙，墙宽为0.8米，墙高1.5米；下游侧坝坡按原坝坡进行修坡后种植草皮护坡；桩号主0+170～0+515段下游坝坡坡脚新建C20砼排水沟，排水沟断面尺寸为0.4×0.4米。

（2）基本同意副坝加固设计方案：对副坝原坝顶砼路面进行凿毛清理，然后铺筑0.2米厚C25砼路面；局部拆除上游侧坝坡已开裂的原有砼护坡385平方米，采用现浇C20砼护坡，厚度0.1米；上游坝脚处新建C20砼齿墙，墙宽为0.8米，墙高1.5米；下游侧坝坡按原坝坡进行修坡后种植草皮护坡，桩号副0+180～0+318段下游坝坡坡脚新建C20砼排水沟，排水沟断面尺寸为0.4×0.4米。

（3）同意新建主、副坝上下游坝坡步级，共6座，采用C20砼现浇。

2. 溢洪道加固设计。

（1）基本同意溢洪道交通桥加固设计方案。拆除重建交通桥，按四级公路标准、公路-Ⅱ级汽车荷载设计。桥面宽5.45米，跨度9.0米，采用现浇C30钢筋砼T型简支梁板桥结构。桥台利用溢洪道控制段边墙顶加墩帽方案，墩帽采用C30钢筋砼结构，厚0.5米。

（2）基本同意对泄槽段底板设置抗滑齿墙方案。在泄槽段底板中部及末端新建抗滑齿墙，齿槽宽度分别为1.25米和1.8米，深度为1.5米，同时在原底板割缝处每隔0.3米钻孔并打入φ14锚筋，锚固长度为0.8米，最后在齿槽内浇筑C25砼。

3. 放水设施加固设计。

基本同意放水设施加固设计方案。本次加固更换放水设施的闸门和启闭机，拆除放水塔原有闸门及门槽，二期门槽采用C30砼浇筑。

4. 横岭引水渠出口加固设计。

（1）基本同意横岭引水渠出口采用控制闸加固方案。在横岭引水渠出口处新建控制闸1座，闸孔尺寸（宽×高）为2.0×2.5米，闸室底板采用C25钢筋砼现浇，厚度0.4米，闸墩采用C25钢筋砼现浇，厚0.95米。

（2）在控制闸上下游两侧分别新建长5米的护岸挡墙，挡墙采用C20砼现浇，挡墙高2.5米，墙顶宽0.4米，挡墙背填土侧坡比为1:0.3。挡墙每隔2米设Φ50PE排水管1根，排水管内侧设置反滤包。

5. 基本同意甘塘水库管理设施加固方案。拆除重建管理房，建筑面积75平方米，采用单层砖混结构。布置C15砼现浇界桩65个。

6. 基本同意完善坝体位移沉降监测、坝体测压管、量水堰等设施设计。

7. 基本同意防汛抢险道路加固设计方案。在副坝桩号0+260处下游坝坡新建上坝路连接贵港东环路，总长70米，路面宽3.5米，采用C25砼路面，厚0.2米。同时在原上坝路与坝顶交接处新建回车平台，平台宽10.0米，长20米，采用C20砼路面。

8. 基本同意大坝白蚁防治方案。在主、副坝包括坝顶、坝坡以及坝肩和坝脚周边10米范围进行白蚁防治，总防治面积约16097平方米。白蚁防治采用药剂法。

六、机电及金属结构

（一）电气。

基本同意电源供电设计方案。在东、西支放水塔内增设0.4千伏动力配电箱各1套，同时配备启闭控制器、限位开关、高度指示器等，以满足启闭机等用电设备的正常运行。工程配电从管理房接出，沿坝顶布置至东、西支放水塔，配电线采用YJV-3×16+2×10电缆套管埋地敷设，电缆总长0.6公里。

（二）金属结构。

1. 基本同意更换东、西支涵洞的工作闸门各1套，闸门采用铸铁闸门，尺寸0.8×1.2米（宽×高），重1.5吨。更换东、西支涵洞启闭机各1套，启闭机采用QL-120KN-SD手电两用螺杆启闭机。

2. 基本同意横岭引水渠出口闸门金属结构设计。采用铸铁闸门，启闭设备采用10吨手摇螺杆式启闭机。

七、消防设计

基本同意消防设计方案。

八、施工组织设计

（一）基本同意施工导流标准及导流方案，采用枯水期5年一遇洪水标准，导流时段为10月～次年3月。

（二）基本同意施工总体布置方案、主体工程施工方法和主要施工机械设备选型。工程施工总工期为6个月。

九、建设征地与移民安置

本工程占地均在水库工程管理范围，不涉及征用农用地。

十、环境保护设计

基本同意环境保护设计。

十一、水土保持设计

基本同意水土保持设计。

十二、劳动安全与工业卫生

基本同意本加固工程施工期和运行期劳动安全与工业卫生主要危害分析；提出的主要防范措施基本可行。

十三、节能设计

基本同意本工程能耗分析及节能设计方案。

十四、工程管理设计

（一）基本同意工程建后由港南区甘塘水库管理站管理。

（二）基本同意工程管理范围、保护范围及工程运用管理、办法及措施。

十五、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准，经审查，核定本工程除险加固初步设计概算总投资为423.66万元。

附件：贵港市港南区甘塘水库除险加固工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年5月24日

（此件公开发布）

# 附件

贵港市港南区甘塘水库除险加固工程

初步设计概算审定表

# 单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 审定投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 291.26 |  |
| （一） | 大坝加固工程 | 247.92 |  |
| （二） | 溢洪道加固工程 | 8.83 |  |
| （三） | 管理房工程 | 18.75 |  |
| （四） | 白蚁防治工程 | 12.88 |  |
| （五） | 其他建筑工程 | 2.88 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 4.27 |  |
| （一） | 观测仪器设施 |  |  |
| （二） | 闸门启闭机机电设备工程 | 4.27 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 12.56 |  |
| （一） | 放水设施工程 | 12.56 |  |
| 四 | 临时工程 | 9.21 |  |
| （一） | 导流工程 | 1.77 |  |
| （二） | 办公生活及文化福利建筑 | 4.43 |  |
| （三） | 其他临时工程 | 3.00 |  |
| 五 | 独立费用 | 76.66 |  |
| （一） | 建设管理费 | 22.91 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 10.82 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 4.76 |  |
| （2） | 工程管理经常费 | 6.06 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 10.53 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 1.56 |  |
| （二） | 科研勘察设计费 | 46.16 |  |
| 1 | 工程勘测费 | 21.94 |  |
| 2 | 工程设计费 | 22.02 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 2.20 |  |
| （三） | 其他 | 7.59 |  |
| 1 | 工程保险费 | 1.43 |  |
| 2 | 招标业务费 | 2.52 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 1.52 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 1.21 |  |
| 5 | 其他 | 0.91 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 0.91 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 393.96 |  |
|  | 基本预备费（5%） | 19.70 |  |
|  | 静态总投资 | 413.66 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |
| 二 | 水土保持工程 | 5.00 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 5.00 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 10.00 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |
|  | 静态总投资 | 423.66 |  |
|  | 总投资 | 423.66 |  |

抄送：自治区财政厅，贵港市水利局、贵港市财政局，港南区财政局，河南灵捷水利勘测设计研究有限公司，厅行政审批处、建设处、运管处、工河中心。

广西壮族自治区水利厅办公室             2021年5月24日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件