桂水审批〔2021〕100号

自治区水利厅关于西林县板桥河山洪沟

治理工程初步设计的批复

西林县水利局：

你局《西林县水利局关于请求审查审批西林县板桥河山洪沟治理工程初步设计报告的请示》收悉（项目代码：2110-451030

-04-01-453674），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

板桥河为那劳河的一级支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落，冲刷性强。板桥河足别乡以上河段集雨面积80平方千米，本工程拟治理的板桥河及板桥河支流白老沟河段，两岸分布有耕地和村屯。受洪水冲刷，岸坡多处崩塌，水土流失严重，耕地多处被冲毁，群众生命财产受到威胁。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对西林县板桥河山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。板桥河足别乡政府驻地河段（集水面积80平方千米）的10年一遇洪峰流量为418立方米每秒、板桥河支流白老沟足别村河段（集水面积15.8平方千米）的5年一遇洪峰流量为107立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）本区地处南华准台地右江再生地槽桂西拗陷的西林-百色断褶带，区域地质构造属相对稳定区。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区域地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。拟治理河段分别为板桥河足别乡政府驻地河段和板桥河支流白老沟足别村河段，均为河流冲积堆积地貌，沿线上部覆盖层为耕植土、粉质黏土、粉质黏土夹碎石、砂卵石层等，下伏基岩主要为砂岩，地质构造对本工程建设影响不大，总体上亦没有制约性工程地质问题。

（三）基本同意两河段护岸工程地质评价。拟防护河段岸坡高0.5～4米不等，均为土质边坡，多呈陡坡、陡坎状；土体总体上抗冲刷能力较差，局部坍塌，多为稳定性较差边坡，结合农田防护对上部土质岸坡进行治理是有必要的。岸坡地质结构以双层结构为主，护岸基础应依据不同护岸型式选择合适的持力层，柔性护岸可选择较坚实的粉质黏土或砂卵石层、刚性护岸宜以砂卵石层为持力层，基本满足承载力要求，护岸基础埋深需满足防冲要求。

（四）基本同意对天然建筑材料的评价。本工程土料用量不多，可就地取材，优先利用开挖弃料；块石料、砂砾料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本工程的主要任务是防止河岸坍塌，保护村庄和农田，维护河势稳定。项目涉及足别乡政府驻地的淹没范围主要是耕地，同意治理措施主要为护岸，板桥河足别乡政府驻地河段治理标准为10年一遇洪水，岸坡高于10年一遇洪水的按10年一遇洪水标准防护，岸坡低于10年一遇洪水的按平岸设计；板桥河支流白老沟河段治理标准为5年一遇洪水，岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计。

（二）基本同意水面线计算成果。治理后板桥河足别乡政府驻地河段桩号0+000断面、1+120断面、3+640断面的10年一遇设计洪水位分别为640.67米、632.61米、618.15米；板桥河支流白老沟河段桩号0+000断面、0+650断面的5年一遇设计洪水位分别为734.09米、726.00米。

（三）工程治理规模：治理河道总长3.61千米，新建护岸总长4.695千米。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1．同意本工程建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。本工程治理范围为西林县板桥河足别乡政府驻地河段和板桥河支流白老沟足别村河段，综合治理河道长度3.61千米，新建护岸4.695千米，其中足别乡政府驻地河段治理河长2.96千米，新建护岸4.185千米；足别村河段治理河长0.65千米，新建护岸0.51千米；沿护岸设置下河步级18座。

（三）护岸结构。

基本同意护岸结构设计方案。

1．足别乡政府驻地河段左岸桩号Z0+000～Z0+070、Z0+460～Z0+490、Z0+765～Z0+890、Z1+200～Z1+260、Z2+110～Z2+210、Z2+560～Z2+630、Z2+770～Z2+810、右岸桩号Y0+670～Y0+760、Y2+850～Y2+945和足别村河段右岸桩号Y0+540～Y0+650共10段护岸采用重力式挡墙结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽0.6米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.4，基础前采用抛填块石护脚，墙背采用开挖料回填。

2．足别乡政府驻地河段左岸桩号Z0+070～Z0+460、Z0+490～Z0+765、Z2+210～Z2+560、Z2+630～Z2+770、Z2+810～Z2+960、右岸桩号Y0+050～Y0+170、Y0+280～Y0+670、Y2+040～Y2+850共8段护岸采用固滨笼挡墙护脚+绿滨垫护坡的结构型式。固滨笼挡墙顶宽1米，临水面为台阶式，背水面竖直；基础前采用抛填块石护脚，墙背铺设土工布；墙顶以上岸坡修整成坡比为1:1.5的边坡，坡面采用0.3米厚绿滨垫护坡，下设0.2米厚砂砾石垫层。

3．足别乡政府驻地河段左岸桩号Z0+890～Z1+200、右岸桩号Y0+760～Y1+330和足别村河段左岸桩号Z0+000～Z0+060、右岸桩号Y0+060～Y0+400共4段护岸采用格宾网笼挡墙的结构型式。挡墙顶宽1米，临水面为台阶式，背水面竖直，基础前采用抛填块石护脚，墙背铺设反滤土工布后回填开挖料。

4．下阶段根据实际地形地质情况进一步优化调整各段岸坡的护坡型式。

（四）附属建筑物。

基本同意沿护岸共设置下河步级18座，步级宽2米，均为C20埋石混凝土结构。

六、施工组织设计

基本同意施工组织设计方案，工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地4.38亩（其中旱地2.08亩，未涉及基本农田），临时征用土地42.06亩（其中旱地20.2亩）。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资59.74万元，由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案，工程建成后由西林县足别乡水利站负责管理，本工程暂不考虑管理设施、设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《百色市建设工程造价信息》2021年4月价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1399.99万元。

附表：广西重点山洪沟防洪治理项目西林县板桥河山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年11月12日

（此件公开发布）

附表

广西重点山洪沟防洪治理项目西林县

板桥河山洪沟治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 2551.21 | 1377.72 | -1173.49 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 2019.22 | 1100.31 | -918.91 |  |
| 一 | 板桥河支流白老沟足别村河段工程（中心线桩号S0+000～S0+650） | 720.39 | 136.37 | -584.02 | 方案调整及单价变化 |
| 二 | 板桥河足别乡政府驻地河段工程 （中心桩号X0+000～X3+160） | 1278.84 | 953.05 | -325.79 |  |
| 三 | 其他建筑工程 | 19.99 | 10.89 | -9.10 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 | 19.77 |  | -19.77 |  |
| 一 | 附属建筑物 | 19.77 |  | -19.77 |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 141.88 | 67.35 | -74.54 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 32.85 | 11.70 | -21.15 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 56.00 | 27.00 | -29.00 |  |
| 三 | 施工临时房屋 | 31.63 | 17.09 | -14.54 |  |
| 四 | 其它临时工程 | 21.40 | 11.56 | -9.84 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 248.84 | 144.45 | -104.39 |  |
| 一 | 建设管理费 | 114.89 | 65.32 | -49.57 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 61.60 | 34.52 | -27.08 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 46.75 | 27.30 | -19.45 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 6.54 | 3.50 | -3.04 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 | 91.71 | 56.24 | -35.47 |  |
| 1 | 勘察费 | 42.64 | 28.11 | -14.53 |  |
| 2 | 设计费 | 49.07 | 28.13 | -20.94 |  |
| 三 | 其 他 | 42.24 | 22.89 | -19.35 |  |
| 1 | 工程保险费 | 9.81 | 5.25 | -4.56 |  |
| 2 | 招标业务费 | 10.68 | 7.14 | -3.54 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 8.72 | 3.50 | -5.22 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 6.49 | 3.50 | -2.99 |  |
| 5 | 其他税费 | 6.54 | 3.50 | -3.04 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 6.54 | 3.50 | -3.04 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 121.49 | 65.61 | -55.88 |  |
|  | 基本预备费 | 121.49 | 65.61 | -55.88 |  |
|  | 工程静态总投资 | 2551.21 | 1377.72 | -1173.49 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 39.87 | 22.27 | -17.60 |  |
| 一 | 移民征地投资 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持投资 | 27.05 | 13.32 | -13.73 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 12.82 | 8.95 | -3.87 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 2591.08 | 1399.99 | -1191.09 | 本工程征地补偿投资59.74万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资 |
| 一 | 静态总投资 | 2591.08 | 1399.99 | -1191.09 |  |

抄送：百色市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室            2021年11月15日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件