桂水审批〔2021〕101号

自治区水利厅关于灵川县潮田乡南圩山洪沟

治理工程初步设计的批复

灵川县水利局：

你局《关于申请灵川县潮田乡南圩山洪沟治理工程初步设计报告书审批的函》收悉（项目代码：2108-450000-04-01-634374），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

南圩河属珠江流域西江水系漓江的一级支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落。南圩河山洪沟集雨面积83.5平方公里，长期未得到系统治理，岸边农田地势低平，常受洪水淹没。拟治理的南圩河支流五江寨水河段岸坡多处崩塌严重，河道不稳定，对沿岸耕地、居民生活构成严重威胁，旺塘水河段河道狭小、河床淤积，发生洪水时过流能力不足，行洪不畅，农田受淹。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对灵川县潮田乡南圩山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。南圩河支流五江寨水（1#断面）、旺塘水（7#断面）的5年一遇洪峰流量分别为406立方米每秒、100立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。拟治理河段包括南圩河支流五江寨水五江寨村段和次一级支流旺塘水南圩～旺塘村段，为岩溶洼地及河流冲积堆积地貌，局部河段Ⅰ级阶地发育；上部覆盖层有人工填土、淤泥质土、砂卵石层、粉质黏土和含砾粉质黏土等，下伏基岩为灰岩，基岩局部出露。无大的断裂构造通过，地质构造相对简单，岩溶对工程建设影响不大，总体上没有制约性工程地质问题。

（三）基本同意护岸工程地质评价。拟防护段两岸岸坡高多为0.5～3米，局部大于4米，均为土质边坡，主要由第四系冲积砂卵石层、粉质黏土和残坡积含砾粉质黏土等组成，局部基岩出露，抗冲刷能力总体较差，多为稳定性较差边坡，建议结合乡村振兴进行必要的防护。护岸地质结构以多层结构为主，局部单层或双层结构，以下部较密实的冲积砂卵石层、残坡积含砾粉质黏土或基岩作为护岸基础持力层，基本满足承载力要求，基础埋深需满足防冲要求。

（四）基本同意堰坝等附属建筑物工程地质评价。建议以厚实的残坡积含砾粉质黏土或基岩作为建筑物地基，基本满足要求。下阶段应针对各建筑物的具体布置进一步开展勘察工作，复核建筑物工程地质条件，确保建筑物安全。

（五）基本同意对天然建筑材料的评价。本工程土料用量不多，可就地取材，优先利用开挖弃料，其次在下游附近小山包取土，为粉质黏土，基本满足要求；块石料、砂砾料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本项目的工程任务是通过新建护岸，防止河岸坍塌，保护村庄和农田，维护河势稳定；并通过清淤疏浚、拓宽行洪断面，提高河道排洪能力。

（二）基本同意本工程河道治理标准为5年一遇洪水，岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计；治涝按5年一遇24小时最大暴雨洪水3天排至农用耐淹水深。

（三）基本同意水面线计算成果。治理后五江寨水河段在1#～6#断面的5年一遇洪水位为246.59～257.66米；旺塘水7#～16#断面5年一遇洪水位为285.56～311.41米。

（四）工程治理规模：治理河道总长6.409公里，新建护岸总长11.666公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1．同意本工程建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。本工程整治范围为灵川县潮田乡南圩河支流五江寨水五江寨河段和旺塘水南圩～旺塘河段，综合治理河道长度6.409公里，新建护岸11.666公里，其中五江寨河段治理河长1.152公里，新建护岸1.152公里；南圩～旺塘河段治理河长5.257公里，新建护岸10.514公里；改造或拆除重建堰坝8座；拆除重建机耕桥2座、人行桥12座；新建下河步级42座。

（三）护岸结构。

基本同意护岸的结构设计方案。

1．五江寨河段左岸桩号五左0+000～五左0+220（上）、五左0+220（下）～五左1+152和南圩～旺塘河段左岸桩号A0+504～A0+664、A1+608～A1+762、右岸桩号A0+664～A1+048、A1+542～A1+908共6段护岸采用仰斜式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.3～0.5米，迎水面坡比1:0.5～1:0.75，背水面坡比1:0.3～1:0.5，基础前采用抛填块石护脚。

2．南圩～旺塘河段左岸桩号A0+000～A0+504、A0+664～A1+496、A1+542～A1+608、A1+762～A1+957、B0+000～B2+440、B2+565～B3+280和右岸桩号A0+000～A0+504、A1+048～A1+496、A1+908～A1+957、B0+000～B2+440、B2+565～B3+280共11段护岸采用C15混凝土齿墙护脚+格宾网垫护坡的结构型式。齿墙顶宽0.4米；墙顶以上修整成坡比为1:1.5的边坡，坡面采用0.3米厚格宾网垫护坡。

3．南圩～旺塘河段右岸桩号A0+504～A0+664段护岸采用重力式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽0.4米，迎水面坡比为1:0.4，墙背竖直，墙背采用开挖料回填。

4．南圩～旺塘河段桩号A1+496～A1+542段采用C15混凝土护底及护坡，护底厚度0.4米，护坡厚度0.1米。下阶段优化该段护岸设计，确保河岸稳定。

5．南圩～旺塘河段桩号B2+440～B2+565段采用重力式挡墙护脚+叠石护坡的结构型式。护脚挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽1米，墙体前后竖直；墙顶以上采用叠石护坡；墙背采用开挖料回填。

6．南圩～旺塘河段桩号B3+280～B3+300段采用重力式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽0.5米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.5，墙背采用开挖料回填。

7．下阶段根据治理河段的地质条件和水流冲刷情况优化护岸结构设计，对迎流顶冲河岸以及桥涵等衔接段宜采用刚性护岸连接。

（四）附属建筑物。

基本同意堰坝、机耕桥、人行桥、下河步级的结构型式和结构尺寸。

六、施工组织设计

基本同意施工导流设计方案、施工方法和施工总布置；施工总工期按12个月控制。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地17.08亩（其中耕地11.4亩），临时征用土地44.36亩（其中耕地14.42亩）。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资260.22万元。工程征地补偿投资由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案，工程建成后由灵川县潮田乡水利站负责管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2020年第12期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1312.45万元。

附表：灵川县潮田乡南圩山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2021年11月12日

（此件公开发布）

附表

灵川县潮田乡南圩山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1097.93 | 1243.79 | 145.86 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 856.05 | 980.52 | 124.47 |  |
| 一 | 南圩村—旺塘村A段护岸（L=1.957km) | 93.22 | 207.56 | 114.35 | 局部方案调整及单价变化 |
| 二 | 南圩村—旺塘村B段护岸（L=3.30km) | 754.36 | 570.71 | -183.65 |  |
| 三 | 五江寨段左岸护岸（L=1.52km) |  | 192.54 | 192.54 |  |
| 四 | 其他工程 | 8.48 | 9.71 | 1.23 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 62.06 | 62.46 | 0.41 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 17.78 | 8.72 | -9.06 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 21.75 | 28.15 | 6.40 |  |
| 三 | 施工临时房屋 | 13.43 | 15.26 | 1.83 |  |
| 四 | 其它临时工程 | 9.09 | 10.33 | 1.24 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 127.54 | 141.58 | 14.04 |  |
| 一 | 建设管理费 | 53.47 | 59.71 | 6.24 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 27.54 | 31.16 | 3.62 |  |
|  | 建设单位管理费 | 13.77 | 15.52 | 1.75 |  |
|  | 工程管理经常费 | 13.77 | 15.64 | 1.87 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 22.30 | 24.91 | 2.61 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.63 | 3.64 | 0.01 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 | 45.59 | 51.09 | 5.50 |  |
| 1 | 勘察费 | 22.79 | 25.54 | 2.75 |  |
| 2 | 设计费 | 22.80 | 25.55 | 2.75 |  |
| 三 | 其 他 | 28.48 | 30.77 | 2.29 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.13 | 4.69 | 0.56 |  |
| 2 | 招标业务费 | 6.10 | 6.70 | 0.60 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 2.75 | 3.12 | 0.37 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.75 | 3.13 | 0.38 |  |
| 5 | 其他税费 | 12.75 | 13.13 | 0.38 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.75 | 3.13 | 0.38 |  |
|  | 工程安全鉴定费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 第六部分:预备费 | 52.28 | 59.23 | 6.95 |  |
|  | 基本预备费 | 52.28 | 59.23 | 6.95 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1097.93 | 1243.79 | 145.86 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 169.98 | 68.66 | -101.32 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 121.70 |  | -121.70 | 本工程征地补偿投资260.22万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资 |
| 二 | 水土保持投资 | 35.08 | 55.46 | 20.38 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1267.91 | 1312.45 | 44.54 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1267.91 | 1312.45 | 44.54 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室            2021年11月15日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件