桂水审批〔2022〕36号

自治区水利厅关于广西重点山洪沟治理项目

里松河山洪沟治理工程初步设计的批复

八步区水利局：

你局《关于审批〈广西重点山洪沟治理项目里松河山洪沟治理工程初步设计报告书〉的请示》收悉（项目代码：2017-451102-76-01-017137），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

里松河属贺江左岸一级支流，支流黄泥冲流域面积57.10平方公里，河长12.00公里,支流文汉冲流域面积23.70平方公里，河长7.92公里。本工程拟整治里松河支流黄泥冲罗家寨河段和文汉冲汤屋河段，涉及黄泥冲罗家寨、大田基村、黄泥冲村、发太村以及文汉冲文汉村、汤屋村等村寨。黄泥冲和文汉冲属山区性河流，河道坡降陡，源短流急，洪水暴涨暴落。工程区河岸抗冲能力差，防护设施少，标准低，甚至处于不设防状态，受洪水冲刷影响，河岸坍塌甚至冲毁农田，水土流失严重。为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施里松河山洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意采用暴雨推求洪水的方法和成果。黄泥冲罗家寨河段（集水面积31.5平方公里）、文汉冲汤屋河段（集水面积23.7平方公里）5年一遇洪峰流量分别为241立方米每秒、240立方米每秒。

（二）基本同意各排水涵管设计洪水计算成果。

（三）基本同意施工洪水成果。

（四）基本同意黄泥冲罗家寨河段罗家寨旧桥设计控制断面的水位流量关系成果。

三、工程地质

（一）工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段岸坡及护岸工程地质条件评价及结论。岸坡大部分较陡，局部呈陡坎状，坡高约1.0～3.0米，主要由含泥粉砂和砾砂组成，坡脚由砾砂和砂卵石组成；土体抗冲刷能力差，坡脚冲刷、淘蚀严重，局部地段有小崩塌发生，为稳定性差~基本稳定岸坡。同意对岸坡采取防护措施，挡墙基础以砾砂层或砂卵石层作为持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（三）基本同意天然建筑材料评价。工程所需土料不多，利用开挖料可满足工程需求；石料、砂料需通过外购解决。

四、工程治理方案与规模

（一）基本同意本工程任务为岸坡防护。通过新建护岸等工程措施，增强河道山洪灾害防御能力，保护沿河耕地免受洪水冲刷，减少耕地水土流失。

（二）基本同意工程治理设计洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水位的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水位的按平岸顶防护。

（三）基本同意各治理河段设计水面线成果。

（四）工程治理规模：治理河段总长2.852公里，新建护岸总长3.290公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．本工程护岸建筑物级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度进行设防。

3．同意本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。河道治理总长度2.852公里。新建护岸总长3.290公里，其中，黄泥冲罗家寨河段护岸总长1.596公里，文汉冲汤屋河段护岸总长1.694公里。沿线新建排水涵管5座，设置适当数量的下河步级。

（三）护岸布置

基本同意护岸布置方案。

1．黄泥冲罗家寨河段：护岸起点为新华村坝下游，终点为罗家寨旧桥，护岸总长1.596公里，其中左岸0.809公里，右岸0.787公里。

2．文汉冲汤屋河段：护岸起点为水楼村拱桥下游挡墙，终点为文汉冲口桥上游现状挡墙，护岸总长1.694公里，其中左岸0.915公里，右岸长0.779公里。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．黄泥冲罗家寨河段桩号HNZ0+000.00～HNZ0+093.30、HNZ0+137.60～HNZ0+222.80、HNZ0+396.00～HNZ0+490.90、HNZ0+593.40（下）～HNZ0+634.40、HNY0+089.00～HNY0+150.00、HNY0+179.30（下）～HNY0+510.40（上）、HNY0+669.00～HNY0+750.90（上），文汉冲汤屋河段桩号WZ0+825.00～WZ0+914.50、WY0+209.50～WY0+382.90（上）、WY0+398.80（下）～WY0+457.80（上）段护岸累计长1110.30米，采用重力式挡墙结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，顶宽0.6～0.8米，高2.8～3.8米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.4～0.45，基础前采用抛填块石护脚防冲，墙背采用开挖料回填。

2．黄泥冲罗家寨河段桩号HNZ0+093.30（下）～HNZ0+137.60、HNZ0+222.80～HNZ0+396.00、HNZ0+490.90～HNZ0+593.40（上）、HNZ0+634.40～HNZ0+808.60、HNY0+000.00～HNY0+089.00、HNY0+150.00～HNY0+179.30（上）、HNY0+510.40（下）～HNY0+669.00、HNY0+750.90（下）～HNY0+787.60，文汉冲汤屋河段桩号WZ0+270.00～WZ0+825.00、WY0+382.90（下）～WY0+398.80（上）、WY0+457.80（下）～WY0+779.30段护岸累计长1700.20米，采用“C15埋石混凝土挡墙护脚+生态网垫护坡”的结构型式。挡墙顶宽0.6米，挡墙顶宽0.6～0.8米，高2.8～3.5米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.4～0.45。基础前采用抛填块石护脚，墙背采用开挖料回填。墙顶以上坡面采用0.3米厚格宾网垫护坡，坡比为1:2。

3．文汉冲汤屋河段桩号WZ0+050.00～WZ0+220.00段护岸长170米，采用重力式挡墙结构型式。挡墙由C15埋石混凝土基础+M7.5浆砌大块石墙身组成，其中C15埋石混凝土基础顶宽1.2～2.1米，高1.5～1.8米，背水坡坡比1:0.4，迎水面竖直；M7.5浆砌大块石墙身顶宽0.8米，底宽1.2～2.1米，高1.0～2.7米，背水坡坡比1:0.4，迎水面竖直。墙后回填采用开挖料回填。

4．文汉冲汤屋河段桩号WZ0+000.00～WZ0+050.00、WZ0+220.00～WZ0+270.00、WY0+000.00～WY0+209.50段护岸累计长309.50米，采用“C15埋石混凝土挡墙护脚+M7.5浆砌石护坡”的结构型式。挡墙由C15埋石混凝土基础+M7.5浆砌大块石墙身组成，其中C15埋石混凝土基础顶宽1.2～1.4米，高1.5米，背水坡坡比1:0.4，迎水面竖直；M7.5浆砌大块石墙身顶宽0.8米，底宽1.2～1.2米，高1.0～1.5米，背水坡坡比1:0.4，迎水面竖直。墙后回填采用开挖料回填；墙顶以上岸坡采用0.3～0.5米厚浆砌石护坡，坡比为1:2。

（五）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。

1．新建下河步级15座。下河步级总宽2米，采用C15混凝土结构。下阶段结合群众生产、生活的需求情况优化下河步级的设置。

2．沿治理河段布置排水涵管5座。排水涵管采用混凝土预制管，直径均为1.0米。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流标准采用枯水期3年一遇洪水标准，导流时段为2～3月。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。工程总占地合计56.78亩，其中永久占地11.54亩，临时占地45.24亩，均不涉及基本农田。工程用地范围内不涉及拆迁房屋，不涉及人口搬迁。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、补偿标准。工程征地补偿总投资154.80万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、工程建设及运行管理

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由里松镇

水利工程管理站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意工程运行管理制度及经费来源。

十、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《贺州市建筑工程造价信息》2021年10月份价格水平。经审查，本工程的设计概算总投资为1349.80万元。

十一、实施效果分析

基本同意实施效果分析及结论。

附件：广西重点山洪沟治理项目里松河山洪沟治理工程初步

设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年5月12日

（此件公开发布）

附件

广西重点山洪沟治理项目里松河山洪沟

治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审 投资 | 审定 投资 | 核增减 （+/-) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 1033.06 | 1019.81 | -13.25 |  |
| (一) | 黄泥冲护岸部分 | 510.83 | 465.96 | -44.87 | 结构优化 |
| (二) | 文汉冲护岸部分 | 467.90 | 495.82 | 27.92 | 结构优化 |
| (三) | 附属建筑物 | 54.34 | 47.94 | -6.40 | 结构优化 |
| (四) | 其他建筑工程 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | 核增项目 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 61.21 | 71.22 | 10.01 |  |
| (一) | 施工导流 | 20.32 | 24.57 | 4.25 |  |
| (二) | 施工排水 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 核增项目 |
| (三) | 临时施工道路 | 14.05 | 9.45 | -4.60 | 长度核减 |
| (四) | 施工房屋建筑工程 | 16.01 | 20.96 | 4.95 |  |
| (五) | 其他施工临时工程 | 10.83 | 10.80 | -0.03 |  |
| 五 | 独立费用 | 158.04 | 157.46 | -0.58 |  |
| (一) | 建设管理费 | 73.58 | 73.49 | -0.09 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 45.02 | 45.00 | -0.02 |  |
| (1) | 建设单位管理费 | 16.13 | 16.09 | -0.04 |  |
| (2) | 工程管理经常费 | 28.89 | 28.91 | 0.02 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 24.76 | 24.70 | -0.06 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.80 | 3.79 | -0.01 |  |
| (二) | 科研勘察设计费 | 57.91 | 57.77 | -0.14 |  |
| 1 | 勘察设计费 | 57.91 | 57.77 | -0.14 |  |
| (1) | 勘察费 | 26.60 | 26.53 | -0.07 |  |
| (2) | 设计费（含施工图预算编制费） | 31.31 | 31.24 | -0.07 |  |
| (三) | 其他 | 26.55 | 26.20 | -0.35 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.92 | 4.91 | -0.01 |  |
| 2 | 招标业务费 | 6.88 | 6.87 | -0.01 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 3.28 | 3.27 | -0.01 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.19 | 2.18 | -0.01 |  |
| 5 | 其他税费 | 9.28 | 8.97 | -0.31 |  |
| (1) | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.28 | 3.27 | -0.01 |  |
| (2) | 水利工程确权划界费 | 6.00 | 5.70 | -0.30 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1252.32 | 1248.49 | -3.83 |  |
|  | 基本预备费(5%) | 62.62 | 62.42 | -0.20 |  |
|  | 静态总投资 | 1314.94 | 1310.91 | -4.03 |  |
|  | 工程部分总投资 | 1314.94 | 1310.91 | -4.03 |  |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  | 工程征地补偿总投资154.80万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。 |
| 二 | 水土保持工程 | 28.15 | 25.48 | -2.67 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 14.08 | 13.41 | -0.67 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 42.23 | 38.89 | -3.34 |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 1357.17 | 1349.80 | -7.37 | 核减 |
|  | 总投资 | 1357.17 | 1349.80 | -7.37 | 核减 |

抄送：贺州市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2022年5月12日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件