桂水审批〔2022〕40号

自治区水利厅关于凤山县长洲镇

那拉山洪沟治理工程初步设计的批复

凤山县水利局：

你局《关于申请凤山县长洲镇那拉山洪沟治理工程初步设计报告书审批的函》收悉（项目代码：2204-450000-04-01-133796），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

大拉河属西江水系红水河右岸一级支流，那拉山洪沟为大拉河支流，流域面积21平方公里，河长11.2公里。本工程主要布置在那拉山洪沟干流及其支流上，涉及长洲镇板任村拉累屯、拉当屯、巴达屯、莫贵屯等。那拉山洪沟属山区性河流，河道坡降陡，源短流急，洪水暴涨暴落。工程区河岸抗冲能力差，防护设施少，标准低，甚至处于不设防状态，受洪水冲刷影响，河岸坍塌甚至冲毁农田，水土流失严重。为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施那拉山洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意采用推理公式法进行设计洪水推求。莫贵支流河口以上河段、那拉沟上游河段、那拉沟下游河段、莫贵支流设计洪水5年一遇洪峰流量分别为120立方米每秒、150立方米每秒、175立方米每秒、39立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水计算成果，莫贵支流河口以上河段、那拉沟上游河段、那拉沟下游河段、莫贵支流5年一遇施工洪水分别为16.3立方米每秒、18.7立方米每秒、22.1立方米每秒、6.2立方米每秒。

（三）基本同意工程各河段控制断面水位流量关系曲线。

三、工程地质

（一）工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意护岸地基工程地质分段评价。工程区第②层冲积含砾粉质粘土层，具有一定厚度和强度，但由于夹有粉土、砂土，抗冲刷能力较弱，分布不连续，不宜作为拟建护岸基础持力层，如部分河段冲积粉质粘土层较厚，可先对地基进行处理后再作为护岸基础持力层；第③层砂卵砾石层具有一定厚度和强度，分布连续，可作拟建护岸基础持力层；第④层残积层含碎石粉质粘土层土质结构较好，可作拟建护岸基础持力层；第⑤层基岩，强～弱风化，可作拟建护岸基础持力层，但一般埋藏深，仅局部河岸出露。局部基岩出露或埋深不大的地段，基础可置于基岩上；持力层基础应放在冲刷面以下。

（三）基本同意天然建筑材料评价。工程所需土料不多，优先利用合格开挖料，不足部分在工程附近取土；块（碎）石料、砂砾料需通过外购解决。

四、工程治理方案与规模

（一）基本同意本工程任务为岸坡防护。通过新建护岸等工程措施，保护沿河耕地免受洪水冲刷，减少耕地水土流失。

（二）基本同意工程治理设计洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水位的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水位的按平岸顶防护。

（三）基本同意各治理河段设计水面线成果。

（四）工程治理规模：治理河段总长3.241公里，新建左右岸护岸总长4.145公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．本工程护岸建筑物级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度进行设防。

3．同意本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。河道治理起点为板任村莫贵屯上游桥梁处，终点为下游拉累屯已建护岸处，治理河道总长3.241公里，新建护岸总长4.145公里。

（三）护岸布置

基本同意护岸布置方案。护岸起点为板任村莫贵屯上游桥梁处，终点为下游拉累屯已建护岸处，对耕地保护区稳定性较差的河岸进行防护，新建护岸总长4.145公里，其中左岸长1.550公里，右岸长2.595公里。下阶段进一步优化护岸线布置，避免侵占河道，影响行洪。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。采用墙式护岸，挡墙采用C15埋石混凝土挡墙（埋石率20%），墙顶宽0.5米，墙高2.2～3.6米，迎水面直立，背坡坡比为1:0.4，墙后回填开挖料粘性土要求压实度不小于0.92，无粘性土要求相对密实度不小于0.60；基础埋深1.0～1.2米，采用抛填块石护脚防冲。

（五）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。新建护岸沿线新建适当的下河步级，下河步级宽1.2米，采用C15埋石混凝土结构。下阶段结合群众生产、生活的需求情况优化下河步级的设置。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流标准采用枯水期5年一遇洪水标准，导流时段为10月～次年4月，在河道中部开挖渠槽进行导流，护岸施工完成后及时回填导流渠槽。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为9个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。工程总占地合计43.65亩，其中永久占地6.24亩，临时占地37.41亩。工程占地不涉及基本农田。工程用地范围内不涉及拆迁房屋，不涉及人口搬迁。下阶段优化施工布置方案，避免或减少施工临时占用耕地。工程开工前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、补偿标准。工程征地补偿总投资54.03万元。根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，本工程征地补偿费用由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、工程建设及运行管理

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由凤山县长洲镇水利站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意工程运行管理制度及经费来源。

十、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建筑工程造价信息》2021年第11期凤山县价格水平。经审查，本工程的设计概算总投资为1397.79万元。

十一、实施效果分析

基本同意实施效果分析及结论。

附件：凤山县长洲镇那拉山洪沟治理工程初步设计概算审

定表

广西壮族自治区水利厅

2022年5月18日

（此件公开发布）

附件

凤山县长洲镇那拉山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审 概算 | 审定 概算 | 审核增减 （+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 1024.09 | 967.92 | -56.17 |  |
| (一) | 那拉左岸护岸工程（护岸长1550m） | 378.58 | 357.76 | -20.82 | 方案优化 |
| (二) | 那拉右岸护岸工程（护岸长2595m） | 611.29 | 580.57 | -30.72 | 方案优化 |
| (三) | 下河码头（15座） | 24.08 | 20.01 | -4.07 |  |
| (四) | 其他建筑工程（按主体建筑工程1%） | 10.14 | 9.58 | -0.56 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 72.73 | 162.89 | 90.16 |  |
| (一) | 施工导流工程 | 30.37 | 17.35 | -13.02 |  |
| (二) | 施工交通工程 | 20.75 | 123.25 | 102.5 | 补充进场公路 |
| (三) | 办公生活及文化福利建筑 | 10.75 | 11.09 | 0.34 |  |
| (四) | 其他施工临时工程 | 10.86 | 11.20 | 0.34 |  |
| 五 | 独立费用 | 151.18 | 150.18 | -1.00 |  |
| (一) | 建设管理费 | 62.36 | 64.04 | 1.68 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 32.61 | 33.53 | 0.92 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 25.94 | 26.59 | 0.65 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.81 | 3.92 | 0.11 |  |
| (二) | 勘测设计费（初设、招标、施工图阶段） | 64.18 | 61.04 | -3.14 |  |
| 1 | 勘测费 | 32.8 | 33.67 | 0.87 |  |
| 2 | 设计费 | 31.38 | 27.37 | -4.01 |  |
| (三) | 其他 | 24.64 | 25.10 | 0.46 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.94 | 5.09 | 0.15 |  |
| 2 | 招标业务费 | 6.89 | 7.01 | 0.12 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.29 | 3.39 | 0.10 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.29 | 3.39 | 0.10 |  |
| 5 | 其他税费 | 6.23 | 6.22 | -0.01 |  |
| ⑴ | 水利工程确权划界费 | 6.23 | 6.22 | -0.01 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1248.00 | 1280.98 | 32.98 | 核增 |
|  | 基本预备费(5%) | 62.40 | 64.05 | 1.65 |  |
|  | 静态总投资 | 1310.40 | 1345.03 | 34.63 |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 | 1310.40 | 1345.03 | 34.63 |  |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建设及施工场地征用费 |  |  |  | 工程征地补偿总投资54.03万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。 |
| 二 | 水土保持工程 | 38.11 | 39.12 | 1.01 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 14.84 | 13.64 | -1.20 |  |
|  | 移民与环境投资 | 52.95 | 52.76 | -0.19 |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 1363.35 | 1397.79 | 34.44 |  |
|  | 总投资 | 1363.35 | 1397.79 | 34.44 |  |

抄送：河池市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2022年5月18日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件