桂水审批〔2022〕73号

自治区水利厅关于广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区红水河右岸一桥～二桥河段防护

工程初步设计的批复

天峨县水利局：

由广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司编制的《广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区红水河右岸一桥～二桥河段防护工程初步设计报告》收悉（项目代码：2020-450000-76-01-016837）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、水文

（一）同意设计洪水采用成果。龙滩水库调节后，天峨水文站20年一遇设计洪峰流量为13200立方米每秒。

（二）基本同意本河段天然排水沟糖厂沟的设计洪水成果。民中支沟和泉眼支沟20年一遇洪峰流量分别为5.63立方米每秒、6.25立方米每秒。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

（四）基本同意施工洪水计算成果。

二、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），工程区场地地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意岸坡稳定性评价及及结论。岸坡为多层结构（Ⅲ）。上部为人工填土，层厚1～5米，河床一侧下部为冲洪积层含砂粘土，层厚一般1～3米。下伏基岩为灰岩、砂岩、粉砂质泥岩、页岩。组成岸坡的土体抗冲刷能力较差，岸坡稳定性分类属稳定性较差岸坡，同意对该段岸坡进行防护。

（三）基本同意护岸挡墙基础的工程地质条件评价及结论。挡墙地基为双层结构（Ⅱ）至多层结构（Ⅲ）。上部为人工填土，下部为冲洪积层含砂粘土，冲洪积层可做持力层，承载力满足要求，基础埋深需满足防冲要求。

（四）基本同意排涝工程地质条件评价及结论。排涝连通涵管采用明挖埋管的形式，涵管基础置于填土层或粉质黏土层上，建议对填土层进行地基处理。排涝隧洞基础基本置于覆盖层中，隧洞前半段洞底基础位于土层和岩层两种不同的岩土体上，施工时需注意采取结构措施，防止基础的不均匀沉降问题，建议采用短进尺强支护的方式施工，需注意防范塌方对施工安全的影响；顶管段管道位于残坡积粉质粘土中，硬塑状，承载力满足要求。基础位于地下水位以下，施工时需注意采取排水及支护措施。

（五）基本同意各岩土层物理性质及物理力学参数建议值、桩基参数建议值。

（六）基本同意天然建筑材料评价。砂石料需外购解决。

三、工程任务和规模

（一）本工程主要任务是对红水河天峨县城区右岸一桥～二桥河段岸坡进行防护，避免岸坡遭暴雨洪水及岩滩库区涌浪淘刷，防止塌岸、滑坡，保护国土资源。

（二）同意城区防洪标准为20年一遇，排涝标准按自排20年一遇最大24小时暴雨洪水设计。

（三）基本同意设计水面线成果。一桥～二桥的20年一遇洪水位为235.88～234.64米。

（四）本工程建设规模为:新建护岸长2.128公里。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意本工程护岸、排涝隧洞（涵管）等建筑物级别为4级。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度Ⅵ度设防。

同意本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。护岸沿红水河右岸布置，起于天峨县城区一桥下游约200米的红水河天峨码头附近，终于二桥桥底，新建护岸总长2.128公里，新建连通排涝涵0.122公里，排涝隧洞0.492公里，沿护岸共布置排水涵6座，下河台阶4座。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．桩号YA0+000～YA0+213、YA0+705～YA1+144、YA1+826～YA2+128共3段长954米岸坡采用抛填块石压坡护脚的结构型式。抛石顶面高程为226.00米，外侧边坡坡比1:2。桩号YA0+213～YA0+705和YA1+144～YA1+826共2段长1174米岸坡采用固滨笼挡墙+抛填块石压坡护脚的结构型式。固滨笼挡墙顶宽1米，由2层固滨笼叠砌而成，挡墙内侧采用砂砾石回填，外侧采用抛填块石压坡护脚，抛石顶面高程为226.00米，外侧边坡坡比1:2。

2．桩号YA1+748～YA2+000段长252米河岸岸坡采用抗滑桩进行加固。抗滑桩采用单排钢筋混凝土灌注桩，桩径1米，桩距3米，桩底入岩，锚固深度4米。

3．桩号YA0+213～YA0+705和YA1+144～YA1+826两段护岸设置亲水平台，亲水平台设于护脚固滨笼挡墙顶内侧，平台宽3.5米，采用透水砖路面，下设0.12米厚C20混凝土垫层和0.3米厚级配碎石垫层，平台外侧设1.2米高石艺栏杆，内侧设混凝土排水沟；桩号YA0+825～YA1+082和YA1+748～YA2+100两段岸坡新建人行步道与现有步道连接，新建任性步道宽3.5米，采用透水砖路面，下设0.12米厚C20混凝土垫层和0.3米厚级配碎石垫层，步道外侧设混凝土路缘石，内侧设混凝土排水沟。

（四）排涝工程

基本同意排涝工程布置及结构设计。排涝工程由连通排涝涵、排涝隧洞和出口段组成。

1．连通排涝涵

连通排涝涵布置于烂塘湾泉眼排涝区与民族中学排涝区之间，总长116米，采用钢筋混凝土预制管，管径2米，进口高程为240.00米，出口高程为239.00米。

2．排涝隧洞

排涝隧洞进口布置在靠近体育馆一侧的地势较高处，沿进、出民族中学的市政道路布置，横穿峨里路，再沿广西电网公司河池供电局门前的城区道路布置直至红水河。隧洞纵坡0.5%，进口底高程239.00米，出口底高程234.04米，隧洞桩号P0+123～P0+401和P0+603～P0+632.5洞段采用圆拱直墙型断面，断面净空尺寸为2.5×3.0米（宽×高），隧洞桩号P0+411～P0+596采用圆形断面，内径2.4米。基本同意隧洞分别采用A、B、C、D及顶管等不同类型的支护衬砌型式。

隧洞桩号P0+123～P0+128洞段采用A型衬砌，初期顶拱和边墙采用大管棚、锚杆挂钢筋网喷0.15米厚C25混凝土+钢拱架进行支护，二期全断面现浇0.4米厚C25钢筋混凝土衬砌；顶拱洞壁周边进行固结灌浆、回填灌浆并布置排水孔。

隧洞桩号P0+128～P0+144、P0+353～P0+401和P0+603～P0+627.5洞段采用B型衬砌，初期顶拱和边墙采用管棚、锚杆挂钢筋网喷0.15米厚C25混凝土+钢拱架进行支护，二期全断面现浇0.4米厚C25钢筋混凝土衬砌；顶拱洞壁周边进行回填灌浆并布置排水孔。

隧洞桩号P0+144～P0+353洞段采用C型衬砌，初期顶拱和边墙采用管棚、锚杆挂钢筋网喷0.15米厚C25混凝土+钢拱架进行支护，二期全断面现浇0.4米厚C25钢筋混凝土衬砌；顶拱洞壁周边进行回填灌浆并布置排水孔。

隧洞桩号P0+627.5～P0+632.5洞段采用D型衬砌，初期顶拱和边墙采用大管棚、锚杆挂钢筋网喷0.15米厚C25混凝土+钢拱架进行支护，二期全断面现浇0.4米厚C25钢筋混凝土衬砌；顶拱洞壁周边进行固结灌浆、回填灌浆并布置排水孔。

隧洞桩号P0+411～P0+596洞段为顶管段，顶管段入口设工作井，出口设接收井，顶管内径2.4米，壁厚0.23米，采用钢承口钢筋混凝土管。

隧洞施工时应根据实际地质条件调整临时支护方式。

3．出口段

隧洞出口设箱涵段、跌水段和消力池段。箱涵段长9.5米，断面尺寸为2.5×3米（宽×高），采用C25钢筋混凝土结构；跌水段采用矩形明渠结构，长14米，宽2.5～4米，两侧边墙采用C25混凝土重力式挡墙结构，底板采用0.5米厚C25混凝土结构，底板顶面设C25混凝土消能坎；消力池为矩形断面，长5米，宽5米，两侧边墙采用C25混凝土重力式挡墙结构，底板采用0.5米厚C25混凝土结构。

（五）附属建筑物

1．基本同意沿护岸共设置6座排水涵，其中1座采用钢筋混凝土箱涵结构，5座采用预制钢筋混凝土管涵结构。

2．基本同意沿护岸布置下河台阶4座。台阶宽3米，采用C20混凝土结构。

（六）工程安全监测设计

基本同意本工程安全监测设计方案。

五、施工组织设计

基本同意施工导流标准及导流方案、主体工程施工方法、施工总布置和施工总进度安排，施工总工期为22个月。

六、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地及拆迁实物指标调查成果。建设征地总面积60.78亩，其中永久征收52.33亩，临时征用8.45亩。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资估算的编制依据、费用构成、补偿标准和计算方法。工程征地补偿估算投资为594.74万元。

七、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

八、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

九、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后由天峨县城区防洪工程管理所负责管理，配备必要的管理设施、设备。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十一、设计概算

同意工程设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建设工程造价信息》2022年3月价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为6404.21万元。

十二、经济评价

（一）基本同意经济评价的依据、参数和主要成果。

（二）本项目国民经济内部收益率为为9.96%，大于社会折现率6%，工程在经济上基本可行。

附件：广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区红水河右岸一桥～二桥河段防护工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年8月1日

（此件公开发布）

附件

广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区

红水河右岸一桥～二桥河段防护工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 6580.06 | 5689.48 | -890.58 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 5088.44 | 4357.62 | -730.81 |  |
| 一 | 护岸工程 | 3127.42 | 2165.75 | -961.67 | 取消塑钢栈道及钢管桩，调整措施。 |
| 二 | 排涝工程 | 1909.74 | 2147.84 | 238.09 | 调整地下工程施工方案 |
| 三 | 房建工程 |  |  |  |  |
| 四 | 其他建筑工程 | 51.27 | 44.04 | -7.24 | 相应变化 |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 247.98 | 227.08 | -20.90 | 取消施工供电变压器。 |
| 一 | 导流工程 | 6.03 | 6.16 | 0.13 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 44.41 | 39.68 | -4.73 |  |
| 三 | 施工供电工程 | 27.50 | 12.50 | -15.00 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 77.50 | 73.34 | -4.15 |  |
| 五 | 其他施工临时工程 | 92.54 | 95.39 | 2.85 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 930.31 | 833.85 | -96.46 | 相应变化，取消项目法人委托第三方检测费。 |
| 一 | 建设管理费 | 268.12 | 236.03 | -32.09 |  |
| 二 | 工程勘测设计费 | 530.01 | 502.46 | -27.54 |  |
| 三 | 其他 | 132.18 | 95.36 | -36.83 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 6266.72 | 5418.55 | -848.17 |  |
|  | 基本预备费 | 313.34 | 270.93 | -42.41 | 相应变化 |
|  | 静态总投资 | 6580.06 | 5689.48 | -890.58 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 597.52 | 714.72 | 117.20 |  |
| 一 | 建设及施工场地征用费 | 482.63 | 594.75 | 112.12 | 部分临时征地改为永久征地，被征地农民养老保险补贴面积和政策调整，耕地复垦费改为指标交易费。 |
| 二 | 水土保持工程 | 65.57 | 62.18 | -3.39 | 设计调整 |
| 三 | 环境保护工程 | 49.32 | 57.79 | 8.47 | 设计调整 |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资（Ⅰ+Ⅱ） | 7177.58 | 6404.21 | -773.38 |  |

抄送：自治区发展改革委，河池市水利局，广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司，本厅行政审批处、建设处、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室               2022年8月1日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件