桂水审批〔2022〕78号

自治区水利厅关于广西主要支流黔浔江治理工程

天峨县城区红水河左岸陀湾码头～污水泵站河段

防护工程（227m高程以上部分）初步设计的批复

天峨县水利局：

由广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司编制的《广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区红水河左岸陀湾码头～污水泵站河段防护工程（227m高程以上部分）初步设计报告》收悉（项目代码：2020-450000-76-01-016838）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、水文

（一）同意设计洪水采用成果，龙滩水库调节后，天峨水文站20年一遇设计洪峰流量为13200立方米每秒。

（二）基本同意水位流量关系曲线成果。

（三）基本同意施工洪水计算成果。

二、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），工程区场地地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意天峨县城区红水河左岸陀湾码头～污水泵站河段岸坡稳定性评价及结论。本工程岸坡基本为填土岸坡，属于边坡稳定性较差～边坡稳定性差岸坡，其中陀湾码头段填土岸坡属稳定性差岸坡，其余填土岸坡属稳定性较差岸坡。

（三）同意护岸工程的工程地质条件评价及结论。护岸地基结构类型为双层结构～多层结构，局部单层，基岩出露。护岸沿线地层主要为第四系填土、冲洪积漂卵砾石、冲积淤泥质含砂粘土、含砂粉质粘土和基岩，下伏基岩为三叠系下统砂岩、粉砂质泥岩夹灰岩、页岩等，强～弱风化。大部分地段工程地质分类属A类，护岸工程地质条件良好，局部为C类，存在抗滑稳定问题，需采取抗滑稳定加固处理措施。

（四）基本同意各岩土层物理性质及物理力学参数建议值、桩基参数建议值。

（五）基本同意天然建筑材料评价。土料场位于二桥上游县法院背后山包，砂石料需外购解决。

三、工程任务和规模

（一）本工程主要任务是对红水河天峨县城区左岸陀湾码头至污水泵站河段岸坡进行防护，避免岸坡遭暴雨洪水及岩滩库区涌浪淘刷，防止塌岸、滑坡，保护国土资源。

（二）同意城区防洪标准为20年一遇，工程以护岸为主。

（三）基本同意设计水面线成果。陀湾码头～污水泵站的20年一遇洪水位为235.74～235.16米。

（四）本工程建设规模为:整治左岸岸坡总长度0.96公里。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意本工程护岸、排水涵等建筑物级别为4级。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度Ⅵ度设防。

同意本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。防护范围为天峨县城区左岸陀湾码头至污水泵站河段，护岸总长0.96公里。沿护岸共布置排水涵管2座。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．桩号0+000～0+084段岸坡采用抗滑桩的结构型式进行防护。抗滑桩采用单排钢筋混凝土灌注桩，桩径1.5米，桩距4米，桩顶高程为232.00米，露出地面部分桩间采用0.4米厚钢筋混凝土板连接，桩顶设置冠梁，冠梁尺寸为0.8×0.6米（宽×高），230.00米高程设置承台梁，承台梁尺寸为1.5×0.8米（宽×高），桩底入岩，锚固深度不小于5米。抗滑桩外侧设混凝土排水沟。

2．桩号0+084～0+350段岸坡采用土石填筑压坡护脚的结构型式。土石填筑压坡顶面高程为236.00米，外侧边坡坡比1:2，坡面采用预制混凝土砌块护坡，下设反滤土工布和0.3米厚砂砾石垫层。

3．桩号0+350～0+960段岸坡保留现有植被，仅对局部植被稀疏或裸露部位进行补种草皮措施。

（四）附属建筑物

基本同意沿护岸共布设排水涵2座，采用钢筋混凝土预制管，管径1米，涵管内侧设集水跌井。

（五）工程安全监测设计

基本同意本工程安全监测设计方案。

五、施工组织设计

基本同意施工导流标准及导流方案、主体工程施工方法、施工总布置和施工总进度安排，施工总工期为8个月。

六、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程建设用地总面积12.94亩，均主体工程区永久征地。

（二）基本同意项目征地所采用的补偿依据及补偿标准。

（三）项目建设应按规定办理相关用地手续。

七、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

八、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

九、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后由天峨县城区防洪工程管理所负责管理。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十一、设计概算

同意工程设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建设工程造价信息》2022年3月价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1120.32万元。

十二、经济评价

（一）基本同意经济评价的依据、参数和主要成果。

（二）本项目国民经济内部收益率为为8.89%，大于社会折现率6%，工程在经济上基本可行。

附件：广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区红水河左岸陀湾码头～污水泵站河段防护工程（227m高程以上部分）初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年8月1日

（此件公开发布）

附件

广西主要支流黔浔江治理工程天峨县城区

红水河左岸陀湾码头～污水泵站河段防护工程

（227m高程以上部分）初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1351.17 | 909.00 | -441.95 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 1021.84 | 674.82 | -347.02 |  |
| 一 | 防护工程 | 1011.72 | 668.14 | -343.58 | 部分桩号护岸由抗滑桩防护措施调整为压坡防护措施 |
| 二 | 其他建筑工程 | 10.12 | 6.68 | -3.44 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 53.38 | 35.22 | -18.16 |  |
| 一 | 临时施工道路 | 10.00 | 10.00 | 0 |  |
| 二 | 施工供电工程 | 17.00 | 5.00 | -12.00 | 核减临时供电变压器 |
| 三 | 施工房屋建筑工程 | 15.73 | 13.19 | -2.54 |  |
| 四 | 其他施工临时工程 | 10.65 | 7.03 | -3.62 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 211.61 | 155.88 | -55.73 | 相应变化 |
| 一 | 建设管理费 | 66.47 | 47.23 | -19.24 |  |
| 二 | 工程勘测设计费 | 112.31 | 88.64 | -23.68 |  |
| 三 | 其他 | 32.83 | 20.02 | -12.81 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1286.83 | 865.92 | -420.91 |  |
|  | 基本预备费 | 64.34 | 43.30 | -21.05 |  |
|  | 静态总投资 | 1351.17 | 909.22 | -441.95 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 119.18 | 211.10 | 91.92 |  |
| 一 | 建设及施工场地征用费 | 70.24 | 162.76 | 92.52 | 征地面积调整，被征地农民养老保险补贴面积和政策调整，耕地复垦费改为指标交易费。 |
| 二 | 水土保持工程 | 23.54 | 22.94 | -0.60 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 25.40 | 25.40 | 0 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资（Ⅰ+Ⅱ） | 1470.35 | 1120.32 | -350.03 |  |

抄送：自治区发展改革委，河池市水利局，广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司，本厅行政审批处、建设处、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室               2022年8月1日印发

# Text boxes

更正重印件

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件