桂水审批〔2022〕85号

自治区水利厅关于临桂区茶洞镇茶洞河山洪沟

防洪治理工程初步设计的批复

临桂区水利局：

你局《关于申请批复广西桂林市临桂区茶洞镇茶洞河山洪沟防洪治理工程初步设计的请示》（临水报〔2022〕15号）收悉（项目代码：2204-450000-04-01-908192），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

茶洞河为义江的一级支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落。茶洞河山洪沟集雨面积69.4平方千米，本工程拟治理的茶洞镇河段，两岸分布主要为农田耕地和村屯居民住房，受洪水冲刷影响，治理河段土质岸坡多处崩塌，水土流失严重，耕地逐年萎缩，严重影响农业生产，部分河段河道狭窄，行洪能力不足，村民生命财产受到威胁。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对临桂区茶洞镇茶洞河山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。本工程治理河段设计断面（集雨面积26.5平方千米）5年一遇洪峰流量为165.7立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。拟治理河段岸坡上覆冲积粉土，稍密，抗冲刷能力差；其下为砂卵石层，稍密～中密状，抗冲刷能力较差，岸坡稳定性较差，建议采取防护措施，防止水土流失。砂卵石层和基岩层为良好的天然基础持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（三）基本同意对天然建筑材料的评价。本工程所需土料就近利用河段疏浚开挖料，所需砂、石料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本项目的工程任务是通过新建护岸，防止河岸坍塌，保护村庄和农田，维护河势稳定。

（二）基本同意本工程河道治理洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计。

（三）基本同意水面线计算成果。治理后茶洞河1#～9#断面的5年一遇洪水位为200.49～241.48米。

（四）工程治理规模：治理河道总长2.4千米，新建护岸总长4.081千米。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意本工程建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防，可不进行抗震计算。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本工程整治范围为临桂区茶洞镇茶洞河江洲村龙江寨河段、江州河段和茶洞村屯寨河段，综合治理河道长度2.4千米，新建护岸4.081千米，其中龙江寨河段治理河长1.03千米，新建护岸1.595千米；江州河段治理河长0.39千米，新建护岸0.756千米；屯寨河段治理河长0.98千米，新建护岸1.73千米；沿护岸设置明渠排水口2座、下河步级6座。

（三）护岸结构

基本同意护岸的结构设计方案。

1．龙江寨河段左岸桩号龙左A0+000～龙左A0+268、龙左B0+000～龙左B0+718、右岸桩号龙右A0+000～龙右A0+040、龙右B0+000～龙右B0+040、龙右B0+160～龙右B0+431和江州河段左岸桩号江左A0+000～江左A0+383、右岸桩号江右A0+000～江右A0+373以及屯寨河段左岸桩号屯寨左0+000～屯寨左0+952、右岸桩号屯寨右0+000～屯寨右0+778共9段护岸采用重力式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽0.5米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.4；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填；墙顶以上修整成不陡于1:2的边坡，坡面采用草皮护坡。

2．龙江寨河段右岸桩号龙右A0+040～龙右A0+178和龙右B0+040～龙右B0+160共2段护岸采用仰斜式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.5米，迎水面坡比1:0.4，背水面坡比1:0.2，基础前采用抛填块石护脚。

（四）附属建筑物

1．基本同意沿护岸在低洼地、小河沟处布置明渠排水口2座，采用M7.5浆砌石结构。

2．基本同意沿护岸新建下河码头6座，码头净宽1.5米，采用C15混凝土结构。

六、施工组织设计

基本同意施工导流设计方案、施工方法和施工总布置；施工总工期按12个月控制。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地26.61亩（其中耕地5.03亩），临时征用土地42.44亩。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资72.58万元。工程征地补偿投资由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案，工程建成后由临桂区茶洞镇水利管理站负责管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2021年1月价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1170.07万元。

附件：广西桂林市临桂区茶洞镇茶洞河山洪沟防洪治理工程

初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年8月24日

（此件公开发布）

附件

广西桂林市临桂区茶洞镇茶洞河山洪沟

防洪治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 1138.31 | 861.50 | -276.81 |  |
| (一) | 龙左A段护岸（268m） | 56.98 | 55.99 | -0.99 | 结构调整 |
| (二) | 龙左B段护岸（718m） | 61.49 | 150.41 | 88.92 | 合并龙左C 段 |
| (三) | 龙左C段护岸（437m） | 91.51 | 0.00 | -91.51 | 取消 |
| (四) | 江左A（383m） | 178.45 | 74.64 | -103.81 | 减少长度 |
| (五) | 屯寨左段护岸（952m） | 179.96 | 188.38 | 8.42 | 结构变化 |
| (六) | 龙右A段护岸（178m） | 63.10 | 27.37 | -35.73 | 减少长度 |
| (七) | 龙右B段护岸（431m） | 91.57 | 79.84 | -11.73 | 结构调整 |
| (八) | 江右A（373m） | 219.60 | 74.81 | -144.79 | 减少长度 |
| (九) | 屯寨右段护岸（778m） | 181.61 | 198.73 | 17.12 | 结构调整 |
| (十) | 附属工程 | 2.78 | 2.80 | 0.02 | 结构调整 |
| (十一) | 其它建筑工程 | 11.27 | 8.53 | -2.74 | 核减 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 80.05 | 87.10 | 7.05 |  |
| (一) | 围堰工程 | 24.31 | 41.97 | 17.66 |  |
| (二) | 临时施工道路 | 25.85 | 21.85 | -4.00 |  |
| (三) | 办公生活及文化福利建筑 | 17.83 | 13.88 | -3.95 |  |
| (四) | 其他施工临时工程 | 12.06 | 9.39 | -2.67 |  |
| 五 | 独立费用 | 167.14 | 135.71 | -31.43 |  |
| (一) | 建设管理费 | 80.17 | 65.54 | -14.63 |  |
| (二) | 科研勘察设计费 | 58.34 | 47.20 | -11.14 |  |
| (三) | 其他 | 28.63 | 22.97 | -5.66 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1385.49 | 1084.30 | -301.19 |  |
|  | 基本预备费(5%) | 69.27 | 54.22 | -15.05 |  |
|  | 静态总投资 | 1454.76 | 1138.52 | -316.24 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地补偿费 72.58万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。 |
| 二 | 水土保持工程 | 21.53 | 21.53 | 0.00 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 1486.31 | 1170.07 | -316.24 | 核减 |
|  | 总投资 | 1486.31 | 1170.07 | -316.24 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室               2022年8月24日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件