桂水审批〔2022〕108号

自治区水利厅关于广西主要支流黔浔江治理工程梧州市龙圩区浔江右岸（梧州商贸学校段）

工程初步设计的批复

龙圩区水利局：

由广西珠委南宁勘测设计院有限公司编制的《广西主要支流黔浔江治理工程梧州市龙圩区浔江右岸（梧州商贸学校段）工程初步设计报告》收悉（项目代码：2109-450000-04-05-279180）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

# 一、水文

（一）基本同意以梧州水文站为参证站计算的设计洪水成果。经龙滩、大藤峡水利枢纽联合调度，可将梧州市城区防洪能力由50年一遇提高至100年一遇，梧州水文站归槽后50年一遇洪峰流量为50400立方米每秒。考虑长洲水利枢纽和长洲岛分流后，工程河段天然50年一遇洪峰流量为33500立方米每秒，归槽后为33600立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意治涝洪水成果。

（四）基本同意水位流量关系成果。

# 二、工程地质

（一）工程区地处南华准地台桂中-桂东台陷之大瑶山凸起，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度值为0.05g，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性较好。

（二）基本同意治理河段工程地质条件及评价。拟治理河段位于浔江右岸，属Ⅰ级阶地高漫滩，上覆人工填土、粉质黏土、黏土以及砂卵石层等，下伏基岩为花岗岩。岸坡土体较为复杂，人工填土和局部夹软弱土体力学性能较差，坡脚多有基岩出露，本次工程建设总体上无制约性工程地质问题。

（三）基本同意护岸工程地质条件及评价。护岸位于梧州商学校校区所在右岸河段，岸坡上部均为土质边坡，为人工填土、粉质黏土、黏土和砂卵石层等组成，抗冲刷能力差，局部坍塌、掏刷严重，为稳定性较差～差边坡，宜及时进行防护；岸坡下伏基岩为花岗岩，岸坡地质结构以上部粘性土、下部基岩的双层结构（Ⅱ）为主，局部为单层结构（Ⅰ）或多层结构（Ⅲ），护岸基础宜选择较坚实粉质黏土或基岩为持力层，抗滑桩基础根据计算坐落在强～弱风化基岩，基本满足设计要求。施工阶段根据开挖揭露情况进一步复核软弱夹层的范围、厚度以及力学性能，优化设计方案，确保岸坡稳定。

（四）基本同意下河步级、排涝涵管等附属建筑物工程地质条件及评价。

（五）天然建筑材料：土料用量不多，优先采用合格开挖弃料，基本满足工程要求；砂砾、石料需外购解决。

# 三、工程任务和规模

（一）基本同意本项目的工程任务为岸坡防护，提高河道岸坡稳定性。工程的保护对象主要为梧州商贸学校、居住用地，现状大部分地面高程已满足防洪要求，局部未达要求部分拟采用抬填的方式达到防洪标准。

（二）同意本工程防洪标准采用50年一遇洪水，经上游龙滩和大藤峡水利枢纽联合调度后达到100年一遇洪水标准；治涝采用自排50年一遇最大24小时暴雨洪水标准。

（三）基本同意设计水面线成果。梧州水文站、X8断面、长洲坝下断面的50年一遇洪水位分别为26.73米、27.61米、28.32米。

（四）基本同意治涝工程水利计算成果。

（五）同意工程建设规模：新建护岸总长636米，完善排水涵管出口消力池1座，新建步级5处。

# 四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意本工程护岸等主要建筑物级别为2级，穿护岸建筑物级别与所在护岸级别相同。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意各建筑物按地震基本烈度设防。

同意本工程合理使用年限为50年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

本工程位于梧州市龙圩区浔江右岸（梧州商贸学校段），起于龙圩防洪堤终点，沿河岸平顺布置，终于梧州商贸学校下游约300米处的207国道，新建护岸长636米，完善排涝涵管1座，新建下河步级5处。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

护岸采用 C20 埋石混凝土重力式或衡重式护脚挡墙+生态网垫护坡+混凝土框格草皮护坡的坡式护岸结构型式。护脚挡墙为C20埋石混凝土结构，墙前采用抛石护脚，墙后采用开挖料回填。护脚挡墙以上设两级平台，一级平台高程10.00米～15.02米，平台宽3米，采用0.15米厚C20混凝土路面，下设0.15米厚碎石垫层，平台临水侧设链式防护栏杆；二级平台高程19.00米～20.30米，平台宽2.5米，采用0.15米厚C20混凝土路面，下设0.15米厚碎石垫层，平台临水侧设预制混凝土栏杆。两级平台间边坡按1：2的坡比修整或采用砂砾石填筑后，坡面采用0.4米厚生态格宾网垫护坡（含面层0.1米厚的生态袋）；二级平台以上边坡按1：1.75～1：3的坡比修整或采用砂砾石填筑后，坡面采用C25混凝土框格草皮护坡。

桩号HA0+350～HA0+550段岸坡在二级平台处设置一排C30混凝土机械钻孔灌注桩（抗滑桩），桩径1.5米，桩距4米，入岩深度不少于4.6米；桩顶设C30承台（冠梁），宽 2米，高1米。下阶段根据现场实际地质情况复核桩基下限深度。

（四）排涝涵管设计

基本同意排涝涵管设计方案。

在现状排涝涵管出口增设消力池和控制拍门。消力池长8.5米，深0.5米，前端宽3.13米，尾端宽8.69米，池底高程7.5米。底板采用0.5米厚C25钢筋混凝土结构，边墙采用C20混凝土重力式挡墙结构。

（五）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。新建下河步级5处，步级宽3米，采用C20混凝土结构。

（六）工程安全监测

基本同意工程安全监测设计内容。

# 五、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构及消防设计内容。

# 六、施工组织设计

基本同意施工导流、主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排。工程施工总工期为6个月。

# 七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地39.68亩（其中建设用地11.51亩），临时征用土地23.78亩。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。

# 八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

# 九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

# 十、节能设计

基本同意工程能耗分析以及节能降耗措施。

# 十一、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后由龙圩区防洪堤管理站负责管理，本工程暂不考虑管理设施、管理设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

# 十二、设计概算

（一）同意设计概算所采用的编制依据、原则及计算方法。

（二）同意设计概算采用2022年第7期《梧州市建设工程造价信息》的价格水平编制。经审定，本工程设计概算总投资为2028.03万元。

附件：广西主要支流黔浔江治理工程梧州市龙圩区浔江右岸

（梧州商贸学校段）工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年11月11日

（此件公开发布）

附件

广西主要支流黔浔江治理工程梧州市龙圩区

浔江右岸（梧州商贸学校段）工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审 投资 | 审定 投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1564.14 | 1604.99 | 40.84 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 1235.17 | 1233.24 | -1.93 |  |
| 一 | 护岸工程 | 1222.94 | 1221.03 | -1.91 |  |
| 二 | 其他建筑工程 | 12.23 | 12.21 | -0.02 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 5.23 | 5.52 | 0.29 |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 62.19 | 62.13 | -0.06 |  |
| 一 | 施工交通工程 | 24.33 | 24.31 | -0.02 |  |
| 二 | 施工临时房屋 | 25.00 | 24.98 | -0.02 |  |
| 三 | 其它临时工程 | 12.86 | 12.84 | -0.02 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 187.07 | 227.67 | 40.59 |  |
| 一 | 建设管理费 | 76.30 | 81.41 | 5.10 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 38.11 | 38.06 | -0.05 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 29.89 | 29.86 | -0.03 |  |
| 3 | 前期工作咨询服务费 |  | 5.18 | 5.18 |  |
| 4 | 项目技术经济评审费 | 8.30 | 8.31 | 0.01 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 | 83.36 | 118.90 | 35.54 |  |
| 1 | 前期工作费 |  | 35.35 | 35.35 | 漏计可行阶段勘察设计费 |
| 2 | 勘察设计费 | 83.36 | 83.55 | 0.19 |  |
|  | 勘察费 | 46.98 | 41.76 | -5.22 |  |
|  | 设计费 | 36.38 | 41.79 | 5.41 |  |
| 三 | 其 他 | 27.41 | 27.36 | -0.05 |  |
| 1 | 工程保险费 | 6.51 | 6.50 | -0.01 |  |
| 2 | 招标业务费 | 7.61 | 7.60 | -0.01 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.90 | 3.89 | -0.01 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.90 | 3.89 | -0.01 |  |
| 5 | 其他税费 | 5.49 | 5.48 | -0.01 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.90 | 3.89 | -0.01 |  |
|  | 水利工程确权划界费 | 1.59 | 1.59 |  |  |
|  | 第六部分:预备费 | 74.48 | 76.43 | 1.94 |  |
|  | 基本预备费 | 74.48 | 76.43 | 1.94 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1564.14 | 1604.99 | 40.84 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 421.19 | 423.04 | 1.85 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 358.40 | 360.25 | 1.85 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 47.67 | 47.67 |  |  |
| 三 | 环境保护投资 | 15.12 | 15.12 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1985.33 | 2028.03 | 42.69 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1985.33 | 2028.03 | 42.69 |  |

抄送：自治区发展改革委，梧州市水利局，广西珠委南宁勘测设计院

有限公司。

本厅行政审批处、建设处、建管中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室            2022年11月11日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件