桂水审批〔2022〕110号

自治区水利厅关于桂林市资源县梅溪镇

三茶河防洪治理工程初步设计报告

（修编）的批复

资源县水利局：

你局《关于申请广西重点山洪沟防洪治理项目桂林市资源县梅溪镇三茶河防洪治理工程初步设计报告（修编）审批的函》收悉（项目代码：2018-450329-76-01-039198），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、初步设计修编的必要性

三茶河为资江一级支流，属典型的山区河流，洪水暴涨暴落，冲刷性强。三茶河沿岸多为土质岸坡，抗冲刷能力差，沿河分布有茶坪村、三茶村等多个自然村，受暴雨和山洪影响，河边村屯、耕地受灾频繁，河岸崩塌，水土流失严重。2018年12月自治区水利厅以“桂水汛〔2018〕11号”对本工程初步设计进行了批复，工程批复新建护岸总长4920米，设计概算总投资1043.16万元。由于投资下达较晚，项目至今未实施。2020年9月为了配合八角寨旅客中心建设，资源县资江梅溪镇三茶河福竹段防洪治理工程列入了广西防汛抗旱水利提升工程实施方案，并于2020年11月获得资源县水利局的批复，2021年获得下达投资，目前项目正在实施。由于福竹段治理工程中的大坨村福竹B段和梅溪村把火石段的建设内容与本工程建设内容重叠，且当地政府在茶坪村左岸修建的水泥路，已起到对左岸岸坡的保护作用，因此为了避免项目重复安排建设资金，有必要将已安排资金正在实施的建设内容从本项目中剔除，对广西重点山洪沟防洪治理项目桂林市资源县梅溪镇三茶河防洪治理工程初步设计报告进行修编是必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。三茶河茶坪村、烟竹岔村和福竹村河段5年一遇设计洪峰流量分别为172立方米每秒、295立方米每秒和324立方米每秒。

（二）基本同意施工期洪水及排水沟设计洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为VI度。

（二）基本同意本工程初步设计报告修编治理河段工程地质评价。拟治理河段主要为河流侵蚀堆积地貌，Ⅰ级阶地发育；上部覆盖层有堆填砂卵石、粉土、含漂石砂卵石、粉质黏土等，下伏基岩为含砾砂岩、泥质粉砂岩和花岗岩等，基岩局部出露。治理河段无大的断裂构造通过，地质构造相对简单，总体上没有制约性工程地质问题。

（三）基本同意护岸工程地质评价。拟防护段岸坡主要为土质边坡，陡坡为主，由第四系冲积粉土、含漂石砂卵石层等组成，局部基岩出露，抗冲刷能力总体较差，多为稳定性较差边坡，宜结合乡村发展进行必要的防护。护岸地质结构以多层结构为主，局部单层或双层结构，以下部较密实的含漂石砂卵石层或基岩作为护岸基础持力层，基本满足承载力要求，基础埋深需满足防冲要求。

（四）基本同意穿堤管等附属建筑物工程地质评价。

（五）天然建筑材料。本工程所需土料可优先利用开挖料，砂料和块石料需外购解决。

四、工程治理方案与规模

（一）同意本工程任务为岸坡防护，防止岸坡坍塌，保护村屯和农田耕地，维护河势稳定。

（二）基本同意本工程河道治理标准为5年一遇洪水，岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计；治涝标准采用5年一遇洪水。

（三）基本同意水面线计算成果。治理后三茶河福竹村A河段的5年一遇洪水位为371.01～373.61米；烟竹岔河段的5年一遇洪水位为415.12～419.48米；茶坪村河段的5年一遇洪水位为696.01～737.48米。

（四）工程治理规模：本工程初步设计报告修编后新建护岸总长1.59公里，比原批复新建护岸减少3.33公里，沿护岸设置排水涵管4座、下河码头10座。

五、主要建筑物设计

（一）工程等级和标准

1．核定本工程护岸建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。护岸工程布置于梅溪镇三茶河茶坪村段、三茶村烟竹岔段、大坨村福竹A段。护岸轴线沿各治理河段两岸平顺布置。治理工程护岸总长1.59公里，其中茶坪村段右岸护岸长680米；三茶村烟竹岔段左岸护岸长380米，右岸护岸长220米；大坨村福竹A段左岸护岸长310米。沿岸共布置4座排水涵管、10座下河码头。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．茶坪村段右岸桩号右0+000～0+680、三茶村烟竹岔段左岸桩号左0+000～0+380、右岸桩号右0+090～0+310和大坨村福竹A段左岸桩号左0+000～0+152、左0+240～0+330共5段护岸均采用重力式挡墙+草皮护坡的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.5米，迎水面竖直，背水面坡比1:0.4；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填，墙顶以上边坡坡比为1:2，坡面采用草皮护坡。

2．大坨村福竹A段左岸桩号左0+152～左0+220段护岸采用宾格网石笼挡墙的结构型式。挡墙顶宽1米，临水面为台阶式，背水面竖直，基础前采用抛填块石护脚，墙背铺设反滤土工布及粗砂垫层后回填开挖料，墙顶以上边坡坡比为1:2，坡面采用草皮护坡。

（四）附属建筑物

1．同意治理河段共布设4座排水涵管，均采用钢筋混凝土预制管结构。

2．同意治理河段共布设10座下河码头。码头宽为1.2米，均为C15埋石混凝土结构。

六、施工设计

基本同意施工导流设计方案、施工方法和施工总布置；工程施工总工期为12个月。

七、占地补偿

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地8.45亩（均为未利用地），临时征用土地10.63亩，无移民安置。工程开工前应按规定办理征地相关手续。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资6.88万元，由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、水土保持与环境保护

基本同意水土保持及环境保护措施设计方案。

九、工程建设及运行管理

（一）基本同意工程运行管理机构为资源县梅溪镇水利站。

（二）基本同意工程运行管理制度及经费来源。

十、工程概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2022年第8期价格水平。经审查，核定本工程初步设计修编设计概算总投资为456.48万元，比原批复设计概算总投资1043.16万元减少586.68万元。

十一、实施效果分析

基本同意实施效果分析的结论。

附表：广西重点山洪沟防洪治理项目桂林市资源县梅溪镇三

茶河防洪治理工程初步设计报告（修编）概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年11月16日

（此件公开发布）

附表

广西重点山洪沟防洪治理项目桂林市资源县

梅溪镇三茶河防洪治理工程初步设计

报告（修编）概算审定表

单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 352.92 | 0.00 | 54.72 | 428.02 |  |
| 一 | 建筑工程 | 336.06 | 0.00 | 0.00 | 336.06 |  |
| （一） | 茶坪村茶坪段右岸护岸（全长0.68公里） | 155.43 |  |  | 155.43 |  |
| （二） | 三茶村烟竹岔段护岸（全长0.6公里） | 110.22 |  |  | 110.22 |  |
| （三） | 大坨村福竹A段护岸（全长0.31公里） | 67.08 |  |  |  |  |
| （四） | 其他工程 | 3.33 |  |  | 3.33 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 16.86 |  |
| （一） | 茶坪村茶坪段右岸 | 3.50 |  |  | 3.5 |  |
| （二） | 三茶村烟竹岔段 | 3.00 |  |  | 3 |  |
| （三） | 大坨村福竹A段 | 1.70 |  |  | 1.7 |  |
| （四） | 施工房屋建筑工程 | 5.17 |  |  | 5.17 |  |
| （五） | 其他临时工程 | 3.49 |  |  | 3.49 |  |
| 五 | 独立费用 | 0.00 | 0.00 | 54.72 | 54.72 |  |
| （一） | 建设管理费 |  |  | 27.68 | 27.68 |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  | 15.88 | 15.88 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  | 10.11 | 10.11 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 |  |  | 1.69 | 1.69 |  |
| （二） | 勘测设计费 |  |  | 19.15 | 19.15 |  |
| 1 | 工程勘察费 |  |  | 9.57 | 9.57 |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  | 8.71 | 8.71 |  |
| 3 | 施工图预算 |  |  | 0.87 | 0.87 |  |
| （三） | 其他 |  |  | 7.89 | 7.89 |  |
| 1 | 工程保险费 |  |  | 1.59 | 1.59 |  |
| 2 | 招标业务费 |  |  | 2.77 | 2.77 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 |  |  | 1.41 | 1.41 |  |
| 4 | 工程平行检测费 |  |  | 1.06 | 1.06 |  |
| 5 | 其他税费 |  |  | 1.06 | 1.06 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 |  |  | 1.06 | 1.06 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 352.92 | 0.00 | 54.72 | 407.64 |  |
|  | 基本预备费(5%) |  |  |  | 20.38 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 428.02 |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  | 428.02 |  |
| II | 移民与环境投资 |  |  | 28.46 | 28.46 |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持工程 |  |  | 22.38 | 22.38 |  |
| 三 | 环境保护工程 |  |  | 6.08 | 6.08 |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 456.48 | 本工程征地补偿投资6.88万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资 |
|  | 总投资 |  |  |  | 456.48 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室            2022年11月17日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件