桂水审批〔2022〕111号

自治区水利厅关于天峨县六排镇纳合村

山洪沟治理工程初步设计的批复

天峨县水利局：

你局《关于申请批复广西重点山洪沟防洪治理项目天峨县六排镇纳合村山洪沟治理工程初步设计的请示》收悉（项目代码：2211-451222-04-01-487598），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

纳合河为珠江流域西江水系红水河左岸一级支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落，冲刷性强。纳合河集雨面积32.4平方公里，本工程拟治理的纳合河干、支流纳朝屯、更旦屯、纳合村、纳岭屯、上纳么屯、下纳么屯河段，两岸分布有集中工业园区、耕地和村屯。受洪水冲刷，岸坡多处崩塌，水土流失严重，耕地多处被冲毁，群众生命财产受到威胁。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对天峨县六排镇纳合村山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。纳合河干流河段、更旦河及其支流河段、纳合支流河段、纳朝河段5年一遇洪峰流量分别为100～174立方米每秒、25.8～64立方米每秒、30.2立方米每秒、51.5～54立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区域地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。拟治理河段为土质岸坡，主要为第四系冲洪积含砾粉质粘土及砂卵石，局部为残坡积粉质粘土。粉质粘土抗冲刷能力较差，大部分岸坡属于稳定性较差岸坡，局部岸坡基本稳定。建议对稳定性较差岸坡采取防护措施，以防止水土流失。护岸地基为双层或多层结构，上层含砾粉质粘土，中层为砂卵石，下层为基岩。同意以粉质粘土、砂卵砾石和基岩作为挡墙持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（三）基本同意对天然建筑材料的评价。本工程块石料、砂砾料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本项目的工程任务是通过新建护岸，防止河岸坍塌，减少水土流失，保护村庄和农田，维护河势稳定。

（二）基本同意本工程河道治理标准。岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计。

（三）基本同意水面线计算成果。

（四）工程治理规模：新建护岸总长8.107公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意本工程建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本工程治理范围为天峨县六排镇纳合河干、支流纳朝屯、更旦屯、纳合村、纳岭屯、上纳么屯、下纳么屯河段，新建护岸8.107公里，其中纳合干流河段长3.015公里，上纳么河段（集中工业园区河段）0.603公里，下纳么河段0.424公里，更旦干流河段长1.097公里，更旦支流河段长0.358公里，纳合支流河段长1.706公里，纳朝河段长0.606公里，纳合村河段长0.298公里；拆除重建交通桥1座，沿护岸设置下河步级25座。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

护岸采用重力式挡墙的结构型式。挡墙为M7.5浆砌石结构，挡墙顶宽0.5米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.4，挡墙基础采用C15埋石混凝土满槽浇筑；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填；墙顶以上修整成不陡于1:1.5的边坡，坡面采用草皮护坡。纳朝河段、上纳么河段护岸顶设C20混凝土警示墩；纳合村河段护岸顶设青石栏杆。

（四）附属建筑物

1．基本同意拆除重建交通桥1座，采用钢筋混凝土梁桥，桥面宽度为6米。

2．基本同意沿护岸共设置下河步级25座，步级宽1.2米，均为C15混凝土结构。

六、施工组织设计

基本同意施工组织设计方案，工程施工总工期为7个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地2亩（均为水田），临时征用土地24.1亩（其中水田18.8亩，旱地5.3亩）。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资47.75万元，由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案，工程建成后由天峨县六排镇水利站负责管理，本工程暂不考虑管理设施、设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建设工程造价信息》2021年第12期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1399.72万元。

附表：广西重点山洪沟防洪治理项目天峨县六排镇纳合村山

洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年11月16日

（此件公开发布）

附表

广西重点山洪沟防洪治理项目天峨县六排镇

纳合村山洪沟治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序 号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 1067.22 | 1090.52 | 23.30 |  |
| （一） | 更旦河段护岸工程 | 131.23 | 143.35 | 12.12 | 结构调整 |
| （二） | 更旦支流河段护岸工程 | 47.42 | 47.49 | 0.07 | 结构调整 |
| （三） | 纳合A段护岸工程 | 156.52 | 123.96 | -32.56 | 单价调整 |
| （四） | 纳合B段护岸工程 | 118.43 | 111.13 | -7.30 | 单价调整 |
| （五） | 纳合C段护岸工程 | 143.74 | 153.40 | 9.66 | 结构调整 |
| （六） | 纳合D段护岸工程 | 25.88 | 30.31 | 4.43 | 结构调整 |
| （七） | 纳合支流河段护岸工程 | 192.71 | 180.98 | -11.73 | 单价调整 |
| （八） | 纳朝河段护岸工程 | 114.14 | 119.06 | 4.92 | 结构调整 |
| （九） | 上纳么河段护岸工程 | 93.92 | 80.24 | -13.68 | 单价调整 |
| （十） | 下纳么河段护岸工程 | 43.23 | 50.50 | 7.27 | 结构调整 |
| （十一） | 纳合村河段护岸工程 | 0.00 | 50.11 | 50.11 | 核增项目 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 30.15 | 57.40 | 27.25 |  |
| （一） | 施工导流 | 3.23 | 12.32 | 9.09 |  |
| （二） | 临时施工道路 | 0.00 | 16.92 | 16.92 | 核增项目 |
| （三） | 办公生活及文化福利建筑 | 10.70 | 11.20 | 0.50 |  |
| （四） | 其他施工临时工程 | 16.22 | 16.96 | 0.74 |  |
| 五 | 独立费用 | 158.32 | 153.78 | -4.54 |  |
| （一） | 建设管理费 | 62.39 | 64.89 | 2.50 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 32.63 | 34.00 | 1.37 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 16.17 | 16.78 | 0.61 |  |
| （2） | 工程管理经常费 | 16.46 | 17.22 | 0.76 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 25.95 | 26.92 | 0.97 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.81 | 3.97 | 0.16 |  |
| （二） | 科研勘测设计费 | 58.05 | 60.33 | 2.28 |  |
| 1 | 勘测费 | 26.66 | 27.71 | 1.05 |  |
| 2 | 设计费 | 31.39 | 32.62 | 1.23 |  |
| （三） | 其他 | 37.88 | 28.56 | -9.32 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.94 | 5.17 | 0.23 |  |
| 2 | 招标业务费 | 6.89 | 7.07 | 0.18 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.29 | 3.44 | 0.15 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.29 | 3.44 | 0.15 |  |
| 5 | 其他税费 | 19.47 | 9.44 | -10.03 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.29 | 3.44 | 0.15 |  |
| （2） | 水利工程确权划界费 | 16.18 | 6.00 | -10.18 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1255.68 | 1301.70 | 46.02 |  |
|  | 基本预备费(5%) | 62.78 | 65.09 | 2.31 |  |
|  | 静态总投资 | 1318.46 | 1366.79 | 48.33 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  |  |  |
| 二 | 环境保护工程 | 13.09 | 10.79 | -2.30 |  |
| 三 | 水土保持工程 | 27.25 | 22.14 | -5.11 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 40.34 | 32.93 | -7.41 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 1358.80 | 1399.72 | 40.92 |  |
|  | 总投资 | 1358.80 | 1399.72 | 40.92 | 本工程征地补偿投资47.75万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资 |

抄送：河池市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2022年11月17日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件