桂水审批〔2022〕37号

自治区水利厅关于准予百色市南北过境线公路（百色市北环线）治塘右江特大桥

水行政许可的通知

中交（百色）北环高速公路投资建设有限公司：

你单位就百色市南北过境线公路（百色市北环线）治塘右江特大桥（项目代码：2020-450000-48-02-028878）水行政许可提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于百色市南北过境线公路（百色市北环线）治塘右江特大桥防洪评价报告的审查意见》（技审〔2022〕28号），我厅同意就百色市南北过境线公路（百色市北环线）治塘右江特大桥建设方案向你单位出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2022〕7号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。

附件：广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书（桂河许〔2022〕7号）

广西壮族自治区水利厅

2022年5月13日

（此件公开发布）

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、广西壮族自治区水利厅行政许可权限内的河道管理范围内建设项目，凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权为广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2022〕7号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。 |
| --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |
| 名 称 | 百色市南北过境线公路（百色市北环线）治塘右江特大桥 |
| 项目代码 | 2020-450000-48-02-028878 |
| 项目法人 （建设单位） | 中交（百色）北环高速公路投资建设有限公司 |
| 项目选址 | 拟建桥梁位于右江田阳区那满镇治塘村治例屯跨越右江河段，距上游那吉航运枢纽坝址48.3km，距下游鱼梁航运枢纽坝址27.8km。桥址所在河段左右岸分别为郁江干流水域岸线保留区和控制利用区。 |
| 建设规模 （等级） | 特大桥 |
| 许 可 核 定 意 见 |
| 一、工程建设方案 同意工程建设方案。该桥属于高速公路特大桥，桥梁全长594米，主桥长464米，右岸引桥长130米，主桥跨径布置为122+220+122米，桥梁上部结构采用预应力混凝土箱梁，下部结构主桥主墩采用矩形实心墩，过渡墩采用花瓶型大挑臂桥墩，桥台采用板凳台，墩、台均采用钻孔灌注桩基础。主河道内未布置桥墩，无需围堰施工。 二、工程主要控制点坐标（略） 三、防洪要求 （一）该桥属于高速公路特大桥，其设计防洪标准采用300年一遇，符合《防洪标准》（GB50201-2014）及《公路桥涵设计通用规范》( JTGD60-2015）的要求。 （二）根据《百色市南北过境线公路（百色市北环线）治塘右江特大桥防洪评价报告（报批稿）》，计算成果及结论，桥梁建成后，发生5~300年一遇洪水时，最大阻水比为3.53%，上游水位最大雍高值为0.055米，河道流速增大不超过0.353米每秒。发生300年一遇洪水时，河槽一般冲刷最大深度为0.45米，桥墩局部冲刷最大深度为0.48米，岸坡局部冲刷最大深度为0.31米（右岸），采取防护措施后，对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程施工期和运行期度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得弃置、堆放或加工物料，保证防汛抢险通道畅通。工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道和按现状标准恢复岸坡，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 为确保岸坡稳定，桥梁建成后应根据实际地形地质状况在桥址处左岸上下游各50米和右岸桥址处30米岸坡范围进行防护。补救措施与主体工程应同时实施、验收。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知自治区水利厅及地方水行政主管部门参加，未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2022年5月13日 |
| 附 图 | 治塘右江特大桥桥位平面布置图 治塘右江特大桥南引桥桥位平面布置图 治塘右江特大桥桥型布置图（一~二） 治塘右江特大桥南引桥桥型布置图（一~二） 治塘右江特大桥护岸示意图 |

抄送：百色市水利局、田阳区水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2022年5月16日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件