桂水审批〔2022〕77号

自治区水利厅关于准予贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管建设项目

水行政许可的通知

广西贵港市江南投资建设发展有限公司：

你单位就贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管建设项目（项目代码：2107-450800-04-01-903233）水行政许可提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管建设项目防洪评价报告的审查意见》（技审〔2022〕70号），我厅同意就贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管项目建设方案向你单位出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2022〕16号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。

附件：《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2022〕16号）

广西壮族自治区水利厅

2022年8月5日

（此件公开发布）

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、广西壮族自治区水利厅行政许可权限内的河道管理范围内建设项目，凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权为广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2022〕16号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。 |
| --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |
| 名 称 | 贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管建设项目 |
| 项目代码 | 2107-450800-04-01-903233 |
| 项目法人 （建设单位） | 广西贵港市江南投资建设发展有限公司 |
| 项目选址 | 项目位于贵港市港北区港城镇东博村郁江左岸，上距贵港水文站约16.5公里。项目所在河段左岸位于郁江干流水域岸线控制利用区。 |
| 建设规模 （等级） | 大型（管径1.5米） |
| 许 可 核 定 意 见 |
| 一、工程建设方案 同意工程建设方案。排污管道长约1460米，管径1.5米，于桩号DB6+510处穿越在建防洪堤后沿堤防方向平行布置至郁江左岸，管尾采用八字出水口，并设置防倒灌拍门，尾水沿消能出水槽进入郁江。项目有长428米管道及消能出水槽（长66米，宽4米）位于河道管理范围内。工程穿越堤防部分的管道为无压管，采用明挖基础，360°砼全包防渗，出水槽涉水部分采用围堰施工。 二、工程主要控制点坐标(略) 三、防洪要求 （一）拟建管道所在河段防洪标准为50年一遇，管道内底标高低于相应设计水位，在管道尾部设置拍门以防洪水倒灌，符合《防洪标准》（GB50201-2014）的要求。 （二）根据《贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管建设项目防洪评价报告（报批稿）》计算成果及结论，工程建成后，发生10~50年一遇洪水时，最大阻水比为0.1%，上游水位最大雍高值为0.035米，河道流速减小不超过0.045米每秒。尾水通过消能出水槽进入河道，出水槽上下游岸坡进行防护，对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程施工期和运行期度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得弃置、堆放或加工物料，保证防汛抢险通道畅通。工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 为确保岸坡稳定，须对出水槽上、下游各30米范围岸坡采用混凝土进行防护。工程运行期内要加强对尾水管的渗漏和堤防、岸坡安全稳定监测，一旦出现尾水管渗漏、堤防及岸坡开裂滑坡等情况，要及时上报处理。项目业主须无条件配合后续堤防建设和管理要求，接受贵港市城区防洪管理处管理。补救措施应与主体工程同时实施、同时验收。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知自治区水利厅及当地水行政主管部门参加，未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2022年8月5日 |
| 附 图 | 贵港市产业园区（粤桂园）污水处理厂尾水排放管建设项目图册 |

抄送：港市水利局，港北区水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室               2022年8月5日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件