桂水审批〔2022〕109号

自治区水利厅关于准予南宁港六景港区

高山作业区一期工程水行政许可的通知

南宁凯鑫新材料有限公司：

你单位就南宁港六景港区高山作业区一期工程（项目代码：2104-450000-04-01-348369）水行政许可提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于南宁港六景港区高山作业区一期工程防洪评价报告的审查意见》（技审〔2022〕131号），我厅同意就南宁港六景港区高山作业区一期工程建设方案向你单位出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2022〕24号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。

附件：《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许

可决定书》（桂河许〔2022〕24号）

广西壮族自治区水利厅

2022年11月14日

（此件公开发布）

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、广西壮族自治区水利厅行政许可权限内的河道管理范围内建设项目，凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权为广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2022〕24号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。 |
| --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |
| 名 称 | 南宁港六景港区高山作业区一期工程 |
| 项目代码 | 2104-450000-04-01-348369 |
| 项目法人 （建设单位） | 南宁凯鑫新材料有限公司 |
| 项目选址 | 项目位于南宁横州市南乡镇郁江右岸，码头上距邕宁水利枢纽约110公里，下距西津水利枢纽约15.1公里，距横州市城区约16公里。码头所在河段右岸位于郁江干流水域岸线控制利用区。 |
| 建设规模 （等级） | 3000吨级 |
| 许 可 核 定 意 见 |
| 一、工程建设方案 同意工程建设方案。码头采用高桩梁板结构，工程主要建设内容为新建4个3000吨级散货泊位，设计年吞吐量560万吨，泊位总长度427.5米，码头宽度25.75米，前沿高程67.05米，后方陆域高程67.00米，码头排架间距为7.5米。码头用地范围全部位于河道管理范围内，项目建设内容包括码头泊位、后方陆域附属设施、堆场、场内道路、园林绿化、停车场等，码头上布置有永久建（构）筑物或设备包括门座式起重机、转运站、皮带机、缓冲料仓、污水处理站2座和临时建筑物门卫室。码头平台高程为67.00米～67.05米，现状河段滩地高程约为60.00米，码头后方陆域为填埋西津库区水域形成，码头填方量25.72万立方米，挖方量4.42万立方米，同项目飞龙锚地清淤19.26万立方米。 二、工程主要控制点坐标（略） 三、防洪要求 （一）拟建码头陆域防洪标准采用20年一遇，符合《防洪标准》（GB50201-2014）及《河港工程总体设计规范规范》( JT J212-2020）的要求。 （二）根据《南宁港六景港区高山作业区一期工程防洪评价报告（报批稿）》计算成果及结论，码头建成后，发生5~20年一遇洪水时，最大阻水比为2.27%，上游水位最大雍高值为0.018米，河道流速增大不超过0.062米每秒。发生20年一遇洪水时，河槽一般冲刷最大深度为0.496米；码头桩基础用抛石进行防护，局部冲刷深度较小；岸坡局部冲刷最大深度为0.046米；采取防护措施后，对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程施工期和运行期度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得设置未经批准的施工管理用房、加工厂房等临时设施，不得弃置、堆放或加工物料，保证防汛抢险通道畅通。 （六）工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 为确保岸坡稳定，码头建成后须对右岸码头及上下游50米岸坡采用抛石进行防护。补救措施应与主体工程同时实施、验收。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知自治区水利厅及当地水行政主管部门参加，未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理。 （四）码头取水设施未包含在本次评价范围，码头取水设施及飞龙锚地后续需依法依规办理水行政许可相关手续。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2022年11月14日 |
| 附 图 | 南宁港六景港区高山作业区一期工程总平面布置图 南宁港六景港区高山作业区一期工程工艺断面图 南宁港六景港区高山作业区一期工程码头结构、立面图（1/4～4/4） 南宁港六景港区高山作业区一期工程码头结构1-1断面图 南宁港六景港区高山作业区一期工程码头结构2-2断面图 |

抄送：南宁市水利局，横州市交通运输局，横州市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室            2022年11月15日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件