桂水审批〔2024〕11号

自治区水利厅关于广西行政区界水文监测站网建设

（一期）工程初步设计报告的批复

自治区水文中心：

你中心《关于审批广西行政区界水文监测站网建设（一期）工程初步设计报告的请示》（桂水文计〔2024〕4号）收悉（项目代码：2303-450000-04-01-994373）。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

广西行政区界水文监测站网建设（一期）工程已列入《广西壮族自治区水文基础设施建设“十四五”规划》。统筹已建水文站网工程，进一步完善行政区界水文监测工程建设，将有效提升水资源管理水平，助推生态文明建设。所以，建设广西行政区界水文监测站网建设（一期）工程是必要的。

二、建设任务与规模

# （一）基本同意本工程的建设任务和目标

本工程充分利用ADCP、雷达、视频测流等自动测流技术、视频监控技术、智能水尺识别系统等，重点解决全区49个主要行政区界水文站不同水位级特别是低水时的流量自动监测、水尺自动识别等问题，并与广西中小河流水文监测预警预报服务平台相衔接，实现水文要素监测自动化、水文数据管理智能化、设施设备监控视频化、站容站貌管理规范化、水文文化呈现可视化；通过提升49个主要行政区界水文站的测验能力，为全区主要省界和市界行政区界的流域水量分配、水生态补偿、河流生态流量监管等水资源管理的提供技术支撑。

# （二）基本同意本工程的建设规模

本工程的建设规模为新建行政区界水文站7个（其中6个市界、1个县界），改建现有的行政区界水文站42个（其中12个省界、28个市界、2个县界）。

# （三）基本同意本工程的建设内容

建设主要内容主要包括建筑工程、仪器设备两个方面，主要建设内容如下：

1. 建筑工程

# （1）测验河段基础设施

断面桩148个（其中改建8个），断面标志杆147个（其中改建15个），基线标35个（其中改建1个），卫星定位平面和高程控制点新建28个，测流起点距标志65个（其中改建4个），基本水准点56个（其中改建14个），校核水准点8个（其中改建3个），保护范围界桩新建180个，断面保护标志牌新建180个，测验专用码头20个（其中改建3个），观测道路新建363m，护坡3262m²（其中改建200m²），护岸246m，洪水预警标识32处（其中改建1处），“中国水文”标志新建42个（其中改建6个），警示牌94个（其中改建7个），不锈钢栏杆226处（其中改建70处）。

（2）水位观测设施

水尺桩122把（其中改建29把），岛岸式水位台7处（其中改建4处），雷达水位计安装支架9个（其中改建3个），水位计管道14座（其中改建2座），水尺视频安装支架新建52处。

（3）流量测验设施

测流缆道新建6处，简易缆道支架新建11处，驱动式雷达安装支架新建5处，ADCP安装平台14座（其中改建5个），雷达安装支架新建18处，测流堰槽新建2座，智能视频影像测流安装支架新建4座。

（4）水文监测断面监控设施监控设备支架35处。

（5）供电、防雷、通讯设施

城镇电网供电设施26处（其中改建2处），防雷设施43处（其中改建10处），通信设施新建39处。

（6）生产业务用房

水位观测房新建24.9m²（其中改建7m²），缆道房172.76m²（其中改建7m²）。

（7）其他设施

大门12处（其中改建5个），围墙新建126m，测站标志（简介牌）新建33个，进站道路394m²（其中改建50m²）。

2. 仪器设备

（1）水位观测设备：水尺122把（其中改建29把），浮子水位计8套（其中改建5套），电子水尺1套、压力水位计10套（其中改建2套），雷达水位计8套（其中改建1套），气泡水位计7套，视频水尺识别系统27套；

（2）流量信息采集设备：缆道测流系统5套、简易缆道测流机器人2套、转子流速仪16套、固定式ADCP测流系统13套（其中改建3套）、走航式ADCP7台、便携式电波流速仪5套、驱动式雷达测流系统5套、固定式雷达测流系统17套（其中改建2套）、测流用遥控无人船4艘、堰槽法智能测流系统2套、智能视频影像测流系统5套；

（3）雨量监测仪器设备：翻斗式雨量计7套；

（4）水文监测断面监控设施：监控摄像头35台，立杆支架及太阳能电源等附属设备35套；

（5）通信设施：北斗卫星16套、遥测通信终端（含集成式RTU、太阳能板、蓄电池等）29套（其中改建4套）。

（6）供电设施方面：发电机5台。

三、方案设计

# （一）基础设施方案设计

1. 基本同意各水文站点场地的地震设计参数，工程地质条件及评价，提出的岩土物理力数参数基本合适。

2. 基本同意测验河段基础设施、水位观测设施、流量测验设施、生产业务用房及附属设施和其他设施的设计方案，包括水准点、断面桩、断面标志（杆）牌、保护范围界桩、警示牌、测验专用码头、观测道路、护坡、水尺桩、直立式水尺、浮子式水位计台、测流缆道、ADCP安装平台、生产业务用房等。

# （二）技术装备方案设计

基本同意报告提出的水位观测设备、流量信息采集设备、雨量监测仪器设备、水文监测断面监控设施、通信设施、供电设施的性能需求和主要技术指标要求。同意报告提出的供配电系统及防雷接地系统设计方案。

四、施工组织设计

（一）基本同意主要建筑材料在当地就近择优采购的方案。

（二）基本同意主体工程施工方法和施工措施方案。

（三）基本同意施工弃渣方案及施工临时用地范围的确定方案。

（四）基本同意施工对外交通运输和厂内交通运输方案。

（五）基本同意施工总进度计划安排，施工总工期为12个月。

五、工程管理

基本同意本工程项目建设管理机构、职能及运行管理方案。

六、招投标设计

# 本项目招标组织形式为委托招标，招标方式采用公开招标。

七、环境影响评价

基本同意本工程环境保护相关的评价依据、保护对策和措施。

八、设计概算

# 同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的设计概算总投资为2924.13万元。

# 附件：广西行政区界水文监测站网建设（一期）工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年1月26日

（此件公开发布）

附件

广西行政区界水文监测站网建设（一期）工程

初步设计报告设计概算审定表

单位：万元

| 编号 | 工程名称 | 南宁水文中心 | 柳州水文中心 | 桂林水文中心 | 梧州水文中心 | 玉林水文中心 | 百色水文中心 | 沿海水文中心 | 河池水文中心 | 贵港水文中心 | 崇左水文中心 | 贺州水文中心 | 来宾水文中心 | 初设投资合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 104.52 | 423.80 | 226.49 | 266.28 | 743.24 | 363.13 | 204.28 | 126.30 | 132.83 | 81.01 | 69.75 | 164.18 | 2905.83 |
| 一 | 第一部分：建筑工程 | 17.34 | 187.09 | 67.66 | 87.61 | 214.04 | 76.78 | 53.50 | 69.06 | 7.91 | 35.48 | 22.21 | 72.63 | 911.31 |
| 二 | 第二部分：仪器设备及安装工程 | 71.41 | 144.34 | 110.81 | 135.76 | 379.68 | 230.75 | 117.31 | 34.04 | 105.55 | 22.20 | 36.51 | 64.54 | 1452.90 |
| 三 | 第三部分：施工临时工程 | 0.45 | 10.27 | 13.83 | 2.84 | 20.98 | 1.99 | 3.03 | 3.52 | 0.22 | 4.55 | 0.56 | 1.87 | 64.11 |
| 四 | 第四部分：独立费用 | 10.34 | 61.92 | 23.40 | 27.39 | 93.15 | 36.32 | 20.71 | 13.67 | 12.81 | 14.92 | 7.15 | 17.32 | 339.12 |
| 五 | 一至四部分合计 | 99.54 | 403.62 | 215.70 | 253.60 | 707.85 | 345.84 | 194.55 | 120.29 | 126.50 | 77.15 | 66.43 | 156.36 | 2767.44 |
| 六 | 基本预备费（按一至四部分投资5%） | 4.98 | 20.18 | 10.78 | 12.68 | 35.39 | 17.29 | 9.73 | 6.01 | 6.32 | 3.86 | 3.32 | 7.82 | 138.39 |
| Ⅱ | 用地及环境部分投资 |  | 7.25 | 1.90 | 2.00 | 4.40 |  |  |  |  | 2.30 |  | 0.45 | 18.30 |
| 一 | 征地投资 |  | 2.75 | 0.40 | 0.50 | 1.40 |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.45 | 6.30 |
| 二 | 水土保持投资 |  | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 8.00 |
| 三 | 环境保护投资 |  | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 4.00 |
| Ⅲ | 总投资合计 | 104.52 | 431.05 | 228.39 | 268.28 | 747.64 | 363.13 | 204.28 | 126.30 | 132.83 | 83.31 | 69.75 | 164.63 | 2924.13 |
| 一 | 总投资 | 104.52 | 431.05 | 228.39 | 268.28 | 747.64 | 363.13 | 204.28 | 126.30 | 132.83 | 83.31 | 69.75 | 164.63 | 2924.13 |

广西壮族自治区水利厅办公室              2024年1月26日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件