桂水审批〔2024〕12号

自治区水利厅关于田东县

那厄河三百溪山洪沟治理工程初步设计的批复

田东县水利局：

你单位《关于申请批复田东县那厄河三百溪山洪沟治理工程初步设计报告的请示》（东水报〔2024〕7号）收悉（项目代码：2309-451022-04-01-324681），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

那厄河为珠江流域西江水系右江的一级支流，流域总面积140平方公里，河流全长26公里。三百溪为那厄河左岸一级支流，河流长度5.3公里，流域面积11.5平方公里。本次山洪沟治理范围为那厄河支流三百溪三百村河段与那厄河新圩村禄最河段，涉及三百村和新圩村2个行政村。拟治理河段沿河两岸以村庄和农田为主，山洪灾害严重，现状基本为天然未设防状态，岸坡稳定性差，河岸崩塌明显，局部存在淤积影响行洪。由于河岸防护措施较少，常遇洪水即造成较大洪涝灾害，致使农田被淹没、冲毁，造成水土流失，严重影响了当地农业生产和农民经济收入。为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施那厄河三百溪山洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意暴雨推求洪水成果。1小时、6小时、24小时各时段5年一遇设计暴雨分别为67.4毫米、107.0毫米和137.0毫米。

（二）基本同意设计洪水计算成果。那厄河新圩村禄最河段断面5年一遇的洪峰流量为89.5立方米每秒，三百溪三百村河段断面5年一遇的洪峰流量为37.8立方米每秒。

（三）基本同意施工洪水分析成果。

（四）基本同意水位流量关系曲线成果。

（五）基本同意排涝洪水成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.15g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）基本同意治理河段工程地质条件。拟建工程的地基地质结构多为双层结构，沿岸粉质粘土承载力偏低，不宜作为护岸刚性挡墙的基础持力层，可作为护岸柔性挡墙的基础持力层，但在下伏持力层较深时可做适当处理，作为护岸刚性挡墙基础持力层。

（三）基本同意附属建筑物工程地质条件及评价。

（四）天然建筑材料：土料优先采用合格的开挖料；块石料和砂砾料需通过外购解决。

四、工程任务和规模

（一）基本同意本工程任务为岸坡防护。通过新建护岸等工程措施，提高岸坡稳定性，增强河道山洪灾害防御能力，保护沿河耕地和房屋，最大限度减少灾害损失。

（二）基本同意工程治理标准为5年一遇洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水位的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水位的按平岸顶防护。

（三）基本同意治理河段设计水面线成果。整治后那厄河新圩村禄最河段5年一遇洪水位为220.59~218.53米，三百溪三百村河段5年一遇洪水位为232.33~218.53米。

（四）工程治理规模：治理河道长3.275公里，新建护岸总长6.182公里，改造拦河坝1座以及新建适当的下河步级。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．本工程等别为Ⅴ等，护岸建筑物级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2．工程区地震基本烈度为Ⅶ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度Ⅶ进行抗震设计。

3．同意本工程护岸建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。工程治理河道分两段布置，分别为那厄河新圩村禄最河段与那厄河支流三百溪三百村河段。那厄河新圩村禄最河段治理起点为禄最屯至岑捌屯跨那厄河交通桥上游190米处，终点为三百溪支流汇入口下游35米拦水坝处。那厄河支流三百溪三百村河段治理起点为三百村三百屯附近机耕桥下游160米处，终点为下游岑捌屯拦河堰坝处。两个河段治理河长总长为3.275公里，新建左、右岸护岸总长为6.182公里。

（三）护岸布置

基本同意工程护岸布置方案。

1．那厄河新圩村禄最河段

治理起点为禄最屯至岑捌屯跨那厄河交通桥上游190米处，途经禄最屯，终点为三百溪支流汇入口下游35米拦水坝处。治理河道总长0.255公里，新建护岸总长0.448公里，其中左岸护岸长0.218公里，右岸护岸长0.230公里。

2．那厄河支流三百溪三百村河段

治理起点为三百村三百屯附近机耕桥下游160米处，途经百马屯、三百屯、马上屯、马下屯，终点为下游岑捌屯拦河堰坝处。治理河道总长3.02公里，新建护岸总长5.734公里，其中左岸护岸长2.924公里，右岸护岸长2.810公里。

（四）护岸结构

基本同意各段护岸结构设计方案。

1．那厄河支流三百溪三百村河段左岸桩号Z0+000~Z0+388、Z0+425~Z0+513、Z0+542~Z0+709、Z0+710~Z1+350、Z1+540~Z2+054、Z2+055~Z2+833、Z3+005~Z3+064，右岸桩号Y0+000~Y0+725、Y0+771~Y1+656、Y1+715～Y2+299、Y2+343~Y2+961、Y3+024~Y3+081段共12段河岸采用格宾石笼挡墙护岸结构型式。石笼挡墙高2～3米，顶宽1米，迎水面阶梯叠砌（阶梯宽0.5米），背水面垂直，墙背与填筑料之间设反滤土工布，墙前抛石护脚。

2．那厄河支流三百溪三百村河段左岸桩号Z1+354~Z1+540、Z2+833~Z3+005，右岸Y2+961~Y3+024共3段河岸采用仰斜式混凝土挡墙护岸结构型式。挡墙顶宽0.5米，墙高2.0～3.0米，挡墙迎水面坡比为1:0.75，背水面坡比为1:0.4，基础埋深不小于1米，墙前抛石护脚。

3．那厄河支流三百溪三百村河段右岸桩号Y0+725~Y0+771、Y1+656~Y1+715共2段河岸采用重力式埋石混凝土挡墙护岸结构型式。挡墙顶宽0.6米，墙高2.5～3.3米，挡墙迎水面为直墙，墙背水面坡比为1:0.4，基础埋深不小于1.3米，墙前抛石护脚。

4．那厄河新圩村禄最河段左岸桩号Z0+000~Z0+167、Z0+201～Z0+269、右岸桩号Y0+000～Y+144、Y0+000~Y0+264共4段河岸采用“格宾石笼护脚挡墙+石笼网垫护坡”护岸结构型式。石笼挡墙高1.5米，顶宽1米，迎水面阶梯叠砌（阶梯宽0.5米），背水面垂直，墙背与填筑料之间设反滤土工布，墙前抛石护脚。挡墙墙顶以上岸坡采用0.3米厚石笼网垫护坡，下设0.2米厚砂砾石垫层。坡顶设C20混凝土齿墙压顶。

（五）附属建筑物

1．基本同意预留排水口4处。

2．基本同意新建下河步级30座。步级宽2～2.2米，采用C20混凝土结构。

3．基本同意改造4#拦河坝。拆除堰顶加高的0.6米浆砌石，恢复至建坝时的堰顶高程。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流标准和导流方案。导流标准采用枯水期5年一遇洪水标准，导流时段为11月～次年3月。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及主要用地实物指标调查成果。工程用地范围内总占地合计55.16亩，均为临时占地。工程开工建设前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。本工程征地补偿投资60.30万元，根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，本工程征地补偿费用由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计方案。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由田东县思林镇水利站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《百色市建设工程造价信息》2023年第8期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1399.49万元。

十三、实施效果评价

基本同意实施效果分析及结论。

附件：广西重点山洪沟防洪治理项目田东县那厄河三百溪山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年1月26日

（此件公开发布）

附件

广西重点山洪沟防洪治理项目田东县

那厄河三百溪山洪沟治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(＋) 核减(－) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 | 1375.79 | 1375.43 | -0.36 |  |
| 一 | 建筑工程 | 1078.94 | 1066.28 | -12.66 |  |
| （一） | 那厄河新圩村禄最河段 | 85.32 | 73.13 | -12.19 | 优化挡墙结构 |
| （二） | 那厄河支流三百溪三百村河段 | 982.94 | 982.59 | -0.35 |  |
| （三） | 其他建筑工程 | 10.68 | 10.56 | -0.12 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 临时工程 | 81.13 | 93.46 | 12.33 |  |
| （一） | 施工导流工程 | 14.92 | 17.26 | 2.34 | 材料价格调整 |
| （二） | 施工交通工程 | 37.75 | 37.75 | 0.00 |  |
| （三） | 施工临时仓库 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 核增项 |
| （四） | 施工房屋建筑工程 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |  |
| （五） | 其他施工临时工程 | 11.49 | 11.48 | -0.01 |  |
| 五 | 独立费用 | 150.21 | 150.19 | -0.02 | 基数调整 |
| （一） | 建设管理费 | 64.95 | 64.95 | 0.00 |  |
| （二） | 科研勘察设计费 | 55.94 | 55.92 | -0.02 |  |
| （三） | 其他 | 29.32 | 29.32 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1310.28 | 1309.93 | -0.35 |  |
| 六 | 预备费 | 65.51 | 65.50 | -0.01 |  |
| （一） | 基本预备费（5%） | 65.51 | 65.50 | -0.01 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1375.79 | 1375.43 | -0.36 |  |
| II | 移民及水保、环保投资 | 24.06 | 24.06 | 0.00 |  |
| 一 | 水土保持工程 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |  |
| 二 | 环境保护工程 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |  |
| 三 | 征地移民工程投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地补偿投资60.30万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。 |
|  | 移民及水保、环保投资 | 24.06 | 24.06 | 0.00 |  |
| III | 工程总投资 | 1399.85 | 1399.49 | -0.36 |  |
|  | 静态总投资 | 1399.85 | 1399.49 | -0.36 |  |

抄送：百色市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2024年1月29日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件