桂水审批〔2024〕24号

自治区水利厅关于灌阳县桂北革命老区

桂岩村头坝山洪沟治理工程初步设计的批复

灌阳县水利局：

你单位《关于申请广西重点山洪沟防洪治理项目灌阳县桂北革命老区桂岩村头坝山洪沟治理工程初步设计报告书审批的函》收悉（项目代码：2309-450327-04-01-674031），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

水源江为灌江右岸的一级支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落，冲刷性强。水源江集雨面积22.45平方公里，本工程地处桂北革命老区，拟治理的桂岩村、水源村、瑶上村河段大部分处于天然未治理状态，河段两岸耕地和村屯受洪水冲刷，岸坡多处崩塌，水土流失严重，耕地多处被冲毁，群众生命财产受到威胁，河床内泥沙淤积，行洪能力降低。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对灌阳县水源江山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。水源江汇入灌江河口处5年一遇洪峰流量为78.4立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意排涝洪水成果。

（四）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区域地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。灌阳县文市镇水源江山洪沟的桂岩段、桂岩支流段、清塘段及文市段两岸多为阶地地貌，覆盖层以粉质粘土、砂砾土或卵石层为主，下伏基岩以石灰岩为主。岸坡以土质岸坡为主，存在塌滑失稳现象，岸坡稳定性差，宜进行必要的防护和治理。护岸工程基础可以置于粉质粘土、卵石层或基岩上，卵石层或基岩承载力能满足要求；粉质粘土层物理力学指标变化较大，下阶段应复核该层承载力，必要时进行适当处理，以满足设计要求。地基土层易受冲刷破坏，应采取适当防冲措施。

（三）基本同意附属建筑物工程地质评价。下河码头、人行桥基础可置于粉质粘土、卵石层或基岩上，卵石层或基岩承载力能满足要求；粉质粘土层物理力学指标变化较大，下阶段应复核该层承载力，必要时进行适当处理，以满足设计要求。

（四）基本同意对天然建筑材料的评价。本工程土料优先利用合格的开挖弃料；块石料、砂砾料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本项目的工程任务是通过新建护岸，防止河岸坍塌，减少水土流失，保护村庄和农田，维护河势稳定。

（二）基本同意本工程河道治理标准为5年一遇洪水，岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计。

（三）基本同意水面线计算成果。治理后水源江山洪沟桂岩村段、水源村段、文市村段、瑶上村段的5年一遇洪水位分别为208.38～206.66米、201.73～201.47米、196.78～194.45米、202.69～197.56米。

（四）工程治理规模：新建护岸总长5.826公里；新建排水涵10座。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意本工程护岸建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本工程治理范围为灌阳县文市镇水源江、瑶上沟部分河段，治理河道长度为8.91公里，其中水源江治理河长为6.839公里，上游起于桂岩村，下游终于文市村；瑶上沟治理河长为2.071公里，治理河段位于瑶上村。新建护岸5.826公里，其中水源江新建护岸4.262公里，瑶上沟新建护岸1.564公里；新建排水涵10座。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．水源江桂岩村段左岸桩号GY左0+000～GY左0+020、右岸桩号GY右0+000～GY右0+030、GY右0+357～GY右0+365、文市段左岸桩号WS左0+460～WS左0+470和瑶上沟右岸桩号YS右0+650～YS右0+731上、YS右0+731下～YS右0+766共6段护岸采用重力式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽0.3、0.5或0.75米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.3或1:0.4；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填。

2．水源江桂岩村段左岸桩号GY左0+020～GY左0+147上、GY左0+147下～GY左0+240、GY左0+370～GY左0+490、GY左0+590～GY左0+697、右岸桩号GY右0+030～GY右0+138上、GY右0+170～GY右0+270、GY右0+280～GY右0+340、GY右0+450～GY右0+580、GY右0+660～GY右0+709、水源江清塘段左岸桩号QT左0+000～QT左0+180、QT左0+240～QT左0+359、右岸桩号QT右0+000～QT右0+070、QT右0+130～QT右0+361和水源江文市段左岸桩号WS左0+000～WS左0+110、WS左0+130～WS左0+173上、WS左0+200～WS左0+240、WS左0+280～WS左0+460、WS左0+470～WS左0+570、WS左0+640～WS左0+720、WS左0+766下～WS左0+905、右岸桩号WS右0+000～WS右0+090、WS右0+140～WS右0+204上、WS右0+240～WS右0+380、WS右0+490～WS右0+680、WS右0+910～WS右1+052共25段护岸采用格宾网笼挡墙的结构型式。格宾网笼挡墙顶宽1米，临水面为台阶式，背水面竖直；基础前采用抛填块石护脚；墙背铺设土工布后采用开挖料回填。

3．水源江桂岩村段左岸桩号GY左0+240～GY左0+370、GY左0+490～GY左0+590、右岸桩号GY右0+138下～GY右0+170、GY右0+270～GY右0+280、GY右0+340～GY右0+357、GY右0+365～GY右0+450 、GY右0+580～GY右0+660、水源江桂岩支流段左岸桩号GYZ左0+000～GYZ左0+085、右岸桩号GYZ右0+000～GYZ右0+049上、GYZ右0+049下～GYZ 右0+094、水源江清塘段左岸桩号QT左0+180～QT左0+240、右岸桩号QT右0+070～QT右0+130和水源江文市段左岸桩号WS左0+570～WS左0+640、右岸桩号WS右0+680～WS右0+760、WS右0+807下～WS右0+910共15段护岸采用仰斜式挡墙或仰斜式挡墙+格宾网垫护坡的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.3～0.6米，迎水面坡比1:0.7，背水面坡比1:0.5，基础临河侧采用抛填块石护脚；局部挡墙墙顶以上岸坡修整成坡比1:2的边坡，坡面采用0.3米厚的格宾网垫护坡，下设0.2米厚砂砾石垫层。

4．水源江文市段左岸桩号WS左0+110～WS左0+130、WS左0+173下～WS左0+200、WS左0+240～WS左0+280、WS左0+720～WS左0+766上和右岸桩号WS右0+090～WS右0+140、WS右0+204下～WS右0+240、WS右0+380～WS右0+490、WS右0+760～WS右0+807上共8段护岸采用衡重式挡墙的结构型式。挡墙为C15埋石混凝土结构，挡墙顶宽0.6米，迎水面坡比为1:0.1，墙背衡重台以上坡比为1:0.3，衡重台以下坡比为1:-0.5；挡墙基础临河侧采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填。

5．瑶上沟左岸桩号YS左0+000～YS左0+180、YS左0+220～YS左0+392上、YS左0+422～YS左0+582和右岸桩号YS右0+000～YS右0+180、YS右0+220～YS右0+342上、YS右0+363～YS右0+523共6段护岸采用直径为0.3米的钢筋混凝土预制桩的结构型式。

6．瑶上沟左岸桩号YS左0+180～YS左0+220、YS左0+392下～YS左0+422、YS左0+582～YS左0+660上和右岸桩号YS右0+180～YS右0+220、YS右0+342下～YS右0+363、YS右0+523～YS右0+600上、YS右0+600下～YS右0+650、YS右0+766～YS右0+795共8段护岸采用M10浆砌预制水泥砖的结构型式。

7．瑶上沟左岸桩号YS左0+660下～YS左0+769段护岸采用重力式挡墙护脚+生态袋护坡的结构型式。护脚挡墙采用C15埋石混凝土结构，墙顶宽0.3米，迎水面竖直，背水面坡比1:0.3；墙背采用开挖料回填，墙顶以上边坡坡比为1:2，坡面采用生态袋护坡。

8．下阶段进一步优化各段护岸结构设计。

（四）附属建筑物

1．同意新建排水涵10座，均采用钢筋混凝土预制管结构。

2．基本同意在桂岩村段现有堰坝的下游（河道中心线桩号GY0+141～GY0+155）设置消力池的设计方案。

六、施工组织设计

基本同意施工组织设计方案，工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地2.97亩，临时征用土地41.82亩（其中耕地26.08亩）。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资84.68万元，由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后由灌阳县文市镇政府负责管理，本工程暂不考虑管理设施、设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2023年第10期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1115.07万元。

附件：广西重点山洪沟防洪治理项目灌阳县桂北革命老区桂岩村头坝山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年2月23日

（此件公开发布）

附件

广西重点山洪沟防洪治理项目灌阳县

桂北革命老区桂岩村头坝山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1323.89 | 1082.59 | -241.30 |  |
| 一 | 建筑工程 | 998.24 | 855.93 | -142.31 |  |
| （一） | 桂岩段治理工程（治理河长701m） | 276.78 | 222.20 | -54.58 |  |
| （二） | 桂岩支流段治理工程（治理河长85m） | 0.00 | 25.11 | 25.11 |  |
| （三） | 清塘段治理工程（治理河长362m） | 106.10 | 97.72 | -8.38 |  |
| （四） | 文市段治理工程（治理河长1263m） | 417.17 | 352.59 | -64.58 |  |
| （五） | 瑶上段治理工程（治理河长1089m） | 188.32 | 149.85 | -38.47 |  |
| （六） | 其他建筑工程 | 9.88 | 8.47 | -1.41 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 临时工程 | 111.53 | 48.33 | -63.20 |  |
| （一） | 临时道路 | 25.50 | 26.15 | 0.65 |  |
| （二） | 施工导流 | 58.81 | 0.00 | -58.81 |  |
| （三） | 施工临时房屋建筑工程 | 16.24 | 13.23 | -3.01 |  |
| （四） | 其他施工临时工程 | 10.99 | 8.95 | -2.04 |  |
| 五 | 独立费用 | 151.07 | 126.77 | -24.30 |  |
| （一） | 建设管理费 | 66.95 | 54.84 | -12.11 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 32.97 | 27.12 | -5.85 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 30.13 | 21.72 | -8.41 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.85 | 3.19 | -0.66 |  |
| 4 | 施工图审查费 | 0.00 | 2.81 | 2.81 |  |
| （二） | 科研勘测设计费 | 53.86 | 45.37 | -8.49 |  |
| 1 | 勘察费 | 26.92 | 22.68 | -4.24 |  |
| 2 | 设计费 | 24.49 | 20.63 | -3.86 |  |
| 3 | 施工图预算 | 2.45 | 2.06 | -0.39 |  |
| （三） | 其他 | 30.26 | 26.56 | -3.70 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.99 | 4.07 | -0.92 |  |
| 2 | 招标业务费 | 6.93 | 6.21 | -0.72 |  |
| 3 | 工程抽检费 | 7.77 | 6.33 | -1.44 |  |
| 4 | 其他税费 | 10.57 | 9.95 | -0.62 |  |
| 六 | 预备费 | 63.04 | 51.55 | -11.49 |  |
| （一） | 基本预备费 | 63.04 | 51.55 | -11.49 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1323.89 | 1082.59 | -241.30 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 76.08 | 32.48 | -43.60 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地补偿投资84.68万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。 |
| 二 | 水土保持投资 | 52.56 | 21.65 | -30.91 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 23.52 | 10.83 | -12.69 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1399.97 | 1115.07 | -284.90 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1399.97 | 1115.07 | -284.90 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室                     2024年2月26日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件