桂水审批〔2024〕34号

自治区水利厅关于灵川县

海洋河山洪沟治理工程初步设计的批复

灵川县水利局：

你单位《关于申请批准广西灵川县海洋河山洪沟治理工程初步设计报告书的请示》（灵水利报〔2024〕7号）收悉（项目代码：2309-450323-04-01-264627），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

海洋河集雨面积96.6平方公里，是湘江源头支流，地处亚热带季风气候区，具有山区性河流特性，河流源短流急，洪水暴涨暴落。本工程拟治理的大庙塘村、水头村河段目前处于天然未治理状态，两岸土质岸坡稳定性差，河岸崩塌明显，局部存在淤积影响行洪，给当地居民的生产和生活造成严重威胁。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少水土流失，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，对灵川县海洋河山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。1#断面、3#断面、11#断面5年一遇洪峰流量分别为173立方米每秒、122立方米每秒、67.5立方米每秒。

（二）基本同意排涝洪水成果。

（三）基本同意施工洪水成果。

（四）基本同意水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区域地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质评价。拟治理河段为中低山、低山丘陵过渡到峰林谷地及孤峰平原的河流侵蚀堆积地貌，地形较为平坦、开阔，上部覆盖层主要为冲洪积的粉土、砂卵石层，以及残坡积含砾粉质黏土；下伏基岩为灰岩、硅质岩，四周基岩裸露，但河床一般被冲积层覆盖，岩溶弱发育，构造地质较简单，治理工程建设总体上没有重大工程地质问题。

（三）基本同意护岸工程地质评价。拟治理河段包括海洋河大庙塘村和水头村附近干流、支流及其岔河等河段，现状岸坡多为冲洪积粉土、砂卵石等土质岸坡，抗冲刷能力差，岸坡陡坡为主，局部崩塌严重，多为稳定性较差～差边坡，局部河段淤积严重，宜结合乡村发展需要，对稳定性较差～差岸坡以及淤积河段采取必要的防护与治理措施。岸坡地质结构主要以上部粉土、下部砂卵石双层地质结构为主，局部为砂卵石的单层地质结构，护岸基础多坐落在卵石层上，基本满足基础承载力要求，基础埋深应满足防冲要求。

（四）基本同意下河码头、排水涵管等附属建筑物工程地质评价。

（五）基本同意天然建筑材料评价。土料优先采用合格开挖弃料，挖填平衡，基本满足建设需要；砂料和石料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本项目的工程任务是通过新建护岸、清淤疏浚等措施，提高河道行洪能力，防止河岸坍塌，减少水土流失，保护村庄和农田，维护河势稳定。

（二）基本同意本工程河道治理洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计；排涝标准采用自排5年一遇最大24小时暴雨洪水。

（三）基本同意水面线计算成果。治理后海洋河干流1#～10#断面、支流2#～17#断面5年一遇洪水位分别为294.24～309.96米、294.45～306.32米。

（四）工程治理规模：新建护岸总长4.473公里，沿护岸设置排水涵11座、码头24座。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意本工程护岸建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3．同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本工程治理范围为灵川县海洋乡大庙塘村和水头村的海洋河干流、支流以及海洋河支流岔河段，新建护岸4.473公里，其中海洋河干流段长2.493公里，海洋河支流段长1.68公里，海洋河支流岔河段长0.3公里；沿护岸设置排水涵11座、码头24座；河道疏浚420米。

（三）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．海洋河干流左岸桩号岩左0+000～岩左0+347、岩左0+527～岩左0+615、岩左0+634～岩左0+754、岩左0+834～岩左1+185、右岸桩号岩右0+000～岩右0+316、岩右0+417～岩右0+583、岩右0+590～岩右0+805、岩右0+830～岩右1+308和海洋河支流左岸桩号大左0+000～大左0+015、大左0+204～大左0+229、大左0+480～大左0+520、大左0+708～大左0+767段、右岸桩号大右0+332～大右0+361、大右0+455～大右0+739、大右0+868～大右0+913共15段护岸采用重力式挡墙护脚+格宾网垫护坡的结构型式。护脚挡墙采用C20混凝土结构，墙顶宽0.5米，迎水面竖直，背水面坡比1:0.4～1:0.5；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填，墙顶以上边坡坡比为1:2或1:2.5，坡面采用0.3米厚格宾网垫护坡，下设反滤土工布。

2．海洋河干流左岸桩号岩左0+347～岩左0+527、岩左0+615～岩左0+634、岩左0+754～岩左0+834、右岸桩号岩右0+316～岩右0+417、岩右0+583～岩右0+590、岩右0+805～岩右0+830和海洋河支流左岸桩号大左0+015～大左0+204、大左0+229～大左0+480、大左0+520～大左0+708、右岸桩号大右0+000～大右0+332、大右0+361～大右0+455、大右0+739～大右0+868共12段护岸采用重力式挡墙的结构型式。挡墙采用C20混凝土结构，墙顶宽0.5米，迎水面竖直，背水面坡比1:0.4～1:0.5；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填。

3．海洋河支流岔河左、右岸护岸采用格宾石笼挡墙。格宾石笼挡墙顶宽1米，临水面为台阶式，背水面竖直；基础前采用抛填块石护脚，墙背铺设反滤土工布后回填开挖料。

4．下阶段进一步复核护岸挡墙稳定，并按规范要求明确格宾石笼和格宾网垫材料规格及施工技术要求。

（四）附属建筑物

1．同意海洋河支流左岸桩号大左0+204（下）～大左0+317（上）、大左0+572～大左0+627（上）段和右岸桩号大右0+332～大右0+455（上）、大右0+645～0+735（上）段护岸挡墙顶设叠石，叠石后设0.5米宽草皮袋和净宽2米的亲水步道。亲水步道共长381米，采用4厘米厚的青石板路面，下设4厘米厚1:2水泥砂浆、10厘米厚C15混凝土和12厘米厚级配碎石垫层。

2．同意治理河段共布设11座排水涵管，均采用钢筋混凝土预制管结构。

3．同意治理河段共布设24座下河码头。码头宽为3米，均采用C20混凝土结构。

（五）清淤疏浚设计

基本同意对海洋河干流岩口村桥至其下游420米长河道进行清淤疏浚。

六、施工组织设计

基本同意施工组织设计方案。工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地20.67亩（其中耕地10.92亩），临时征用土地18.5亩（其中耕地12.21亩），不涉及基本农田。工程开工前应按规定办理征地相关手续。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准。工程征地补偿总投资272.17万元，由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计方案。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后由灵川县海洋乡农业农村综合服务中心负责管理，本工程暂不考虑管理设施、设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2023年第11期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1385.24万元。

附件：灵川县海洋河山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年3月27日

（此件公开发布）

附件

灵川县海洋河山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1453.57 | 1345.01 | -108.56 |  |
| 一 | 建筑工程 | 1155.74 | 1047.30 | -108.44 |  |
| （一） | 海洋河干流 | 707.00 | 673.80 | -33.20 |  |
| （二） | 海洋河支流 | 356.05 | 309.89 | -46.16 |  |
| （三） | 海洋河支流岔河 | 49.83 | 53.24 | 3.41 |  |
| （四） | 附属建筑物工程量 | 31.41 | 0.00 | -31.41 |  |
| （五） | 其他建筑工程 | 11.44 | 10.37 | -1.07 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 临时工程 | 77.39 | 94.32 | 16.93 |  |
| （一） | 导流工程 | 20.44 | 36.22 | 15.78 |  |
| （二） | 交通工程 | 26.70 | 30.10 | 3.40 |  |
| （三） | 临时房屋建筑工程 | 18.04 | 16.70 | -1.34 |  |
| （四） | 其他施工临时工程 | 12.21 | 11.30 | -0.91 |  |
| 五 | 独立费用 | 151.22 | 139.33 | -11.89 |  |
| （一） | 建设管理费 | 68.24 | 61.70 | -6.54 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 36.30 | 33.82 | -2.48 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 28.56 | 20.50 | -8.06 |  |
| 3 | 施工图设计文件审查费 | 3.38 | 3.42 | 0.04 |  |
| 4 | 项目技术经济评审费 | 0.00 | 3.96 | 3.96 |  |
| （二） | 科研勘测设计费 | 58.96 | 55.18 | -3.78 |  |
| 1 | 勘察费 | 29.47 | 27.58 | -1.89 |  |
| 2 | 设计费 | 26.81 | 25.09 | -1.72 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 2.68 | 2.51 | -0.17 |  |
| （三） | 其 他 | 24.02 | 22.45 | -1.57 |  |
| 1 | 工程保险费 | 5.55 | 5.14 | -0.41 |  |
| 2 | 招标业务费 | 7.37 | 7.05 | -0.32 |  |
| 3 | 工程抽检费 | 7.40 | 6.84 | -0.56 |  |
| 4 | 其他税费 | 3.70 | 3.42 | -0.28 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.70 | 3.42 | -0.28 |  |
| 六 | 预备费 | 69.22 | 64.05 | -5.17 |  |
| （一） | 基本预备费 | 69.22 | 64.05 | -5.17 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1453.57 | 1345.01 | -108.56 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 41.00 | 40.23 | -0.77 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 0 | 0 | 0 | 本工程征地补偿投资272.17万元由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资 |
| 二 | 水土保持投资 | 28.80 | 30.13 | 1.33 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 12.20 | 10.10 | -2.10 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1494.57 | 1385.24 | -109.33 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1494.57 | 1385.24 | -109.33 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室                     2024年3月27日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件