桂水审批〔2024〕32号

自治区水利厅关于准予浦北泉水经合浦曲樟至

博白松旺公路工程建设方案水行政许可的通知

合浦县交通运输局：

你单位就浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程建设方案（项目代码：2112-450500-04-01-166409）水行政许可提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程防洪评价报告的审查意见》（技审〔2024〕19号），我厅同意就浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程建设方案向你单位出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2024〕10号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。

附件：广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书（桂河许〔2024〕10号）

广西壮族自治区水利厅

2024年3月24日

（此件公开发布）

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权归广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2024〕10号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。 |
| --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |
| 名 称 | 浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程 |
| 项目代码 | 2112-450500-04-01-166409 |
| 项目法人 （建设单位） | 合浦县交通运输局 |
| 项目选址 | 拟建桥梁工程包括12座桥梁及6座涵洞，均位于北海市合浦县境内。 1. 狗头田中桥。拟建狗头田中桥位于曲樟乡亚山村狗头田屯附近，于路线K0+294.00处跨越南流江支流亚山渡溪。 2. 羊耳岭中桥。拟建羊耳岭中桥位于曲樟乡羊耳岭屯附近，于路线K3+737处跨越南流江支流亚山河。 |
| 项目选址 | 3. 曲樟中桥。拟建曲樟中桥位于曲樟乡营下冲村附近，于路线K7+415.500处跨越旺盛江水库六湖水库湖海运河。 4. 陂埓中桥。拟建陂埓中桥位于曲樟乡陂埓附近，于路线K13+786.000处跨越山心河，山心河最终汇入旺盛江水库。 5. 樟木角中桥。拟建樟木角中桥位于曲樟乡樟木角附近，于路线K15+022处跨越旺盛江水库（山心河河口段）。 6. 邠赖大桥。拟建邠赖大桥位于曲樟乡邠赖附近，于路线K16+167处跨越旺盛江水库库区。 7. 邠赖中桥。拟建邠赖中桥位于曲樟乡邠赖附近，于路线K16+540处跨越旺盛江水库（小支沟）。 8. 璋嘉一号中桥。拟建璋嘉一号中桥位于曲樟乡璋嘉附近，于路线K16+920处跨越旺盛江水库（小支沟）。 9. 璋嘉二号大桥。拟建璋嘉二号大桥位于曲樟乡璋嘉附近，于路线K17+385处跨越旺盛江水库（老屋村河河口）。 10. 黄泥秀中桥。拟建黄泥秀中桥位于曲樟乡黄泥秀附近，于路线SK1+000.000处跨越山心河上游靠近源头段。 |
| 项目选址 | 11. 高村二号小桥。拟建高村二号小桥位于公馆镇高村附近，于路线GK2+285.000处跨越铁山河支流高村沟。 12. 荷树坪小桥。拟建荷树坪小桥位于曲樟乡黄泥秀附近，于路线SK4+709.000处跨越荷树坪河，荷树坪河最终汇入旺盛江水库。 13. 涵洞。项目沿线一共布置6座涵洞，K1+495钢筋砼盖板涵位于曲樟乡亚山村南流江支流新田河，K7+325钢筋砼盖板涵、K7+344钢筋砼盖板涵2座位于曲樟乡曲樟中桥右岸库区内路基部分，K16+800钢筋砼盖板涵、K17+010钢筋砼圆管涵及K17+200钢筋砼圆管涵3座位于曲樟乡邠赖旺盛江水库库尾（小支沟）。 项目涉及的亚山河、亚山渡溪、山心河、荷树坪河、老屋村河、新田河、高村沟等尚未编制水域岸线规划，旺盛江水库已划定岸线功能区，曲樟中桥所跨的旺盛江连通渠两岸岸线为保留区，樟木角中桥、邠赖大桥、邠赖中桥、璋嘉一号中桥、璋嘉二号大桥所在河段两岸岸线为控制开发利用区。 |
| 建设规模 （等级） | 大桥（2座）、中桥（8座）、小桥（2座）、 涵（6座） |
| 许 可 核 定 意 见 |
| 一、工程建设方案 同意工程建设方案。 狗头田中桥。拟建狗头田中桥属于二级公路中桥，桥梁长98.06米，跨径组合为（3×30）米。桥轴线与水流方向夹角为75度，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝土箱梁，下部结构桥台采用柱式台，墩台采用桩基础，干地施工。狗头田中桥占用亚山渡溪河道管理范围面积约318平方米。 羊耳岭中桥。拟建羊耳岭中桥属于二级公路中桥，桥梁长38.04米，跨径组合为（1×30）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝土箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桩基础，干地施工。羊耳岭中桥一跨跨过亚山河，占用亚山河河道管理范围面积约278平方米。 曲樟中桥。拟建曲樟中桥属于二级公路中桥，桥梁长66.04米，跨径组合为（3×20）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝土箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用桩柱一体墩，墩台采用桩基础。桥梁水下部分采用钢板桩围堰施工。曲樟中桥横跨旺盛江水库连通渠，占用旺盛江水库管理范围面积约660平方米，占用旺盛江水库容积约13.6立方米。 （四）陂埓中桥。拟建陂埓中桥属于二级公路中桥，桥梁长26.04米，跨径组合为（1×20m）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝土箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桩基础，干地施工。 （五）樟木角中桥。拟建樟木角中桥属于二级公路中桥，桥梁长66.04米，跨径组合为（3×20）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用桩柱一体墩，墩台采用桩基础，干地施工。樟木角中桥桥面占用旺盛江水库管理范围面积约660.4平方米，占用旺盛江水库容积约13.5立方米。 （六）邠赖大桥。拟建邠赖大桥属于二级公路大桥，桥梁长156.08米，跨径组合为（5×30）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用桩柱一体墩，墩台采用桩基础。桥梁水下部分采用钢板桩围堰施工。邠赖大桥位于旺盛江水库库尾，占用旺盛江水库管理范围面积约1568平方米，占用旺盛江水库容积约23.7立方米。 （七）邠赖中桥。拟建邠赖中桥属于二级公路中桥，桥梁长96.06米，跨径组合为（3×30）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用桩柱一体墩，墩台采用桩基础。桥梁水下部分采用钢板桩围堰施工。邠赖中桥位于旺盛江水库库尾小支沟口，占用旺盛江水库管理范围面积约960.6平方米，占用旺盛江水库容积约11.1立方米。 （八）璋嘉一号中桥。拟建璋嘉一号中桥属于二级公路中桥，桥梁长98.10米，跨径组合为（3×30）米。桥轴线与水流方向为85度，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用桩柱一体墩，墩台采用桩基础。桥梁水下部分采用钢板桩围堰施工。璋嘉一号中桥位于旺盛江水库库尾小支沟口，占用旺盛江水库管理范围面积约981平方米，占用旺盛江水库容积约14.2立方米。 （九）璋嘉二号大桥。拟建邠赖中桥属于二级公路大桥，桥梁长188.04米，跨径组合为（6×30）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台桥台采用柱式台，墩台采用桩基础。桥梁水下部分采用钢板桩围堰施工。璋嘉二号大桥位于旺盛江水库库尾老屋村河河口，占用旺盛江水库管理范围面积约1860.8平方米，占用旺盛江水库容积约33.9立方米。 （十）黄泥秀中桥。拟建黄泥秀中桥属于二级公路中桥，桥梁长26.04米，跨径组合为（1×20）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桩基础，干地施工。 （十一）高村二号小桥。拟建高村二号小桥属于二级公路小桥，桥梁长22.04 米，跨径组合为（1×16）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桩基础，干地施工。 （十二）荷树坪小桥。拟建荷树坪小桥属于二级公路小桥，桥梁长22.04 米，跨径组合为（1×16）米。桥轴线与水流方向正交，桥墩轴线与水流方向一致。桥梁上部结构采用装配式简支预应力混凝箱梁，下部结构桥台采用柱式台，桩基础，干地施工。 （十三）涵洞。项目沿线布置的6座涵洞参数详见下表。 二、工程主要控制点坐标 工程主要控制坐标（CGCS2000坐标系）： 三、防洪要求 （一）狗头田中桥、羊耳岭中桥、曲樟中桥、陂埓中桥、樟木角中桥、邠赖大桥、邠赖中桥、璋嘉一号中桥、璋嘉二号大桥、黄泥秀中桥、荷树坪小桥、高村二号小桥等12座桥梁分别属于二级公路大桥、中桥、小桥，设计防洪标准采用100年或50年一遇洪水，6座涵洞设计防洪标准采用50年一遇洪水。桥梁净空均满足河道防洪标准下洪水的行洪要求，涵洞过流能力均满足50年一遇洪水的行洪要求。符合《防洪标准》（GB50201-2014）及《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）的要求。 （二）根据《浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程防洪评价报告（报批稿）》计算成果及结论，采取防护措施后，对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程施工期和运行期度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得设置未经批准的施工管理用房、加工厂房、施工道路、施工栈桥等临时设施，不得弃置、堆放或加工物料，保证防汛抢险通道畅通。 （六）工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 （一）为确保岸坡稳定，项目建设单位须分别对羊耳岭中桥、曲樟中桥、陂埓中桥、樟木角中桥、邠赖中桥、璋嘉一号中桥、璋嘉二号大桥桥址两岸各20米，邠赖大桥桥址左岸，黄泥秀中桥桥址右岸20米岸坡进行防护，防护措施应与主体工程同时实施、验收。 （二）各桥梁基本位于旺盛江水库库区，其中曲樟中桥、邠赖大桥、璋嘉一号中桥、璋嘉二号大桥涉及在库区范围内做路基，项目业主应做好桥梁运行期监督管理，防止油污等污染物直接进入水域。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知自治区水利厅及当地水行政主管部门参加，未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2024年3月24日 |
| 附 图 | 浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程附图 |

抄送：北海市水利局，合浦县水利局、合浦水库工程管理局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2024年3月26日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件