桂水审批〔2024〕43号

自治区水利厅关于罗城县

排来河山洪沟治理工程初步设计的批复

罗城仫佬族自治县水利局：

你单位《关于对广西重点山洪沟防洪治理项目罗城仫佬族自治县排来河山洪沟治理工程初步设计进行批复的请示》（罗水报〔2024〕14号）收悉（项目代码：2310-451225-04-01-208699）。根据广西水利技术中心出具的技术审查意见，经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

阳江支流排来河发源于罗城县宝坛乡寨岑村大坡岭屯西北面七十二坡～长湾山区，于西华村排来屯汇入阳江，总集雨面积22.3平方公里。排来河山洪沟山洪灾害频发，影响范围主要有宝坛乡寨岑村（大坡岭屯、寨卜屯、纳条屯、纳塘屯、拉乐屯）、西华村（平田屯、排来屯、呇水屯）等2个村的8个屯，影响人口2618人，耕地1665亩。宝坛乡水土流失主要分布在陡坡耕作区，受流域内水土流失影响，排来河两岸岸坡冲刷严重，造成河道淤积、行洪能力降低，严重影响沿河两岸乡村人民群众的生命和财产安全。随着城镇化和社会经济快速发展，村镇山洪灾害的损失也随之增加。为保护寨岑村、西华村人民生命和财产安全，治理山洪灾害，改善乡村环境、建设美丽罗城，促进当地经济发展，对罗城县排来河山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意选用小长安水文站作为参证站。

（二）基本同意采用瞬时单位线法进行设计洪水推求成果，排来河大坡岭河段、纳塘屯河段、排来屯河段10年一遇洪峰流量分别为111立方米每秒、161立方米每秒、234立方米每秒，5年一遇洪峰流量分别为90立方米每秒、131立方米每秒、186立方米每秒。

（三）基本同意施工洪水计算成果，大坡岭河段、纳塘屯河段、排来屯河段5年一遇10月～次年3月时段施工期设计洪水分别为4.64立方米每秒、6.32立方米每秒、9.95立方米每秒。

（四）基本同意工程各河段控制断面水位流量关系。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度，反应谱特征周期0.35s。

（二）基本同意护岸地基工程地质评价。排来河拟建护岸河段沿线分布的岩性主要为人工填土、粉质粘土、砂卵石及漂石层，下伏基岩为灰岩等，河道坡降陡，两岸岸坡冲刷严重。护岸基础置于砂卵石或漂石层上可以满足要求，基础埋深应置于河水冲刷面以下，避免基底被河水冲刷淘空。

（三）基本同意附属建筑物的工程地质评价。排水箱涵、下河码头可采用天然地基基础，基础置于砂卵石或漂石层上，地基承载力均可满足设计要求。

（四）天然建筑材料。工程所需要的块石料、骨料可到宝坛乡岩口屯的永顺采石场购买，储量和质量满足要求。

四、工程任务和规模

（一）基本同意工程的任务是通过山洪沟防洪治理，与山洪灾害监测预警系统和群测群防体系相结合，形成排来河流域相对完善的山洪灾害防治体系，增强排来河沿岸的寨岑村大坡岭屯至西华村排来屯一带的山洪灾害综合防御能力。

（二）基本同意排来河防洪治理工程治理范围为：宝坛乡寨岑村大坡岭屯至拉乐桥河段长870米，西华村才芒至排来屯河段长1375米,工程治理河段总长2245米。

（三）基本同意沿河农村河段及农田保护采用5年一遇洪水标准，低于5年一遇洪水按平岸防护设计。

（四）基本同意工程建设规模，本工程治理河段总长2245米（其中排来A段长870米、排来B段长1375米），新建护岸总长4314米（排来A段长1734米和排来B段长2580米），其中排来A段左岸新建护岸长826米，右岸新建护岸长908米；排来B段左岸新建护岸长1190米，右岸新建护岸长1390米；新建排水涵管4处，下河步级13座。

（五）基本同意各河段水面线成果。

（六）基本同意山洪灾害防治非工程措施方案。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意工程等别为Ⅴ等，护岸等主要建筑物级别为5级。

2．同意沿河农村河段及农田保护采用5年一遇洪水标准，河岸高程高于5年一遇洪水位按5年一遇洪水标准，低于5年一遇洪水位的按平岸防护设计。

3．同意工程合理使用年限为30年，护岸及其附属建筑物的合理使用年限取20年。

4．本工程地震基本烈度为Ⅵ度，同意按Ⅵ度设防。

（二）主要建筑物轴线选择

基本同意工程护岸轴线布置基本沿河岸岸坡布置。

（三）建筑物型式

基本同意工程采用C15埋石砼重力式挡墙护岸型式和C15埋石砼贴坡式挡墙护岸形式。

（四）工程总体布置

基本同意工程总布置。本工程设计大坡岭至四堡河汇合口河段分为排来A段及排来B段，护岸轴线布置基本沿河岸岸坡布置。排来A段整治范围从大坡岭至拉乐桥，河道治理长度870米，新建护岸长度1734米，其中左岸长826米；右岸长908米；排来B段治理范围从才芒屯至下游四堡河汇合口，河道治理长度1375米，新建护岸长度2580米，其中左岸长1190米，右岸长1390米。新建下河步级共13座、排水涵管4处。

（五）建筑物设计

基本同意护岸断面型式设计。

1. 桩号排来A左0+000～左0+203、排来A左0+207～左0+830和排来A右0+000～右0+240，排来A右0+244～右0+384，排来A右0+450～右0+700，排来A右0+705～右0+843，排来A右0+848～右0+922，排来B左0+932～左1+224和排来B右1+055～右1+420段，均采用C15埋石砼重力式挡墙护岸型式。挡墙基础置于密实砂卵石、漂石层上，墙身外侧垂直，内坡为1:0.4，墙高3.5～4.0米,顶宽0.60米，墙底底宽2.75～2.96米，挡墙背面回填粘土其压实度不应小于0.92，回填无粘性材料时，相对密度不小于0.6。

2. 桩号排来A右0+384～右0+450和排来B左0+000～左0+454，排来B左0+462～左0+906和排来B右0+000～右0+159，排来B右0+175～右0+538，排来B右0+544～右1+047段，均采用C15埋石砼贴坡式挡墙护岸型式。挡墙基础置于密实砂卵石、漂石层上，墙身迎水面坡比为1:0.75，背水面坡比为1:0.5，墙高5.5～6.0米,顶宽0.60米，墙底底宽2.35～2.45米。

3. 下阶段根据地形地质情况进一步优化护岸结构设计，护岸挡墙顶不宜高出岸顶地面高程。

（六）附属建筑物设计

1. 基本同意在河段隔200～300米设置一座下河步级，共设置13座，采用混凝土结构。

2. 基本同意在桩号排来A左0+225、排来A左0+805、排来B左0+862、排来B右1+022处分别设置1座排水涵管，涵管管径均为1.5米。

（七）工程安全监测

基本同意工程安全监测方案。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流建筑物按5级建筑物设计，护岸施工导流时段为第一年10月至次年3月。

（二）基本同意导流方式。导流标准按枯水期5年一遇设计，采用河床分段分期导流。

（三）下阶段进一步完善导流建筑物设计。

（四）基本同意主体工程施工方案。

（五）基本同意施工交通运输及施工总布置。

（六）基本同意施工总进度，施工总工期为7个月（不含筹备期）。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程实物指标调查与评价。工程用地范围内总占地合计31.42亩，其中工程永久征地2.94亩，施工临时占地28.48亩。工程不涉及移民安置搬迁。下阶段进一步优化护岸设计，尽量减少工程永久征地。工程开工前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意工程占地投资概算。本工程建设及施工场地征用费不计入概算总投资，费用均由地方自筹。

八、水土保持与环境保护

（一）水土保持设计

1. 基本同意工程划分主体工程区、弃渣场、施工生产生活区、施工临时道路区和临时堆土区5个水土流失防治分区。

2. 基本同意工程水土流失预测，扰动地表面积为5.36公顷，工程建设损毁植被面积为2.86公顷。

3. 基本同意水土流失防治目标及总体布局。

4. 基本同意水土保持措施布置和设计。

5. 基本同意工程水土保持工程施工组织设计。

6. 基本同意工程水土监测与管理设计。

7. 基本同意工程水土保持投资概算。

（二）环境保护设计

1. 基本同意工程环境影响评价。

2. 基本同意工程环境保护对象及标准。

3. 基本同意工程环境保护措施。

4. 基本同意工程环境监测设计。

5. 基本同意工程环境保护投资概算。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意对本工程建设运行中劳动安全危害与有害因素的分析及所采取的主要防范措施。

十、节能设计

（一）基本同意工程建设和运行期的能耗分析。

（二）基本同意工程的主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）罗城县排来河山洪沟治理工程建设部门为罗城县水利局，管理部门为罗城县宝坛乡水利站（代管）。

（二）基本同意工程运行管理方案。

（三）基本同意《报告》提出的管理范围和保护范围。

（四）基本同意工程管理设施与设备方案。

十二、设计概算

（一）同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。

（二）同意采用《河池市建设工程造价信息》2023年第11期罗城县信息价格编制本设计概算。

经审核，工程总投资为1427.68万元，其中建筑工程1076.21万元、临时工程62.17万元、独立费用177.59万元、基本预备费65.80万元、水土保持费33.89万元、环境保护费12.02万元。

十三、实施效果评价

基本同意本工程实施效果评价。工程建成后将产生很大的经济、生态、社会效益，工程的实施对安定人民生活及正常的生产、社会秩序，创造良好的投资、建设环境有着重要的作用。

附件：罗城县排来河山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年4月11日

（此件公开发布）

附件

罗城县排来河山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1356.39 | 1381.77 | 25.38 |  |
| 一 | 建筑工程 | 1072.42 | 1076.21 | 3.79 |  |
| （一） | 排来A河段（护岸总长1734m） | 329.94 | 527.16 | 197.22 |  |
| 1 | 左岸K0+000～0+830段护岸工程（长826m） | 175.89 | 242.68 | 66.79 | 长度核减，护岸结构调整 |
| 2 | 右岸K0+000～0+922段护岸工程（长908m） | 148.97 | 278.85 | 129.88 | 长度核减，护岸结构调整 |
| 3 | 下河码头（6处） | 3.47 | 3.58 | 0.11 | 工程单价调整 |
| 4 | 穿堤排水涵管（2处） | 1.61 | 2.05 | 0.44 | 工程单价调整 |
| （二） | 排来B河段（护岸总长2580m） | 731.86 | 538.40 | -193.46 |  |
| 1 | 左岸K0+000～1+224段护岸工程（长1190m） | 381.20 | 245.36 | -135.84 | 方案优化，长度核减 |
| 2 | 右岸K0+000～1+420段护岸工程（长1390m） | 344.83 | 286.85 | -57.98 | 方案优化，长度核减 |
| 3 | 下河码头（7处） | 4.22 | 4.14 | -0.08 | 工程单价调整 |
| 4 | 穿堤排水涵管（2处） | 1.61 | 2.05 | 0.44 | 工程单价调整 |
| （三） | 其他建筑工程（按主体建筑工程1%） | 10.62 | 10.66 | 0.04 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 临时工程 | 59.94 | 62.17 | 2.23 |  |
| （一） | 施工导流明渠工程 | 9.97 | 11.04 | 1.07 |  |
| 1 | 排来B段0+000～1+390 | 9.97 | 11.04 | 1.07 |  |
| （二） | 施工交通工程 | 22.19 | 23.20 | 1.01 |  |
| 1 | 排来A段 | 8.61 | 9.20 | 0.59 |  |
| 2 | 排来B段 | 13.58 | 14.00 | 0.42 |  |
| （三） | 施工房屋建筑工程 | 11.05 | 11.10 | 0.05 |  |
| （四） | 其他施工临时工程 | 16.73 | 16.82 | 0.09 |  |
| 五 | 独立费用 | 159.44 | 177.59 | 18.15 |  |
| （一） | 建设管理费 | 64.13 | 65.98 | 1.85 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 33.58 | 36.47 | 2.89 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 26.62 | 25.57 | -1.05 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.93 | 3.94 | 0.01 |  |
| （二） | 勘测设计费（初设、招标、施工图阶段） | 65.95 | 82.73 | 16.78 |  |
| 1 | 勘测费 | 33.71 | 40.63 | 6.92 |  |
| 2 | 设计费 | 32.24 | 42.10 | 9.86 |  |
| （三） | 其 他 | 29.36 | 28.88 | -0.48 |  |
| 1 | 工程保险费 | 5.10 | 5.12 | 0.02 |  |
| 2 | 招标业务费 | 7.01 | 7.03 | 0.02 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.40 | 3.42 | 0.02 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.40 | 3.42 | 0.02 |  |
| 5 | 其他税费 | 10.45 | 9.89 | -0.56 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1291.80 | 1315.97 | 24.17 |  |
| 六 | 基本预备费（5%） | 64.59 | 65.80 | 1.21 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1356.39 | 1381.77 | 25.38 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 45.91 | 45.91 | 0.00 |  |
| 一 | 建设及施工场地征地费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地投资由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资 |
| 二 | 水土保持工程投资 | 33.89 | 33.89 | 0.00 |  |
| 三 | 环境保护工程投资 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1402.30 | 1427.68 | 25.38 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1402.30 | 1427.68 | 25.38 |  |

抄送：河池市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室                    2024年4月15日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件