桂水审批〔2024〕48号

自治区水利厅关于广西北海市洪潮江水库灌区

“十四五”续建配套与现代化改造项目

初步设计的批复

北海市洪潮江水库工程管理局：

你局报来《北海市洪潮江水库工程管理局关于审批〈广西北海市洪潮江水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目初步设计报告〉（报批稿）的请示》（北洪库〔2024〕33号）收悉。项目代码：2101-450000-04-05-152388。广西水利技术中心对广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司编制的《广西北海市洪潮江水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目初步设计报告》进行了技术审查，根据技术审查意见，现批复如下。

一、水文

（一）基本同意灌区主要水源工程断面径流计算方法及成果，其中洪潮江水库多年平均径流量为3.69亿立方米。

（二）基本同意洪潮江水库坝址、灌区各跨河建筑物断面的设计洪水及跨河建筑物断面的分期洪水计算方法及成果。其中洪潮江水库坝址P=1%的设计洪峰流量为3020立方米每秒。

（三）基本同意灌区排水沟排涝流量计算成果。

（四）基本同意灌区各跨河建筑物断面水位流量关系曲线成果及设计洪水位成果。

（五）基本同意灌区水文自动测报系统设计方案。

二、工程地质

（一）工程区位于一级构造单元华南褶皱系西南端之一隅的合浦盆地，区域地质构造断裂带发育相对较少，为相对稳定区。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），灌区范围内总干渠、东干渠及西干渠所属乡镇星岛湖乡、西场镇、沙岗镇、乌家镇的场地基本地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度值为Ⅵ度；北干渠所属乡镇石湾镇、石康镇的场地基本地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度值为Ⅶ度。

（二）基本同意灌区拟改造渠道工程地质评价。拟改造渠道主要存在渗漏、淤积、抗冲刷稳定、渗透破坏、局部边坡稳定等问题，针对各渠段存在的工程地质问题，采取防渗处理和清淤疏浚等措施是必要的。

（三）基本同意拟改造渡槽的工程地质评价。对于上覆土层厚度大、力学性质差、地下水位高或有液化土层分布的部位建议采用桩基础，其余部位可采用天然地基墩基础。

施工阶段应根据地质揭露情况进一步复核各渡槽的工程地质条件，及时调整或优化地基基础设计。

（四）基本同意对拟改造水闸、渠下涵、桥梁等其他渠系建筑物的工程地质评价及基础处理建议。

（五）基本同意各施工围堰的工程地质评价。

（六）基本同意运行管理维护道路各路段的工程地质评价。

（七）基本同意弃渣场的工程地质评价。选取的10个弃渣场工程地质条件较好，对周边环境影响较小。

（八）天然建筑材料。本工程建设地点分散，所需的土料可就近采用，充分利用合格开挖弃料，推荐的6个土料场大部分指标合格，仅含水量和塑性指数有少量偏差，经处理后可满足质量要求，下阶段应进一步核实土料场的可采性。砂砾石料和块石料需外购解决。

三、工程建设任务和规模

（一）本工程主要建设任务为因地制宜开展灌区输配水工程改造升级，完善灌排设施体系；加强信息化建设，提高工程监控和管理水平；实施农业水价综合改革，深化管理体制机制改革；加强水生态保护和水文化传承。

（二）基本同意洪潮江灌区现状水平年为2021年，近期规划水平年为2030年，远期规划水平年为2035年，灌区灌溉设计保证率为85%，人饮供水保证率为97%，工业供水保证率为95%。

（三）基本同意洪潮江灌区建设规模。

1．灌区规模：洪潮江灌区灌溉范围包括合浦县西场、沙岗、石湾、乌家、石康、星岛湖6个乡镇，设计灌溉面积30.4万亩，现状有效灌溉面积20.1万亩。本次灌区规划近期水平年2030年有效灌溉面积达到26.5万亩，2035年有效灌溉面积提高到30.4万亩，达到设计灌溉面积。

2．建设内容：工程主要建设内容包括渠首工程、渠道工程、渠系建筑物工程、排水工程、管理工程等。具体为拆除重建镇东水坝拦河闸、石湾支渠进水闸；防渗加固渠道共70.815公里；拆除重建、改建渠系建筑物共1322座；疏浚及边坡加固排水沟4.011公里；拓宽、硬化管理道路49.475公里，维修管理房1050平方米，新建管理房2100平方米以及完善灌区信息化建设。

3．项目实施后，灌区灌溉水利用系数由现状基准年的0.515提高到近期规划水平年2030年的0.550；渠道设计流量：总干渠渠首为22.67立方米每秒，西干渠渠首为17.36立方米每秒，东干渠渠首为5立方米每秒，北干渠渠首为10.30立方米每秒。

（四）基本同意灌区规划水平年的灌溉需水量分析及水土资源供需平衡计算的原则和成果。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．洪潮江水库灌区设计灌溉面积为30.4万亩，属大型灌区。

2．同意拆除重建的镇东水坝拦河闸主要建筑物级别为3级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。拆除重建的石湾支渠进水闸主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

3．同意灌溉渠道及其渠系建筑物根据其设计流量大小分级确定其建筑物级别，其中总干渠及其渠系建筑物级别为3级，设计洪水标准采用30年一遇，渠系建筑物校核洪水标准采用100年一遇；西干渠、东干渠、北干渠及其渠系建筑物级别均为4级，设计洪水标准采用20年一遇，渠系建筑物校核洪水标准采用50年一遇；其余支渠及其渠系建筑物级别均为5级，设计洪水标准采用10年一遇，渠系建筑物校核洪水标准采用30年一遇。

4．同意灌区排水标准的设计暴雨重现期为5年一遇；排涝标准为5年一遇24小时暴雨，旱作区按1天暴雨1天排干；水稻区按1天暴雨3天排至耐淹水深。

5．灌区北干渠所属乡镇石湾镇、石康镇地震动峰值加速度为0.10g，相应的地震烈度为Ⅶ度，场地内各建筑物按相应烈度进行抗震设计。其余工程区地震基本烈度为Ⅵ度，场地内各建筑物按相应烈度进行设防。

6．同意拆除重建的镇东水坝建筑物合理使用年限为50年，拆除重建的石湾支渠进水闸的建筑物合理使用年限为30年；新建3级渠道及其渠系建筑物合理使用年限为50年；新建4级渠道及其渠系建筑物合理使用年限为30年；新建5级渠道建筑物合理使用年限为20年，其渠系建筑物合理使用年限为30年；新建闸门合理使用年限均为30年。耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。

本次设计维持灌区现状规模和布置不变，主要是对灌区中存在问题突出且对正常运行影响较大的骨干渠道及渠系建筑物进行续建配套及节水改造。主要建设内容为：拆除重建镇东水坝拦河闸和石湾支渠进水闸；防渗加固渠道共70.815公里；拆除重建、改建渠系建筑物共1322座；疏浚及边坡加固排水沟4.011公里；拓宽、硬化管理道路49.475公里，维修管理房1050平方米，新建管理房2100平方米以及完善灌区信息化建设。

（三）渠首工程

基本同意渠首工程设计方案。

1．拆除重建镇东水坝拦河闸。新建镇东水坝拦河闸采用液压翻板闸型式，闸室总宽33米，由3扇11×1.5米（宽×高）液压升降闸门挡水，堰顶高程5米，闸顶高程6.5米；闸后设消力池；水闸右侧配套启闭机房、发电机房。

2．拆除重建石湾支渠渠首进水闸。新建进水闸采用钢筋混凝土圆管涵型式，管径1.2米，涵闸采用1孔1.2×1.2米（宽×高）铸铁闸门。

（四）渠道工程

基本同意本次渠道防渗加固设计方案。本次防渗加固渠道70.815公里，其中总干渠0.409公里，西干渠16.924公里，东干渠5.633公里，北干渠11.853公里，支渠24条共35.996公里。

1．总干渠

桩号0+584~0+737渠道：对左侧岸坡进行边坡处理。坡脚设C25混凝土衡重式挡墙，分别于高程24.40米、28.80米、36.80米设马道，马道内侧设排水沟，边坡坡比由右下到上分别为1：1.5、1：2、1：2。其中高程24.40米～25.80米段岸坡采用0.12米厚C25混凝土衬砌，其余段岸坡采用草皮护坡。

桩号4+050~4+306渠道：采用双面衬砌型式，左、右两侧岸坡新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

2．东干渠

桩号0+005～0+710、0+892～1+780、2+770～2+890：左侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。其中桩号2+770～2+890渠段外侧设干砌石贴坡排水及反滤层。

桩号4+265～4+330：右侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号4+330～7+195：采用双面衬砌型式，渠道左、右两侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号9+385～9+565：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号8+265～9+075：清除渠道两侧背坡杂草树木，种植草皮护坡。

3．西干渠

桩号0+026～0+050、19+755～19+869：左侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号8+900～11+501、12+745～13+160：右侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号0+050～0+176、0+553～0+704、0+926～1+515、2+065～2+330、2+560～2+720、6+567～8+900、11+822～11+968、13+780～16+050、16+840～17+520、20+689～21+662、22+000～22+360、24+060～24+300、26+590～27+130、28+550～29+605：采用双面衬砌型式，渠道左、右两侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号3+236～3+500、20+210～20+689、21+662～22+000、22+360～23+937、27+130～27+811：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号0+704～0+926、11+501～11+822：清淤疏浚。

4．北干渠

桩号4+485～4+565、12+111～12+340、14+560～14+600、21+450～21+530：右侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号4+250～4+485、4+565～6+725、6+972～8+156、12+011～12+111、13+925～14+560、14+600～14+852：采用双面衬砌型式，渠道左、右两侧岸坡拆除重建或新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号10+361～10+461、10+911～10+961、11+161～11+261、11+561～11+986：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号11+986～12+011：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，两侧岸坡新建C25混凝土挡墙，底板采用0.12米厚C25混凝土结构，坡比为1：0.4。

桩号15+889～19+260、21+300～21+450、21+530～22+970：渠底新建0.12米厚C25混凝土衬砌。

桩号6+725～6+972、10+461～10+911、10+961～11+161、11+261～11+561：清淤疏浚。

5．支渠

（1）上洋支渠

桩号0-020～0-089：左侧岸坡新建0.15米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号0-089～0+015：采用双面衬砌型式，渠道左、右两侧岸坡新建0.12米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号0+015～0+437：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.25。

（2）坭江支渠

桩号1+500～3+862：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.25。

（3）田寮支渠

桩号2+400～4+147：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.0米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（4）双孖支渠

桩号0+000～0+101：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.25。

桩号0+531～0+839：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.5米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（5）扫把江支渠

桩号0+000～2+000：清淤疏浚。

桩号2+000～4+000：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.5或0.8米，边墙采用直墙式，厚0.4或0.3米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（6）太平支渠

桩号0+000～0+263：采用双面衬砌型式，渠道左、右两侧岸坡新建C25混凝土仰斜式挡墙，坡比为1：0.5。

桩号1+517～2+114：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（7）裴屋寮支渠

桩号0+000～2+900：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.2米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（8）三东支渠

桩号2+000～3+405：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，边坡坡比为1：1.25。

（9）双文支渠

桩号0+000～1+158：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.6米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（10）镇海支渠

桩号3+400～3+977：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，边坡坡比为1：1.5。

（11）镇海分支渠

桩号0+000～0+618：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.5米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（12）那龙支渠

桩号0+000～1+928：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽2米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（13）兵岳支渠

桩号1+700～2+400：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽0.8米，边墙采用直墙式，厚0.3米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（14）大白水干渠

桩号0+100～0+500：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.25。

（15）汉水支渠

桩号0+000～0+357：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，两侧新建C25混凝土挡墙，底板采用0.10米厚C25混凝土结构。

桩号0+357～3+965：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.6～1.2米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（16）林屋支渠

桩号0+000～1+000：拆除重建右岸混凝土衬砌及新建混凝土底板。右岸衬砌和底板均采用0.10米厚C25混凝土结构，坡比为1：1.5。

桩号1+000～1+500、2+800～3+698、6+670～7+670：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

桩号1+500～2+100：拆除重建左岸混凝土衬砌及新建混凝土底板。左岸衬砌和底板均采用0.10米厚C25混凝土结构，坡比为1：1.5。

桩号7+670～8+831：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽2.5米，边墙采用直墙式或重力式，厚（顶宽）0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（17）西坡支渠

桩号5+000～5+357：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，两侧岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.5。

（18）西坡分支渠

桩号0+000～0+010：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.5米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（19）马池沟支渠

桩号0+000～0+010：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽1.6米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（20）民丰分支渠

桩号0+000～0+010：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈梯形断面，岸坡和底板均采用0.10米厚C25混凝土衬砌，边坡坡比为1：1.25。

（21）清水支渠

桩号0+000～2+600、3+050～4+180：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽2.0～0.8米，边墙采用重力式，厚（顶宽）0.4～0.3米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（22）石湾支渠

桩号0+000～1+050：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽0.8米，边墙采用直墙式，厚0.3米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

（23）镇东支渠

桩号1+800～3+300：采用“三面光”衬砌型式，渠道呈矩形断面，底宽2.0米，边墙采用直墙式，厚0.4米，底板厚0.2米，采用C25混凝土结构。

桩号3+300～4+950：新建左侧边墙和底板混凝土衬砌。左侧边墙为直墙式，顶宽0.4米，采用C25混凝土结构，底板采用0.2米厚C25混凝土结构。

（24）镇东南支渠

桩号0+046～0+067、0+077～0+099、0+172～0+194、0+227～0+257、0+276～0+280、0+384～0+420、0+848～0+858、0+946～0+953、3+001～3+300：拆除两岸原有破损衬砌结构，新建左右两侧岸坡0.1米厚C25混凝土衬砌，坡比为1：1.25。

（五）渠系建筑物工程

基本同意对续建配套段渠道范围内的1322座渠系建筑物进行改造。其中渡槽11座，水闸86处，涵洞1座，渠下涵27座，桥梁109座，码头642座，放水涵闸232座，排洪入渠口207座，坡道7座等。

1．渡槽

（1）彩木渡槽：位于总干渠桩号0+790～0+910，在原渡槽南侧重建。槽身全长120米，跨度为15米×8跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用阶梯型浅基础。

（2）柯江渡槽：位于西干渠桩号3+666~3+733.5，在原渡槽北侧重建。槽身全长67.5米，跨度为15米×4跨+边跨7.5米，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用阶梯型浅基础。

（3）茶江渡槽：位于西干渠桩号16+354~16+474，在原址拆除重建。槽身全长120米，跨度为15米×8跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用钻孔灌注桩基础。

（4）潘屋渡槽：位于西干渠桩号20+120~20+195，在原址拆除重建。槽身全长75米，跨度为15米×5跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构为C30钢筋混凝土单排架。渡槽基础采用钻孔灌注桩基础。

（5）新村渡槽：位于西干渠桩号24+856~24+943，在原址拆除重建。槽身全长87米，跨度为15米×5跨+12米边跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用钻孔灌注桩基础。

（6）沙鱼江渡槽：位于北干渠桩号8+200~BG8+365，在原址拆除重建。槽身全长165米，跨度为15米×11跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用阶梯型浅基础。

（7）旱塘渡槽：位于北干渠桩号14+852~14+912，在原址拆除重建。槽身全长60米，跨度为12米×5跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用钻孔灌注桩基础。

（8）田寮渡槽：位于田寮支渠桩号2+817.7~TL2+887.7，在原渡槽东侧重建。槽身全长70米，跨度为12米×5跨+10米边跨，采用C35钢筋混凝土简支悬臂侧墙式矩形槽结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土单柱。渡槽基础采用钻孔灌注桩基础。

（9）裴屋渡槽：位于林屋支渠桩号2+586.3~2+646.3，在原址拆除重建。槽身全长60米，跨度为12米×5跨，采用C35钢筋混凝土简支箱梁结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用钻孔灌注桩基础。

（10）领底渡槽：位于汉水支渠桩号1+211.4~1+259.4，在原址拆除重建。槽身全长48米，跨度为12米×4跨，采用C35钢筋混凝土简支悬臂侧墙式矩形槽结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用阶梯型浅基础。

（11）汉水渡槽：位于汉水支渠桩号2+236.5~2+380.5，在原址拆除重建。槽身全长144米，跨度为12米×12跨，采用C35钢筋混凝土简支悬臂侧墙式矩形槽结构。下部支承结构采用C30钢筋混凝土排架。渡槽基础采用阶梯型浅基础。

2．涵洞

对北干渠桩号1+960～2+320段暗涵进行改造。暗涵全长360米，采用C30钢筋混凝土结构，断面尺寸为4.0×3.5米（宽×高）。

3．水闸

对灌区内损坏严重或过流能力达不到要求的水闸进行拆除重建，加固、重建水闸共86座，其中节制闸10座，进水闸8座，分水闸43座，泄水闸24座，拦河闸1座。基本同意86座水闸的拆除重建、改造设计方案。

4．渠下涵

（1）旺乡岭渠下涵

拟建的旺乡岭渠下涵由进口段、洞身段、出口段组成。洞身段长36米，采用3孔C35钢筋混凝土箱涵结构，洞口尺寸单孔净宽3.5米，净高2.0米。

（2）基本同意在其他26处河、沟交汇处布置渠下涵，涵顶至渠道底板的高度不小于0.7米，渠下涵洞口尺寸为2.0米×1.2米（宽×高），洞身边墩和底板采用C30混凝土整体浇筑而成。

5．桥梁

（1）拆除重建干渠上的13座交通桥梁，桥宽3.5～6.0米，单跨或双跨布置，采用C30钢筋混凝土T形梁桥。

（2）拆除重建北干渠4座过路涵洞。洞身采用C35钢筋混凝土箱涵结构，净宽3米，净高2米。

（3）在村庄附近的支渠段设置适当的人行桥，共计有92座小型农桥，桥宽1.5～4.0米，采用C30钢筋混凝土板桥。

6．其他

基本同意灌区拟改造的642座码头、232座放水涵闸、207座排洪入渠口和7座坡道等附属建筑物的设计方案。

（六）排水工程

基本同意灌区排水工程系统设计方案。对淤积、崩塌、易造成内涝的排水沟进行整治加固处理，涉及大山1#、2#排水沟共2.853公里、浦江1#、2#排水沟共1.158公里。

（七）道路工程

基本同意灌区运行管理维护道路工程设计方案。设计道路总长度49.475公里，按等外道路标准，路宽3.5米，采用C30混凝土路面。实施阶段根据实际情况优化道路工程设计方案，尽量减少新增建设用地。

（八）管理工程

基本同意新建管理房以及现有管理房维修等设计方案。新建管理房总面积2100平方米，维修管理房1050平方米。

（九）信息化工程

基本同意灌区信息化建设方案。

五、机电及金属结构设计

（一）电气

1．基本同意报告提出的各闸门站电源引接方案，最终电源引接方案以当地供电部门批复为准。

2．基本同意报告提出的各闸门站电气主接线方案及主要电气设备选型和布置。

3．本工程各闸门站用电容量都不大，同意不设专用的无功补偿设备。

4．本工程各闸门站启闭机的电动机功率都不大，同意采用全压直接启动。

5．基本同意报告提出的防雷接地及照明设计方案。

（二）金属结构

1．基本同意报告各渠道水闸闸门及其启闭设备的选型和布置。

2．基本同意金属结构防腐设计。

六、工程施工组织设计

（一）基本同意导流标准和施工导流设计方案。施工导流洪水标准为枯水期5年一遇，导流时段为12月~次年1月。镇东拦河闸坝施工采用分期导流方式，其他水闸、渡槽、涵洞等建筑物施工导流方式采用一次拦断河床、导流管导流方式。

（二）基本同意主体工程施工方法。

（三）基本同意施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为36个月。

七、工程建设征（占）地与拆迁安置

（一）建设征地实物

基本同意工程用地范围及主要用地拆迁实物指标调查成果。本工程建设用地范围涉及合浦县6个镇39个村（社区）53个村民小组和广西国有钦廉林场，工程建设用地面积364.33亩（永久占地128.48亩、临时用地235.85亩），其中涉及合浦县土地324.05亩（永久占地111.40亩、临时用地212.65亩），广西国有钦廉林场土地40.28亩（永久占地17.08亩、临时用地23.20亩）。工程建设不涉及永久基本农田和生态公益林。工程开工前应按有关规定办理用地手续。

（二）农村移民安置

1．基本同意农村移民生产安置人口计算方法和成果。至规划水平年2024年，需生产安置人口为12人。

2．同意根据环境容量分析结果确定农村移民生产安置采取一次性补偿方式，由移民利用土地补偿费和安置补助费自行发展生产。

（三）土地复垦及耕地占补平衡

基本同意土地复垦及耕地占补平衡方案。

（四）企（事）业单位处理

基本同意企（事）业单位处理方案。

（五）专业项目处理

基本同意专业项目处理方案。

（六）工程用地投资

1．基本同意补偿投资概算的编制依据和补偿标准。

2．基本同意补偿投资概算成果。

八、水土保持设计

基本同意水土保持措施设计。

九、环境保护设计

基本同意环境保护设计和措施以及环境监理方案。

十、工程管理

（一）基本同意工程建设期和运行期的管理方案及措施。

（二）基本同意工程的管理和保护范围。

（三）基本同意供水价格复核结论。

（四）基本同意劳动安全与工业卫生危险和有害因素分析以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十一、节能设计

（一）基本同意工程建设期和运行期的能耗统计与分析。

（二）基本同意工程建设期和运行期采取的主要节能降耗措施。

十二、设计概算及资金筹措

（一）同意设计概算所采用的编制依据、原则及计算方法。

（二）同意设计概算采用合浦县2024年一季度的价格水平编制。经审核，工程总投资为29735.10万元。本工程征地移民补偿投资1741.00万元，根据水利部有关规定，征地移民补偿投资不计入本工程设计概算总投资，由地方自行筹集资金解决。

（三）基本同意资金筹措方案。

（四）基本同意分年度投资计划。

十三、工程效益分析与综合评价

（一）基本同意经济评价的依据、方法、采用的参数和评价成果。本项目国民经济内部收益率7.64%，大于社会折现率6%，项目在经济上是可行的。

（二）基本同意项目财务评价的财务成本、成本水价分析、财务生存能力分析成果。

附件：广西北海市洪潮江水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年4月24日

（此件公开发布）

附件

广西北海市洪潮江水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目初步设计概算审定表

单位：万元

| 编号 | 项目名称 | 送审 投资 | 审定 投资 | 核增/减（+/-) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 第一部分：建筑工程 | 20833.05 | 20128.98 | -704.07 |  |
| (一) | 渠道工程 | 9260.08 | 8766.99 | -493.09 | 将北干渠涵洞段调整至附属建筑物，部分渠道混凝土由商品砼改为自拌砼。 |
| (二) | 渡槽工程 | 2665.49 | 2813.98 | 148.49 | 钢筋价格上涨，调整渡槽模板单价。 |
| (三) | 水闸工程 | 1185.76 | 1294.74 | 108.98 | 调整部分水闸工程措施。 |
| (四) | 桥涵工程 | 624.17 | 601.70 | -22.47 | 支渠桥涵数量减少。 |
| (五) | 其余附属建筑物 | 832.11 | 1472.24 | 640.13 | 北干渠涵洞段调至本项。 |
| (六) | 交通工程 | 4901.82 | 3873.78 | -1028.04 | 调整道路设计方案且北干渠道路长度减少。 |
| (七) | 房屋建筑工程 | 853.88 | 777.75 | -76.13 | 取消管理房维修室外工程投资。 |
| (八) | 供电工程 | 364.05 | 378.30 | 14.25 | 增加管理所供电线路。 |
| (九) | 其他建筑工程 | 145.69 | 149.50 | 3.81 | 相应调整 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 3087.26 | 2432.58 | -654.68 |  |
| (一) | 电气设备及安装 | 1636.11 | 1142.85 | -493.26 | 调低闸站LCU控制柜、视频信号线等设备价格，优化设计，减少电力电缆、视频信号线等长度。 |
| (二) | 公用设备及安装工程 | 1451.15 | 1289.73 | -161.42 | 优化水量监测和视频监控设计，优化网络传输设计减少自建光缆线路，降低服务器等配置调低设备价格，减少设备安装费；增加通勤巡查车2辆。 |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 580.43 | 543.58 | -36.85 |  |
| (一) | 闸门、启闭设备及安装工程 | 580.43 | 543.58 | -36.85 | 调整手动螺杆式启闭机安装单价。 |
| 四 | 临时工程 | 1439.77 | 914.99 | -524.78 |  |
| (一) | 导流工程 | 167.16 | 220.80 | 53.64 | 调整围堰设计方案。 |
| (二) | 施工交通工程 | 571.56 | 96.50 | -475.06 | 临时施工道路由泥结石路面改为土路，单件降低且长度减少。 |
| (三) | 施工供电工程 | 6.00 | 64.40 | 58.40 | 补列场外供电线路。 |
| (三) | 房屋建筑工程 | 438.20 | 295.47 | -142.73 | 相应调整 |
| (四) | 其他施工临时工程 | 256.85 | 237.82 | -19.03 | 相应调整 |
| 五 | 独立费用 | 3524.80 | 3344.61 | -180.19 |  |
| (一) | 建设管理费 | 892.27 | 838.25 | -54.02 | 相应调整 |
| (二) | 工程监理费 | 389.52 | 365.34 | -24.18 | 相应调整 |
| (三) | 科研勘测设计费 | 2076.28 | 1982.93 | -93.35 | 相应调整 |
| (四) | 其 他 | 166.73 | 158.09 | -8.64 | 相应调整 |
|  | 一至五部分投资合计 | 29465.31 | 27364.74 | -2100.57 |  |
| 六 | 基本预备费 | 1473.27 | 1368.24 | -105.03 | 相应调整 |
| 七 | 工程部分静态投资 | 30938.58 | 28732.98 | -2205.60 |  |
| II | 移民及环境保护投资 | 900.73 | 1002.12 | 11.39 |  |
| 一 | 建设及施工场地征用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地移民补偿投资1741万元，征地移民补偿投资不计入本工程设计概算总投资，由地方自行筹集资金解决。 |
| 二 | 水土保持工程投资 | 518.81 | 518.28 | -0.53 |  |
| 三 | 环境保护工程投资 | 471.92 | 483.84 | 11.92 | 增加混凝土拌和废水处理措施。 |
| Ⅲ | 总投资 |  |  |  |  |
| 二 | 静态总投资 | 31929.31 | 29735.10 | -2194.21 |  |

广西壮族自治区水利厅办公室              2024年4月25日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件