桂水审批〔2020〕25号

自治区水利厅关于广西西江干流藤县乡村浔江

右岸南安段治理工程初步设计的批复

藤县水利电力设计室：

你单位《关于对广西西江干流藤县乡村浔江右岸南安段治理工程初步设计申请批复的请示》收悉，广西水利技术中心对随文报送的《广西西江干流藤县乡村浔江右岸南安段治理工程初步设计报告》（项目代码：2020-450422-76-01-004029）进行了技术审查。根据审查意见，经研究，现批复如下：

一、水文

（一）基本同意设计洪水成果。浔江长洲水利枢纽坝址控制断面10年一遇设计洪峰流量：天然40900立方米每秒，归槽42800立方米每秒。南安村河段直接采用长洲水利枢纽坝址设计洪水成果。

（二）基本同意施工洪水计算成果。

（三）基本同意水位流量关系曲线成果。

二、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），工程区场地地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意浔江右岸南安段岸坡稳定性评价及结论。岸坡呈多层结构，土质岸坡，受长洲水利枢纽蓄水浸泡、采砂、行船浪涌、库区涨落及地表水淋滤等影响，易发生崩塌，岸坡多处形成陡坎，各土层抗冲刷能力差，岸坡土体易出现流失、崩塌的现象，岸坡稳定性较差，同意对岸坡进行防护。

（三）基本同意护岸工程的工程地质条件评价及结论。护岸段岸坡呈多层结构，表面多为河流新近冲积物粉质粘土覆盖，可塑状～软塑状为主；岸坡地层主要由一级阶地冲积土组成，上部为黄色粘土，硬塑～硬可塑状，下部为灰色砂质粘土（部分夹粉砂），可塑～软塑状，下伏基岩以砂岩为主，呈弱风化。一级阶地冲积粘土层可作为护脚挡墙的基础持力层，基础埋深须满足防冲要求，护脚外侧宜采取防冲措施。

（四）基本同意各岩土层物理性质及物理力学参数建议值。

（五）基本同意天然建筑材料评价。填土利用黄色粘土开挖土料。砂石料从附近砂石料场购买解决。

三、工程任务和规模

（一）工程主要任务是对浔江右岸南安段岸坡进行防护，防止河岸崩塌。

（二）本工程为乡村治理河段，同意防洪标准采用10年一遇。

（三）基本同意设计水面线成果。工程段起点至终点10年一遇洪水位：27.69～27.52米。

（四）同意工程建设规模：新建护岸总长3.218公里。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意护岸工程级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意各建筑物可不进行抗震计算，按地震基本烈度进行设防。

本工程合理使用年限为30年，永久建筑物的合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。藤县乡村浔江右岸南安段护岸总长3.218公里。沿护岸布置适当的下河台阶。

（三）护岸布置

基本同意设计推荐的护岸布置方案。护岸沿右岸平顺布置，南安段护岸起止点为下六河河口至河口村屋地屯一带，护岸轴线长3.218公里。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

护岸采用坡式护岸，采用重力式挡墙护脚、生态格网绿滨垫和框格梁草皮护坡的结构型式。受长洲汛期防洪限制水位控制，护坡坡脚挡墙墙顶高程为19.50米，采用C20（2）混凝土重力式结构，墙顶宽0.5米，墙高1.5米，墙前直立，墙背坡比1:0.4。挡墙埋深不小于1.0米，墙前回填大块石进行护脚。坡脚挡墙以上的水位变动区（汛限水位至常水位以上约1.5米，即22.1米高程左右）岸坡清表后铺反滤土工布一层，再采用0.4米厚生态格网绿滨垫进行防护，绿滨垫顶部设0.4×0.8米（宽×高）的C20（2）混凝土齿墙压顶。常水位以上缓于1:1.5岸坡维持现状植被，陡于1:1.5的岸坡进行削坡处理，整坡后采用C25混凝土框格梁草皮护坡，削坡段岸坡设1.5米宽平台，总长750米。下阶段根据开挖地质条件及施工水位情况优化护脚齿墙设计。

基本同意桩号NAC0+240～NAC0+335段护岸在22.1米高程处边坡设2米宽的马道，马道外侧设0.4×0.6米（宽×高）的C20混凝土齿墙，内侧设净空0.4×0.6米（宽×高）的C20混凝土排水沟。马道采用0.1米厚无砂透水混凝土路面，下设0.2米厚碎石垫层。马道以上岸坡按1：1.75进行削坡至岸顶，采用C25混凝土框格梁草皮护坡进行防护。

（五）附属建筑物

基本同意对现有下河码头的修复及新建下河台阶的设计。

五、施工组织设计

（一）基本同意施工导流标准及方案。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置和施工总进度安排，施工总工期24个月。

六、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地及拆迁实物指标调查成果。建设征地总面积133.83亩，其中永久征收91.82亩，临时征用42.01亩。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、费用构成、补偿标准和计算方法，工程用地补偿投资概算为310.03万元。

七、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

八、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

九、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。

（二）基本同意工程管理、保护范围及工程运行原则、办法和措施。工程确权划界与工程建设同步进行。

十一、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。设计概算采用2019年第三季度价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为2022.93万元。

十二、经济评价

基本同意本项目经济评价的方法和结论。

附件：广西西江干流藤县乡村浔江右岸南安段治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2020年3月9日

附件

广西西江干流藤县乡村浔江右岸南安段

治理工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 1593.16 | 1233.90 | -359.26 |  |
| 一 | 护岸工程 | 1577.38 | 1221.68 | -355.70 | 结构优化及工程量和单价调整 |
| 二 | 其他工程 | 15.77 | 12.22 | -3.55 | 按比例调整 |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 39.21 | 55.40 | 16.19 |  |
| 一 | 施工交通工程 | 3.05 | 26.00 | 22.95 | 核增 |
| 二 | 施工房屋建筑工程 | 20.00 | 16.64 | -3.36 | 核减 |
| 三 | 其他施工临时工程 | 16.16 | 12.77 | -3.39 | 核减 |
|  | 第五部分：独立费用 | 229.67 | 168.93 | -60.74 | 相应调整 |
| (一) | 建设管理费 | 102.83 | 77.57 | -25.26 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 62.32 | 52.06 | -10.26 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 22.59 | 18.47 | -4.12 | 相应调整 |
| （2） | 工程管理经常费 | 39.73 | 33.59 | -6.14 | 相应调整 |
| 2 | 工程建设监理费 | 34.64 | 20.15 | -14.49 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 5.88 | 5.36 | -0.52 | 相应调整 |
| (二) | 勘测设计费 | 90.81 | 61.27 | -29.54 | 核减 |
|  | 勘测费 | 219.28 | 127.37 | -91.92 | 相应调整 |
|  | 设计费 | 178.29 | 127.45 | -50.83 | 相应调整 |
| (三) | 其他 | 36.03 | 30.08 | -5.95 | 核减 |
| 1 | 工程保险费 | 7.35 | 5.80 | -1.55 | 相应调整 |
| 2 | 招标业务费 | 10.53 | 8.87 | -1.66 | 相应调整 |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 4.90 | 3.87 | -1.03 | 相应调整 |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.26 | 2.58 | -0.68 | 相应调整 |
| 5 | 其他税费 | 10.00 | 8.96 | -1.04 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 4.90 | 3.87 | -1.03 | 相应调整 |
| （2） | 水利工程确权划界费 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1862.04 | 1458.23 | -403.81 | 核减 |
|  | 基本预备费（5%) | 93.10 | 72.91 | -20.19 | 核减 |
|  | 静态总投资 | 1955.14 | 1531.14 | -424.00 | 核减 |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 296.82 | 491.79 | 194.97 |  |
| 一 | 建设及施工场地征用费 | 145.55 | 310.03 | 164.48 | 核增 |
| 二 | 水土保持工程 | 64.07 | 122.21 | 58.14 | 核增 |
| 三 | 环境保护工程 | 87.20 | 59.55 | -27.65 | 核减 |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资（Ⅰ+Ⅱ） | 2251.96 | 2022.93 | -229.03 | 核减 |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区发展改革委，梧州市发展改革委、梧州市水利局，藤县水利局，广西水利电力勘测设计研究院，厅审批处、规计处、建设处、建管中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室            2020年3月11日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件