# 大藤峡水利枢纽工程项目简介

# 大藤峡水利枢纽位于西江干流黔江段大藤峡峡谷出口处，坝址以上控制流域面积19.86万平方公里，占梧州站集水面积的60%。该工程是国务院批复的《珠江流域综合规划》、《珠江流域防洪规划》、《保障澳门、珠海供水安全专项规划》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》以及全国大型水库建设规划中确定的流域控制性工程，其开发任务是以防洪、航运、发电、水资源配置为主，结合灌溉等综合利用。大藤峡水利枢纽工程在流域防洪、水资源配置方面具有重要作用。

# 大藤峡水利枢纽正常蓄水位为61.0米，水库总库容34.3亿立方米，防洪库容15亿立方米，兴利库容16.07亿立方米；电站装机容量1600兆瓦，多年平均发电量61.10亿千瓦时；船闸规模为3000吨级。工程总投资为316.61亿元，建设期为9年。

# 该工程实施后，与西江上游的龙滩水库和下游堤防工程联合运用，可有效调控洪水，对提高西江中下游、西北江三角洲地区以及浔江的防洪保障能力具有重要作用；筑坝雍高水位后可渠化库区航道，提高黔江航道标准和通航能力，促进沿江航运发展；可充分开发西江水能资源，向电网提供清洁能源，缓解区域电力紧张状况；与流域其它骨干水库联合调度，可有效调控西江枯水期径流，保证河道生态环境流量，抑制咸潮上溯，保障澳门和珠江三角洲供水安全，实现水资源的优化配置。同时，可为当地发展灌溉农业、改善灌区居民饮水创造条件。大藤峡水利枢纽工程在保障流域防洪和供水安全、促进地区经济可持续发展方面具有十分重要的地位。