# 老口枢纽项目简介

郁江中下游地区地势较平坦，高程较低，洪涝灾害较为频繁，洪灾主要集中在人口稠密、经济较发达的南宁市、贵港市、桂平市、横县等市、县。郁江沿岸现有防洪堤标准偏低，南宁市城区通过堤库（百色水利枢纽）结合，基本可达到近100年一遇的防洪标准，沿江的其他城镇勉强能抵御10年一遇～20年一遇左右的洪水。现状低标准的防洪能力与南宁市作为广西首府及中国—东盟自由贸易区商贸流通中心的城市地位极不相适，随着经济的不断发展，南宁市及沿江市县城区的不断扩大，洪水给郁江造成的损失将逐年增大。为减少洪涝灾害损失，确保人民财产安全，维护社会安定，为社会经济可持续发展提供保障，尽快建设高标准的郁江防洪体系工程，进一步提高南宁市及郁江中下游沿岸的防洪标准是十分必要的。老口枢纽工程坝址位于左、右江汇合口下游5公里处的郁江上游段，下游距南宁市区约34公里，是国务院批准的《珠江流域防洪规划》确定的郁江流域防洪控制性工程，与百色水利枢纽及南宁市防洪堤联合调度运用，可将南宁市的防洪标准由近100年一遇提高到200年一遇，并可提高下游地区的防洪标准。同时，建设老口枢纽工程，可渠化航道100多公里，为建设西江“亿吨黄金水道”创造条件。老口枢纽的建成，为改善南宁市水环境提供自流引水条件，可作为南宁市环境用水和景观用水水源，以补充市区主要湖泊和支流。还可为广西电网提供一定量的清洁能源。水库总库容25.87亿立方米，电站总装机容量为15万千瓦，船闸通航等级为1000吨级，并预留二线船闸位置。